## Slide 1: Основные стадии технологии переработки нефти

## Slide 2: Цель переработки нефти (нефтепереработки)
производство нефтепродуктов, прежде всего, различных топлив (автомобильных, авиационных, котельных и т. д.) и сырья для последующей химической переработки

## Slide 3: Первичные процессы:
Подготовка нефти
Атмосферная перегонка
Вакуумная дистилляция

## Slide 4: Подготовка нефти
Нефть поступает на НПЗ в подготовленном для транспортировки виде.
На заводе она подвергается дополнительной очистке от механических примесей, удалению растворённых лёгких углеводородов (С1-С4) и обезвоживанию на электрообессоливающих установках (ЭЛОУ).

## Slide 5: Атмосферная перегонка
Нефть поступает в ректификационные колонны на атмосферную перегонку (перегонку при атмосферном давлении), где разделяется на несколько фракций: легкую и тяжёлую бензиновые фракции, керосиновую фракцию, дизельную фракцию и остаток атмосферной перегонки —мазут.
Качество получаемых фракций не соответствует требованиям, предъявляемым к товарным нефтепродуктам, поэтому фракции подвергают дальнейшей (вторичной) переработке.

## Slide 6: Вакуумная дистилляция
Процесс отгонки из мазута (остатка атмосферной перегонки) фракций, пригодных для переработки в моторные топлива, масла, парафины и церезины и другую продукцию нефтепереработки и нефтехимического синтеза.
Остающийся после этого тяжелый остаток называется гудроном. Может служить сырьем для получения битумов.

## Slide 7: Вторичные процессы
Риформинг
Каталитический крекинг
Гидрокрекинг
Коксование
Удаление серы
Изомеризация
Алкилирование
Экстракция ароматики

## Slide 8: Каталитический риформинг
Каталитический риформинг (от англ. to reform — переделывать, улучшать) — каталитическая ароматизация (повышение содержания аренов в результате прохождения реакций образования ароматических углеводородов), относящаяся наряду с каталитической изомеризацией лёгких алканов к гидрокаталитическим процессам реформирования нефтяного сырья.
Каталитическому риформингу подвергают прямогонные тяжелые бензины с пределами выкипания 80—180°С.

## Slide 9: Каталитический крекинг
Термокаталитическая переработка нефти и её фракций с целью получения бензина.
Осуществляется при 450—550°C и 50-400 кПа в присутствии мелкодисперсного катализатора.

## Slide 10: Гидрокрекинг
Один из видов крекинга, переработка высококипящих нефтяных фракций, мазута или гудрона для получения бензина, дизельного и реактивного топлив, смазочных масел и др.
Проводят действием водорода при 330—450°С и давлении 5-30 МПа в присутствии катализаторов.

## Slide 11: Коксова́ние
Процесс переработки жидкого и твёрдого топлива нагреванием без доступа воздуха.
При разложении топлива образуются твёрдый продукт — кокс и летучие продукты.

## Slide 12: Изомеризация
Процесс получения углеводородов изостроения (изопентан, изогексан) из углеводородов нормального строения.
Целью процесса является получение сырья для нефтехимического производства(изопрен из изопентана) и высокооктановых компонентов автомобильных бензинов.

## Slide 13: Алкилирование
Введение алкила в молекулу органического соединения.
Алкилирующими агентами обычно являются алкилгалогениды, алкены, эпоксисоединения, спирты, реже альдегиды, кетоны, эфиры, сульфиды, диазоалканы.