## Slide 2
Коррозия - это процесс самопроизвольного разрушения металлов и сплавов под влиянием внешней среды
( от лат. corrosio разъедание).
Notes: <number>

## Slide 3
Ежегодно
1/4
всего произведенного
Fe
теряется из-за коррозии
Notes: <number>

## Slide 4
Химически чистое железо не ржавеет, т.к. не содержит примесей
Индия, Новый Дели, Железный столб
1 в н.э
Notes: <number>

## Slide 5
Сущность коррозии
Переход металла в ионное состояние
o +n
Ме - ne  Me
в-ль
Виновники коррозии:
Вода, оксиды серы, углерода, азота, кислород воздуха, электролиты, микроорганизмы и др.

## Slide 6: Коррозия
Химическая Электрохимическая
Происходит в не проводящей Происходит в токопроводящей
электрический ток среде. Такой вид среде (в электролите) с
коррозии проявляется в случае возникновением внутри системы
взаимодействия металлов с сухими электрического тока. Условия
газами или жидкостями – для электрохимической
неэлектролитами. коррозии: 1) контакт двух
(бензином, керосином и др.) металлов; 2) наличие электролита.
Электрохимическая
Химическая

## Slide 7: Химическая коррозия
Этот вид коррозии наблюдается в процессе обработки металлов при высоких температурах.
Протекают окислительно-восстановительные химические реакции.
Большинство металлов окисляется кислородом воздуха, образуя на поверхности оксидные плёнки. Если плёнки прочные, плотные и хорошо связаны с металлом, то они защищают металл от дальнейшего разрушения ( у Zn, Al, Cr, Ni, Sn, Pb и др.). Если плёнка рыхлая ( как у Fe), то она не защищает металл от дальнейшего разрушения.

## Slide 8
Примеры химической коррозии:
Fe + O2  Fe3O4
Fe + O2 + H2O  Fe(OH)3
Fe + Cl2  FeCl3
Cu  CuO (медленно) CuSO3
красн. черный зеленый
Notes: <number>

## Slide 9: Электрохимическая коррозия
Процесс происходит при соприкосновении двух металлов или на поверхности металла, содержащего включения.
Более активный металл (анод) разрушается.
Скорость коррозии тем больше, чем сильнее отличаются металлы по своей активности (чем дальше друг от друга они расположены в ряду напряжений)

## Slide 10: Коррозия на контакте двух металлов
Fe/Cu
2+
Fe - 2ē Fe
разрушение
на меди:
+
2Н + 2ē  H2
Zn/Fe
2+
Zn - 2ē  Zn
разрушение
на железе:
+
2Н + 2ē  H2
Notes: <number>

## Slide 11
1813 г.
Гемфри Деви
открыл
электрохимическую
коррозию металлов
Notes: <number>

## Slide 12: Способы защиты от коррозии

## Slide 13: Защитное покрытие
Notes: <number>

## Slide 14
Нержавеющая сталь
Notes: <number>

## Slide 16: Электрохимические методы защиты
Катодная защита
Металлоконструкцию подсоединяют к катоду
внешнего источника тока, что исключает
возможность её анодного разрушения.
Протекторная защита
К защищаемой металлической конструкции
присоединяют кусок более активного
металла (протектор), который служит
анодом и разрушается в присутствии
электролита.
Notes: <number>

## Slide 17: Протекторная защита
Notes: <number>

## Slide 18
Шлифование поверхностей изделия
Поверхности шлифуют, чтобы на них не задерживалась влага.
Применение легированных сплавов
Они содержат специальные добавки: хром, никель, которые
при высокой температуре на поверхности металла образуют
устойчивый оксидный слой. Известны легированные стали –
«нержавейки», из которых изготавливают предметы домашнего
обихода, детали машин, инструменты.
Специальная обработка электролита или другой
среды
Введение веществ ингибиторов,
замедляющих коррозию.

## Slide 19: Кроссворд «Коррозия»
Список слов:
1 слово. Вид коррозии, связанный с возникновением электрического тока.
2 слово. Металл, который содержит «нержавейка».
3 слово. Неметаллическое покрытие от коррозии.
4 слово. Коррозия железа и его сплавов.
5 слово. Один из способов защиты изделия от коррозии.
6 слово. Вещество, способное замедлять протекание химических процессов или останавливать их.
7 слово. Активный металл, который присоединяют к конструкции для предохранения от коррозии.

## Slide 20
м
о
р
х
и
и
ч
е
с
к
т
е
к
л
э
я
а
ф
н
р
ж
а
в
л
и
л
ш
в
а
н
и
е
т
о
р
п
к
т
о
р
х
о
м
б
т
о
и
г
н
и
р
и
е
м
а
л
ь
Слово 1.
Вид коррозии , связанный с возникновением электрического тока.
Слово 2. Металл, который содержит «нержавейка»
Слово 3. Неметаллическое покрытие от коррозии.
1
3
4
2
5
6
7
Слово 5. Один из способов защиты изделия от коррозии.
Слово 4. Коррозия железа и его сплавов.
Слово 6 . Вещество, способное замедлять протекание химических процессов или останавливать их.
Слово 7. Активный металл, который присоединяют к конструкции для предохранения от коррозии.
Notes: <number>