## Slide 1: Тақырып 3:
Өлшем құралдарының қателіктері

## Slide 2: Мақсаты:
Студенттерді өлшем құралдарының қателіктерімен таныстыру
Жоспары:
1. Өзгеру сипаты және өрнектелу тәсілі бойынша қателіктер түрлері
2. Қолдану шарттарына қатысты және өлшенетін шаманың өзгеруі бойынша қателіктер түрлері

## Slide 3: Өзгеру сипаты және өрнектелу тәсілі бойынша қателіктер түрлері
Қателіктер – деп өлшемдер нәтижелерінің өлшенетін бірліктің нақты мәнінен ауытқуын айтады. Өлшем құралдарының қателігі өлшемдердің жалпы қателігінің бір бөлігі.
Өлшем құралының қателігі – өлшенетін физикалық шаманың шынайы шамасы мен құрал көрсеткішінің арасындағы айырма.

## Slide 4
Қателіктің өзгеру сипаты бойынша өлшем құралдарының жүйелі және кездейсоқ қателіктерін ажыратуға болады.
Өлшем құралының жүйелі қателігі – тұрақты ретінде алынатын немесе заңды түрде бар өлшем құралының құрамдас бөлігі. Тұрақты жүйелі қателіктің болу себептері: өлшем құралының калибрленуінің немесе градуирленуінің дәл болмауы; температураның және жұмысшы кернеудің әсері және т.б.

## Slide 5
Уақыт өте келе өзгеретін жүйелі қателіктің себептері: өлшем құралдарын қолдану жағдайларының өзгеруі (температура, ылғалдылық, атмосфералық қысым, механикалың әсер), түрлі кедергілер мен басқа да факторлар.

## Slide 6: Өлшем құралының жеке үлгісінің жүйелі қателігі, әдетте, осы типтегі өлшем құралының басқа нұсқаларының жүйелі қателігімен сәйкес келмейді. Сондықтан бір типтегі өлшем құралдарының тобы белгілі бір орташа жүйелі қателікпен сипатталады және осы типтегі өлшем құралы үшін кездейсоқ шама ретінде қарастырылуы мүмкін.

## Slide 7: Кездейсоқ қателік – кездейсоқ түрде өзгеретін өлшем құралының жалпы қателіктерінің құрамдас бөлігі. Бұл қателіктің болу себептері: электронды шуылдар, байланыс құрылғыларындағы контактты кедергілердің тұрақсыздығы, аспаптардың қозғалмалы бөлік тіректеріндегі үйкеліс тұрақсыздығы және т.б.

## Slide 8: Салыстырмалы қателік – өлшем құралдарының абсолютті қателігінің өлшеу нәтижелеріне немесе физикалық шаманың шынайы мәніне қатынасымен сипатталатын өлшем құралының қателігі.

## Slide 9: Тәжірибеде абсолютті қателік аспап көрсеткіштеріне жатқызылуы мүмкін және оны пайызбен көрсетуге болады. Егер салыстырмалы қателік нормаланатын мәнге (өлшемнің барлық диапазонында тұрақты) жатқызылса, онда ол келтірілген қателік деп аталады. Нормалайтын мән ретінде, әдетте өлшемнің жоғарғы шегін алады.

## Slide 10: Істе қолдану кезінде өлшем құралдары уақыт өте келе сыртқы ортаның әсеріне (температура, ылғалдылық, атмосфералық қысым, механикалық әсер) ұшырайды. Осыдан өлшем құралдары үшін қандай жағдайлар қалыпты, ал қандайлары қалыпты емес болып саналатын мәселелер туындауы мүмкін. Осы мәселелерді түсіндіретін бірнеше анықтамаларды келтіруге болады.

## Slide 11: Әсер етуші шама – берілген өлшем құралымен өлшенбейтін, бірақ өлшем нәтижелеріне әсер ететін физикалың шама. Қалыпты өлшеу жағдайлары – өлшеу нәтижелерінің өзгеруі аздығы себебінен еленбейтін әсер етуші шамалар мәнінің жиынтығымен сипатталатын жағдайлар.

## Slide 12: Қалыпты өлшеу жағдайлары нақты типтегі өлшем құралының нормативтік құжаттарында немесе салыстырып тексеру (калибрлеу) кезінде орнатылады. Мысалы, қоршаған ортаның қалыпты температурасы 20 ± 2°С, ауаның қалыпты ылғалдылығы 60 ± 5% және т.б.

## Slide 13: Жұмысшы өлшеу жағдайлары – әсер етуші шамалардың мәні жұмыс аясы шегінде орналасатын жағдайлар және олар үшін қосымша қателік немесе өлшем құралы көрсеткіштерінің өзгерісі нормаланатын жағдайлар. Мысалы, қоршаған орта температурасының жұмыс аясы - 60°С-тан + 60°С-қа дейін, желідегі кернеудің өзгерісі 180 В-тан 230 В-қа дейін.

## Slide 14: Өлшем құралының жеке қасиеттерінің өте идеалды болмауына байланысты қателік, яғни қалыпты жағдайдағы өлшеу құралының шынайы түрлену функциясының номиналды түрлену фунңциясынан айырмашылығына байланысты. Бұл құраушы өлшем құралының негізгі қателігі деп аталады.
Қолдану шарттарына қатысты және өлшенетін шаманың өзгеруі бойынша қателіктер түрлері

## Slide 15: Сыртқы әсер ету шамаларының жеке қалыпты мәндерге қатысты кіруші белгілердің ақпараттық емес параметрлерінің өзгеруіне өлшем құралдарының әсеріне байланысты қателіктер. Бұл құраушы өлшем құралының қасиеттеріне де, әсер етуші шамалардың өзгерісіне де тәуелді болады және өлшем құралының қосымша қателігі деп аталады.

## Slide 16: Кіруші белгілердің өзгеру жылдамдығына (жиілігіне), өлшем құралдарының әсеріне байланысты қателіктер. Бұл өлшемнің динамикалық қателігін анықтайтын құраушы өлшем құралдарының динамикалық қасиеттеріне де, кіруші белгінің жиілік спектріне де тәуелді болады, ол өлшем құралының динамикалық қателігі деп аталады.

## Slide 17: Өлшем құралының оның кірісі мен шығысына қосылған объектілердің әсеріне байланысты қателіктер. Өлшем құралын өлшем объектісіне қосу көп жағдайларда өлшенетін физикалық шама мәнінің өлшем құралының объектіге қосқанға дейінгі мәнінен өзгеруіне алып келеді және оны анықтау өлшеудің мақсаты болып табылады. Бұл құраушы өлшеу құралының қасиеттері мен өлшеу объектілеріне тәуелді болады.

## Slide 18: Негізгі қателік – қалыпты жағдайларда өлшем құралдарын пайдаланумен байланысты, сондай-ақ өлшеу құралының берілген нұсқасының түрлену функциясының өлшем құралының осы типіне тән түрленудің номиналды функциясына сәйкес келуімен байланысты қателік. Жалпы жағдайда ол уақытқа тәуелді болуы мүмкін жүйелі және кездейсоқ қателіктерден тұрады.

## Slide 19: Негізгі қателік градуирлеудің, калибрлеудің дәл болмауынан, ал техникалық өзгерістер кезінде өлшем құралы тобының түрлену функциясының әр қилылығымен, сондай-ақ жүйелі және кездейсоқ қателіктердің туындауына алып келетін өзге де себептермен байланысты.

## Slide 20: Негізгі қателіктермен салыстырғанда қосымша қателік өлшем құралын жұмыс жағдайларында қолдану кезінде пайда болады. Бұл қателік, сонымен бірге, жүйелі және кездеисоқ қателіктердің сомасы түрінде де көрсетілуі мүмкін.

## Slide 21: Қосымша қателіктердің көзі өлшем құралының кіру белгілерінің ақпараттық емес белгілеріне және олардың өзгерісіне әсері болуы мүмкін. Өйткені кіру белгісінде өлшенетін физикалық шама мен өлшеу объектісі болып табылмайтын физикалық шама өзгерісі туралы ақпарат болуы мүмкін.

## Slide 22: Мысалы, одан өтетін шама иондағыш сәулеленуді жұтуға негізделген зат құрамын өлшеу аспабында зат арқылы өткен сәулелену тасқынының шамасы осы заттың құрамына ғана емес (ақпараттық параметр), сондай-ақ зат үлгісінің қалыңдығына (ақпараттық емес параметр) байланысты болады.