## Slide 1: Метрология қатысты негізгі терминдер мен анықтамалар

## Slide 2: «Метрология» - деген сөз грекшеден аударғанда «мерос» - өлшеу және «логос» - білім деген екі сөзден тұрады. Метрология - өлшеу бірлігін қамтамасыз ететін әдістер мен құралдар және керекті дәлдікке жету тәсілдері туралы ғылым.

## Slide 3: «Теориялық метрология - метрологияның іргелі негіздерін зерттеп дайындаумен айналысады. Занды метрология - қолдануға жіберіл-ген мемлекетгік талаптарды бекітеді. Қолданбалы метрология - теориялық метрология зерттеп дайындағандарды тәжірибеге қолданумен айналысады.

## Slide 4: Өлшеу - арнайы техникалық құралдар көмегімен тәжірибе жолымен шама мәнін табу. Мысалға объектінің ұзындығын, биіктігін және басқа параметрлерін олшеу құралымен анықтау. Өлшеу әдісі - өлшеу құралдары мен өлшеу принциптерін қолдану амалдарының жиынтығы.

## Slide 5: Өлшеу принципі - өлшеу негізіне физикалық құбылыс немесе физикалық құбылыстар жиынтығы алынған. Мысалы, массасына пропорционалды ауырлық күшін таразыға тарту арқылы дененің массасын өлшеу, термоэлектрлік әсерді пайдаланып, температураны өлшеу.

## Slide 6: Өлшеу қателіктері - өлшеу кезінде алынған X мәні мен өлшенген шаманың Q – нақты мәнінің айырмасы. Өлшеу қателігі Δ = Х – Q формуласымен анықталады. Өлшеу қателіктері, өлшеу әдістері мен құралдарының жетілмегендігінен, бақылау шартының тұрақсыздығынан, бақылаушы тәжірибесінің жетіспеуінен және оның сезім органдарының ерекшеліктерінен құралады.

## Slide 7: Өлшеу дұрыстығы - нәтижелердің жүйелік қателіктерінің нөлге жуықтығын көрсететін (шаманы қайталап өлшегенде бірқалыпты қалатын, немесе бір заңдылыққа сүйеніп өзгеріп отыратын қателіктер) өлшеудің сапасы ретінде анықталады. Өлшеудің дұрыстығы, өлшеу жүргізілген бірліктің нақты өлшемі оның шын өлшемінен (анықтама бойынша) айрықшылығына байланысты, атап айт қанда, осы өлшеу түріне алынған өлшеу құралдарының таңдалу дәрежесіне байланысты.

## Slide 8: Метрологияның объектілеріне келесілер жатады: шама бірлігі; өлшеу құралдары; этолондар; өлшеуді орындау әдістері. Метрологияның дәстүрлі объектілеріне физикалық шама жатады. Өлшеу құралы - нормаланған метрлогиялық сипаттамалы, өлшеуге арналған техникалық құралы.

## Slide 9: Өлшеу дәлдігі – нәтижелері өлшенетін шаманың нақты мәнге жуықтығын көрсететін өлшеу көрсеткіштері. Дәлдікті сан ретінде ықтималды қателіктің модуліне кері шамамен көрсетуге болады. Шама бірлігінің эталоны - шама бірлігін қайта жаңғырту және сақтауға арналған өлшеу құралдары.

## Slide 10: Өлшеу бірлігі - нәтижелері көрсетілген шама бірліктерінде берілген, өлшеу жағдайы, ал өлшеу қателігі берілтен ықтималдықпен қойылған шектен шықпауы керек. Метрологиялық қызмет - өлшеу бірлігін қамтамасыз етуге бағытталған субъектілер жиынтығының іс әрекеттері мен жұмыс түрлері.

## Slide 11: Өлшеу күралдарын тексеру - қойылған талаптарға өлшеу құралдарының сәйкестілігін анықтау мен мақұлдау мақсатымен мемлекеттік метрологиялық қызмет органдары орындаятын операциялар жиынтығы. Физикалық шама кез келген ғылым саласындағы зерттелетін материалдық жүйе және объектілерді бейнелеуде қолданылады.

## Slide 12: Өлшем (мера) - берілген мөлшердің физикалық шамасын қайта қалпына келтіруге арналған өлшеу құралы. Өлшейтін аспаптар - бақылаушымен тікелей қабылдай алатын түріндегі, өлшеу-ақпарат сапасын жасауға арналған өлшеу құралы.

## Slide 13: Өлшеу түрлендіргіші - беруге ыңғайлы және әрі қарай түрлендіруге арналған түріндегі ақпарат сигналын жасауга арналған өлшеу құралы, бірақ та бақылаушы сигналды тікелей қабылдай алмайды.

## Slide 14: Өлшеу қондырғысы - бір жерде орналасқан және бақылаушымен тікелей қабылдауға ыңғайлы түрдегі өлшеу-ақпарат сигналын жасауға арналган өлшеу кұралдары мен көмекші құралдары.

## Slide 15: Өлшеу-ақпаратт жүйесі - объектіні қарау, өңдеу мен басқаруға болатын, бір-бірімен өзара байланыс каналымен жалғастырылған және өлшеу ақпаратын алуға арналған өлшеу кұралдары мен көмекші құралдарының жиынтығы.

## Slide 16: Стандартты үлгілер - бір немесе бірнеше шамалардың мәндерін метрологиялық аттестадиялау нәтижесінде койылған бұл заттардың құрамын немесе қасиетін сипаттайтын зат үлгісі.

## Slide 17: Метрологиялық бақылау - бұл іс-әрекет метрологиялық қызметінің мемлекеттік басқару органдары мен заңды түлғалардың метрологиялық ережелер мен нормалардың орындалуын тексеру мақсатымен жүргізіледі.

## Slide 18: Мемлекеттік метрологиялық қадағалауға - бүл мемлекеттік қадағалау бойынша инспектор-лардың өлшеу қүралдарының жаса- лыну жағдайымен қолданылуы, өлшеуді жүргізу әдістемесі, метро- логиялық ережелер мен нормаларды орындау жэне т.б. қадағалау жатады.

## Slide 19: Өлшеу құралын калибрлеу - бүл мемлекеттік қадағалауға жатпайтын өлшеу құралдарының жарамдылығы мен нағыз метрологиялық сипаттамасын қою мақсатымен эталон көмегімен анықталған сәйкес шама мәні мен өлшеу құралымен алынған шама мәні арасындағы қатынасты қоятын операциялар жиынтығы.

## Slide 20: Өлшеу құралдарын калибрлеуді өткізуге бекітілген тәртіпте аккредитеуден өткен метрологиялық қызмет бөлімшесінің заңды тұлғаларының құқысы бар.

## Slide 21: Өлшеу құралын сынау - оларды сынау кезінде сыналатын объектіге әртүрлі сынау әсерлер (пайдалану кезінде оларға әсер ететін әсерлер) қолдану арқылы бекітілген нормаларға сәйкестілік дәрежесін анықтау үшін өткізілетін операңиялар жиынтығы.