## Slide 1
МЕТОДИКА БЕЗОПАСНОСТИ HACCP ДЛЯ ВАРЕНОЙ КОЛБАСЫ

## Slide 2: Рабочая группа: Специалист по обеспечению качества – Альмагамбетова Д.С. Специалист по производству – Могилина Т.Н. Главный инженер – Комутова У.Н. Инженер-технолог – Тюекпаева З.Б. Специалист по микробиологии – Бижанова А.К.

## Slide 3
Колбасные изделия – это продукты, изготовленные из мясного фарша с солью и специями, в оболочке или без неё и подвергнутые термической обработке или ферментации до готовности к употреблению.

## Slide 4: История колбас
Первые письменные упоминания о колбасе можно встретить в китайских, вавилонских и греческих источниках примерно в 500 г. до н.э.
В России мастерские по производству колбас появились в XVII веке.
К началу 20 века в России насчитывалось более 2500 колбасных фабрик и мастерских.

## Slide 5
Вареная колбаса - это колбаса, подвергнутая обжарке с следующей варкой.

## Slide 6: Вареные колбасы
Докторская
Молочная
Любительская
Чайная

## Slide 7
Вареные колбасы изготавливаются из просоленного фарша. Их варят при температуре около 80 градусов. Вареные колбасы могут содержать большое количество сои, а могут быть и вегетарианскими с соей или сейтаном вместо мяса. Из-за содержания большого количества воды долго не хранятся.

## Slide 8: Качественные показатели:
Внешний вид: батоны должны быть с чистой сухой поверхностью, без повреждения оболочки, наплывов фарша, слипов, бульонных и жировых отёков.
Вид батона: не допускаются к реализации вареные колбасы, имеющие загрязненные оболочки, погнутые или поломанные батоны.

## Slide 9
Фарш на разрезе должен быть розовым или светло-розовым, равномерно перемешанным, без посторонних включений, серых пятен и крупных пустот.
Запах – свойственный данному виду продукта с ароматом пряностей, без постороннего запаха.
Вкус – свойственный данному виду продукта, в меру соленый, без постороннего привкуса.

## Slide 10
Основным требованием к качеству вареной колбасы является безопасность для жизни и здоровья потребителей. Опасность и риск для здоровья могут быть выявлены биологическими, физическими, химическими и радиационного воздействия продукта на человеческий организм.

## Slide 11: Схема технологического процесса
Процесс
2 Разделка свежего мяса
1 Получение свежего мяса
Контроль качества
вручную
вручную
мясо частично разделано, упаковано в пленку
3 Промежуточное хранение
Холодильная камера,
≈ 4OC
Техника/технология

## Slide 12
Производственные стадии 1 – 3 во временном отношении протекают отдельно от самого производства колбасных изделий.
В течение одного рабочего дня производится или доставка мяса и его подготовка или непосредственно само производство колбасы.
Стадия производственного процесса 4 (измельчение мяса на мясорубке) всегда должна осуществляться в день, когда происходит непосредственно производство колбасы, т.к. хранение фарша с гигиенической точки зрения является очень критичным из-за увеличения поверхности мясной массы по сравнению с кусковым мясом!

## Slide 13
4 Измельчение,
смешивание
Мясорубка и куттер
или
мясорубка и шнековая фаршемешалка
5 Подготовка к заполнению оболочек
(заполнение воронки шприца)
Шприц
6 Заполнение колбасных оболочек
Шприц
7 Варка
Варочный котел
8 Копчение
Коптильная камера
9 Хранение
Холодильная камера, ≈ 4OC
10 Доставка

## Slide 14
В значительной степени безопасность вареной колбасы определяется:
-свойствами сырья;
-технологическими методами и приемами;
-свойствами материалов для изготовления инвентаря, оборудования, тары и упаковки;
-соблюдением санитарно-гигиенических требований;
В связи с этим можно разделить факторы потенциальной опасности вареной колбасы для организма человека на сырьевой, технологический, технический и санитарно-гигиенический. Каждый из них может являться источником биологической, физической, химической или радиационной опасности в отдельности или в сочетании.

## Slide 15
Сырьевой фактор. Качество используемого сырья напрямую связано с формированием готового продукта. К переработке на колбасные изделия допускаются мясо, шпик, признанные при ветеринарно-санитарной экспертизе доброкачественными, имеющие на тушах клейма ветнадзора, а на привозное мясо ветеринарное свидетельство по форме. Нельзя использовать в колбасном производстве мясо, пораженное плесенью, ослизненное, с кровяными сгустками, загрязненное, имеющее загар. Его подработка осуществляется вне помещении колбасного цеха.

## Slide 16
Технологический фактор Применение стандартных производственных технологических приемов сводит к минимума все факторы опасности при незначительных моментов риска.

## Slide 17
Технический фактор
Оборудование, аппаратура, инвентарь, посуда и тара, находясь в тесном контакте с сырьем на пути его превращения в готовый продукт, не могут не оказывать существенно влияние на его качество. В связи с этим оборудование и аппаратуру, инвентарь, посуду, тару необходимо изготавливать из материала, не оказывающих вредного воздействия на продукты, химически устойчивых, не подвергающихся коррозии, выдерживающих неоднократные операции мойки и дезинфекции, легко поддающихся очистки и санитарной обработке, на адсорбирующих вещества.

## Slide 18
Санитарно-гигиенический фактор
К объектам санитарно-гигиенического контроля относят: оборудование, аппаратуру, посуду, инвентарь, руки, спецодежду работников, воду, используемую в производстве, воздух производственных помещений, а также материалы производства. Несоблюдение санитарно-гигиенических требований является причиной потенциальной опасности.

## Slide 19
Подводя итог, можно сказать, что если предотвратить грубые нарушения гигиенических требований, а также и вторичную контаминацию сырья, то инфекционная опасность, вызываемая патогенными возбудителями при употреблении вареной колбасы, очень мала.
Хотя вареная колбаса при условии технологических регламентов считаются надежными в микробиологическом отношении продуктами, приведенные аргументы и примеры однозначно свидетельствуют о том, что и на этом производстве для обеспечения качества и безопасности выпускаемой продукции работа должна осуществляться по принципам HACCP.

## Slide 20
Критическими пределами для контрольной точки «Хранение готовой продукции на складе» опасными факторами являются:
1) бактерии группы кишечной палочки (БГКП).Могут попасть в готовую продукцию воздушным путем, через больных людей и животных, насекомых, грызунов;
2) дрожжи (при пастеризации полностью погибают, но могут попасть в готовую продукцию из окружающей среды во время хранения);

## Slide 21
3) плесени (невработанная влага, пустота);
4) вредные вещества (мышьяк, ртуть, кадмий, свинец), пестициды и радионуклиды (цезий - 137, стронций - 90). Могут попасть в готовую продукцию из окружающей среды, причем, загрязнения из внешней среды довольно стабильны и имеют тенденцию к увеличению токсичности.

## Slide 22
Выявить содержание в готовой продукции вышеуказанных опасных факторов можно проведением соответствующих анализов, установленных нормативной документацией на методы испытаний.

## Slide 23
Критериями допустимого риска являются:
для БГКП - масса продукта (г), в которой не допускаются более 0,01;
для дрожжей - количество колонеобразующих единиц в 1 г продукта должно быть меньше или равно 50 КОЕ/г;
для плесени - количество колонеобразующих единиц в 1 г продукта должно быть меньше или равно 100 КОЕ/г;
содержание вредных веществ, пестицидов и радионуклидов в 1 кг продукта не должно превышать критических пределов. мышьяк - 0,3 мг/кг; ртуть - 0,02 мг/кг; кадмий - 0,1 мг/кг; свинец -0,5 мг/кг гексахлорциклогексан (а, р, у - изомеры) - 0,2 мг/кг; ДДТ и его метаболиты - 0,02 мг/кг цезий - 137-50 мг/кг; стронций - 90 - 30 мг/кг.

## Slide 24
В результате проведенной работы был выявлен общий перечень потенциально опасных факторов (биологических, химических, физических).
Проведя оценку рисков выявилось, что три фактора попадают в область не допустимого риска, следовательно, на определенных этапах производства не обходимо ужесточить контроль предотвращающий условие возникновения угрозы.

## Slide 25
Для критической контрольной точки "хранение продукции" в случае нарушения опасными факторами критических пределов должны быть предприняты следующие корректирующие действия:
1)для дрожжей и плесени – необходимо провести внеплановую дезинфекцию складского помещения и обеспечить строгое соблюдение условий хранения готовой продукции (температура, влажность);

## Slide 26
2) для вредных веществ, пестицидов и радионуклидов - необходимо провести внеплановую проверку исправности приточно-вытяжной вентиляции, местных отсосов, вытяжных зонтов; провести очистку воздуха в производственных и бытовых помещениях и, для предупреждения накапливания вредных веществ в воздухе, проводить систематическую вентиляцию производственных, бытовых и складских помещений.

## Slide 27
Реализация системы HACCP на предприятиях даст следующие преимущества:
-система HACCP позволит защитить фирменную марку предприятия;
-даст возможность выхода предприятия на внешний рынок;

## Slide 28
-даст преимущества при участии в важных тендерах;
-позволит повысить степень доверия потребителя и заручиться поддержкой местной администрации.
-система является весомым аргументом в судебных тяжбах, так как признается страховыми компаниями при страховании ответственности;

## Slide 29
Проведенная работа позволит предприятию обеспечить потребителя безопасной продукцией!