## Slide 1: НАССР
Hazard Analysis and Critical Control Points
Анализ Рисков и Критические
Контрольные Точки

## Slide 2: История системы HACCP
создана примерно в 1960 году для корпорации НАСА
разработка системы безопасности пищи для астронавтов
абсолютное управление качеством, ноль отклонений
контракт был отдан корпорации «Pillsbury»

## Slide 3: Недостатки традиционных систем контроля
для полной уверенности в безопасности пищи требуется контролировать 100% продукции;
для получения репрезентативных результатов нужны значительные объемы проб продуктов для анализа;
процедуры по оценке текущей безопасности пищевых продуктов довольно длительны и дорогостоящи;
безопасность пищевых продуктов гарантируется только в отношении проверенных видов опасности.

## Slide 4: Компоненты НАССР
идентификация и оценка всех опасностей, связанных с конечным продуктом (от выращивания, сбора урожая, переработки и т.д. до потребителя);
определение шагов и стадий внутри процесса производства пищевых продуктов, при которых эти опасности могут быть проконтролированы, уменьшены или устранены (критические контрольные точки);
выполнение процедуры контроля в этих точках.

## Slide 5: Задачи Комиссии Кодекса Алиментариус
развитие международных пищевых стандартов;
применение научного подхода и анализа рисков;
развитие связей Комиссии с другими регулирующими организациями;
обеспечение возможности быстрого и эффективного реагирования на возникающие проблемы и новые разработки в пищевом секторе;
максимально возможное распространение и внедрение стандартов Кодекса.

## Slide 6: Ориентация на потребителя
требование безопасности (не представляет угрозы здоровью человека);
указание стандарта качества;
указание массы, состава;
наличие этикетки, соответствующей требованиям стандарта;
указание стандарта как косвенного подтверждения качества;
пищевая ценность;
контроль технологического процесса;
загрязнение окружающей среды;
облучение и биотехнологии.

## Slide 7
Codex Alimentarius
WHO/FAO
рекомендации
GMP
GLP
GSP
WTO/SPS
требования
HACCP
(1991)
ISO 9000

## Slide 8: Преимущества НАССР
НАССР является систематическим подходом, охватывающим все аспекты безопасности пищевых продуктов, начиная с выращивания и сбора сырья до покупки и использования конечного продукта.
Использование НАССР продвинет компанию от традиционного тестирования конечного продукта к методу обеспечения качества.
НАССР обеспечивает экономичный контроль рисков, связанных с пищевым производством.
Правильное использование НАССР должно выявить все скрытые текущие риски, включая те, которые могут быть реально предсказаны.
Использование НАССР направляет технические ресурсы в критические части процесса.
Использование профилактических методов ведет к уменьшению потерь.
НАССР является дополнением к другим системам управления качеством.
Такие международные организации как Совместный Кодекс Комиссии по Пищевым Продуктам FAO/WHO одобрил НАССР как наиболее эффективное средство контроля над заболеваниями, вызываемыми пищевыми продуктами.

## Slide 9: Термины и определения
План НАССР – это документ, который определяет процедуры, которым нужно следовать для обеспечения контроля безопасности (для здоровья потребителя) определенного продукта и/или технологического процесса.

## Slide 10: Термины и определения
Опасность – потенциальный источник вреда здоровью человека.
Опасный фактор – вид опасности с конкретными признаками.
Риск – сочетание вероятности реализации опасного фактора и степени тяжести его последствий.

## Slide 11: Термины и определения
Допустимый риск – риск, приемлемый для потребителя.
Недопустимый риск – риск, превышающий уровень допустимого риска.
Безопасность – отсутствие недопустимого риска.

## Slide 12: Термины и определения
Анализ риска – процедура использования доступной информации для выявления опасных факторов и оценки риска.
Управление риском – процедура выработки и реализации предупреждающих и корректирующих действий.

## Slide 13: Термины и определения
Предупреждающее действие – действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциальной нежелательной ситуации и направленное на устранение риска или снижение его до допустимого уровня.
Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения причины выявленного несоответствия или другой нежелательной ситуации и направленное на устранение риска или снижения его до допустимого уровня.

## Slide 14: Термины и определения
Критическая контрольная точка – место проведения контроля для идентификации опасного фактора и (или) управления риском.
Предельное значение – критерий, разделяющий допустимые и недопустимые значения контролируемой величины.

## Slide 15: Термины и определения
Мониторинг – проведение запланированных наблюдений или измерений параметров в критических контрольных точках с целью своевременно обнаружения их выхода за предельные значения и получения необходимой информации для выработки предупреждающих и корректирующих действий.

## Slide 16: Принципы НАССР
Идентификация опасных факторов
Определение Критических Контрольных Точек (ККТ)
Установление критических пределов
Система мониторинга
Корректирующие действия
Проверка
Документирование.

## Slide 17: Шаги внедрения НАССР
создание рабочей группы по разработке и ведению НАССР;
сбор данных о продукции и описание продукта;
определение ожидаемой области применения продукции;
построение производственной блок-схемы;
проверка производственной блок-схемы;
составление перечня возможных опасных факторов и предупреждающих действий;
определение критических контрольных точек;
установление критических пределов и допусков;
создание системы мониторинга;
разработка плана корректирующих действий;
внедрение регистрации данных;
разработка процедур проверки и анализа.

## Slide 18: Создание рабочей группы
специалист по обеспечению качества, разбирающейся в микробиологических и/или химических, а также сопутствующих рисках для определенной группы продуктов;
специалист по производству, тесно связанный с процессом производства, подвергаемым исследованию, необходимо, чтобы он был способен разъяснить, что именно происходит на всех этапах производства;
инженер, имеющий опыт по вопросам организации и конструирования оборудования с учетом соблюдения гигиены.

## Slide 19: Параметры отбора
должностные полномочия;
опыт работы на данном предприятии;
знания и опыт в области производства данной продукции и связанных с ним опасных факторов, которые должны стать предметом анализа при разработке НАССР.

## Slide 20: Сбор данных о продукции и описание продукта
наименование и обозначение нормативных документов и технических условий;
наименование и обозначение основного сырья, пищевых добавок и упаковки, их происхождение, а также обозначение нормативных документов и технических условий, по которым они выпускаются;
условия хранения и сроки годности;
петли возврата, доработки и переработки продукции.

## Slide 21: Сбор данных о продукции и описание продукта
состав;
структура;
обработка (прошел ли продукт термическую обработку и в какой степени);
упаковка;
инструкция по использованию.

## Slide 22: Построение производственной блок-схемы
сырье/ингредиенты и используемая упаковка (микробиологические, химические, физические данные);
планы расположение оборудования;
последовательность этапов технологического процесса;
временные/температурные данные всего сырья, промежуточного и конечного продукта, включая допуски на задержки;
проектные характеристика оборудования (включая наличие пустых пространств);
процедуры по мойке и дезинфекции;
установленные маршруты персонала;
пути потенциального перекрестного загрязнения;
условия хранения и транспортировки;
контролируемые параметры технологического процесса, периодичность и объем контроля;
инструкции о процедурах уборки и дезинфекции, а также гигиене персонала, согласованные с СЭС;
техническое обслуживание и мойка оборудования и инвентаря;
пункты санитарной обработки, расположение туалетов, умывальников, хозяйственно-бытовых зон;
система вентиляции и пр.

## Slide 23: Составление перечня опасных факторов и предупреждающих действий
микробиологические,
химические и
физические.
сальмонелла в готовом продукте;
остатки моющих средств;
металлические включения.

## Slide 24: Определение ККТ
Существует ли опасность на данном этапе производства?
Проводятся ли предупреждающие действия в отношении установленных опасных факторов?
Является ли этот этап решающим для устранения опасного фактора или его снижения до допустимого уровня?
Может ли опасный фактор проявиться или превысить допустимый уровень на данном этапе?
Может ли следующий этап устранить выявленный опасный фактор или свести возможность его появления до допустимого уровня?

## Slide 25: Установление критических пределов
температура;
время;
влажность;
уровень pH;
aw;
химические анализы;
визуальные оценки продукта;
практика управления/оперирования.

## Slide 26: Установление системы мониторинга
мониторинг необходим для управления безопасности продуктов питания, он облегчает отслеживание операций. Если мониторинг указывает на тенденцию к утере контроля, то должны быть предприняты меры к возврату процесса под контроль до того, как произойдет отклонение от критических пределов;
мониторинг используется для того, чтобы определить, когда утерян контроль и происходит отклонение в критической контрольной точке, т.е. превышен или не достигнут критический предел. Когда происходит отклонение, должны быть предприняты соответствующие корректирующие действия;
он обеспечивает письменную документацию для использования ее в проверке.

## Slide 27: Установление системы мониторинга
Кто проводит контроль?
Как часто проводится мониторинг?
Как осуществляется мониторинг?

## Slide 28: Разработка плана корректирующих действий
проверка средств измерений;
наладка оборудования;
изоляция несоответствующей продукции;
переработка несоответствующей продукции;
мероприятия по обеспечению того, чтобы каждая критическая точка не выходила за критический предел;
получение разрешения на проведение корректирующих действий;
процедуры обращения с дефектной продукцией.

## Slide 29: Внедрение регистрации данных
Документация
политика в области безопасности выпускаемой продукции;
приказ о создании и составе группы НАССР;
информация о продукте;
информация о производстве;
отчеты группы НАССР с обоснованием выбора потенциально опасных факторов, результатами анализа рисков и выбора критических контрольных точек и определения критических пределов;
рабочие листы НАССР;
процедуры мониторинга;
процедуры проведения корректирующих действий;
программа внутренней проверки системы НАССР;
перечень регистрационно-учетной документации.

## Slide 30: Внедрение регистрации данных
Записи
происхождение, природа и качество сырья;
полные записи по всему процессу, включая хранение и распределение;
записи по чистке и дезинфекции;
все решения, принятые по безопасности продукта;
записи по отклонениям от нормы;
записи по корректирующим действиям;
записи по сделанным изменениям;
данные проверок.

## Slide 31: Внедрение регистрации данных
Требование к документации
иметь шифры;
обеспечивать постоянный доступ к данным;
позволять легко и своевременно вносить изменения;
иметь удобную для проверки форму;
храниться в зависимости от срока службы продукции;
быть подписаны и датированы.

## Slide 32: Процедуры проверки и анализа
Цели проверки
соответствует ли система НАССР разработанной программе НАССР;
соответствует ли разработанная программа НАССР производственному процессу и является ли она эффективной;
правильно ли применяются специфицированные процедуры мониторинга и корректирующие действия.

## Slide 33: Процедуры проверки и анализа
Сигналы проверки
изменение в сырье, формировании продукта;
изменения в системе переработки;
изменения в расположении производства и в окружающей среде;
изменения в перерабатывающем оборудовании;
изменения в программе очистки и дезинфекции;
изменения в системе упаковки, хранения и распределения;
изменения в уровнях штата и/или ответственности;
ожидаемые изменения в использовании продукта потребителем.

## Slide 34: Процедуры проверки и анализа
Проверка включает
экспертизу программы НАССР;
экспертизу документации;
анализ отклонений и проведенных по ним корректирующих действий;
микробиологический анализ промежуточных и конечных продуктов;
анализ продукции, находящейся в торговле, в случае ухудшения ее качества и возникновения других непредвиденных проблем, касающихся ее безопасности;
анализ использования продукции потребителями.

## Slide 35: Трудности при внедрении
отсутствие должного внимания и анализа результатов мониторинга системы со стороны высшего руководства предприятия;
отсутствие постоянного сопровождения, контроля и улучшения системы НАССР;
размытость применения принципов НАССР, использование системы не по основному назначению – обеспечению безопасности пищевых продуктов;
недостаточное фиксирование системы НАССР, отсутствие необходимого ресурсного обеспечения, ограниченность полномочий команды НАССР;
обслуживание системы НАССР одним человеком вместо многопрофильной команды;
отсутствие квалифицированного и подготовленного персонала;
отсутствие постоянного обучения работников предприятия различных уровней.