## Slide 1
Характеристика макаронного теста
Практическое занятие.

## Slide 2: Приготовление макаронного теста
Макаронное тесто, по своему составу, является самым простым из всех видов теста, употребляемом в производстве мучных изделий. Зачастую, рецептура состоит только из муки и воды. Внесение каких либо добавок и улучшителей, значительно повышает себестоимость макаронных изделий и делает макаронное производство малорентабельным.
При замесе макаронного теста, в муку, добавляется намного меньше воды, чем для приготовления других видов теста, например хлебного. Готовое макаронное тесто имеет крошкообразную структуру и только в процессе дальнейшего прессования, превращается в однородную массу, пригодную для формирования.

## Slide 3: Дозирование и смешивание ингредиентов теста
Смешивание ингредиентов, или замес, происходит в тестосмесителях непрерывного действия, входящих в состав прессов. Мука и вода, в тестомес, поступают через дозаторы, которые перед работой настраиваются на определенные дозы, согласно рецептуре. Существуют однокорытные тестомесы и многокорытные, в зависимости от применяемой технологии.
При замесе теста из крупки требуется более продолжительный замес, чем из порошкообразной муки, потому, что проникновение влаги вовнутрь более крупных фракций происходит более длительное время. Поэтому замес должен длиться около 20 минут. Для этого нужна многобункерная система замешивания. Для замеса порошкообразной муки достаточно одного бункера, со временем замеса около 10 минут.
Муку и воду в мукосмеситель, подают при помощи дозаторов непрерывного действия.
По принципу действия, дозаторы могут быть объемные и весовые. В зарубежном оборудовании употребляют обычно роторный дозатор объемного дозирования или шнековый дозатор.

## Slide 4: Уплотнение и формование теста
На современных макаронных предприятиях уплотнение теста и формование изделий происходит на шнековых макаронных прессах. Они отличаются по числу корыт (одно-, двух-, трех-, и четырехкорытные), по числу прессующих устройств и по форме матрицы (круглая и прямоугольная).
Мука и вода непрерывным потоком поступают во входное отверстие тестомеса и подхватываются лопатками месилок. Перешиваясь, тесто, постепенно перемещается к противоположному торцу корыта, где уже готовое, крошкообразное тесто. Через пропускное отверстие попадает на шнек прессующего устройства. При его вращении тесто перемещается к прессовой головке.
Тесто уплотняется, превращается в плотную тестовую массу, и формуясь в матрице, выходит их неё в виде макаронных изделий. При прессовании и формовании вязкого, плотного теста, температура теста повышается. Чтобы предотвратить перегревание теста, в рубашку прессующего устройства, подают холодную воду. Также, рубашка прессового устройства, предназначена для прогрева цилиндра перед запуском пресса.

## Slide 5: Процесс прессования
Современная отечественная теория прессования макаронного теста базируется на исследованиях Лукьянова, Назарова и группы специалистов.
Существует два вида макаронного теста, которые отличаются по внешнему виду и физическим свойствам: сыпучая крошкообрзная масса после замеса и уплотненное тесто после прессования.

## Slide 6: Свойства уплотненного теста
Упругость - свойство восстанавливать свою первоначальную форму, после снятия давления. Проявляется при кратковременных нагрузках.
Пластичность - способность к изменению формы при давлениях выше критического, называемая пределом упругости. Проявляется при значительных нагрузках
Вязкость - сопротивление текучести и определяется величиной сцепления частиц теста между собой. Вязкость обратна текучести.
Как у всех полимерных материалов, к которым относится и уплотненное тесто, вязкость непостоянна. Она зависит от влажности, температуры, давления прессования и др. факторов, которые мы рассмотрим ниже.
При формовании изделий, давление в предматричной камере должно быть, в зависимости от условий -80-120 кгс/ см².

## Slide 7: Влияние качества муки, параметров замеса и прессования на свойства теста и качества изделий
Уплотненное макаронное тесто должно обладать следующими свойствами:
- быть однородным по влажности и температуре, не иметь непромесов, быть без кусочков засохшего теста;
- обладать пластичностью, текучестью, чтоб сырые изделия не рвались и не трескались при разделке;
- в тоже время, оно должно быть достаточно вязким, плотным, чтоб не прилипало к рабочим поверхностям и изделия не слипались после разделки и не теряли форму.
Все эти свойства определяются тремя основными факторами: качество муки, параметры замеса теста и его прессования.

## Slide 8: Количество и качество клейковины муки
Клейковина определяет основные свойства теста (пластичность, вязкость и текучесть). Оптимальное отношение вязкопластичных свойств достигается при содержании сырой клейковины в муке, на уровне 28%.Качество определяется показателем ИДК, который, в идеале, должен быть 80-90ед., но в жизни имеет 70-100 ед.

## Slide 9: Продолжительность и интенсивность замеса
Замес - получение крошковатой, мелкокомкованной, сыпучей массы, равномерно увлажненной по всему объему. Все частицы муки должны полностью пропитаться влагой, чтобы при дальнейшей доработки теста, в шнековой камере, произошла их полная пластификация.
Продолжительность замеса определяется двумя факторами: достижением равномерного увлажнения теста по всей массе и проникновением влаги вовнутрь частиц муки. Чем в более распыленном виде, будет подаваться вода на замес, тем быстрее будет происходить замес.Для замеса из крупки необходимы многокорытные пресса. Для производства макаронных изделий из хлебопекарной муки, достаточно одного корыта со временем замеса 8÷10 мин. По объему и занимаемой площади эти пресса достаточно компактны и пригодны для производства в небольших помещениях.
Интенсивность замеса зависит от скорости вращения месильного вала. Оптимальной скоростью вращения является около 100 об/мин для одиночного месильного вала.

## Slide 10: Вакуумирование теста
Вакуумирование теста стали впервые использовать с внедрением шнековых макаронных прессов, на которых давление прессования не превышало 60кгс/см², а этого было недостаточно для получения плотных и прочных макаронных изделий.
При формовании теста, прошедшего вакуумную обработку то есть были удалены пузырьки воздуха, повысилась прочность сырых изделий в среднем на 40% и прочность сухих- в среднем на 20%.

## Slide 11: Разделка сырых макаронных изделий
Разделку сырых макаронных изделий осуществляют непосредственно после выпрессовывания. Цель - подготовка изделий к сушке.
Разделка заключается в обдувке, резке и раскладке макаронных изделий. От качества выполнения этих операций, зависит производительность сушильного пресса, расход сырья и качество готовых изделий.
Обдувку изделий производят для предотвращения слипания макаронных изделий, для более качественной резки. Обдуваются изделия обычно воздухом формовочного отделения - температурой ~25ºС и влажность 60-70%.
Отформованные и подсушенные макаронные изделия, режутся на нужную длину отрезным механизмом и для высушивания раскладываются на сушильные поверхности транспортерных сушилок, либо на лотковые кассеты.

## Slide 12: Сушка, стабилизация и охлаждение макаронных изделий
Для предотвращения протекания биохимических процессов, изделия подвергаются консервированию обезвоживанием - сушке до влажности не более 13%.
Сушка - наиболее длительная стадия производства макаронных изделий. От правильности проведения этого процесса, зависят показатели качества готовой продукции, такие как, прочность, стекловидность, кислотность, целостность структуры и внешний вид. Очень интенсивная сушка приводит к растрескиванию, чрезмерно длительная - к закисанию, сушка в слое - к образованию слитков и деформированию.
Высушивание обычно заканчивают при достижении влажности продукта 13,5....14%, чтобы после остывания, влажность составляла не более 13%.

## Slide 13: Хранение готовых макаронных изделий
Для сохранения качества макаронных изделий в течение всего периода от производства до реализации потребителям, рекомендуется хранить изделия при t-30ºС не выше, в среде равновесной влажности для данной влажности продукта. Продукция должна хранится в картонных ящиках или бумажных мешках, при влажности изделий не выше 13%. Изделия, предназначенные для фасовки в мелкую целлофановую тару до 1кг, должны иметь влажность не более 12%.

## Slide 14: Схемы при производстве макаронных изделий

## Slide 15: Схема макаронного пресса:
1 — корыто;
2 — вал;
3 — шнековая камера;
4 — шнек;
5 — предматричное пространство;
6 — матрица;
7 — сформованный полуфабрикат

## Slide 16: Схема расположения вкладыша в формующем отверстии матрицы:
1 — фторопластовое кольцо;
2 — металлическая втулка;
3 — вкладыш;
4 — отверстие
Вкладыш — это своего рода стерженек, который крепится специальными заплечиками с входной стороны формующего отверстия строго по его оси.

## Slide 17: Ассортимент макаронных изделий:
Макаронные изделия в зависимости от формы подразделяют на следующие типы:
трубчатые,
вермишель,
лапша
фигурные изделия.
В свою очередь каждый тип изделий делят на виды в зависимости от их размера. Виды макаронных изделий подразделяются на сорта в зависимости от сорта муки и добавления обогатителей.

## Slide 18
К трубчатым изделиям относятся макароны, перья и рожки.
М а к а р о н ы - размерные изделия в виде трубочек длиной 15, 22, 30 и 40
см. Они изготовляются следующих видов: соломка - с внешним диаметром до 4 мм,особые и особые гофрированные - 4 - 5,5 мм, обыкновенные и обыкновенные гофрированные - 5,5-7 мм, любительские и любительские гофрированные - более 7 мм. На поверхности гофрированных изделий имеются продольные бороздки.
П е р ь я - трубки со скошенными срезами длиной 10-15 см. Они вырабатываются тех же видов что и макароны, за исключением соломки.
Р о ж к и - трубки, изогнутые в виде дуги, длиной 1 - 5 см. Они бывают
следующих видов: соломка - диаметром до 4 мм, особые и особые гофрированные- 4-5.5мм, обыкновенные - 5-7мм, многогранны - размером грани не более 7 мм.
Толщина стенок трубчатых изделий должна быть не более 1,5 мм (у
гофрированных 2 мм.)

## Slide 19
В е р м и ш е л ь - изделия в виде нитей. В зависимости от толщины нити вырабатывается вермишель паутинка диаметром до 0,8 мм.; тонкая 1,2 , обыкновенная - до 1,5 и любительская -до 3 мм. По длине нити вермишель делится на короткую длиной не менее 1,5 см. длинную - не менее 20 см, длинную гнутую - длиной не менее 20 см, согнутую пополам. Вермишель паутинку и тонкую изготавливают также в виде бантиков и мотков весом до 30 гр.

## Slide 20
Л а п ш а - изделия в виде лент. Вырабатывают лапшу узкую шириной до 3 мм, толщиной до 2 мм, длиной не менее 1,5см; широкую - шириной 3,7 мм, толщиной до 1,5 мм, длиной не менее 2 см; длинную и длинную гнутую - шириной до 7 мм, толщиной до 2 мм, длиной не менее 20 мм; овальную волнообразную, пилообразную- шириной от 3 до 20 мм, толщиной до 2 мм и длиной не менее 2 мм ( короткую)и 20 мм (длинную). Лапшу изготовляют также в виде бантиков и мотков весом до 50 г.

## Slide 21
Ф и г у р н ы е и з д е л и я - выпускаются в виде плоских и объемных фигур определенных размеров. Они подразделяются на следующие виды: ракушки, ушки, зерна, звездочки, буквы алфавита и др.

## Slide 22: Требования к качеству макаронных изделий
Показателями качества макаронных изделий являются: внешний вид, вкус и запах,наличие ломаных, деформированных изделий, а также крошки, влажность продуктов, их кислотность, Развариваемость, прочность отсутствие в них амбарных вредителей и металлопримесей.

## Slide 23: Внешний вид макаронных изделий.
Макаронные изделия должны иметь правильную форму. Но допускаются небольшие изгибы и искривления изделий. Поверхность изделий сортов экстра яичный и высший яичный должна быть гладкой, у остальных сортов допускается шероховатость (для сорта экстра - слабо ощутимая шероховатость). Излом изделий должен быть стекловидным. Цвет изделий -однотонный, соответствующий сорту муки (кремовый - для сорта экстра, белый -для высшего сорта, белый с желтоватым или сероватым оттенком - для первого,светло - оранжевый для изделий с добавлением томата - пасты). В изделиях не допускаются следы непромеса (белые полосы и пятна), а также частички отрубей в виде темных точек и пятен.

## Slide 24: Вкус и запах макаронных изделий.
Изделия должны иметь свойственный им вкус и запах, без горечи, кисловатости и других посторонних привкусов, затхлости, плесени и других посторонних запахов. Вкус и запах изделий определяют до и после варки. Несвойственные изделиям вкус и запах могут возникать в результате порчи их при хранении, сушки (прокисания теста) или при использовании недоброкачественной муки.

## Slide 25: Содержание деформированных изделий, лома и крошки
Прочность макарон на излом нормируется в зависимости от диаметра изделий и сорта в пределах от 70 до 800 гс. В макаронных изделиях стандартом нормируется содержание деформированных изделий (несвойственных данному виду изделий по форме или смятых, разорванных) лома (ломом считаются макароны прямые или согнутые длиной 5-13,5 см) и крошки. К крошке относятся макароны и перья длиной менее 5 см, рожки - менее 1 см, вермишель - длиной менее 1,5 см, лапша - менее 1,5-2 см. Деформированные изделия получаются при нарушении технологии производства или использовании муки, дающей неэластичное тесто. Лом и крошка образуются при механических воздействиях на изделия при упаковке, перевозке и хранении, а также при промораживании изделий, нарушении режима сушки, использование муки, бедной клейковиной.

## Slide 26: Влажность и кислотность макаронных изделий.
Влажность изделий не должна превышать 13% (в изделиях для детского питания 12%). Для макаронных изделий, направляемых в отдаленные районы (Крайний Север, Сахалин и др.), содержание влаги должно быть не более 11%. Кислотность изделий должна быть не более 3,5-4°. Повышенная кислотность изделий возникает при нарушении режима сушки, использовании недоброкачественной муки.

## Slide 27: Развариваемость и прочность макаронных изделий.
Важными показателями качества изделий являются их развариваемость и прочность. Макаронные изделия после варки в течение 10-20 мин. (в зависимости от вида) до готовности должны увеличиться в объеме не менее чем в два раза (фактически они увеличиваются в 3-4 раза), быть эластичными, не липкими, не образовывать комьев.
Развариваемость изделий несколько понижается с увеличением их срока хранения.
При варке до готовности изделия не должны терять форму , склеиваться, образовывать комья, разваливаться по швам.
Ломкость (прочность) определяется только у размерных макарон. С этой целью макаронную трубку кладут на две стойки - опоры, а середину трубки подвергают нагрузке до излома. Ломкость соломки 1-го сорта должна быть не менее 200 г, а макарон любительских 1-го сорта-800г. Развариваемость и прочность макаронных изделий зависят от количества и качества клейковины. Хорошая прочность макарон позволяет лучше сохранить их целостность при перевозке.
Зараженность макаронных изделий амбарными вредителями не допускается.
Металлопримесей в изделиях может быть не более 3 мг.

## Slide 28: Хранение макаронных изделий
Макаронные изделия нужно хранить в сухих, чистых складках без резких температурных колебаний, при относительной влажности воздуха до 70%. Помещение должно быть хорошо вентилируемым и обязательно продезинфицированным.В нём должна поддерживаться постоянная температура без резких колебаний - от-15 до 5о С , но не выше 18оС . Хранение макаронных изделий при отрицательной температуре не влияет на их качество. Продолжительность хранения макаронных изделий неодинакова. Срок хранения изделий без добавок в указанных выше условиях установлен в один год.
Изделия, обогащенные яйцом, молоком и другими продуктами, хранятся меньше (2- 6мес.), они лучше сохраняются при более низких температурах.