## Slide 1
Органолептические и физико-химические
методы определения качества солода
Лабораторное занятие -ОТПП

## Slide 2: Определение:
Солод — продукт, получаемый проращиванием семян злаковых культур, главным образом, зерна ржи (ферментированный солод) и зерен ячменя неферментированный солод), с их последующей сушкой и измельчением.

## Slide 3: Применение солода
Солод применяется в пивоваренном, винокуренном, хлебопекарном и квасном производствах. В пивоварении и винокурении используется, как правило, ячменный солод, а в производстве кваса и хлебопечении – ржаной.

## Slide 4: Виды солода:
Существует два вида солода: ферментированный (красный, тёмный) - ферментативно пассивный и неферментированный (белый, светлый) - ферментативно активный.
Неферментированный светлый солод принимает активное участие в процессах брожения и ферментации, соответственно, используется для ускорения и направления этих процессов: пиво- и квасоварение, виноделие и др.
Ферментированный тёмный солод никакого участия в процессах брожения и ферментации не принимает, соответственно, используется для придания цвета и аромата, присущих красному солоду: хлебопечение, квасоварение т др.

## Slide 5: Технология ячменного солода
Перерастворенный солод характеризуется полностью растираемым эндоспермом, глубоким расщеплением белков и других веществ, а также высоким ферментационным потенциалом.

## Slide 6
При хорошем качестве ячменя нерастворение солода наблюдается при холодном, сухом или слишком коротком проращивании. Перерастворенне солода таких же ячменей вызывается сильным увлажнением зерна, высокой температурой и чрезмерно длительным проращиванием. Технологические требования к проращиванию зерна характеризуются следующими показателями: температурой, при которой происходит проращивание зерна на отдельных стадиях; содержанием влаги в зерне с соотношением кислорода и двуокиси углерода в слое зерна на отдельных стадиях проращивания; продолжительностью проращивания. Большое влияние на рост зерна, его растворение, активацию и образование ферментов оказывает температура. Холодное (12—16 °С) ведение процесса проращивания по всем показателям предпочтительнее, чем теплое (выше 20 °С).

## Slide 7
Однако ячмени, выращенные в регионах с жарким, сухим климатом и располагающие высоким содержанием белка (более 12%), во второй стадии проращивания (на 3—5-е сутки) могут плохо растворяться при температуре 18—22С. При получении темных солодов для достижения глубоких процессов растворения также, необходима высокая (20—23 °С) температура проращивания. Проращивание при 14—16 °С обеспечивает умеренное развитие зародыша и максимальное накопление амилолитических ферментов. Более глубокий распад белковых веществ достигается при более низкой температуре. Значительное влияние на степень растворения белков оказывают свойства данного сорта ячменя. Так, при переработке на солод высокобелковистых сортов расщепление белков достигается повышением температуры проращивания до 18 "С. При этом можно получить солод с высокой ферментативной активностью, но при затирании с очень медленным осахариванием (20 мин и более).

## Slide 8: Сушка свежепроросшего светлого и темного солода
В процессе сушки солода достигаются две цели: снижение влажности материала с 50—40 % до 10—13 % общей массы и придание в процессе термической обработки целевому продукту определенных технологических качеств — специфического вкуса, цвета и аромата с высокой ферментативной активностью. Следовательно, сушка солода не только сложнейший нестационарный процесс тепло- и массообмена, но и биохимический процесс.

## Slide 9
Свежепроросший солод во время сушки претерпевает глубокие физические, физиологические и биохимические изменения, которые зависят от скорости обезвоживания, температуры сушильного агента, его влажности и условий сушки. Физические преобразования свежепроросшего солода при его сушке состоят в изменении влажности, массы, цвета, аромата и вкуса. Часть содержащихся в солоде высокомолекулярных белков при сушке свертывается, что в дальнейшем благоприятно сказывается на.процессе осветления сусла и пива. Ростки, придающие продукту неприятный горький вкус, при сушке становятся хрупкими и легко удаляются. Вкус сухого солода обусловлен меланоидинами — окрашенными и ароматическими веществами, образующимися при высокой температуре в результате химической реакции между сахарами и аминокислотами.

## Slide 10
Ферментативный гидролиз сложных углеводов и белков при сушке солода проявляется сильнее, чем при солодоращении, т. к. оптимальная температура для высокой ферментативной активности находится в пределах 40—70 °С. Повышение температуры сушки приводит к тепловой инактивации ферментов, т. е. к денатурации и коагуляции белков ферментов. Устойчивость ферментов зависит не только от температуры, но и от влагосодержания солода. Поэтому при сушке температуру сушильного агента не следует поднимать выше 50 °С до понижения влагосодержания в солоде ниже 10 %. В зависимости от физиологических и биохимических превращений, которые происходят в солоде в процессе сушки и термической обработки, технологию сушки можно разделить на три основные фазы. Первая фаза— физиологическая,в течение которой продолжаются биотехнологические процессы солодоращения, но при более благоприятных температурных условиях (40—45 С). Влажность солода изменяется до 30 %.

## Slide 11
Ферментативные процессы, протекающие в солоде, способствуют его растворению. Физиологическая фаза продолжается 10—12 ч. Ускорить ее можно путем предварительного подвяливания свежепроросшего солода перед сушкой и более интенсивной продувкой сушильным агентом в период сушки. Рост зерна наблюдается до тех пор, пока влажность слоя не достигнет 20 %, а температура не превысит 40 СС. Продолжают накапливаться ферменты, способствующие растворению эндосперма, которое проявляется увеличением количества низкомолекулярных продуктов распада крахмала, растворимого азота и расщеплением стенок клеток зерен крахмала. Вторая фаза— ферментативная длится 5—7 ч, за это время повышается температура сушильного агента до 70 °С, в результате чего жизненные процессы солода подавляются. Влажность его снижается с 30 до 10 %• При этом усиливается действие большинства гидролитических ферментов, т. к. оптимальная температура для них находится в пределах 40—60 °С.

## Slide 12
Процессы расщепления под действием ферментов продолжаются до тех пор, пока снижение влажности и повышение температуры не приведут к их инактивации. Чем быстрее удаляется влага в период физиологической и ферментативной фаз сушки, тем менее энергично протекают биологические и ферментативные процессы в солоде, и тем меньше накапливается продуктов распада. Это способствует получению светлого солода высокого качества с небольшим содержанием ароматических и красящих веществ.

## Slide 13: Улучшение свойств хлеба с помощью натуральных добавок, таких, как натуральный солод и солодовый экстракт.
Одним из натуральных улучшителей свойств хлеба - стратегического продукта массового потребления - является солод, который производится из пророщенных зерен ячменя, ржи или пшеницы. Добавки солода или солодового экстракта в хлебобулочные изделия способны не только улучшить свойства самой выпечки, солод – природная кладовая витаминов и микроэлементов, так необходимых нашему организму в условиях сниженного иммунитета или нарушения обмена веществ. Натуральный солод, изготовленный из пророщенного зерна ржи, ячменя или пшеницы, используется при выпечке хлеба на протяжении веков. Солод и солодовый экстракт, улучшая качество хлебобулочных изделий, одновременно являются богатейшим источником ферментов и сахаров.

## Slide 14
Улучшение свойств хлеба с помощью натуральных добавок, в частности, солода и солодового экстракта, в настоящее время практикуют большинство предприятий хлебопекарной отрасли. Если раньше солод использовался, в основном, для производства заварного ржаного хлеба, то современные технологии хлебопечения позволили найти целебному ингредиенту применение при выпечке изделий из пшеничной муки, в виде солодовых экстрактов. Солодовый экстракт не вызывает потемнение хлебобулочных изделий из пшеничной муки и позволяет обогатить их всеми природными целебными свойствами натурального солода.