## Slide 1: АРПА ЖАРМАСЫ

## Slide 3: МАҚСАТЫ:
Арпа жармасын алу технологиясымен студентерді таныстырамыз. Арпаны алдын ала актауды, перловка жармасын өндіруді және арпадан алынатын өнімнің шығымын қарастырамыз.

## Slide 4: ЖОСПАР:
Арпа жармасын алу технологиясы
Арпа жармасының өнімдері және біркелкілігі
Арпаны қоспалардан тазарту
Арпаны алдын ала актау
Перловка жармасын өндіру
Арпаның және одан алынған өнімнің химиялық құрамы
Арпадан алынатын өнімнің шығымы

## Slide 6
Арпа жармасын алу технологиясы.
Ірі ( перловка) – беске дейін бөліп, нөмірлейді.
Майда (ячнелі) – үшке дейін бөліп, нөмерлейді.

## Slide 8: Арпа жармаларының өнімдері және біркелкілігі.
Жар-маның нөмірі | Қос електің саңылауының диаметрі,мм |  | Біркел-кілігі % | Жарманың нөмірі | Қос електің саңылауының диаметрі,мм |  | Біркел-кілігі %
 | Өткені | Сырғы - массы |  |  | Өткені | Сырғы - массы | 
1 | 3,5 | 3,0 | 80% кем бол-майды | 1 | 2,5 | 2,0 | 75%- тен кем болмайды
2 | 3,0 | 2,5 |  | 2 | 2,0 | 1,5 | 
3 | 2,5 | 2,0 |  | 3 | 1,5 | 0,56 | 
4 | 2,0 | 1,5 |  |  |  |  | 
5 | 1,5 | 0,56 |  |  |  |  | 

## Slide 10
Арпаны қоспалардан тазалау.
Арпаны қоспалардан және майда дәннен үш желді – електі сепараторлардан өткізіп, тас бөлгіште және триерлерде тазалайды. Майда қоспаларды және майда арпаны жақсылап бөліп алу үшін, желді – електі сепаратордың бірінші жүйесінде, ірі қоспаларды бөліп алғаннан кейін, дәнді ірі және майда фракцияларға бөледі. Ірі фракцияны екінші сепараторлық жүйеге, ал құрамында майда қоспалар және майда дәндері бар майда фракцияны сепараторды үшінші жүйесіне жібереді. Сепаратордың бірінші жүйесінде бөлінбейтін, оларды сепараторды үшінші жүйесіне жібереді.Сепаратордың үшінші жүйесінде саңылауы 1,6мм електі қолданып,III категориялы қалдықтарды бөліп алады,ал саңлауы 2,2 *20мм елек арқылы майда арпаны бөледі. Арпаның ірі фракциясын қарасұлы алғаш,ал майдасын қарамықша алғыш машиналарға жібереді.Құм тас қоспаларынан тазаланған дән алдын ала ақтау жүйелеріне түседі. Арпаның қабықтары қиын бөлініп алынатын болғандықтан,оның байланысын бәсеңдету үшін,басқа тәсілдерді қолданған жөн.

## Slide 13
Арпаны алдын ала ақтау.
Дәнді алдын ала ақтауға обойкалы немесе А1-ЗШН-3 машиналары қолданады. Обойкалық машинаның құндылығы –оның жоғары өнімділігі мен энергияны аз жұмсауы, бірақ ұсақталған дән шығымының көп болуы тиімділігін төмендетеді,ал ЗШН-З машинасын қолдануда –ұсақталған дән аз шыққанымен,электр энергиясын көп жұмсайды;тасты дискалары мен електі шеңберлері істен тез шығады. Сондықтан алдын ала ақтау үшін бұл екі машинаны алмастырып қолданған тиімді. Обойкалық машиналарды барлық жүйелерде қолдану,әсіресе 3-4, жүйелерде шағылған дәннің мөлшерін көбейтеді. Сондықтан, соңғы жүйелерде А1-ЗШН машинасын қолданған тиімдірек болады. Ақталған арпаны (пенсак) құрамында сынған дәннің мөлшері 50%-тен аспауы керек. А1 – ЗШН-3 машинасын қолдану ақталмаған,сынған дән мөлшерін азайтады және ақтау жүйелерінің санын қысқартады. Гүлді қабықтарды,ақтау машиналарынан кейін,желді сорғыш қолданып бөліп алады

## Slide 15: Перловка жармасын өндіру
Перловка жармасын қауыздалған арпаны бірнеше рет ақтаудың және жылтыратудың нәтижесінде алады. Егер алдын ала қауыздауда майдаланған арпа аз алынса,немесе ірі нөмірлі жарма алу міндеті тұрмаса,онда қауыздалған арпаны ұсақтайды. Қауыздалған арпаны ұсақтау алдында екі фракцияға бөледі. Ол үшін 4,2 және 1 електерді қолданады. 1електен ұнтақты бөліп алады,ал 4,2 електен алынған сырғымаларды,білікті станокта ұсақтайды. Ұсақталған өнімдерді елеуіште сорттайды:4,2мм електен алынған сырғымалар қайтадан ұсақтауға жіберіледі,ал №1електен өткен ұнтақты тексеруге жібереді:ірі және майда фракцияларды әр түрлі режимдерді қолданып ажарлайды және жылтыратады. Үшінші қырғылау жүйесінен алынған жарманың барлығын елеуіште немесе жарма бөлгіште фракциялайды. Жарманы 2 нөмерге бөлуге болады:1- бөлікке 1және2 нөмірлі жармаларды,ал екіншіге 3-4 нөмірлі жармаларды қосады. Перловка жармасын өндіруде қырғыланған өнімді бірнеше рет дәнді ақтайды және жылтыратады,ұнтақ шығымы көп болады:жарманың шығымы 40%және 53% дейін жетеді. Ұнтақ 2,5мм және №1 електерді қолданып елеуіште тексереді. Ұнтаққа ядро мөлшері 5%,ал қауызда 1,5% аспауы керек.

## Slide 17: Арпаның және одан алынған өнімдердің химиялық құрамы,% есебімен
Заттар | Нәруыз % | Крахмал % | Клетчатка % | Күлділігі %
Арпа | 8,8-14,5 | 51,0-63,7 | 4,3-8,7 | 2,25-3,30
Ақталған дән | 9,5-15,0 | 73,8 | 1,8-2,2 | 1,90-1,60
Перловкалық жарма | 7,1-11,3 | 74,2-83,2 | 1,2-1,7 | 0,8-1,10
Ячнелі жарма | 7,5-12,1 | 75,8 | 1,4-1,8 | 1,20-1,60
Ұнтақ | 11,0-13,0 | 60,0-65,0 | 3,5-4,0 | 2,60-3,30
Қауыз | 5,0-7,0 | 12,0-15,0 | 27,0-31,0 | 7,80-8,90

## Slide 19
Ячнелі жарманы өндіру. Ячнелі жарма перловкаға қарағанда уақтау, онша ақталмаған болады. Қауыздалған арпадан жарма өндіру үшін,оны 4рет білікті станокта майдалап елеуіште сорттап бөледі. Ұнтақтау жүйелерінен майдаланған дән 2 бөлек алынады,1-ірілігі бойынша жарманың бірінші және екінші нөмірге,ал 2-екінші және үшінші нөмірге сәйкес келеді. Әр бөлшектің ЗШН машинасында 1рет ақтайды. Ірі сырғыма өнімдерін келесі ұнтақтау жүйесіне жібереді. Ақталмаған жарманы елеуіште немесе жарма бөлгіште 3нөмірге бөледі.
Даяр өнімдердің шығымы және сапасы: Арпадан алынған өнімдердің химиялық құрамы дайындау,қырғылау ақтау және жылтырату тәсілдеріне байланысты болады. Арпа ұнтағының құрамында көптеген құнды,жұғымды заттар бар. Сондықтан жақсы жемге жатады. Перловка жармасын өндіруде аздаған тағамдық ұн алуға да болады. Арпа қауызының құрамында гүлді қабықтардан басқа көптеген алирон қабығы болады. Сондықтан оның жоғары сапалы жемдік құны бар,оны құрама жем шығаруға пайдаланады

## Slide 21: АРПАДАН АЛЫНАТЫН ӨНІМДЕРДІҢ ШЫҒЫМЫ, %ЕСЕБІМЕН
ӨНІМДЕР | Жарманың шығымы,% |  | өнімдер | Жарма шығымы % | 
 | перловка | ячнелі |  | перловка | ячнелі
Перловка жармасы |  |  | Жемдік ұнтақ | 40,0 | 19,3
№1-2 | 28,0 | - | Қауыз | 10,0 | 10,0
№3-4 | 10,0 | - | Уақ арпа | 5,0 | 5,0
№5 | 2,0 | - | I, II катег. қалдықтар | 2,3 | 2,3
Барлық жарма | 40,0 | --- | III катег. қалдықтар | 0,7 | 0,7
 |  |  | Кепкені | 2,0 | 0,7
Ячнелік жарма№1 | --- | 15,0 | Барлығы | 100,0 | 100,0
№2 | --- | 42,0 |  |  | 
№3 | --- | 5,0 |  |  | 
Барлық жарма | ---- | 62,0 |  |  | 

## Slide 23
Орындаған: Сапарбаева М.Д.
09-100-50 топ.
Тексерген: Байканов.М.