## Slide 1: ТЕХНОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ МАКАРОННОГО ПРОИЗВОДСТВА

## Slide 2: Цель работы – знакомство с методами отбора проб макаронных изделий; освоение аттестованных методик определения органолептических и отдельных физико-химических показателей макаронных изделий.

## Slide 3
Задачи работы:
1. Изучить порядок отбора проб и выполнения анализа макаронных изделий в соответствиями с требованиями ГОСТ 14849-89.
2. Провести идентификацию предложенного для анализа образца макаронных изделий: поверхность, форму, излом, цвет, вкус, запах, состояние после варки.
3. Определить органолептические показатели макаронных изделий.
4. Определить физико-химические показатели качества макаронных изделий: массовую долю крошки, деформированных изделий; золы; металломагнитной примеси; наличие зараженности вредителями хлебных запасов.
5. Сделать выводы о соответствии анализируемыхизделий требованиям нормативной документации (ГОСТ Р 51865-2002 или технических условий).

## Slide 4
Для контроля физико-химических и органолептических показателей от каждой упаковочной единицы выборки отбирают:
не менее 1 кг весовых макаронных изделий, не допуская их механических повреждений; по одной любой пачке (пакету) фасованных макаронных изделий. Отобранные изделия осторожно высыпают на стол или чистый лист бумаги, формируя из них объединенную пробу, и контролируют в ней наличие вредителей; содержание металломагнитной примеси, крошки и деформированных изделий в макаронах.
Объединенную пробу осторожно разравнивают слоем 2-
4 см и из четырех разных мест отбирают среднюю пробу массой не менее 500 г и дополнительно навеску около 500 г для всех макаронных изделий, кроме макарон.
По навеске контролируют содержание: крошки, деформированных изделий, отклонение от средней длины макаронных изделий.
Для определения влажности, кислотности, вкуса и запаха, состояния изделий после варки из разных мест средней пробы отбирают навески, масса которых указана в методах их определения.

## Slide 5
Качество макаронных изделий устанавливают в каждой однородной партии на основании лабораторного анализа средней пробы, отобранной от той же партии.
Макаронные изделия принимают партиями. Партией считают: на складе предприятия – не более 4 т макаронных изделий одного сорта, типа и вида, выработанных на одной технологической линии одной бригадой за одну смену; в торговой сети – любое количество макаронных изделий одного сорта, типа

## Slide 6: О п р е д е л е н и е з а п а х а. Из средней пробы отбирают около 20 г макаронных изделий, размалывают их на лабораторной мельнице до полного прохода размолотых частиц через сито с диаметром отверстий 1 мм. Высыпают на чистую бумагу, согревают дыханием и исследуют на запах. Для усиления запаха размолотые макаронные изделия переносят в стакан, заливают водой температурой (60  5)оС на 1-2 мин, после чего воду сливают и определяют запах испытуемого продукта.

## Slide 7
О п р е д е л е н и е в к у с а. Вкус определяют разжевыванием одной, двух навесок макаронных изделий массой около 1 г каждая, отобранных из средней пробы.

## Slide 8
О п р е д е л е н и е с о с т о я н и я и з д е л и й п о с л е в а р к и. Из средней пробы отбирают 50-100 г макаронных изделий, помещают их в двадцатикратное по массе количество кипящей воды и варят до готовности при слабом кипении, изредка помешивая. После варки макаронные изделия переносят на сито, дают стечь воде и путем внешнего осмотра устанавливают соответствие их требованиям нормативно-технической документации.

## Slide 9: О п р е д е л е н и е с о д е р ж а н и я к р о- ш к и и д е ф о р м и р о в а н н ы х и з д е л и й. Навески макаронных изделий массой около 500 г взвешивают с погрешностью не более 5,0 г и отбирают из нее отдельно деформированные изделия и крошку, взвешивают их порознь с погрешностью не более 1,0 г.

## Slide 10
О п р е д е л е н и е с о д е р ж а н и я д е ф о р м и р о в а н н ы х и з д е л и й и к р о ш к и в к о р о т к о р е з а н н ы х и з д е л и я х и "п е р ь я х ". Навеску массой около 500 г короткорезанных изделий или "перьев" взвешивают с погрешностью не более 5,0 г и отбирают из нее отдельно деформированные изделия и крошку, взвешивают их порознь с погрешностью не более 1,0 г.
Содержание деформированных изделий или крошки (Х2) в процентах вычисляют по формуле
Х2 = m5 * 100/m6 ,
где m5 – масса деформированных изделий или крошки, выделенных из анализируемой пробы, г; m6 – масса анализируемой пробы, г.
Вычисления проводят до второго десятичного знака с последующим округлением результата до первого десятичного знака.

## Slide 11: О п р е д е л е н и е ц в е т а, п о в е р х н о с т и, ф о р м ы. Пробу макаронных изделий помещают на гладкую поверхность, осторожно перемешивают, рассматривают. Делают вывод о соответствии изделия заявленному наименованию. Если отмеченных признаков недостаточно для проведения идентификации, то исследуются физико-химические показатели.

## Slide 12
О п р е д е л е н и е к и с л о т н о с т и.
Кислотность макаронных изделий определяют по ГОСТ 14849-89. Подготовка пробы аналогична предыдущему анализу. Изделия, измельченные в ступке и размолотые на лабораторной мельнице до полного прохода через сито с отверстиями диаметром 1 мм (оставшаяся часть пробы после отбора навесок для определения влажности), просеивают через шелковое сито № 27. Остаток на сите перемешивают и из этой массы берут навеску 5,00 г. Ее высыпают в коническую колбу вместимостью 150 см3, в которую предварительно налито 30-40 см3 дистиллированной воды. Содержимое колбы взбалтывают в течение 3 мин, после чего смывают частицы со стенок колбы 10-20 см3 дистиллированной воды. Титрование проводят 0,1 моль/дм3 раствором гидроокиси натрия в присутствии 5 капель спиртового раствора с массовой долей фенолфталеина 1 % до розовой окраски, не исчезающей в течение 1 мин.
Кислотность х, град, вычисляют по формуле
где V – объем 0,1 моль/дм3 раствора гидроокиси натрия, пошедшего на титрование, см3; m – масса продукта, г; K – поправочный коэффициент к титру щелочи.
Для определения K в коническую колбу вместимостью 100-150 см3 наливают из бюретки 25 см3 0,1 моль/дм3 раствора гидроокиси натрия, добавляют 4 капли фенолфталеина и титруют 0,1 моль/дм3 раствором серной или соляной кислоты до исчезновения розовой окраски.
Поправочный коэффициент К вычисляют по формуле
где V1 – объем раствора кислоты, израсходованной на титрование,см3; V2 – объем раствора гидроокиси натрия, взятого для титрования, см3.
Результат определения кислотности выражают с точностью до 0,1 град.

## Slide 13
О п р е д е л е н и е в л а ж н о с т и. 50 г макаронных изделий измельчают в ступке и размалывают на лабораторной мельнице до полного прохода через сито с круглыми отверстиями диаметром 1 мм. Из массы, прошедшей через сито, берут навески для определения влажности. Продукт высушивают в сушильном шкафу при 130 оС в течение 40 мин. Для каждой пробы в металлические бюксы взвешивают по 5,00 г измельченного изделия. Бюксы с навесками ставят на их крышки и помещают в СЭШ-3М. После высушивания бюксы вынимают щипцами, закрывают крышками и ставят в эксикатор для охлаждения, после чего их взвешивают.
Влажность макаронных изделий W, %, вычисляют по формуле
W = [(m1-m2)/(m1-m)] 100,
где m1 – масса бюксы с навеской до высушивания, г; m2 – масса бюксы с навеской после высушивания, г; m – масса бюксы, г.
Расхождение между параллельными определениями не должно превышать 0,25 %.

## Slide 14
О п р е д е л е н и е п р о ч н о с т и проводят с помощью статической нагрузки на макароны, лежащие горизонтально на двух опорах с пролетом 150 мм (прибор Строганова). За показатель прочности макарон принимают величину ломающей нагрузки, выраженную в ньютонах. Величину прочности (с точностью до 0,1 Н) вычисляют как среднее арифметическое из десяти определений.

## Slide 15
О п р е д е л е н и е з а р а ж е н н о с т и в р е д и т е л я м и. В трубчатых макаронных изделиях при определении зараженности их вредителями из объединенной пробы после отбора
з нее средней пробы, навески массой около 500 г для всех макаронных изделий, кроме макарон, металломагнитной примеси, а также выделения крошки, лома, деформированных изделий из макарон, отбирают около 200 г изделий и дробят в ступке до разрушения макаронных трубок. Раздробленные трубчатые макаронные изделия осторожно высыпают на чистую бумагу, разравнивают тонким слоем и рассматривают через лупу, устанавливая наличие вредителей (жуков, куколок, личинок и др.).
В макаронных изделиях, кроме трубчатых, при определении зараженности их вредителями объединенную пробу после отбора из нее средней пробы и навески массой около 500 г, а также выделения металломагнитной примеси, высыпают на чистую бумагу. Короткие макаронные изделия разравнивают тонким слоем, а длинные макаронные изделия укладывают в один слой и рассматривают через лупу, устанавливая наличие вредителей.

## Slide 17
Макароны очень сытные из-за того, что состоят из пшеничной муки и для их приготовления уже для употребления непосредственно в пищу не требуется много времени и умений. Чаще всего их употребляют в качестве гарнира к каким-либо мясным блюдам или как самостоятельное блюдо. Макароны можно добавлять в суп, а также с их использованием готовят и салаты. Существует большое количество рецептов приготовления соусов, с которыми вареные макароны особенно аппетитны, да и просто с кетчупом, многие из нас, их ели и не остались недовольны. Несложно назвать, потребности, которые способен удовлетворить данный продукт питания. Это, конечно же, потребность в пище (преимуществом макарон здесь является их питательность и доступность по цене и простота приготовления), особым любителям макарон они способны доставить вкусовое наслаждение (тем более, если вкусно приготовлены). Также макароны подаются на обед в детских учреждениях. Из них можно быстро приготовить блюдо, так как продолжительность их варки равна 5 - 15 мин.

## Slide 20
Спасибо за внимание!!!