## Slide 1: Хлеб
Технология производства дрожжевого теста.

## Slide 2: Хлеб — объединяющее название для группы продуктов питания, приготавливаемых путём выпечки, паровой обработки или жарки теста, состоящего, как минимум, из муки и воды. В большинстве случаев добавляется соль, а также используется разрыхлитель, такой как дрожжи. В некоторые сорта хлеба также добавляют специи (такие как зёрна тмина, орехи, изюм, курагу и зёрнышки (семена кунжута, мака). Зёрнышки также служат для украшения.

## Slide 3: За рецептурным составом хлебные изделия разделяются на:
Простые хлебные изделия – изготавливаются из муки, воды, соли и дрожжей.
Улучшенные хлебные изделия – к основной рецептуре добавляются сахар, патока, жиры.
Сдобные хлебные изделия – выпекаются с добавлением повышенного количества сахара и жиров.

## Slide 4: Для производства хлеба требуется определенное оборудование, которое условно можно разделить на 4 группы:
мукопросеиватели, дозаторы, фильтры, весы, водонагреватели
2. тестомесильные машины
3. тестоделители, округлители, тестораскаточные и тестозакаточные машины
4. расстойные и пекарские шкафы и печи

## Slide 5: Установка просеивания муки
Мукопросеиватель (просеиватель муки) предназначен для отделения муки от различных примесей, (а также для ее рыхления и аэрации). В хлебопекарной промышленности применяются различные просеиватели с горизонтальным ситом для просеивания как муки, так и сахара-песка.

## Slide 6: Станция дозирующая многокомпонентная СДМ7
Станция СДМ7 предназначена для дозирования воды, раствора поваренной соли, раствора сахара, дрожжевой суспензии, растительного масла, расплавленного кулинарного жира или маргарина. Кроме указанных компонентов станция может дозировать и другие жидкие компоненты, например, ржаную закваску влажностью не менее 75%, мезофильную закваску, солодовую заварку.
Станция может работать в двух режимах - в режиме псевдонепрерывного автоматического дозирования или в режиме порционного дозирования.
Станция выпускается в одиннадцати исполнениях в зависимости от количества дозируемых жидкостей и других конструктивных особенностей.

## Slide 7
Тестомесильное оборудование
Тестомес – это вид оборудования, которое используется для замеса теста в сфере общественного питания и на хлебопекарных предприятиях. Главные элементы устройства – дежа, приводной механизм и месильный орган. В зависимости от объёма чаши, приспособления могут иметь различную производительность. Тестомес и пекарский шкаф позволяют ускорить и упростить процесс приготовления мучных продуктов.

## Slide 8
Тестоделители
Тестоделители применяются для производства подового и формового хлеба, разнообразных хлебобулочных изделий, в том числе и мелкоштучных. Тестоделители рекомендуется использовать в составе поточных линий, они способны обеспечить высокую точность деления теста с использованием различных технологий тестоприготовления.

## Slide 9: Тестозакаточные машины
Тестозакаточные машины (тестозакатки) в основном применяются для формования батонов, багетов, батонообразных изделий, рогаликов и т.п.
Принцип действия тестозакаточной машины (тестозакатки) заключается в следующем. Тестовая заготовка, прошедшая предварительную расстойку, раскатывается в пласт между двумя валками на входе машины. Затем этот пласт заворачивается в рулон и ему придается окончательная форма.

## Slide 10: Расстоечный шкаф
Расстоечный шкаф позволяет восстановить пористую структуру теста, которой оно обладает изначально, и которую теряет при разделении заготовок и придания им формы. Плотность теста уменьшается, объем напротив – увеличивается. Заготовка становится ровной и гладкой. В итоге продукция получается пышной и мягкой.
Пекарное оборудование
предназначены для выпечки хлебобулочных изделий, а так же для жаренья, запекания кулинарных и кондитерских изделий, электрошкафы используются на предприятиях общественного питания как самостоятельно, так и в составе технологических линий.

## Slide 11: Технологический процесс приготовления хлеба состоит из следующих стадий:
замеса теста и других полуфабрикатов
брожения полуфабрикатов
деления теста на куски определенной массы
формирования и расстойки тестовых заготовок
выпечки
охлаждения и хранения хлебных изделий.

## Slide 12: Замес и образование теста
При замесе теста из муки, воды, дрожжей, соли и других составных частей получают однородную массу с определенной структурой и физическими свойствами.

## Slide 13: Разрыхление и брожение теста
Тесто под действием диоксида углерода начинает бродить, что позволяет получить хлеб с хорошо разрыхленным пористым мякишем. Цель брожения опары и теста — приведение теста в состояние, при котором оно по газообразующей способности и структурно-механическим свойствам будет наилучшим образом подготовлено для разделки и выпечки.

## Slide 14: Приготовление пшеничного теста
В настоящее время существует два основных способа приготовления пшеничного теста. Это опарный (двухфазный) и безопарный (однофазный) способ.

## Slide 15: Приготовление теста на опарах
Наиболее распространен опарный способ приготовления теста, в котором первой фазой приготовления теста является опара. Опара — полуфабрикат, полученный из муки, воды и дрожжей путем замеса и брожения. Готовая опара полностью расходуется на приготовление теста. Для приготовления опары берут часть общей массы муки (30—70 %), большую часть воды и все количество дрожжей. После 3—5 ч брожения на опаре замешивают тесто, которое бродит 30—120 мин.

## Slide 16: Приготовление пшеничного теста безопарным способом
Однофазный способ состоит в том, что тесто замешивается в один прием из всего количества сырья и воды, положенных по рецептуре, без добавления каких-либо выброженных полуфабрикатов (опары, закваски). Тесто готовится с большим расходом дрожжей (1,5—2,5% к общей массе муки). Увеличение дозы дрожжей необходимо для разрыхления теста за сравнительно короткий срок (2—3 ч).

## Slide 17: Разделка готового теста
При производстве пшеничного хлеба и булочных изделий разделка теста включает следующие операции: деление теста на куски, округление, предварительная расстойка, формование и окончательная расстойка тестовых заготовок. Деление теста на куски производится в тестоделительных машинах. Масса куска теста устанавливается, исходя из заданной массы штуки хлеба или булочных изделий с учетом потерь в массе куска теста при его выпечке (упек) и штуки хлеба при остывании и хранении (усушка). После тестоделительной машины тесто поступает в округлительные машины, где им придается круглая форма. После этого тестовая заготовка должна в течении 3-8 минут отлежаться для восстановления клейковинного карркаса, после это поступает на формовочную машину, где ей придается определенная
форма (батоны, сайки, булки и т.д.)

## Slide 18: Выпечка хлеба
Выпечка – заключительная стадия приготовления хлебных изделий, окончательно формирующая качество хлеба. Все изменения и процессы, превращающие тесто в готовый хлеб, происходят в результате прогревания тестовой заготовки. Хлебные изделия выпекают в пекарной камере хлебопекарных печей при температуре паровоздушной среды 200—280 °С. Для выпечки 1 кг хлеба требуется около 293—544 кДж. Эта теплота расходуется в основном на испарение.

## Slide 19: Определение готовности хлеба
На производстве готовность изделий пока определяют органолептически по следующим признакам:
цвету корки (окраска должна быть светло-коричневой);
состоянию мякиша (мякиш готового хлеба должен быть относительно сухим и эластичным). Определяя состояние мякиша, горячий хлеб разламывают (избегая сминания) и слегка налавливают пальцами на мякиш в центральной части. Состояние мякиша — основной признак готовности хлеба; относительной массе (масса пропеченного изделия меньше, чем масса неготового изделия, вследствие разницы в упеке). Готовность хлеба также можно определить по температуре в центре мякиша в момент выхода хлеба из печи при помощи термометра. Обычно температура центра мякиша, характеризующая готовность ржаного формового хлеба, должна быть около 96 °С, пшеничного—около 97 °С.

## Slide 20: Хранение и транспортирование хлеба
Выпеченный хлеб при хранении остывает и теряет в массе за счет усушки и черствения. Укладка готовой продукции после выхода ее из печи и хранение изделий до отпуска их в торговую сеть являются последней стадией процесса производства хлеба и осуществляются в хлебохранилищах предприятий. В хлебохранилище осуществляются учет выработанной продукции, ее сортировка и органолептическая оценка по балльной системе. Перед отпуском продукции в торговую сеть каждая партия изделий подвергается обязательному просмотру бракером или лицом, уполномоченным администрацией. Правила укладки, хранения и транспортирования хлебных изделий определяются ГОСТ 8227—56.

## Slide 21: Эскизная схема технологии производства хлеба