## Slide 1: МЕМСТ 27186-86. Дайындалатын және жеткізілетін астық. Терминдер мен анықтамалар

## Slide 2: Осы стандарт дайындалатын және жеткізілетін астыққа қатысты терминдер мен анықтамаларды орнатады. Осы стандартпен орнатылған терминдер стандарттау немесе осы іс-әрекеттің нәтижесін қолданатын әрекет аймағына кіретін барлық құжаттар мен әдебтеттерде қолдану үшін міндетті болып табылады. Әрбір түсінік үшін бір стандарттық термин орнатылған. Стандартталған терминнің синоним-терминдерін қолдану жіберілмейді.

## Slide 3: Астық – тағамдық, малазықтық және техникалық мақсаттар үшін қолданылатын астық дақылдарының жемісі. Дайындалатын астық – мемлекеттік дайындау жүйесі арқылы мемлекетпен сатып алынатын астық. Жеткізілетін астық – тағамдық, малазықтық және техникалық мақсаттар үшін мемлекеттік дайындау жүйесімен бағытталатын астық.

## Slide 4: Күшті бидай – генетикалық негізделген жоғары наубайханалық қасиетін және наубайханалық қасиеті жағынан әлсіз бидайды жақсарту қабілеттігін сипаттайтын бидайдың жеке сортының немесе сорттар қоспасының астығы. Құңды бидай – наубайханалық өңдіріс үшін генетикалық негізделген наубайханалық қасиетін таза күйінде немесе наубайханалық қасиеті жағынан әлсіз бидай қоспасын сипаттайтын бидайдың жеке сортының немесе қоспасының астығы.

## Slide 5: Астық класы – тағамдық және технологиялық қасиеттерін сипаттайтын астық сапасының кешенді көрсеткіші. Дәннің қаттылығы – ұсату үрдісінде бұзылуға қарсылық көрсету дәрежесін сипаттайтын және мақсатын анықтайтын астықтың құрылымды-механикалық қасиеті. Астық сапасы – мақсатына сәйкес оның белгілі бір тұтынушылықты қанағаттандыру жарамдылығына негізделген астық қасиеттерінің жиынтығы

## Slide 6: Астық қасиеттері – жинау, сақтау, өңдеу және тұтыну кезінде пайда болатын астықтың объективті ерекшелігі. Астық сапасының көрсеткіші – оның апасының құрамына кіретін астық қасиеттерінің сипаттамасы. Астық сапа көрсеткішінің нормасы – нормативтік-техникалық құжаттармен орнатылған астық сапа көрсеткіштерінің сандық мәні

## Slide 7: Астықтың базистік нормасы – астықты қабылдау кезінде есеп айырысу жүргізілетін астық сапа көрсеткішінің нормасы. Астықтың шектеулі нормасы – дайындалатын және жеткізілетін астық сапасына қойылатын шектеулі жіберілу талапын орнататын астық сапа көрсеткішінің нормасы.

## Slide 8: Астықтың типі – технологиялық, тағамдық және тауарлық қасиеттеріне байланысты тұрақты табиғи белгілері бойынша астықтың жіктеулік сипаттамасы. Астықтың табиғи белгілеріне жатады: ботаникалық түрі, түсі, формасы Астықтың тип тармағы – тип шегінде анықталатын және табиғи белгілерінің өзгеруін көрсететін асықтың жіктеулік сипаттамасы.

## Slide 9: Астық партиясы – біруақытта қабылдауға, тиеуге немесе сақтауға арналған және сапа туралы бір ғана құжатпен рәсімделген сапасы бойынша біртенкті астық саны. Астық сынамасы – сапаны анықтау үшін партиядан алынған астықтың белгілі бір саны. Астықтың нүктелік сынамасы – бір орыннан, бірқабылдауда партиядан алынған астық сынамасы.

## Slide 10: Астықтың біріктірілген сынамасы – нүктелік сынама жиынтығынан құралатын астық сынамасы. Астықтың орташа тәуліктік сынамасы – тәулік ішінде бір шаруашылықтан түскен астық сапасы бойынша бірнеше біртекті партиядан алынған біріктірілген сынамалардан қалыптасатын астық сынамасы. Астықтың орташа сынамасы – астық сапасын анықтау үшін біріктірілген немесе орташа тәуліктік сынамадан бөлінген бөлік

## Slide 11: Астық шөкімі – астық сапасының жеке көрсеткіштерін анықтау үшін орташа сынамадан бөлінген бөлік. Астық қоспасы – негізгі дақылдың толық құңды емес қоспалары және қабылдау кезінде жіберілетін басқа да өсімдік дақылдарының дәндері. Астықтың шөпшар қоспасы – мақсаты бойынша астықты қолдану кезінде жоюға жататын орнаникалық және неорганикалық қоспалар.

## Slide 12: Астықтың минералдық қоспасы – құм, топырақ түйіндері және т.б. Астықтың органикалық қоспасы – тамыр бөліктері, масақтар және т.б. Астықтың зиянды қоспасы – дам денсаулығына зиянды қоспалар. Астықтың металмагниттік қоспасы – магнитке тартылу қасиетіне ие қоспалар Астықтың қиын бөлінетін қоспасы – физикалық белгілері бойынша негізгі дақылға ұқсас және астық тазарту машиналарында бөлу қиын қоспалар.

## Slide 13: Зақымданған дән - өзінен-өзі қызу, кептіру және аурулармен зақымдану нәтижесінде қабықша түсі және эндспермі өзгерген дән.. Бұзылған дән – қабықша түсі өзгерген және эндоспермі бұзылған дән. Солғын дән – дамы мен пісудің қолайсыз шарттары салдарынан бүріскен, жеңіл, деформацияланған дән. Соғылған дән – механикалық әсер нәтижесінде қалыптасқан дән бөлігі

## Slide 14: Қысылған дән – механикалық әсер нәтижесінде жалпайған бүтін дән. Бозқырауға ұрынған дән – пісу кезеңінде суыққа ұрынған, бүріскен және түсі өзгерген дән. Түссізденген дән – дамудың, жинаудың және саөқтаудың қолайсыз шарттарының әсерінен әртүрлі дәрежеде өзінің табиғи жылтырлығы мен түсін жоғалтқан дән Көктеген дән - өсігі мен түбіршегі жамылғы шегінен шығып кеткен дән

## Slide 15: Піспеген дән – толық пісуге жетпеген, жасыл реңді басқан кезде жеңіл деформацияланатын дән. Опыралатын дән – бастыру және басқа да механикалық әсерлер кезінде қабықшасы толығымен немесе жартылай жойылған дән. Қаштауышты (головня) дән – айдары немесе бетінің жартысы қаштауыш споралдарымен бүлінген дән.

## Slide 16: Фузариозды дән – пісу кезінде фузариум тұқымының саңырауқұлақтарымен зақымданған, солғын, жеңіл, әжісденген, кейбір кездері қызғылт сары түсті дән. Қызғылт реңді дән – ұрық аймағындағы қабықша қызғылттанған, жылтыр дән. Астықтың ылғалдылығы – дән ұлпаларымен физико-химиялық және механикалық байланысқан су. Астық натурасы – орнатылған астық көлемінің массасы.

## Slide 17: Астықтың қабыршақтылығы – пайызбен өрнектелген опырылмаған астық массасына қабықшалардың массалық үлесі. Астықтың қаштауышты иісі - астықтың қаштауыш спораларымен ластану нәтижесінде пайда болатн иіс. Зеңденген иіс – астықтың бетінде және ішінде зеңді саңырауқұлақтардың дамуы нәтижесінде пайда болатын иіс. Астықтың жусан иісі – астықтың жусан себетшелерімен байланысу нәтижесінде пайда болатын иіс.

## Slide 18: Борсыған иіс – микроағзалардың белсеңді дамуы әсерінен астық ұлпаларының ыдырауы кезінде пайда болатын иіс. Астықтың уытты иісі – астықтың көктеуі кезінде болаын иіс. Астықтың бөгде иісі – астықтың саситын бөгде заттармен сорбция нәтижесінде пайда болатын иіс. Астықтың түсі – астық бетінің бояуы.

## Slide 19: Астықтың зиянкестермен залалдануы – астық аралығы кеңістігінде немесе кейбір дәндердің ішінде астық қорларының тірі зиянкестерінің (дамудың кез келген кезеңіндегі жәндіктер немесе кенелер) болуы. Айқын түрде астықтың зиянкестермен залалдануы – астық аралық кеңістікте дамудың кез келген кезеңінде астық қорларының тірі зиянкестерінің болуы. Жасырын түрде астықтың зиянкестермен залалдануы - кейбір дәндердің ішінде дамудың кез келген кезеңінде астық қорларының тірі зиянкестерінің болуы.

## Slide 20: Зиякестермен зақымданған астық – ұрықты, қабықшаны және эндоспермді толығымен немесе жартылай ішінен немесе сыртынан жәндіктермен немесе кенелермен желінге дән. Шынылы дән – толық құрылымды, толық тегіс, эндосперм кескінінің беті жылтыр және арнайы қоңдырғыда толығынмен жылтырайтын дән. Ұнды дән – борпылдақ құрылымды арнайы құрылғыда жылтырамайтын дән. Жартылай шынылы дән – жндоспермінің құрылымы жартылай шынылы және жартылай ұнды дән.

## Slide 21: Астық клейковинасы – суда бөрту кезінде байланыстыратын иілімді массаны қалыптастыруға қабілетті астықтың ақуызды заттарының кешені. Астық клейковинасының сапасы – клейковинаның физикалық қасиеттерінің (созылмалылығы, серпімділігі, иілімділігі) жиынтығы. Астықтың күлділігі – берілген шарттарда белгілі бір температура кезінде уатылған дәнді жағу нәтижесінде алынатын минералды зарттардан тұратын күл массасының жағылатын зат массасына пайызбен өрнектелген ара қатынасы.