## Slide 1
Элементы печного агрегата

## Slide 2
Современная хлебопекарная печь является агрегатом, который состоит из следующих основных элементов: генератора тепла, пекарной камеры, пода печи, тепло передающих устройств, ограждений, вспомогательных устройств и контрольно-измерительных приборов.
Генератором тепла у большинства хлебопекарных печей является топка. Топки бывают двух видов: для сжигания газообразного или жид­кого топлива (газ, нефть, мазут и т.п.) и твердого топлива (уголь, дрова, торф и др.).
Газообразное топливо широко применяется в хлебопекарной про­мышленности. Оно имеет ряд преимуществ перед твердым и жидким топливом: транспортируется по трубам, при этом отсутствует необходимость в складах для топлива; при сжигании газа поверхности греющих каналов не загрязняются золой и сажей; улучшаются условия труда обслуживающего персонала.
Вместе с тем применение газа имеет ряд недостатков: горючие газы ядовиты и могут быть причиной отравлений, они могут образовывать с воздухом взрывоопасную смесь, поэтому газопроводы и арматура дол­жны быть плотными.
Теплотворная способность газа очень велика. В городскую газовую сеть газ под давлением подается из газопровода, идущего от газового месторождения, через распределительную станцию.
Так как в процессе горения происходит соединение горючих элемен­тов топлива с кислородом воздуха, то основной задачей при сжигании топлива является наиболее полное соприкосновение топлива с воздухом. Недостаток воздуха может привести к нарушению нормального протекания процесса горения (к неполному сгоранию топлива). В современных конструкциях хлебопекарных печей, дымовая труба которых не мо­жет обеспечить достаточной тяги, применяется искусственная тяга, создаваемая при помощи дымососов.

## Slide 3
Конструкция топки зависит от рода сжигаемого топлива. Топочное устройство хлебопекарной печи, работающей на твердом топливе, состо­ит из следующих основных частей: колосниковой решетки, на которой происходит горение топлива; топочного пространства, где происходит сгорание летучих частей топлива; поддувала (зольника), через которое в топку подводится воздух и куда проваливается образующаяся при горении зола.
Для сжигания газообразного и жидкого топлива в печах с рецирку­ляцией продуктов горения применяют топочные устройства, состоящие из расположенных цилиндрических камер сгорания (топок) и смешения. Между ними расположен кольцевой зазор для прохода ре-циркулирующих газов. В цилиндре камеры смешения происходит пере­мешивание продуктов горения и рециркулирующих газов. Процесс го­рения в топке сопровождается теплоотдачей к омывающим ее рециркулирующим газам и излучением факела через выходные отверстия топоч­ного цилиндра в камеру смешения.

## Slide 5: Камера сгорания
Состоит из жароупорного цилиндра 2 соединенного одной стороной с металлическим конусом , другой — четырьмя пластинками 9 с цилиндром 3. Внешняя поверхность камеры собрана из трех металлических цилиндров; между цилиндрами 3 и ^уста­новлены дистанционные кольца 5. В цилиндре 4 имеется патрубок для подвода рециркулирующего газа. Открытый левый торец камеры сгора­ния соединен с патрубком 6, отводящим газ в каналы обогрева.
В металлический конус набивается жароупорная масса «Динакс» с таким расчетом, чтобы остались три отверстия 10, Л, 12, расположен­ные горизонтально: для горелки, запальника и смотрового люка (на ри­сунке эти отверстия условно показаны в вертикальной плоскости). Закрытый торец камеры стыкуется с обшивкой печи.
Газ сгорает в жароупорном цилиндре 2, внутренняя поверхность ко­торого футеруется кольцами из жароупорной массы, Рециркулирующие газы поступают через патрубок 8 и, двигаясь между цилиндрами 4 и 3, охлаждают последний, затем огибают его торец и движутся к патрубку 6, который отводит газ в каналы обогрева; при этом, касаясь наружной стен­ки цилиндра 2, они снижают ее температуру.
Продукты горения и рециркулирующие газы смешиваются в цилин­дре J. Для удаления продуктов горения и рециркулирующих газов на вы­ходе из камеры поддерживают разрежение порядка 30 Па.
Во время работы камеры жароупорная масса «Динакс» раскаляется до свечения и облучает зону горения газа, тем самым поддерживая устой­чивую температуру и обеспечивая полное сгорание.
Температурное расширение камеры компенсируется тем, что ци­линдр 2 на направляющих пластинках скользит вдоль цилиндра 3, сво­бодный конец которого перемещается в сторону входной части камеры. Температурное удлинение наружного цилиндра 4 совпадает с общим по­перечным температурным расширением пекарной камеры; дополнитель­ное расширение поглощается асбестовыми прокладками.
Для сжигания газа в топках применяют газовые горелки двух типов: инжекционные и внутреннего смешения с принудительной подачей воз­духа. Тип газогорелочных устройств выбирают в зависимости от расхода газа, конструкции печного агрегата, топочного устройства, давления газа в сети и т.д. Для сжигания жидкого топлива применяют форсунки с па­ровым и воздушным распылителямиИнжекционные горелки по конструкции несложны, в обслуживании просты и могут работать при невысоком давлении газа без специальных установок и затрат энергии на подачу первичного воздуха. Они обеспечи­вают получение короткого прозрачного факела с высокой температурой, которая снижается по длине топочной камеры (давление газа 5. ..15 кПа).

## Slide 6: Инжекционная газовая горелка среднего давления
Получила наибольшее распространение в промышленности. Горелка состоит из насадки , смесителя 2, газового сопла 3, шайбы 4 для регулирования расхода воздуха, установленной на трубе 5, подающей газ к горелке.

## Slide 8: Инжекционная многофакельная горелка низкого давления
Нашла при­менение на ряде хлебозаводов. Горелка состоит из газового сопла 7, шайбы .2для регулирования подачи воздуха, листа Здля установ­ки горелки на фронте печи, инжектора 4и коллектора 5 газовоздушной смеси с огневыми насадками.
Первичный воздух для горения засасывается в камеры смешения газовой струей, откуда смесь поступает в диффузор, далее направляется в головку и проходит через ее отверстия, где газ сгорает с использовани­ем как первичного, так и вторичного воздуха.
Эти горелки имеют ряд преимуществ: по сравнению с аналогичны­ми горелками уменьшается утечка газа и шум во время работы горелок, облегчается обслуживание и т.п. В целях безопасной эксплуатации газо­вых установок предусматривается устройство автоматических клапанов-отсекателей, прекращающих подачу газа к горелкам при снижении его давления ниже допустимого предела.

## Slide 10
Горелка состоит из корпуса , который двумя лапами 2 с по­мощью двух установочных винтов 3 соединяется с патрубком 4 для подвода газа. Патрубок 6 с фланцем подводит воздух. Со сто­роны выхода газовоздушной смеси в корпус горелки вставлена жароупорная насадка 9, которая крепится болтами к внешней стороне печи.
В корпусе расположена газовая труба 7, ввернутая в патрубок подвода газа 4. Контргайка 5уплотняет резьбовое соединение патрубка и газовой трубы. В выходной части последней размещена крестовина 10, у основания которой на трубу надет рассекатель воздуха 8, представляю­щий собой повернутые относительно оси металлические лепестки, надетые на кольцо. Между концами лепестков и внутренней поверхностью корпуса имеется небольшой зазор.

## Slide 11: Форсунки
Для сжигания жидкого топлива наибольшее распространение получили форсунки с паровым или воздушным распылителем.

## Slide 12
Форсунка с воздушным распылителем состоит из кор­пуса , наружной трубы распылителя 2, внутренней трубы 3 для топлива, наружного сопла 4, внутреннего сопла 5 и иглы 6 для регулирования подачи топлива. Положение иглы фиксируется штурвалом 8, а плотность установки стержня иглы достигается сальниковой набив­кой и нажимной гайкой 9, Воздух подается к форсункам от вентилятора через отверстие 10, а топливо от расходного бачка — к отверстию 7. Производительность форсунки — до 400 кг/ч при давлении воздуха 0,023...0,025 МПа. На распыливание 1 кг мазута расходуется 1,6...1,75 м3 воздуха.
Форсунка с универсальным распылителем состоит из ме­таллического корпуса 1, внутри которого горизонтально расположен ствол форсунки 10, собранный из двух трубок (одна в другой), наконеч­ника 9, распыливающего конуса 8и сопла 7. В кладке стены топки выкла­дывается зажигательный конус <5из огнеупорного кирпича. Корпус фор­сунки болтами крепится к кладке стены топки.
Воздух к форсунке подается по трубопроводу, присоединенному к патрубку 5, топливо — к патрубку 3 и резервный (на случай перехода с воздушного распыливания на паровое) — к патрубку 2. Для регулиро­вания подачи топлива предусмотрена игла 4с маховичком. Производи­тельность форсунки зависит от ее габаритов и составляет от 2,5 до 250 кг/ч при давлении воздуха 0,024...0,026 МПа. Давление топлива перед соплом форсуночных агрегатов любых конструкций должно быть не ниже 1...1,2 МПа

## Slide 13: Форсунки для сжигания жидкого топлива: а—с воздушным распылителем; б —с универсальным распылителем

## Slide 14: Электронагреватели
Для обогрева печей применяют электронагре­ватели (ТЭНы) различной конфигурации, кварцевые излучатели, лампы инфракрасного нагрева (ИК), токи высокой частоты.
В хлебопекарных печах применяются трубчатые электронагревате­ли: прямые и U-образные

## Slide 15
Они состоят из спиралей сопротивления , изготавливаемых из нихромовой или фехралевой проволоки и заключенных в стальные или латунные тонкостенные трубки 2 диаметром 12,5...25 мм, заполненные изолирующим теплопроводным ма­териалом — магнезитом 3. Оба конца проволоки оканчиваются изоля­торами 4 и клеммами 5 для присоединения к сети питания.

## Slide 16: Пекарная камера
В пекарной камере в тестовых полуфабрикатах протекают сложные физические, коллоидные, микробиологические и биохимические процессы, в результате которых тесто превращается в готовое изделие. Конфигурация и размеры пекарной камеры зависят от назначения и производительности печи, вида вырабатываемых изде­лий и организации производственного процесса.
В процессе выпечки в пекарной камере тепло передается тестовым заготовкам в результате излучения (70...90%) от поверхностей нагрева, конвекции — от парогазовой среды пекарной камеры и теплопроводно­сти — от пода печи к нижней поверхности тестовой заготовки (10...30%). Пекарные камеры печей бывают тупиковые, в которых посадка тес­товых заготовок на под и выгрузка готовой продукции производится че­рез одно окно (устье), и туннельные, в которых посадка производится с одной стороны пекарной камеры, а выгрузка — с противоположной.
Пекарная камера туннельных печей имеет прямоугольное сечение. Как правило, пекарная камера изготавливается из металлических лис­тов толщиной 2...4 мм, а каркас — из профильного металла. В большин­стве конструкций туннельных печей сетчатый под перемещается по ниж­ней стенке пекарной камеры.

## Slide 17
В пекарной камере размещены теплообменные устройства в виде ка­налов, пароводяных трубок, электронагревательных элементов, горелок, увлажнительные устройства и другие вспомогательные приспособления. Для наблюдения за процессом выпечки вдоль пекарной камеры устанавливаются смотровые люки, оборудованные осветительными устройствами. Во время работы печи крышки люков (дверки) должны быть плот­но закрыты во избежание излишней вентиляции пекарной камеры и кон­денсации пара в люках. Для контроля и регулирования температуры внут­ри пекарной камеры устанавливают термопары или термометры.
В процессе выпечки вместе с парами упека из тестовых заготовок выделяется комплекс ценных ароматических веществ, формирующих в значительной степени вкусовые качества выпеченного хлеба. При на­личии неплотностей в рабочей камере хлебопекарной печи этот арома­тический комплекс выбрасывается вместе с влажным воздухом из каме­ры в пекарный зал. Кроме того, удаляющаяся через неплотности в пекарной камере паровоздушная смесь имеет сравнительно высокую тем­пературу (порядка 200°С). Это приводит к значительным потерям теп­лоты, что, в свою очередь, вызывает перерасход топлива, сжигаемого в топочном устройстве. Поэтому одним из основных показателей, харак­теризующих качество работы пекарной камеры, является ее герметич ность, т.е. отсутствие в стенках камеры щелей, трещин и т.п., через кото­рые из камеры может удаляться паровоздушная смесь.

## Slide 18
Для вентиляции пекарной камеры в стенах обмуровки предусмот­рены каналы, соединенные с тяговыми устройствами печи. В других кон­струкциях печей в перекрытии пекарной камеры устанавливают патруб­ки, соединенные с общей системой вентиляции предприятия или с вы­тяжными трубами, выведенными наружу. Из пекарных камер, имеющих форму горизонтального туннеля, паровоздушную смесь отводят по тор­цам (при помощи вытяжных зонтов) и по длине пекарной камеры.
В печах со сложной формой пекарной камеры (типа ПХК) вентиля­цию используют реже, что способствует сохранению ароматических ве­ществ в выпекаемом хлебе. В этих конструкциях паровоздушную смесь отводят в начале и в конце пекарной камеры вытяжными зонтами, рас­положенными у концов печи, а также с обеих сторон пароувлажнитель-ного устройства. Направление движения паровоздушной смеси, удаляе­мой из парового колпака, регулируют заслонками. Вытяжной зонт у вы­ходного отверстия печи соединен с вытяжной трубой. Смесь отсасывается в результате разрежения, создаваемого трубой. Вытяжная система от пароувлажнительного устройства включает в себя вентилятор. Натру-бах установлены регулирующие заслонки. Напорный патрубок вентиля­тора соединен с вытяжной трубой прямоугольным воздуховодом.

## Slide 19: Теплопередающие устройства
Необходимая для выпечки изделий теп­лота поступает в пекарную камеру от генератора. При использовании в качестве теплоносителя топочных газов, протекающих по каналам, печи называются канальными.
По конструкции каналы делятся на две группы: каналы с большим термическим сопротивлением, стенки и свод которых выложены из ша­мотного кирпича или огнеупорного бетона, и каналы с малым терми­ческим сопротивлением, выполненные из листовой стали, чугунных или
стальных труб.
К каналам с большим термическим сопротивлением относится топка-канал, в которой сжигается топливо. Поверхностью теплообмена слу­жит стенка, обращенная в пекарную камеру. Эти каналы используются при транспортировании газов с температурой выше 800°С.
В каналах с малым термическим сопротивлением теплообмен осу­ществляется через поверхность труб, металлический под, сетчатую лен­ту и т.д. При этом пучки труб могут располагаться как вдоль, так и попе­рек пекарной камеры, над верхней ветвью или между двумя ветвями печ­ного конвейера.
Печи с канальным обогревом можно разделить на два типа: каналь­ные печи без рециркуляции и печи с рециркуляцией продуктов сгора­ния.
Печи первого типа получили распространение для выпечки хлебо­булочных, мучных кондитерских, бараночных и сухарных изделий, так как в их топках можно сжигать как твердое, так и жидкое или газообраз­ное топливо. Кроме того, они надежны в эксплуатации, имеют большой диапазон производительности при выпечке широкого ассортимента
изделий.
Печи с рециркуляцией продуктов сгорания, т.е. с возвратом части отработанных газов и при смешивании их с активными газами, получи­ли распространение после перевода предприятий на использование га­зообразного и жидкого топлива. Эти печи имеют малоинерционную сис­тему обогрева. Продукты сгорания распределяются по обогревательным каналам параллельно, что позволяет создать в каждой зоне оптимальный тепловой режим, сохранить металлические каналы, использовать для их изготовления обычную нежаропрочную сталь и тем самым снизить сто­имость изготовления.
Система рециркуляции дымовых газов широко используется в тун­нельных печах с газовым обогревом, где из топки в металлические кана­лы поступают газы с высокой температурой. При использовании в каче­стве теплоносителя пара высокого давления, получаемого в экраниро­ванных топках или в трубчатых котлах системы Г. П. Марсакова, он транспортируется к нагревательным секциям, расположенным в пекар­ной камере, по стальным бесшовным толстостенным трубам диаметром 24 мм. Нагревательные секции изготавливаются из тех же бесшовных стальных труб способом газо- или электросварки. После сборки вся сис­тема подвергается гидравлическому испытанию на двойное рабочее дав­ление, т.е. до 24...25 МПа.
В печах с пароводяным и комбинированным обогревом в качестве теплопередающих устройств широко используются нагревательные па­роводяные бесшовные толстостенные трубы, на '/3 заполненные дистил­лированной водой, оба конца которых тщательно заварены.
Для предотвращения перегрева топочного конца трубы и ее разры­ва давление в трубе не должно превышать 13...14 МПа. Это достигается правильным ведением процесса сжигания топлива в зависимости от загрузки пекарной камеры, качества топлива и других факторов.

## Slide 20: Вспомогательные устройства печного агрегата
Включают теплоутилизаторы, системы увлажнения среды пекарной камеры и ее вентиля-
ции, дутьевые и тяговые устройства генератора теплоты, контрольно-из­мерительные приборы и системы регулирования.
В пекарной камере конвейерных печей устанавливаются увлажни­тельные устройства разных конструкций, которые включают в себя одну или несколько перфорированных труб, расположенных в зоне увлажнения. Количество пара, поступающего в увлажнительное устройство, ре­гулируется вручную при помощи вентилей, располагаемых в наиболее доступном месте.
В результате конденсации пара крахмал на поверхности заготовки клейстеризуется, переходя частично в растворимый крахмал и декстрины. Жидкая масса растворимого крахмала и декстринов заполняет поры на поверхности заготовки, сглаживает мелкие неровности и после обезвоживания придает корке блеск и глянец.

## Slide 21
Пар подводят в пекарную камеру от паропроводов 7 и 2, оснащенных вентилем 10 и манометром , по перфорированным трубам 4 через боковую поверхность пекарной камеры.
Для уменьшения растекания паровоздушной смеси зона увлажнения отделена от остальной части камеры поворотными заслонками, а на пароподающих трубах установлен колпак. Для снижения вентиляционных потерь загрузочное отверстие пекарной камеры оборудовано подъем­ной заслонкой. Снаружи печи установлен водоотделитель 7, к которому присоединены перфорированные трубы. Каждая паровая труба снабже­на краном 6для регулирования подачи пара и рукояткой 5, с помо­щью которой можно поворотом трубы придать струям пара нужное направление. Давление пара в трубах 4 контролируется с помощью манометра 3.
Расположение пароувлажнительного устройства в зоне, где верхние греющие поверхности имеют температуру 300...400°С приводит к перегреву пара и увеличению его расхода, ухудшению условий конденсации и качества большинства видов изделий. В ряде конструкций для устранения перегрева пара в зоне расположения паровых труб верхний обогрев
Схема подачи пара в пекарную

## Slide 22: Контрольно-измерительные приборы
Для контроля температуры среды пекарной камеры применяются ртутные технические термометры, термоэлектрические пирометры с милливольтметрами и автоматические
системы.
Ртутные технические термометры выпускают с прямым и угловым (на 90, 129 и 135°) стержнями длиной до 2 м. Для хлебопекарных печей применяют угловые (на 90°) термометры с пределом показаний до 400°С и длиной стержня от 750 до 1000 мм.
Термоэлектрические пирометры (термопары) основаны на принципе возникновения электродвижущей силы в двух тонких проволоках из разных металлических сплавов, спаянных в одном месте (горячий спай). Для измерения температуры среды применяются термопары (хромель-алюмель) с верхним пределом измерения до 1000°С и глубиной погру­жения до 150...1300 мм.

## Slide 23
Автоматизация печного агрегата предусматривает:
* контроль температуры среды во всех зонах пекарной камеры;
4 двухпозиционное регулирование температуры пекарной камеры со световой сигнализацией путем регулирования расхода топлива («боль­шой факел» — «малый факел»);
блокировку превышения температуры смеси топочных и рециркуля­ ционных газов в камере смешения (защиту от пережога металличес­ ких каналов системы обогрева);
управление прерывистым движением конвейерного пода печи со све­ товой сигнализацией.
Автоматика безопасности предусматривает автоматический розжиг печи, который состоит из следующих последовательных операций:
* продувки газоходов печи перед пуском в течение 1...2мин; 4 включения подачи топлива;
4 воспламенения топлива с помощью электродов зажигания, на кото­рые подается высокое напряжение от трансформатора зажигания;
выдержки, в течение которой (1 ...2 мин) происходит прогрев топки на «малом пламени»;
отключения горелки, если пламя не загорится в течение 15с после включения подачи топлива.