## Slide 1: Технологическое оборудование для переработки сырья

## Slide 2
Основной характеристикой процесса механической переработки является степень измельчения – отношение размеров частиц до и после измельчения. В зависимости от конечного размера частиц различают дробление (грубое измельчение до частиц диаметром 1 мм) и помол (тонкое измельчение до частиц диаметром 0,001 мм). В соответствии с этим технологическое оборудование для измельчения подразделяется на дробление крупного ( dк = 100…350 мм), среднего ( dк = 40…100 мм), мелкого ( dк =5…40 мм), мельницы тонкого ( dк = 0,001…0,05 мм) и коллоидного измельчения ( dк < 0,001 мм).
Обрабатываемое сырье и полуфабрикаты измельчают различными способами.

## Slide 3
Раздавливание (рис. 1, а), при котором тело под действием нагрузки деформируется по всему объему, частицы получаются различного размера и разной формы.
2 Раскалывание (рис. 1, б), когда тело разрушается на части в местах напряжений, вызываемых
клинообразным органом, и измельчается. Частицы более однородны по размерам и форме, хотя форма,
также как и при раздавливании, непостоянна.
3 Разламырис. 1, в), когда тело разрушается по действием изгибающих моментов. Форма и
размер частиц – такие же, как и при раскалывании.
4 Истирание (рис. 1, г), когда тело разрушается под действием сил сжатия и тангенциальных сил. В
результате трения получают мелкий крошкообразный продукт.
5 Удар (рис. 1, д), когда тело распадается на части под действием динамической нагрузки. Эффект
при этом зависит от характера нагрузки: при сосредоточенной нагрузке он аналогичен раскалыванию, а
при распределенной – раздавливаниювание (. Различают разрушения стесненным и свободным ударом
Рис. 1 Различные способы измельчения

## Slide 4
ВАЛКОВЫЕ ДРОБИЛКИ
Валковые дробилки применяются для крупного, среднего и мелкого дробления материалов с различными физико-механическими свойствами, в том числе влажных и вязких.
Основными рабочими элементами валковых машин являются массивные пустотелые целые или сборные валки цилиндрической формы. По количеству валков дробилки делятся на одновалковые, двухвалковые и многовалковые. По форме рабочей поверхности дробилки бывают с зубчатыми, рифленными и гладкими валками. Дробилки с зубчатыми и рифленными поверхностями валков применяются для крупного и среднего дробления, с гладкими валками для мелкого дробления.
В зубовалковых дробилках материал измельчается в основном раскалыванием, в гладковалковых – раздавливанием и частично истиранием.

## Slide 5
Конструкция валковой дробилки
Валковая дробилка (рис. 2) с гладкими валками состоит из станины 1 и валков 2, 3. Валок 2 установлен в подвижных подшипниках и может перемещаться (подвижный валок). Подшипники валка 3 закреплены неподвижно (этот валок является неподвижным). Валок 2 удерживается в определенном положении пружинами 4. При попадании в дробилку куска чрезмерно твердого материала пружины сжимаются, валки раздвигаются и пропускают этот кусок без помола.
Для того, чтобы куски измельчаемого материала втягивались вследствие трения между валками, размер кусков должен быть примерно в 20 раз меньше диаметра валков. Поэтому гладкие валки применяются только для среднего и мелкого дробления.

## Slide 6
Для дробления хрупких материалов средней твердости (например, поваренной соли) применяют зубчатые валковые дробилки. Зубчатые валки могут захватить материал с поперечником до 0,25…0,5 диаметра валка D . Для изменения небольших кусков с размерами примерно 0,08…0,1 D используют валки рифленные или с мелкими зубьями.
Для дробления солода на пивоварных заводах используют шестивалковую дробилку

## Slide 7: Схема шестивалковой дробилки: 1 – желоб; 2, 8, 11 – вальцы; 3 – разделяющая перегородка; 4, 12 – сита; 5, 7 – плоскости; 6 – колеблющиеся сита (9 – верхнее, 10 – нижнее); 13 – сито для мелкой крупы.

## Slide 8
Для получения максимального количества мелкой однородной крупы обработку солода ведут последовательно и фракционно на двух первых валках. Солод предварительно дробится верхней парой валков 11. Дробленный солод вибросистемой разделяется на три фракции, а перед сходом в бункер с верхнего сита идет шелуха, мелкая фракция проходит оба сита и попадает в бункер, крупная фракция проходит сквозь верхнее сито и сходом с нижнего сита направляется на нижнюю пару валков 8. Наиболее современное измельчение солода благодаря выделению фракций и обработке составных частей дробины обеспечивает шестивалковая дробилка.
Для многократного измельчения на кондитерских фабриках используется трех-; пяти-; восьмивалковые мельницы. Из них наиболее распространены пятивалковые машины для тонкого измельчения шоколадных и ореховых масс и шоколадных начинок. Всевозможными комбинациями числа пар валков, их формы и профиля, размещения валков и направления потока обрабатываемого продукта можно
получить различные типы измельчающих машин, такие как раздавливающего, раздавливающее и стирающего и раскалывающего действия.

## Slide 9
МОЛОТКОВЫЕ ДРОБИЛКИ
Основными рабочими органами молотковых дробилок является ротор с молотками и статор – корпус. Материал измельчается свободным и стесненным ударом. В первом случае разрушение происходит в результате столкновения частиц с ударяющими телами или друг с другом в полете, во втором – материал разрушается между двумя соударяющимися поверхностями, а осколки разрушаемого материала
свободно разлетаются только в боковые стороны.

## Slide 10
Корпус дробилки состоит из нижней 1 и верхней 2 частей. Нижняя часть корпуса служит основанием. В ней установлена пазовая решетка 5, для обслуживания которой предусмотрены окна 4 с откидными крышками. Верхняя часть корпуса имеет наклонную загрузочную воронку 5, шарнирно подвешенную шторку 6, предупреждающую выброс материала из дробилки и броневые плиты 7, воспринимающие на себя удары отлетающих от молотков частиц измельчаемого материала. Ротор дробилки состоит из вала 8, на котором находятся диски 9 и фиксирующие кольца 10. По окружностям дисков просверлены отверстия, через которые пропущены стяжки 11. На оси между дисками одеты молотки 12. На концах вала посажены маховики, один из которых играет роль шкива. Ротор вращается в подшипниках, укрепленных в корпусе дробилки.
Поступающий через воронку материал попадает под удар быстро вращающихся молотков, разрушается от столкновения с ними и отбрасывается к броневой плите. Ударившись о нее, частицы отлетают и попадают опять под молотки. Разрушенные и отброшенные второй раз к броневой плите частицы снова возвращаются под молотки. Такое движение и разрушение материала происходит до тех пор, пока частицы не попадут на колосниковую (пазовую решетку) и не выйдут из зоны измельчения через ее отверстия. Куски материала не успевшие разрушиться до необходимого размера за первый проход через зону измельчения, движущимися молотками могут измельчаться на пазовой решетке или поднимаются и возвращаются в зону интенсивного измельчения.
Размер частиц измельчаемого материала определяется размером отверстий в пазовой решетке.

## Slide 12: Оборудование для резки пищевых продуктов
Технические устройства для резки разнообразны. Их конкретное использование зависит от цели технологического процесса, материала, свойств, вида и формы используемого инструмента и от принципа действия режущего устройства. Машины для резки можно классифицировать по следующим признакам:

## Slide 13: • форма режущей поверхности
а –заточки
а – острая; б – зубчатая; в – дугообразная зубчатая; г – гладкая односторонней заточки; д – гладкая двусторонней заточки

## Slide 14: • вид резки – давление, строгание, свободное падение, свободное резание
а – давление против прочной основы; б – контроножами; в – свободная

## Slide 15: • положение режущего инструмента (неподвижное (закрепленное, стационарное), поступательное, вращательное или колебательное)
а – вращающийся саблеобразный нож; б – качающийся саблеобразный нож;
в – вращающийся дисковый нож; г – поступательно движущаяся режущая проволока; д – закрепленная режущая проволока; е – вращающийся нож.

## Slide 16
Круглые и дисковые ножи используют главным образом для резки пластичных и мягких материалов (мясо, рыба, тесто). Лезвие при этом гладкое или с плавными зубьями. Целесообразный угол разрезания составляет 8…15°. Круговые ножи удобны тем, что при соответствующем конструктивном оформлении втягивают разрезаемый материал в зону резки.
Плоские ножи широко применяются в пищевой промышленности. Их лезвия могут быть гладкими или зубчатыми. Работают они в большей части по принципу разрезания давлением или ножниц. Толщина ножа должна быть как можно меньше, так как при резании сопротивление сильно увеличивается.
Так, при резке конфет оно может составлять до 60 % общего сопротивления резания. На силу резания влияет угол заточки резца ножа. Оптимальные параметры угла заточки ножа 12…20°.
Ленточные ножи применяются для резания хлеба, сухарных плит и других мучных изделий в горячем состоянии. Благодаря относительно малой ширине этих ножей сила трения о материал меньше, чем у дисковых ножей. Лезвие ленточного ножа в основном зубчатое
Серпообразные и дугообразные ножи используются прежде всего для поперечной резки жгутообразных материалов и для мелкого дробления при переработке рыбы, мяса, овощей. Их режущий контур выполнен в виде либо архимедовой, либо логарифмической спирали.
Режущая проволока – эффективный разделительный орган, по качеству резки соответствует ножам с тупыми лезвиями. Она может быть использована для резки материалов вязкопластичной гомогенной структуры (масла, маргарина, конфетной массы) или хрупких таких как вафли.