## Slide 1
Notes: <number>

## Slide 2
Воздушно-ситовые сепараторы- это агрегаты (комбинация воздушного и ситового сепараторов). Комбинирование 2-ух сепараторов в одном позволяет не только упростить технологическую схему и избежать лишних транспортных операций, но и повысить техно-экономические показатели (удельные энергозатраты, удельную металлоемкость, занимаемую площадь помещений и т.д.)
Воздушно-ситовые сепараторы предназначены для отделения от зерна примесей, отличающихся шириной, толщиной и аэродинамическими свойствами.

## Slide 3: Классификация воздушно-ситовых сепараторов.

## Slide 4
Эти сепараторы используются:
для предварительной очистки зерна на элеваторах (как ворохоочистители);
для очистки зерна от сорных примесей на элеваторах и крупозаводах;
для первой технологической очистки зерна на мукомольных заводах;
при выделении мелкого зерна для фуражных целей.

## Slide 5: Сепараторы А1-БИС-12, А1-БИС-100.
Сепараторы типа А1-БИС-100, А1-БИС-12 предназначены для первичной очистки зерна пшеницы (и других культур) от примесей, отличающихся шириной, толщиной и аэродинамическими свойствами, с помощью решет и воздушного потока.
Сепараторы для первичной очистки зерна эксплуатируются в зерноподготовительных отделениях и на элеваторах мукомольных заводов, в том числе, в составе комплектного оборудования для вновь строящихся мельниц; конструкция сепараторов очистки зерна марки А1-БИС-12 подразумевает под собой комплектацию горизонтальными циклонами со шлюзовыми затворами для вновь строящихся комплектных мельниц, а сепараторы А1-БИС-12-02, укомплектованны горизонтальными циклонами с противоподсосными клапанами для действующих мельниц. Сепараторы для очистки зерна марки А1-БИС-100 выпускаются без циклонов.

## Slide 6: Сепаратор А1-БИС-12.

## Slide 8
Сепараторы типа А1-БИС-12 состоят из двухсекционного ситового корпуса, подвешенного к станине на гибких подвесках, и вертикального пневмосепарирующего канала. В корпусе сепаратора А1-БИС-12 установлены выдвигающиеся рамы с сортировочными 11 и подсевными 10 ситами, зафиксированные эксцентриковыми механизмами. Ситовые рамы продольными и поперечными брусками разделены на ячейки, в каждой из которых имеется по два резиновых шарика 13, предназначенных для очистки сит. К нижней плоскости ситовой рамы прикреплены сетчатые фордоны.
На передней стенке ситового корпуса установлен электродвигатель 9, который посредством клиноременной передачи приводит во вращение шкив 8 с дебалансным грузом, обеспечивающий круговое поступательное движение ситового корпуса. В верхней части станины установлен приемный патрубок 12 для поступления исходного зерна и патрубок 14 для подключения к аспирационной сети. Очищенное зерно выходит через выпускной канал 3. Для вывода крупных примесей служит лоток 7, для мелких — лоток 6. Со стороны сходовой части корпуса установлен пневмосепарирующий канал 2 с вибролотком 4, предназначенным для подачи зерна в канал.

## Slide 9
Для наиболее эффективного выделения легких примесей в пневмосепарирующем канале регулируют амплитуду колебаний вибролотка с помощью вибратора 5, величину вылета его в канал, размер выходной щели и скорость воздушного потока (положением подвижной стенки 1) в верхней и нижней частях канала, а также расход воздуха.
В комплект сепаратора А1-БИС-12 входит специальный горизонтальный циклон, предназначенный для осаждения относов и устанавливаемый после сепаратора. Циклон представляет собой усеченный конус 2 (рис.), внутри которого на общей горизонтальной оси расположены два внутренних конуса 3, 4 меньших размеров. Они сварены между собой большими основаниями так, что образованный между конусами кольцевой канал вначале постепенно сужается, а затем резко расширяется, переходя в расширительную камеру 5, присоединенную к большему основанию наружного конуса 2. С противоположной стороны камера 5 имеет выходной патрубок 6.
Во входной части циклона приварены четыре криволинейные лопасти 1, обеспечивающие закручивание воздушного потока в кольцевом канале. Снизу к расширительной камере присоединяют шлюзовой затвор 7 либо противоподсосный клапан.
Принцип работы сепараторов следующий: очищаемое зерно из приемного патрубка 1 самотеком поступает в ситовой корпус на распределительное днище 2, крупные примеси (сход с сортировочного сита 3) выводятся через фартук 5 по лотку 9 из сепаратора, а смесь зерна с мелкими примесями проходом через сортировочное сито 3 направляется на подсевное сито 4. Мелкие примеси (проход подсевного сита) поступают в лоток 12 и удаляются из сепаратора.

## Slide 10: Циклон сепаратора А1-БИС-12.

## Slide 11: Технологическая схема процесса в сепараторах А1-БИС-12 и А1-БИС-100

## Slide 12
Очищенное на ситах от крупных и мелких примесей зерно поступает на вибролоток 10 и далее в пневмосепарирующий канал 6; при прохождении воздуха через поток зерна легкие примеси выделяются из зерновой смеси и выносятся воздухом через канал в горизонтальный циклон. С помощью дроссельного клапана 7 и подвижной стенки 8 регулируется аэродинамический режим, обеспечивающий эффективное удаление легких примесей из сепаратора. Очищенное зерно из пневмосепарирующего канала через отверстие в полу по самотечным трубам идет на дальнейшую обработку.
Во время работы сепаратора под нагрузкой особое внимание обращают на равномерность подачи зерна в ситовой корпус, равномерность распределения зерна по ширине сортировочных сит, плавность хода ситового корпуса, отсутствие подпора зерна и чрезмерного пыления, наличие подпора зерна в питающих коробках 11 над вибролотками 10, эффективность сепарирования в пневмосепарирующем канале, отсутствие забиваемости сит зерном и примесями.

## Slide 13: Техническая характеристика сепараторов.
Наименование показателя | А1-БИС-12 | А1-БИС-100
-Производительность, т/ч | 12 | 100
-Эффективность очистки, % | 80 | 40
-Установленная мощность, кВт | 1,3 | 1,5
-Масса, кг | 1020 | 1600
-Габаритные размеры, мм | 2600 х 365 х 1510 | 2600 х 2520 х 1510
-Частота колебаний ситового кузова, колеб/мин | 325 | 360
-Радиус колебания ситового кузова, мм | 9+/-2 | 9+/-2
-Расход воздуха, м3/час | 4500 | 8500
-Размер решет, мм | 750 х 996 | 750 х 996
-Площадь сит, м2 | 3 | 6
-Число ситовых рамок в ярусе | 2 | 2
-Общее число ситовых рамок | 4 | 8

## Slide 15: Определение технологических параметров сепаратора.
Производительность машины определяется по зависимости:
Q=q*B,
где: q- удельная нагрузка на 1 м ширины сита, кг/с
B-ширина сита, м

## Slide 16
От удельной нагрузки q зависит толщина слоя зерна, движущегося по ситу. Для определения этой толщины рекомендована формула:
h’ = q/ V ср* γ * K
где: Vср - средняя скорость перемещения зерна по ситу;
γ – объемная масса зерна, кг/м3;
К- коэффициент разрыхления зерновой
смеси, движущейся по ситу (для пшеницы=1,5)

## Slide 17
Эффективность процесса сепарирования Е (%) определяется по формуле:
E= ((B-Ba) * 100 )/A = B/A * (1- a) *100
где: А- масса отделимых примесей в исходной
зерносмеси, %;
В- масса отходов, кг;
а- относительное содержание нормального
зерна в отходах, %.