## Slide 1: ВАЛЬЦОВЫЕ СТАНКИ

## Slide 2
При производстве муки процесс измельчения зерна и промежуточных продуктов является одним из главных, так как в значительной мере влияет на выход и качество готовой продукции. Измельчение зерна — одна из наиболее энергоемких операций. Технологические приемы и машины, применяемые для измельчения, в значительной степени определяют технико-экономические показатели мукомольного завода.
При выборе оборудования и общей характеристики процесса измельчения на вальцовых станках вводится нормативный показатель средней удельной нагрузки, который определяют отношением суточной производительности размольного отделения мукомольного завода к общей длине мелющей линии. Для вальцовых станков А1-БЗН эта нагрузка составляет 70...75 кг/(см·сут).

## Slide 3
Расход электроэнергии не может быть определен аналитически, но установлены определенные практические нормативы удельного расхода электроэнергии на 1 т готовой продукции в целом по заводу.
На основные показатели эффективности вальцового станка влияют отношение окружных скоростей вальцов (дифференциал), состояние поверхности, точность зазора по длине вальцов. Увеличение окружных скоростей вальцов при постоянном дифференциале значительно повышает производительность, несколько увеличивает расход энергии и практически не влияет на гранулометрический состав измельченного продукта. Окружная скорость быстровращающихся рифленых вальцов составляет 5,5...6 м/с, а микрошероховатых — 5,2...5,4 м/с.

## Slide 4
Важным условием выполнения всех последовательных технологических этапов измельчения зерна является обеспечение заданных параметров рифленой микрошероховатой поверхности вальцов, которые для каждой технологической системы рекомендованы Правилами и учтены в форме исполнения вальцовых станков. Рифли нарезают на шлифовально-рифельном станке, а микрошероховатую поверхность наносят струей сжатого воздуха и абразивного материала на станке со специальным пескоструйным устройством.

## Slide 5
Вальцовый станок ЗМ2 двухсекционный с автоматическим регулированием производительности предназначен для измельчения зерна и промежуточных продуктов размола на мукомольных заводах.
Станок включает: станину 7; вальцы 3 и 28; распределительный 4 и дозирующий 5 валики; аспирационное устройство 2; рычаги 6, 11, 15, 23; винты 7,17, 24; планку 8; секторную заслонку 9; пружины 10, 22; питающую трубу 12; датчики 13 и 14; механизм грубого привала 19; механизм 25 настройки и выравнивания подвижного вальца; межвальцовую передачу 26; эксцентриковый вал 27и электродвигатель 29.
Мелющие вальцы — это две стальные полуоси и рабочий барабан, изготовленный из никель-хромистого чугуна, наружная поверхность которого отбелена. Вальцы 3 и 28 в станине 1 устанавливают на роликовых подшипниках так, чтобы между линией, соединяющей оси вальцов, и горизонталью был угол 45°. Один из каждой пары вальцов имеет только вращательное движение (быстровращающийся), второй (медленновращающийся) кроме вращательного может иметь и поступательное движение в направлении, перпендикулярном оси. Этим обеспечиваются регулирование зазора между вальцами, его равномерность по длине вальцов, быстрое сближение (привал) и удаление (отвал), а также прохождение между вальцами твердых посторонних предметов без поломок деталей станка и повреждения вальцов. Вальцы связаны между собой шестеренчатой передачей. Очищают вальцы щетками 30.

## Slide 6
Вальцовый станок ЗМ2
Настройку вальцов на параллельность проводят винтовыми механизмами. Для параллельного сближения вальцов служит эксцентриковый механизм. Твердые посторонние предметы проходят между вальцами благодаря кратковременному увеличению зазора при сжатии пружины амортизатора, установленного под рычагом подвижного вальца.
Питающий механизм станка двухваликовый. Распределительный валик 4 имеет разнонаправленные (левые и правые) винтовые рифли, а дозирующий 5 — 35 продольных рифлей на окружности на драных системах и 59 рифлей на размольных. Механизм регулирования питания позволяет автоматически изменять подачу продукта дозирующим валиком в зависимости от поступления его в питающую трубу.
Питающий механизм приводится в движение плоскоременной передачей от ступицы быстровращающегося вальца, а дозирующий — от распределительного посредством шестеренчатой передачи. Щель между секторной заслонкой и распределительным валиком регулируют вручную.
Вальцовые станки типа ЗМ2 выпускают с механическим автоматом, который обеспечивает выполнение следующих операций:
— отвал и привал подвижного вальца;
— выключение и включение вращения питающих валиков;
— закрытие и открытие секторной заслонки.
Отвал и привал вальцов сопровождаются световой сигнализацией. При отвале загораются красные сигнальные лампы. При холостом ходе станка сигнальные лампы включены, при рабочем режиме выключены.
Для регулирования подачи продукта над дозирующим валиком 5 на рычаге 6 шарнирно закреплена секторная заслонка 9, которая соединена тягой 18 и рычагами 11 и 15 с датчиком питания 13, находящимся в питающей трубе станка. Для возврата заслонки в нижнее (закрытое) положение служит пружина 10, усилие которой можно изменять перестановкой ее ушка в отверстиях опорной планки на клапане 16. Для регулирования величины перемещения (хода) секторной заслонки служит винт 17, закрепленный на клапане 16.
Правый кривошип рычага 6 соединен через серьгу 20, винт 24, амортизационную пружину 22, рычаг 23, вал 21 с рычагом автомата управления. Левый кривошип рычага 6 через планку 8 опирается на винт 7, закрепленный на станине, который ограничивает движение секторной заслонки при закрытии ее и исключает поломку деталей.

## Slide 7
К кожуху межвальцовой передачи прикреплен корпус 2 устройства охлаждения быстровращающегося вальца.
Консольная трубка 1 введена в пустотелый валец и одним концом жестко прикреплена к корпусу. Внутри корпуса (в подводящей магистрали) смонтирован пробковый кран 3, с помощью которого регулируется подача воды во внутреннюю полость вальца. Отвод воды из вальца в корпус обеспечивает насадка 5, ввернутая в резьбовое отверстие цапфы.
При замене вальцов подачу воды перекрывают вентилем 4, закрепленным на подводящей вертикальной трубе.
Охлаждение вальца происходит следующим образом. Вода через кран, регулирующий подачу, попадает в изолированную камеру, откуда через радиальное отверстие поступает в трубку и из нее разбрызгивается в полость вальца. Центробежные силы инерции, возникающие при вращении вальца, способствуют хорошему омыванию внутренней его полости и отводу тепла. При нормальной работе системы охлаждения температура быстровращающегося вальца не должна превышать 60 °С. По данным испытаний, температура поверхности вальца не превышает 36 °С, а продукта после измельчения — 25°С.
Охлаждение вальцов оказывает положительное влияние на технологические показатели помола. Снижение температуры в зоне измельчения предотвращает подсушивание оболочек и перегрев продуктов размола. Уменьшение влагоотдачи стабилизирует влажность продуктов измельчения, соответственно снижается накапливание зарядов статического электричества. В охлажденных продуктах меньше вероятность конденсации влаги в самотечных трубах и на ситах рассевов. Снижение теплового расширения охлаждаемых вальцов обеспечивает стабильность рабочего зазора. Для улучшения теплообмена внутренняя поверхность вальца должна быть обработана так, чтобы не было глубоких раковин, заусениц и других неровностей.
Устройство подачи зерна выполнено: для I драной системы в виде дозирующего и промежуточного валиков, для остальных систем с рифлеными вальцами (кроме 12-й размольной) в виде сочетания дозирующего валика и шнека; для размольных систем в виде сочетания распределительного и дозирующего валиков. Привод устройства подачи зерна обеспечивает плоскоременная передача.
Изменения передаточного числа редуктора и, следовательно, частоты вращения дозирующего валика у станков драных систем (кроме первой) и 11-й, 12-й размольных систем достигают применением механизма с вытяжной шпонкой, управляемого рукояткой через реечную шестерню. Другие исполнения устройств подачи продукта не имеют шпонки в редукторах. Вращение от ведомого шкива плоскоременной передачи редукторам передается через кулачковую муфту, включение которой сблокировано с грубым привалом вальцов посредством рычагов и вилки.
Устройство охлаждения вальца станка ЗМ2

## Slide 8
Устройство охлаждения вальца станка ЗМ2

## Slide 9: Техническая характеристика станков типа ЗМ2
Производительность, т/сут...........60... 100
Частота вращения быстровращающихся вальцов, мин-1:
рифленых...............490
гладких...............390
Расход воздуха на аспирацию, м3/ч........600
Мощность электродвигателя привода
вальцов одной половины, кВт........15,0.. .22,0
Габаритные размеры, мм......................1800x1470x1390
Масса, кг................................2550...3350

## Slide 10
Вальцовый станок А1-БЗН применяют в составе комплектного оборудования на мукомольных заводах с увеличенным выходом муки высоких сортов и устанавливают группами по четыре и пять машин с общими капотами.
Вальцовый станок состоит из следующих основных узлов: мелющих вальцов; привода вальцов; механизмов настройки и параллельного сближения вальцов; системы привала—отвала вальцов; приемно-питающего устройства; станины.
Мелющие вальцы 8 установлены парами в обеих половинах станка. Причем линия, соединяющая центры торцевых окружностей вальцов, образует угол 30° с горизонталью. С уменьшением этого угла улучшаются условия питания вальцовой пары и увеличивается коэффициент заполнения зоны измельчения.
Мелющие вальцы выполнены в виде бочки с запрессованными в нее с обеих сторон цапфами. Твердость поверхности бочек для рифленых и гладких вальцов соответственно составляет 490...530 и 450...490 НВ. Бочки и цапфы полые. Глубина верхнего отбеленного слоя бочек 10...20 мм. Номинальный размер бочек 250x1000 мм. Вальцы в станке располагают под углом 30° к горизонтали.
Радиальную и осевую нагрузки, действующие на рифленые вальцы при измельчении продукта, воспринимают подшипники. Подшипники 1 двух верхних вальцов (в каждой половине станка по одному) прикреплены к боковине болтами, причем два из них призонные. Нижний валец каждой половины станка может перемещаться относительно верхнего. Это дает возможность регулировать величину зазора между вальцами, а также обеспечить мгновенный отвал нижнего вальца при прекращении подачи продукта, что позволяет избежать опасной работы вальцов «рифлей по рифлям». Для этого корпуса подвижных подшипников б и 10 установлены на цапфах 9, запрессованных в отверстиях боковины. Корпуса подвижных подшипников имеют разъемные крышки. Один из корпусов этих подшипников сопрягается с цапфой через эксцентриковую втулку 7, вращением которой изменяют взаимное расположение мелющих вальцов и добиваются параллельности.
В корпусах установлены роликовые сферические подшипники 11, внутренние обоймы которых посажены на конические части цапф вальцов. Демонтируют подшипники с конической части цапфы специальным гидравлическим съемником. Он нагнетает масло через отверстие цапфы вальца в место сопряжения с конической поверхностью внутренней обоймы. На левых концах цапф закреплены шестерни 3 и 5 межвальцовой передачи, которые закрывают кожухом 4. Крутящий момент от электродвигателя передается клиноременной передачей на ведомый шкив 13 верхнего быстровращающегося вальца. Для привода применяют узкие клиновые ремни УА-4500-6. Шестерни и шкив закреплены на цапфах шпонками 12. Диаметр ведущего шкива для рифленых вальцов 150 мм, для гладких 132 мм.

## Slide 11
Вальцовый станок А1-БЗН

## Slide 12: Техническая характеристика станков типа А1-БЗН
Производительность, т/сут..........84
Расход воды на охлаждение половины станка, м3/ч, не более...............0,3
Частота вращения быстровращающихся вальцов, мин-1:
рифленых..........................420...460
гладких.............. 395...415
Давление сжатого воздуха, МПа........0,5
Расход воздуха на аспирацию для вальцового станка А1-БЗ-2Н, м3/мин, не более.........10
Расход воздуха на пневмотранспорт для половины вальцового станка А1 -БЗ-ЗН, м3/мин, не более.......0,3
Мощность электродвигателей, кВт, для систем:
I драной..............18,5
II драной, 1 -й и 2-й размольных.......15
III драной, 1-й и 2-й шлифовочных, 3,4,6,8,9,10-й размольных..............11
IV драной,5...12-йразмольных.......7,5
Габаритные размеры, мм, не более............1800х 1700х 1400
Масса, кг (без электропривода, капотов и электроаппаратуры) ...........2700

## Slide 13
Для автоматического регулирования подачи зерна над дозирующим валиком 5 на шарнирах подвешена заслонка 1. Она соединена через рычаги, ролик, кронштейн и валик с датчиком 3 питания, выполненным в виде двух шторок.
Для регулирования воздействия зерна и, следовательно, чувствительности сигнализатора предназначена пружина 6. Деформация последней изменяется перемещением гайки 7 относительно винта 8. Для станков драных систем (кроме I и IV мелкой) кромка заслонки зубчатая, для станков остальных систем — гладкая. Диапазон автоматического перемещения заслонки регулируют ограничительным винтом 2. В зоне поступления зерна (в горловине станка) установлен зонд 4.

## Slide 14
Механизм настройки параллельности вальцов состоит из маховика 25, соединенного шпонкой с втулкой 26

## Slide 15
В ее резьбовое отверстие ввернут винт 27. Одним из торцов, имеющим прямоугольные направляющие, винт контактирует с роликом рычага 24, установленного на шипе эксцентрикового вала. К рычагу шарнирно закреплена подвеска 1.
На ней смонтированы предохранительные пружины 33, обеспечивающие безопасный проход между вальцами инородных тел диаметром до 5 мм. На верхний торец предохранительных пружин опирается свободный конец корпуса подвижных подшипников 31.
В состав устройства также входят: болты 9 и 10; ограничительный винт 11; рычаги 2, 3, 8, 13,14, 24; воздухораспределитель 15; ролик 16; кронштейн 17; винты 7,19, 27; гайка20, горловина22 станка; подшипники23, 32; боковина29 станины.
Механизм обеспечивает параллельное сближение вальцов после их настройки. Грубого привала вальцов достигают вращением эксцентрикового вала вручную (за рукоятку винта 7, соединенного с рычагами 2 и 3, образующими механизм параллельного сближения) или от штока пневмоцилиндра 34.

## Slide 16: Вальцовый станок А1-БЗ -2Н
Вальцовый станок А1-БЗ-2Н предназначен для измельчения зерна и промежуточных продуктов размола пшеницы и применяется в составе комплекта оборудования на мукомольных предприятиях с увеличенным выходом муки высоких сортов.
Станки состоят из двух автономных половин. Основными рабочими органами вальцовых станков являются две пары диагонально расположенных мелющих вальцов.
В зависимости от технологического назначения рабочая поверхность мелющих вальцов выполняется рифленой или гладкой. Конструкцией станков предусмотрено водяное охлаждение быстровращающихся мелющих вальцов и возможность перенарезки рифлей без демонтажа подшипников.
Дистанционное управление привалом и отвалом мелющих вальцов позволяет стабилизировать режим помола и практически устраняет вмешательство обслуживающего персонала в работу вальцовых станков

## Slide 17: Технические данные
Техническая производительность одной половины станка т/сут. 84
Номинальная длина бочки вальца, мм 1000 (800, 600)
Расход воды на охлаждение, м3 /ч, не более 0,6
Установленная мощность электродвигателей привода, кВт 7,5-18,5
Габаритные размеры, мм:
Длина 1700
Ширина 1700
Высота 1400
Масса станка (без эл.приводов, капотов и других не
пресоединяемых к станку деталей), кг, не более 2700

## Slide 18: ВАЛЬЦЕВОЙ СТАНОК ВС-600, ВС-1000
Вальцевые станки ВС-600 и ВС-1000 предназначены для измельчения зерна и промежуточных продуктов размола.
1-приемный патрубок, 2-заслонка, 3-валик дозирующий, 4-валик распределительный, 5-вальцы, 6- щетки, 7-канал аспирационный, 8-крышка, 10-дверца, 11-панель управления
Точная и длительная фиксация зазора между мелющими вальцами при меняющейся нагрузке продукта, подаваемого на станок. Это обеспечивает эффективное измельчение зерна при одновременном снижении энергозатрат и повышении срока эксплуатации вальцов

## Slide 19: ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ВС-600 ВС-1000
Производительность, т/ч не менее 2,0 3,5
Номинальная длина рабочей
поверхности вальца, мм 600 1000
Номинальный диаметр вальцов, мм 250 250
Масса станка (без электропривода), к 2000 2600
Габаритные размеры (без привода и
приемного патрубка) мм 1300х1500х1350 1700х1500х1350

## Slide 20: Основные преимущества вальцевого станка ВС-600 и ВС-1000:
- На станке применен пневматический механизм привала-отвала вальцов.
- Простота конструкции всех узлов, позволяющая с минимальными затратами производить операцию по обслуживанию и замене мелющих вальцов.
- Регулируемая подача продукта по длине питающих валков.
- Простая кинематика привода питающих валиков от червячного мотор редуктора через ременную передачу с зубчатым ремнем обеспечивает простоту обслуживания узла.
- Конструктивное решение узла мелющих вальцов обладает следующими достоинствами:
узел выполнен в виде силового замкнутого контура, все элементы которого за счет силового нагружения выбирают имеющиеся зазоры в соединениях,
имеется возможность дальнейшей автоматизации путем установки приводов для дистанционного регулирования зазора между мелющими вальцами.
- Панель управления, установленная на станке, обеспечивает:
индикацию состояния привода станка и мелющих вальцов,
цифровую индикацию силы тока электродвигателей мелющих вальцов,
защиту электродвигателей станка от перегрузок.
- Имеется возможность дальнейшей автоматизации с выводом на пульт информации – температуры подшипников мелющих вальцов, цифровой индикации зазора мелющих вальцов, уровня продукта в приемном стакане.
- Разработана система автоматического управления привалом отвалом мелющих вальцов и система поддержания заданного уровня продукта в приемном патрубке станка за счет регулирования частоты вращения питающих валиков с помощью частотного преобразователя.
- Станок работает на мельницах с механическим и пневматическим транспортом.
- В случае срабатывания тепловой защиты электродвигателей происходит автоматический отвал вальцов.
- Станки изготавливаются с верхним забором продукта