## Slide 1: Составные части технологического комплекса

## Slide 2
Технологический комплекс (ТК) - совокупность функционально взаимосвязанных средств технологического оснащения для выполнения в регламентированных условиях производства заданных технологических процессов или операций.

## Slide 3
Машина - это техническое устройство, в котором разные виды энергии превращаются в механическую.
Оборудование — совокупность связанных между собой частей и устройств, из которых, по крайней мере, одно движется, а также элемент привода, управления и энергетические узлы, которые предназначены для определенного применения, в частности для обработки, производства, перемещения или упаковки материала.

## Slide 4
Дета́ль — изделие, являющееся наименьшей неделимой частью машины, изготовленное из однородного по структуре и свойствам материала без применения каких-либо сборочных операций.

## Slide 5
Механи́зм (греч. μηχανή mechané — машина) — это совокупность совершающих требуемые движения деталей машин, подвижно связанных и соприкасающихся между собой. Механизмы служат для передачи и преобразования движения.
Механизм характеризуется числом степеней свободы — минимальным количеством его точек, кинематические характеристики которых (траектории и скорости движения) однозначно определяют траектории и скорости всех остальных точек механизма.
Механизм паровой машины
имеет одну степень свободы.

## Slide 6
Основные механические характеристики
Твёрдость – способность противостоять усилиям другого тела.
Упругость – способность изменять форму и восстанавливать её после прекращения действия силы.
Пластичность – способность сохранять деформацию.
Сплошность- материал непрерывно заполняет весь объем тела.
Однородность- во всех точках свойства одинаковы.
Изотропность- во всех направлениях свойства одинаковы.

## Slide 7
К основным требованиям к конструкциям относятся:
Прочность - понимается способность конструкции и ее элементов, не разрушаясь, выдерживать внешнюю нагрузку.
Жесткость - подразумевается способность конструкции и ее элементов противостоять внешним нагрузкам в отношении деформации.
Устойчивость - способность конструкции и ее элементов сохранять свою заданную начальную форму равновесия.
Экономичность – целесообразная стоимость и относительная дешевизна обслуживания.

## Slide 8
Детали соединений - служат для скрепления узлов и механизмов друг с другом.

## Slide 9
Детали передач - служат для передачи движения, изменения направления и скорости движения.

## Slide 10
Классификация оборудования:
- По функциональному назначению – в зависимости от выполняемой технологической операции (сортировочные, моечные, очистительные, измельчительные и др.);
- По виду и свойствам обрабатываемой продукции (мяса, муки, теста, кремов и др.);
- По принципу действия (непрерывного и периодического действия);
- По степени автоматизации (механические и автоматические).

## Slide 11
Оборудование для ведения механических и гидромеханических процессов.

## Slide 12
Мойка сырья – очистка сырья от механических загрязнений посредством различных жидкостей и растворов.

## Slide 13
Сепарирование - это процесс разделение продукта на фракции с различной плотностью во вращающемся сепарирующем устройстве - барабане.

## Slide 14
Измельче́ние — это процесс уменьшения размеров частиц твердого тела до требуемых размеров путем разрушения.

## Slide 15
Формование - способ изготовления изделий из полимерных композиций, при котором определенная порция расплавленного материала подается под давлением в пресс- форму.

## Slide 16
Оборудование для ведение тепло- и массообменных процессов

## Slide 17
Темперирование – это длительная тепловая обработка с целью создание центров кристаллизации вещества равномерно во всем объеме.

## Slide 18
Сушка — удаление жидкости (чаще всего влаги-воды, реже иных жидкостей, например, летучих органических растворителей) из веществ и материалов тепловыми способами.

## Slide 19
Охлаждение и заморозка - снижение температуры сырья или продукта до определённой степени с целью сохранения.

## Slide 20
Роботизированный технологический комплекс (РТК) - совокупность единицы технологического оборудования, промышленного робота и средств оснащения, автономно функционирующая и осуществляющая многократные циклы.

## Slide 21
В состав роботизированного технологического комплекса входят:
1) технологическое оборудование;
2) промышленный робот;
3) вспомогательное, транспортное оборудование.

## Slide 22
Гибкая производственная система (ГПС) представляет собой совокупность в различных сочетаниях технологического оборудования, роботизированных технологических комплексов, гибких производственных модулей и других механизмов, разрабатываемых и функционирующих в автоматическом режиме в течении заданного интервала времени, обладающих свойством автоматизированной переналадки при производстве изделий произвольной номенклатуры в установленных пределах их характеристик.
ГПС состоит из ряда основных автоматизированных подсистем: технологической, транспортной, складирующей, контроля и управления.

## Slide 23
Автоматизированная технологическая подсистема ГПС. В состав технологической подсистемы ГПС входит множества Гибких производственных механизмов (ГПМ) совместно с необходимыми средствами технологического оснащения, предназначенных для выполнения основных технологических операций производства

## Slide 24
Автоматизированная транспортно-складская система (АТСС) - подсистема взаимосвязанных автоматизированных транспортных и складских устройств для укладки, хранения, временного накопления, разгрузки и доставки предметов труда, технологической оснастки.

## Slide 25
Автоматизированная подсистема управления состоит из средств вычислительной техники, связанной в единый комплекс с помощью интерфейсных устройств и линий передачи данных, и программного обеспечения.

## Slide 26
Автоматизированная подсистема управления состоит из средств вычислительной техники, связанной в единый комплекс с помощью интерфейсных устройств и линий передачи данных, и программного обеспечения.

## Slide 27
Система управления охватывает все уровни иерархии ГПС, т.е. управление производственными единицами (линиями и участками) в соответствии с заданным планом производства изделий.

## Slide 28
Подсистема контроля ГПС решает задачи:
получения и передачи информации о свойствах, техническом состоянии и пространственном расположении контролируемых объектов, а также о состоянии технологической среды;
сравнения фактических параметров с заданными;
передачи информации о рассогласованиях для принятия на различных уровнях ГПС;
получения и представления информации об исполнении функций;
автоматической перестройки средств контроля в пределах заданной номенклатуры контролируемых объектов;
полноты и достоверности контроля.

## Slide 29
Состав и структура ГПС зависит от специализации, технологических задач, типов изделий, типа производства, частоты смены продукции.

## Slide 30
ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ РОБОТОВ С ОСНОВНЫМ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

## Slide 31
Единичное обслуживание оборудования обеспечивается автономным или встроенным в оборудование ПР. Минимальные задачи, решаемые таким РТК, состоят в автоматизации операций обработки детали, ее установки-снятия, базировании и фиксации в рабочей зоне, а также в обеспечении связи с транспортными и информационными потоками основного производства.
а б в
а - Встраивание робота в оборудование;
б - Расположение робота у основного технологического оборудования;
в - Обслуживание несколькими роботами группы машин, число которых меньше числа ПР.

## Slide 32
Групповое обслуживание оборудования при его линейном, линейно-параллельном или круговом расположении может осуществляться одним ПР, обеспечивающим помимо операций, названных ваше, еще и межстаночное транспортирование деталей.
а б в г
а - Обслуживание несколькими роботами группы машин, число которых превышает число ПР. Обработка деталей с постоянной последовательностью операций
б - Возможность изменения последовательности обработки и пропуска операций
в - Обслуживание одним ПР группы машин. Круговое расположение оборудования (до пяти единиц, не более)
г - Линейное расположение оборудования (количество регламентируется коэффициентом использования оборудования в робота)

## Slide 33
Индивидуальное выполнение основных технологических операций, таких как сварка, окраска, сборка и т.п., осуществляется технологическим или универсальным ПР, на базе которого организуется РТК, включающий различного рода вспомогательные, транспортные, ориентирующие устройства и механизмы, работа которых контролируется системой программного управления робота.
а б
а - Перенос и обработку деталей осуществляет робот за счет смены захватов и инструмента на позиции 6
б - Транспортирование детали осуществляется конвейером, управляемым СПУ робота

## Slide 34
Групповое использование ПР для выполнения основных технологических операций подразумевает применение роботов разных типов (вспомогательных, технологических и универсальных), связанных в единый комплекс, обеспечивающий законченный технологический процесс.
а б
а - Группа роботов различного технологического назначения выполняет операцию на одной позиции 6;
б - Группа роботов одного технологического назначения выполняет законченную операцию.

## Slide 35
При детальном анализе основных схем применения промышленных роботов среди большого разнообразия роботизированных технологических комплексов можно выделить следующие типовые структуры РТК :
1 - однопозиционные, имеющие наиболее простую структуру (ТО - технологическое оборудование, ПР - промышленный робот, ВО - вспомогательное оборудование);
2 – групповые;
3 - многопозиционные.

## Slide 36
Примечание. На схемах обозначено: 1 - ПР; 2 - конвейер; 3 - основное технологическое оборудование; 4 - магазин с заготовками, деталями или инструментом; 5 - вспомогательные устройства, расширяющие функции робота (устройства контроля, измерения и т.п.); 6 - вспомогательные устройства ориентации или фиксации деталей.

## Slide 37
Спасибо за внимание!