## Slide 2
В буквенно-цифровом коде обозначения кратности используются буквы. Для резисторов применяют следующие обозначения кратности: 1 — буква R, I03 — К, 106— М, а для конденсаторов: 10-12-р, 10-9-n, 10-6-µ. Буквы занимают место занятой десятичного знака в номинальном значении. Например, 5,9 Ом — обозначение 5R9, 59 Ом — 59R, 1,5 кОм — 1K5, 59 кОм —59K, 1,5 МОм — 1M5, а также 1,5пФ — 1р5, 33,2 пФ — 33р2.
Буквенно-цифровая маркировка резисторов и конденсаторов в СССР со­стоит из последовательно расположенных цифр, указывающих номинальное сопротивление (емкость), буквы, обозначающей единицу измерения (крат­ность) сопротивления при емкости и показывающей положение запятой десятичной дроби, и буквы, обозначающей допустимое отклонение от номинального значения. Для резисторов приняты следующие обозначения кратности номинального сопротивления: Е — омы, К — килоомы, М — мегомы, Г — гигаомы, Т — тераомы, а для номинальной емкости: П — пикофарады, Н — нанофарады, М — микрофарады. Кодированные обозначения допускаемого от­клонения сопротивления и емкости приведены в табл. 2.5. Например, резисто­ры с сопротивлением 68 Ом и 1,5 кОм и допустимым отклонением ±2% име­ют соответственно маркировку 68ЕЛ и 1K.5Л, а емкость 1,5 мкф с допусти­мым отклонением ±20% сокращение обозначается 1M5B. -- Прим. ред.

## Slide 3
Т а б л и ц а 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Допустимое от­клонение сопро­тивления и емко­сти от номиналь­ных значений, % | ±0,1 | ±0,2 | ±0,5 | ±1 | ±2 | ±5 | ±10 | ±20 | ±30
Кодированное обозначение | Ж | У | Д | Р | Л | И | С | В | ф
Допустимое от­клонение емкости от номинальных значений | +50 - 10 | + 50 -20 | +80 -20 | + 100 | + 100 - 10 | + 0,4 пф | +30 |  | 
Кодированное обозначение | Э | Б | А | Я | Ю | X | Ф |  | 

## Slide 4
Что можно сказать о катушке индуктивности как элементе схемы?
Катушка индуктивности является элементом, вносящим в цепь определенную постоянную или регулируемую индуктивность. Ка­тушку индуктивности часто выполняют навивкой проволоки на кор­пус, сделанный из изолятора. Навивка может быть одно- или много­слойной. Катушки бывают воздушными (бессердечниковыми) либо с магнитным сердечником. Катушки индуктивности (рис. 2.8) в ос­новном характеризуются следующими параметрами: индуктивно­стью и добротностью.
Основной единицей индуктивности является генри [Гн]. Ча­ще используются в тысячу раз меньшая единица, называемая миллигенри [мГн], и в миллион раз меньшая единица — микрогенри [мкГн]. Индуктивность катушки возрастает с увеличением ее разме­ров и числа витков. Воздушные катушки имеют индуктивность от 1 Гн до нескольких десятков миллигенри. Большие значения ин­дуктивности (даже несколько тысяч генри) получают, когда катушки индуктивности выполняют на ферромагнитных стержнях. Регули­ровка индуктивности чаще всего выполняется перемещением сер­дечника относительно навивки (например, путем вворачивания или выворачивания сердечника отверткой).

## Slide 5
а) б) в)
Рис. 2.8. Графическое изображение катушек индуктивности с постоян­ной (а), переменной (б) индуктив­ностью и с ферритовым сердечни­ком (в)

## Slide 6
Кроме индуктивности катушки обладают некоторой емкостью зависящей от распределения навивки, и некоторым активным со­противлением (рис. 2.9), отражающим потери энергии в катушке (в навивке, корпусе, сердечнике). Сопротивление потерь увеличива­ется при росте частоты.
Добротность катушки определяется как отношение индуктив­ного сопротивления к сопротивлению потерь (последовательному):
Q = XL/R = 2πfL/R.
Добротность изменяется в зависимости от частоты, габаритных размеров и формы катушки, материала корпуса

## Slide 7
Рис. 2.9. Эквивалентная схема реальной катушки и индуктивности

## Slide 8
Рис. 2.10. Определение результирующей индуктивности при последовательном (а) и параллельном (б) соединении ка­тушек

## Slide 9
Катушки, материала корпуса, типа навиваемого провода, свойств сердечника. Добротность катушек составляет 50— 200. Большой добротностью в диапазоне высоких частот обладают воздушные катушки, навитые на керамический корпус.
Индуктивными элементами являются также дроссели и трансфор­маторы. Дросселями называются катушки, задача которых создать в цепи большое сопротивление для переменного тока, чтобы пода­вить токи определенных частот. В частности, дроссели применяются в фильтрах источников питания.
Определение результирующего значения индуктивности при последовательном и параллельном соединении катушек пояснено на рис. 2.10.

## Slide 10
Трансформатор как элемент цепи
Трансформатор является индуктивным элементом, состоящим по меньшей мере из двух обмоток, предназначенных для передачи энер­гии из первичной обмотки во вторичную. В электронных устройст­вах трансформатор чаще всего служит для повышения или пониже­ния напряжения (в выпрямителях в устройствах питания), а также для согласования нагрузки, подключенной ко вторичной обмотке трансформатора, сопротивлением источника, подключенного к пер­вичной обмотке. Часто трансформаторы используют в качестве элементов связи в усилителях. Мощности используемых в электронных устройствах трансфор­маторов редко превышают 100 Вт. От­ношение числа витков вторичной об­мотки п2 к числу витков первичной n1 называется передаточным отношением р или коэффициентом трансформации Ктр трансформатора. Для идеального тран­сформатора, т. с. трансформатора без потерь, имеем следующие соотношения (рис. 2.11):
передаточное отношение р = n2/n1 = U2/ U1;
передаваемая мощность р=U /R2 — pU /R2.

## Slide 11
Рис. 2 11. Трансформатор, нагруженный на сопротивление

## Slide 12
Согласование сопротивления нагрузки R2 с сопротивлением источника R1 бывает в том случае, когда сопротивление R1, «види­мое» со стороны источника или пересчитанное на первичную обмот­ку трансформатора и зависящее от передаточного отношения транс­форматора, равно сопротивлению источника
R = R2/p2 = R1.
Какие преобразователи встречаются в электронных устройствах?
Существует много видов преобразователей. Их задача — преоб­разование энергии одного вида в другой. Электроакустические пре­образователи (рис. 2.12) преобразуют акустическую энергию, например

## Slide 13
а)
б)
в)
Рис. 2.12. Графическое изображение электроакустиче­ских преобразователей микрофона (а), громкоговорителя (б) и наушников (в)

## Slide 14
речи или музыки, в электрическую или наоборот. В первом слу­чае это микрофоны, во втором — громкоговорители и телефоны. Су­ществуют также преобразователи, обеспечивающие возможность за­писи звуковых сигналов и изображений, в том числе на магнитной ленте, на пластинке (записывающие головки), а также преобразова­тели для воспроизведении записанного звука и изображения, на­пример в электропроигрывателях, магнитофонах, видеомагнито­фонах.
В телевидении используют преобразователи, которые преобра­зуют в передающей камере (передающие электронно-лучевые трубки) оптическое (световое) изображение и электрический сигнал, а также в приемнике (кинескопы приемные трубки) электрически» сиг­нал в световое изображение.
На каком принципе работает микрофон?
Это зависит от типа микрофона, но в общем случае можно ска­зать, что преобразование энергии звука,

## Slide 15
Рис. 2.13. Упрощенная кон­струкция динамического ми­крофона:
/ — колеблющаяся мембрана: 2 — витки катушки;
3 — по­стоянный магнит

## Slide 16
Рис. 2.14 Конструкция угольного микрофона: 1- колеблющаяся
мембрана, 2- зерна угольного порошка, 3- корпус

## Slide 17
попадающего на микрофон, в электрическую энергию происходит на принципе использования пружинной мембраны, колеблющейся под влиянием энергии звуко­вых волн, которая вызывает изменение тока, протекающего в цепи микрофона в такт с воздействующими на эту мембрану волнами.
Динамический микрофон (рис. 2.13) действует на принципе возникновения электродвижущей силы в катушке, перемещающейся в магнитном поле. Катушка соединена с колеблющейся мембраной, а магнитное поле создается постоянным магнитом.
Угольный микрофон (рис. 2.14) применяется, в частности, в те­лефонных трубках. Колеблющаяся в нем мембрана изменяет элек­трическое сопротивление угольного порошка, прижимаемого мем­браной, что в свою очередь вызывает изменение тока, протекающего через порошок.
Емкостный микрофон работает на принципе использования ко­леблющейся мембраны в качестве одной из обкладок конденсатора. Колебания мембраны изменяют емкость, что в свою очередь вызывает изменение падения напряжения на резисторе, включенном в цепь микрофона.
Существуют и другие типы микрофонов. Они отличаются кон­струкцией и параметрами, такими как чувствительность (точнее эффективность), полоса акустических частот, выходное сопротивле­ние источника сигнала, направленные свойства и др.

## Slide 18
На каком принципе работает громкоговоритель?
Это зависит от типа громкоговорителя. В случае динамическо­го громкоговорителя (рис. 2.15) электрический ток на акустических частотах, протекающий через обмотку катушки, размещенный в по­ле постоянного - магнита или электромагнита, вызывает колебания этой катушки. Катушка соединена конусообразной мембраной (чаще всего из бумажной массы). Колебания мембраны вызывают в свою очередь возникновение звуковых волн.
Существуют также другие типы громкоговорителей. Важными параметрами громкоговорителя являются: допустимая акустиче­ская-мощность, КПД, сопротивление громкоговорителя как нагруз­ки схемы, управляющей громкоговорителем.

## Slide 19
Рис. 2.15. Упрощенная конструкция ди­намического громкоговорителя: 1 — колеблющаяся мембрана;
2 — ко­леблющаяся катушка; 3 — постоянный магнит;
4 — подвеска мембраны

## Slide 20
Верное воспроизведение всего диапазона акустических частот одним громкоговорителем при современном уровне техники оказы­вается невозможным, а поэтому в устройствах высококачественного воспроизведения применяют комплекты громкоговорителей, содер­жащие подобранные соответствующим образом громкоговорители для низких и высоких частот. Обычно громкоговорители, хорошо воспроизводящие низкие частоты, значительно больше по размерам, чем громкоговорители для воспроизведения высоких частот.

## Slide 21
На каком принципе работают преобразователи изображения?
Преобразователь, превращающий оптическое изображение в электрический сигнал и применяемый в телевизионной камере, ра­ботает на принципе использования явления фотоэмиссии или фото­проводимости.
Во втором случае в передающей трубке, называемой видиконом, оптическое изображение, проектируемое объективом на пластин­ку со слоем фоторезистора, изменяет сопротивление в различных ее местах в зависимости от интенсивности света, падающего в данное место. Увеличение интенсивности света вызывает убывание сопро­тивления. При проектировании изображения на пластинке возника­ет определенное распределение потенциала, зависящее от распреде­ления света и теней в проецируемом оптическом изображении. В трубке имеется электронный луч, который направлен на пластинку и перемещается по ней по определенному закону. Перемещаясь, луч попадает на точки с разным потенциалом, что вызывает проте­кание через пластину тока, значение которого в каждый момент за­висит от сопротивления в данной точке, т. е. от количества света, падающего на точку. Таким образом, получают ток, изменяющийся в зависимости от распределения светлых и темных точек простран­ства.
Преобразование электрического сигнала в оптическое изобра­жение происходит в приемных трубках, называемых кинескопами. Принцип действия кинескопа тот же, что и осциллографических тру­бок. Электронный луч воздействует на экран, покрытый материалом, светящимся под его воздействием. Интенсивность свечения зависит от тока луча, который в свою очередь зависит в каждый момент от мгновенного значения управляющего трубкой сигнала, полученного от передающей трубки.

## Slide 22
Что такое электронные цепи и схемы?
Это комбинации, образующиеся в результате соединения элек­трических элементов. В общем случае определение «цепь» применяет­ся по «отношению» к простым комбинациям элементов, а определение «схема» — к более сложным, однако такое деление строго и последо­вательно не соблюдается.
Цепи и схемы делятся на разные группы в зависимости от прин­ципа действия, функции, технологии, свойств и т. п. В дальнейшем мы познакомимся с определением и сущностью цепей и схем, назы­ваемых линейными и нелинейными, активными и пассивными, логи­ческими и цифровыми, резонансными, связанными, печатными, ин­тегральными и др.
Что такое линейные и пассивные цепи?
Линейные цепи — это цепи, состоящие только из линейных эле­ментов, т. е. таких, для которых зависимость между напряжением и током является линейной. В общем случае линейными элементами не являются транзисторы, лампы, катушки индуктивности, транс­форматоры с сердечником и преобразователи.
На практике цепи, содержащие нелинейные элементы и называе­мые нелинейными, рассматриваются приближенно как линейные, особенно при работе с малыми уровнями сигналов.
Пассивными цепями называются цепи, не содержащие активных элементов, т. е. элементов, повышающих уровень энергии подво­димого сигнала, таких как, например, транзистор или лампа.

## Slide 23
Что такое интегрирующая цепь?
Это линейная цепь (рис. 2.16, а), используемая для изменения формы подводимого сигнала. Форма выходного сигнала при возбуж­дении такой цепи прямоугольным импульсом представлена на рис. 2.16, б. Скорость нарастания фронта выходного сигнала за­висит от постоянной времени τ = RC или τ = L/R. Чем больше по­стоянная времени, тем сильнее форма выходного сигнала отличает­ся от формы входного сигнала.
Интегрирующую цепь можно рассматривать как фильтр, про­пускающий низкочастотные составляющие сигнала и подавляющий составляющие более высоких частот, т. е. как фильтр нижних ча­стот.

## Slide 24
Рис. 2.16. Примеры простых интегриру­ющих цепей (а) и форма импульса (б) на выходе

## Slide 25
Что такое дифференцирующая цепь?
Это линейная схема (рис. 2.17, а), используемая для изменения формы подводимого сигнала. При подаче прямоугольного импульса на выходе цепи получают сигнал, форма которого показана па рис. 2.17, б. Изменение формы сигнала тем больше, чем меньше по­стоянная времени цепи τ = RC или τ = L/R. Дифференцирующую цепь можно рассматривать как фильтр, пропускающий высокочастотные составляющие сигнала и подавляю­щий низкочастотные составляющие, т. е. как фильтр верхних частот.

## Slide 26
Рис. 2.17 Примеры простых дифференцирующих цепей (a) и форма импуль­са (б) на выходе

## Slide 28
Рис. 2.18. Цепь с парал­лельным резонансом (а) и зависимость полного сопротивления цепи (б) от частоты

## Slide 29
Если эти условия не выполняются, то даже при большом значении Q самой цепи резонансное сопротивление снижается из-за нагружения цепи со­противлением источника или нагрузки, а резонансная кривая расши­ряется и снижается.
Цепи с параллельным резонансом находят широкое применение в электронике и радиоэлектронике, в частности в усилителях и ге­нераторах.
Что такое цепь с последовательным резонансом?
Это цепь, состоящая из катушек индуктивности и конденсатора, соединенных последовательно. Если учесть потери в катушке и конденсаторе (сопротивление R), то такую цепь можно представить в
виде, показанном на рис. 2.19, а. Полное сопротивление такой цепи зависит от частоты (рис. 2.19, б) и достигает наименьшего значения Z = R на частоте собственных колебаний, выражаемой той же фор­мулой, что и в случае параллельного резонанса. На частотах, меньших резонансной, сопротивление пени имеет емкостный характер, на больших индуктивный Чем больше добротность цепи, тем меньше сопротивление при резонансе и тем уже кривая изменения сопротивления

## Slide 30
Рис. 2.19. Цепь с последова­тельным резонансом (а) и зависимость полного сопро­тивления цепи (б) от часто­ты

## Slide 31
Что такое частотная характеристика?
Это график или аналитическое выражение, представляющее дли данной цепи или устройства зависимость тока, напряжения или ко­эффициента усиления от частоты подводимого к нему синусоидаль­ного колебания. Частотная характеристика называется иногда пере­даточной характеристикой. Можно рассматривать график изменения фазового угла от частоты, называемой частотной характеристикой фазы или фазовой характеристикой.
Примеры частотных и фазовых характеристик для нескольких цепей показаны на рис. 2.20. Для двух первых цепей приведено из­менение отношения напряжений U2/U1, выраженное в децибелах, а для третьей — изменение тока, протекающего в цепи, в функции частоты.
Что такое линейные искажения цепи?
Это искажения сигнала, возникающие в электронных цепях (линейных и нелинейных), связанные с тем, что синусоидальные сиг­налы с различными частотами передаются с разным затуханием (усилением) и разным отставанием по фазе. В результате этих иска­жений частотная характеристика отличается от линейной плоской характеристики так, как показано на рис. 2.20.

## Slide 32
Что такое ширина полосы пропускания цепи?
Это полоса частот, заключенная между граничными частотами и численно равная разности этих частот (рис. 2.21). Граничные ча­стоты — такие частоты, на которых разность ординат на резонансной характеристике относительно отсчетной частоты имеет точно опре­деленное условное значение, равное, например, 3 дБ. Отсчетной ча­стотой для данной цепи может быть средняя (центральная), резо­нансная или какая-нибудь другая частота. Из двух граничных ча­стот частоту, имеющую меньшее значение, называют нижней гра­ничной частотой, а имеющую большее значение — верхней гранич­ной частотой.
В случае резонансной цепи ширина полосы пропускания тем меньше, чем больше добротность цепи.
Что такое импульсная характеристика цепи?
Импульсной характеристикой цепи называется электрический сигнал, получаемый на выходе при возбуждении цепи прямоуголь­ным импульсом большой длительности с очень коротким временем фронта. Такой импульс называется единичным скачком, а сигнал, полученный после возбуждения цепи таким скачком, называется откликом на единичный скачок или ступенчатым откликом. Пример сигнала отклика показан на рис. 2.22.

## Slide 33
Рис. 2 20. Частотные и фазовые характеристики диф­ференцирующей (а), интегрирующей (б) цепей и цепи с параллельным резонансом (в)

## Slide 34
Рис.2.21. Определение ширины полосы цепи

## Slide 35
(см. рис. 1.27). Между частотной характеристикой и откликом су­ществует взаимосвязь, однако математически она достаточно слож­на. В общем случае можно утверждать, что чем больше ширина поло­сы пропускания данной цепи, тем форма отклика меньше отличается от формы возбуждающего сигнала.

## Slide 36
ГЛАВА 3
ДИОДЫ
Что такое диод?
Диод — простой электронный прибор с двумя электродами, имеющий несимметричную характеристику выходного тока, проте­кающего через него и зависящего от входного напряжения (ампли­туды и полярности) (рис. 3.1).

## Slide 37
Рис. 3.1. Условные графические обозначения полупроводникового (а), вакуумного (б) диодов и вольт амперная характеристика диода (в)

## Slide 38
Такая характеристика позволяет использовать диод во многих электронных устройствах в качестве эле­мента, который легко пропускает ток в одном направлении и почти не пропускает в противоположном, в частности для выпрямления переменных и детектирования модулированных колебаний и т. п. Различают полупроводниковые и ламповые диоды. Полупроводнико­вый диод работает на принципе использования свойств р-п перехо­да, возникающего при соединении полупроводников п - и р-типов.
Что такое плоскостной диод?
Плоскостной диод (или иначе диод с р-п переходом) — полу­проводниковый прибор, образованный р-п переходом с двумя ме­таллическими контактами (выводами), присоединенными к р- и п- областям (рис. 3.2, а) и хорошо проводящими электрический ток
(омические контакты). Контакты выводятся наружу из корпуса дио­да и называются анодом и катодом (рис. 3.2, б). Графическое изобра­жение полупроводникового диода и способы обозначения катода показаны на рис. 3.2, в.
­

## Slide 39
а) б) в)
Рис. 3.2. Графические изображения для р-п перехода диода (а), его выводов (б) и других полупроводниковых диодов (в)

## Slide 40
Какие явления происходят в р-п переходе без смещения?
Полупроводники p и n, образующие переход, отличаются типом основных носителей и их концентрацией. В области р-типа акцеп­торные примеси увеличивают концентрацию дырок, а в области n-типа донорные примеси обеспечивают преимущественную концен­трацию электронов (рис. 3.3). Соединение полупроводников обоих типов с разной концентрацией вызывает протекание (диффузию) ос­новных носителей через переход: дырки из р-области переходят в n-область, а электроны из n-области диффундируют в р-область. На большом расстоянии от перехода происходит рекомбинация (повторное соединение) дырок и электронов, в то же время вблизи перехода в полупроводнике п-типа наблюдается избыток положи­тельных зарядов, образованных неподвижными положительными ионами доноров, а в полупроводнике р-типа — избыток отрицатель­ных зарядов, образованных неподвижными отрицательными иона­ми акцепторов. В результате вблизи перехода возникает пространст­венный заряд ионов, создающий электрическое поле на переходе и вызывающий появление потенциального барьера, который пре­пятствует дальнейшему протеканию основных носителей после до­стижения состояния равновесия. При этом состоянии п -область за­ряжена положительно относительно р-области. Существующий в переходе запирающий слой делает невозможным протекание основных носителей заряда, однако не препятствует протеканию через переход в противоположном направлении неосновных носителей, т. е дырок из п - в р- и электронов из р- в п -область.

## Slide 41
г)
д)
Рис. 3.3. Явления в р-п переходе;а — начальное состояние р- и п - слоев; б — распределение зарядов в р-п переходе перед установлением равновесного состояния; в — распре­деление объемных зарядов в р-п переходе в равновесном состоянии; г — распределение потенциала; д — направления движения неосновных носителей через переход

## Slide 42
Какие явления происходят в р-п переходе при подаче смещения?
К р-п переходу можно подвести внешнее напряжение от источ­ника постоянного тока. В результате получают переход со смеще­нием. Имеются две возможности смещения, которые зависят от по­лярности подключения источника к переходу. На рис. 3.4, а показан переход, смещенный в проводящем направлении. В этом случае ис­точник действует таким образом, что положительный полюс «вытя­гивает» электроны из полупроводника р-типа во внешнюю цепь и «отталкивает» дырки, тогда как отрицательный полюс поставляет электроны в полупроводник п -типа и притягивает дырки. В связи с этим в полупроводнике происходит перемещение (диффузия) ос­новных носителей; дырок из р-области в п-область и электронов из п-области в р-область. Ток, протекающий в цепи в результате диф­фузии основных носителей, называют диффузионным током. Следо­вательно, действие внешнего источника таково, что в результате уве­личения числа основных носителей вблизи перехода оно нейтрали­зует пространственный заряд в запирающем слое, т. е. уменьшает ширину этого слоя и снижает потенциальный барьер, который до подключения источника препятствовал протеканию основных носителей заряда в полупроводнике после достижения равновесного состояния. Уменьшение потенциального барьера приводит к даль­нейшему росту числа основных носителей, диффундирующих через переход.
Независимо от движения основных носителей в р-п переходе существует также перемещение неосновных носителей в противо­положном направлении. Ток, протекающий в цепи в результате дви­жения неосновных носителей заряда, называют обратным током (или тепловым). При смещении в проводящем направлении диффузион­ный ток значительно больше, чем обратный.
При подключении источника противоположной полярности (рис. 3.4,6) переход смещается в обратном направлении.

## Slide 43
Рис. 3.4. р-п переход, смещенный в прямом (а) и обратном (б) направлениях

## Slide 44
В этом случае дырки, находящиеся в области л-типа, движутся в направлении отрицательного полюса батареи через полупроводник р-типа, а электроны из полупроводника р-типа — в направлении положитель­ного полюса батареи через полупроводник я-типа. Это движение неосновных носителей. Такое смещение вызывает расширение за­пирающего слоя и повышение потенциального барьера для основных носителей. При такой ситуации протекание основных носителей ста­новится полностью невозможным, и во внешней цепи протекает лишь относительно малый обратный ток.

## Slide 45
Каковы свойства плоскостного диода?
Свойства плоскостного (полупроводникового) диода определяют­ся явлениями, происходящими в р-п переходе. На рис. 3.5 показа­на характеристика типичного плоскостного диода, представляющая зависимость постоянного тока, протекающего через диод, от постоян­ного напряжения, подводимого к диоду. Для малых напряжений в проводящем направлении ток равен нулю. Когда напряжение тако­во, что преодолевается потенциальный барьер в переходе, ток начи­нает возрастать, сначала незначительно, а затем почти линейно. Напряжение, необходимое для преодоления потенциального барье­ра (пороговое значение), составляет около 0,2 для германиевых и 0,7 В для кремниевых диодов. При отрицательных напряжениях, смещающих диод в обратном направлении, существует относительно небольшой обратный ток, возрастающий с ростом температуры. Этот рост особенно велик для кремниевых диодов, однако обратный ток для германиевых диодов значительно больше. Обратные токи для типовых плоскостных диодов лежат обычно в пределах от микроам­пер до пикоампер, в то же время токи, протекающие в прямом направлении при напряжении, не превышающем нескольких (вольт, составляют от нескольких миллиампер до нескольких ампер.

## Slide 46
Кроме вольт-амперной характеристики параметры диода опре­деляют также указанием сопротивления в рабочей точке. Сопротив­ление диода в очень большой степени зависит от выбора рабочей точ­ки, поскольку в общем зависимость тока от напряжения нелинейна. Сопротивление полупроводникового диода в прямом направлении обычно лежит в интервале от нескольких десятков до нескольких ом, а в обратном направлении до­стигает нескольких сотен килоом и более.
Сопротивление диода в рабо­чей точке называется статичес­ким сопротивлением или сопро­тивлением по постоянному току и определяется как отношение на­пряжения на аноде диода к току, протекающему через диод в этой точке, RCT — U/I. Во многих при­менениях, например при подве­дении переменного напряжения к диоду, работающему в опреде­ленной рабочей точке, важно определить сопротивление диода, указывающее ход характеристики вблизи рабочей точки. В связи с этим вводится понятие динами­ческого сопротивления (или дифференциального), определяемого наклоном касательной к характеристике диода в рабочей точке. Наклон определяется как отношение приращений напряжения и тока вблизи этой точки.

## Slide 47
Рис. 3.5. Вольт-амперная характеристика плоскостного диода

## Slide 48
Что такое точечный диод?
Это полупроводниковый диод, в котором вместо плоской кон­струкции используется конструкция, состоящая из пластины полу­проводника типа п или р, образующей один электрод, и метал­лического проводника в виде острия, являющегося другим электро­дом. При сплавлении острия с пластинкой образуется микропереход. Характеристика точечного диода представлена на рис. 3.6. По сравнению с плоскостным диодом падение напряжения на точеч­ном диоде в прямом направлении очень мало (малое сопротивление). Ток в обратном направлении значительно меняется в зависимости от напряжения. Точечные диоды обладают малой межэлектродной ем­костью и часто используются для выпрямления малых токов высокой частоты.

## Slide 49
Что такое диод Шотки?
Это плоскостной полупроводниковый диод с переходом металл — полупроводник вместо р-п перехода. Проводимость диода основы­вается на протекании основных носителей в отличие от р-п пере­ходов, в которых ток в проводящем направлении возникает в связи с движением неосновных носителей заряда. При использовании полу проводника «-типа основными носителями являются электроны, протекающие в слой металла. По сравнению с точечным диодом диод Шотки (рис. 3.7) имеет более крутую характеристику в области ма­лых напряжений в прямом направлении, значительно меньший об­ратный ток, меньший разброс параметров, большую надежность и высокую устойчивость к ударам, а также меньшее сопротивление в прямом направлении, но несколько большую паразитную емкость. Кроме того, диод Шотки обладает малой инерционностью, что де­лает его пригодным для работы в качестве переключателя и в диапа­зоне высоких частот. Малая инерционность является следствием
того, что накопленный в переходе металл—полупроводник заряд очень мал по сравнению с зарядом, который накапливается в пло­скостном диоде с р-п переходом в режиме проводимости.
Диоды Шотки часто применяют в детекторах и смесителях в диапазоне частот вплоть до 2000 ГГц.

## Slide 50
Рис.3.6. Вольт-амперная характеристика точечного диода

## Slide 51
Рис.3.7. Вольт-амперные характеристики диода Шотки (кривая 1) и точечного диода (кривая 2)

## Slide 52
Какая разница в свойствах плоскостного и точечного диодов?
Разница в свойствах германиевых и кремниевых плоскостных диодов и точечных диодов непосредственно вытекает из сравнения вида типичных вольт-амперных характеристик, приведенных на рис. 3.8.
Что такое идеальный диод?
Идеальным диодом называют обычно диод с характеристикой, представленной на рис. 3.9. Резкий излом характеристики, состоя­щей из двух прямых отрезков, наблюдается при напряжении, рав­ном нулю. С точки зрения эквивалентной схемы такой диод представ­ляется нулевым сопротивлением в прямом направлении и бесконеч­но большим сопротивлением в обратном направлении.