## Slide 2
Какая разница в свойствах плоскостного и точечного диодов?
Разница в свойствах германиевых и кремниевых плоскостных диодов и точечных диодов непосредственно вытекает из сравнения вида типичных вольт-амперных характеристик, приведенных на рис. 3.8.
Что такое идеальный диод?
Идеальным диодом называют обычно диод с характеристикой, представленной на рис. 3.9. Резкий излом характеристики, состоящей из двух прямых отрезков, наблюдается при напряжении, равном нулю. С точки зрения эквивалентной схемы такой диод представляется нулевым сопротивлением в прямом направлении и бесконечно большим сопротивлением в обратном направлении. В некоторых применениях, например при детектировании, почти идеальным считается диод с прямолинейной характеристикой, представленной пунктирной линией на рис. 3.9. Такой диод при работе в прямом направлении аналогичен постоянному сопротивлению малого значения. В эквивалентной схеме идеального диода отсутствуют паразитные емкость и индуктивность, поэтому работа такого диода не зависит от частоты.

## Slide 3
Рис. 3.9. Вольт-амперная характеристика идеального диода

## Slide 4
Характеристики реальных диодов (см. рис. 3.8) отличаются от характеристики идеального диода. Они обладают большой нелинейностью и большим изменением сопротивления, особенно в диапазоне малых напряжений в прямом направлении, и не имеют резкого излома характеристики при нулевом напряжении. Кроме того, в эквивалентной схеме реального диода следует учесть емкость между электродами, а для более высоких частот и паразитную индуктивность. В некоторых применениях существенна также инерционность диода в процессе переключения из прямого на обратное направление.
Свойства реального диода зависят не только от конструкции, но и от материала полупроводника. Лучшие свойства имеют диоды, у которых в качестве полупроводника применен кремний. При одной и тон же конструкции кремниевые диоды отличаются меньшим обратным током, большим обратным напряжением, большей крутизной характеристики в прямом направлении и, что особенно существенно, большей допустимой температурой перехода (примерно до 170° С), что позволяет работать при большей рассеиваемой мощности.

## Slide 5
Рис. 3.8. Типичные вольт-амперные характеристики германиевого (кривая 1) и кремниевого (кривая 2) плоскостных диодов, а также точечного диода (кривая 3)

## Slide 6
Что такое полупроводниковый стабилитрон?
Это плоскостной диод, в котором для стабилизации напряжения используется эффект Зенера. Обратный ток диода в относительно большом интервале изменений напряжения не зависит от этого напряжения. Однако при достаточно большом значении обратного напряжения ток диода начинает резко возрастать (рис. 3.10). Напряжение, зависящее от свойств перехода (ширины, материала, концентрации примесей), составляет от нескольких до 1000 В и называется напряжением зенеровского пробоя или напряжением стабилизации. Если не будет превышена допустимая мощность рассеяния диода, пробой не разрушает диод. Причиной резкого увеличения тока является чрезмерное увеличение напряженности электрического поля в запирающем слое, которое вызывает два эффекта: зенеровскую и лавинную ионизацию. Для узких переходов, образующихся при сильном легировании, уже при напряжениях около нескольких вольт напряженность электрического поля становится настолько большой, что наступает зенеровская ионизация, основанная на переходе электронов из валентной зоны материала р-типа и переносе их через барьер в зону проводимости в материал n-типа.

## Slide 7
Рис. 3.10. Условное графическое обозначение полупроводникового стабилитрона (а) и его характеристика (б)

## Slide 8
Рис. 3.10. Условное графическое обозначение полупроводникового стабилитрона (а) и его характеристика (б)

## Slide 9
Лавинная ионизация, имеющая место в широких переходах при малом легировании, вызывается бомбардировкой атомов кристаллической решетки ускоренными электронами, создающими обратный ток. Столкновение электронов с атомами вызывает лавинный процесс образования новых носителей заряда, быстро увеличивающих обратный ток.
Что такое туннельный диод?
Это полупроводниковый диод, в котором благодаря использованию высокой концентрации примесей возникает очень узкий барьер и наблюдается туннельный механизм переноса зарядов через р-п переход. Характеристика туннельного диода (рис. 3.11) имеет область отрицательного сопротивления, т. е. область, в которой положительному приращению напряжения соответствует отрицательное приращение тока. В таком диоде прохождение электронов через область барьера наблюдается при обратном смещении и даже при небольшом смещении в проводящем направлении, при котором имеет место максимум тока. Дальнейшее увеличение напряжения смещения вызывает такое уменьшение электрического поля в барьере, что прохождение электронов через область барьера прекращается. Одновременно по мере роста напряжения возрастает «нормальный» ток диода, смещенного в прямом направлении.

## Slide 10
Рис. 3.11. Характеристика туннельного диода

## Slide 11
Название «туннельный» вытекает из более подробного рассмотрения сложных явлений в переходе, которое предполагает, что электроны, будучи не в состоянии пройти нормальным способом над потенциальным барьером, проходят под барьером, как бы через туннель.
Туннельный диод, называемый иногда диодом Есаки, используется в электронных устройствах в качестве элемента с отрицатель­ным сопротивлением.
Что такое варакторный диод?
Это полупроводниковый диод с р-п переходом, изготовленный по специальной технологии, в котором имеет место нелинейная зависимость емкости запертого р-п перехода от приложенного к диоду обратного напряжения. Емкость диода зависит от ширины запирающего слоя, который в этом случае можно трактовать как диэлектрик конденсатора. Обкладками конденсатора служат прилегающие к запирающему слою области полупроводника. Если напряжение, смещающее диод в обратном направлении, возрастает, то емкость диода уменьшается. Для типичного диода в интервале отрицательных напряжений от нескольких десятков вольт до нуля емкость изменяется от 10 до 200 пФ (рис. 3.12).

## Slide 12
Рис. 3.12. Условное графическое обозначение варакторного диода (а) и характеристика изменения емкости (б)

## Slide 13
Рис. 3.12. Условное графическое обозначение варакторного диода (а) и характеристика изменения емкости (б)

## Slide 14
Варакторные диоды, называемые также емкостными диодами или варикапами, находят применение, в частности, как элементы, включаемые в резонансные контуры, которые можно при этом перестраивать, изменяя напряжение смещения на аноде (например, с помощью потенциометра). Такое решение часто используют в радиоприемниках, исключая, таким образом, неудобный и дорогостоящий конденсатор переменной емкости поворотного типа (рис. 3.13). Регулируемое напряжение подводится к диоду через резистор R, сопротивление которого должно быть настолько большим, чтобы не шунтировать резонансный контур. Зависящее от этого напряжения изменение емкости диода вызывает изменение емкости, подключенной параллельно емкости резонансного контура. Тем самым изменяется результирующая емкость этого контура, а следовательно, и его резонансная частота.
Что такое p-i-n диод?
Это диод, содержащий слой собственного полупроводника между областями р- и n-типа. Положительное смещение полупроводника р по отношению к полупроводнику n-типа вызывает перемещение электронов из n-области и одновременно дырок из р-области в собственный полупроводник.

## Slide 15
Рис. 3.13. Принцип перестройки резонансного контура с помощью варакторного диода

## Slide 16
Концентрация примесей в собственном полупроводнике увеличивается, и сопротивление этой области уменьшается. При противоположном смещения из-за высокого удельного сопротивления области собственного полупроводника и большой ширины перехода (запирающего слоя) сопротивление велико. При смещении в прямом направлении получают изменение сопротивления диода в интервале, например, от нескольких ом до нескольких килоом.
В частности, p-i-n диоды применяют в переключающих устройствах как элементы с высокой скоростью переключения, в схемах аттенюаторов, управляемых напряжением постоянного тока, и в технике сверхвысоких частот.
Что такое полупроводниковый фотодиод?
Это светочувствительный диод, обычно с одним р-п переходом, работающим при смещении в обратном направлении. Под влиянием излучения, например видимого света, наступает изменение сопротивления диода и, следовательно, изменение тока, протекающего во внешней цепи. Внешнее излучение вызывает увеличение количества основных и неосновных носителей заряда и уменьшение сопротивления, что эквивалентно увеличению обратного тока диода.

## Slide 17
Существуют также вакуумные и газонаполненные фотоэлементы (фотодиоды). В типичном вакуумном фотоэлементе подвергаемый воздействию света катод покрыт слоем металла с фотоэмиссионными свойствами, например слоем натрия, калия, цезия. Выбор применяемого металла зависит от длины волны падающего света. Фотоэлементы применяются в фотоэкспонометрах.
Что такое электролюминесцентный диод?
Это диод, светящийся под влиянием подведенной извне электрической энергии. Интенсивность свечения зависит от подводимого тока, причем эта зависимость является линейной в большом диапазоне изменений тока. Существуют вакуумные, газонаполненные и полупроводниковые электролюминесцентные диоды. Все более широкое применение находят последние, работающие при малых напряжениях (около 2 В) и токах (от нескольких до 10—20 мА), что упрощает их работу в транзисторных схемах. При этом их отличает высокая надежность и исключительно большой срок службы. Существуют также многосегментные электролюминесцентные диоды, например из фосфида гелия, используемые в качестве цифровых индикаторов (от 0 до 9).

## Slide 18
Они нашли применение в миникалькуляторах и электронных часах.
Электролюминесцентные диоды известны также под названием светодиоды.
Как обозначаются полупроводниковые диоды?
В каталогах зарубежных фирм диоды обозначаются буквенно-цифровыми символами. Обозначения бывают различными и зависят от изготовителя и время изготовления. В настоящее время первая буква определяет тип полупроводника: А — германий, В — кремний. Вторая буква характеризует вид элемента: А — обычный диод, Z— стабилитрон, E — туннельный диод, Р — фотодиод, В — варакторный диод, Y — выпрямительный диод. Третья буква обозначает элемент, предназначенный для специальных устройств. Цифровое обозначение характеризует некоторые параметры либо очередной тип в производстве.

## Slide 19
Полупроводниковые приборы | Обозначение
I. Диоды 1. Диоды выпрямительные: малой мощности (со средним значением прямого тока не более 0,3 А) | 1
средней мощности (со средним значением пря­мого тока более 0,3 А, но не более 10 А) | 2
2. Диоды универсальные: (с рабочей частотой не более 1000 МГц) | 4
3. Диоды импульсные: со временем восстановления обратного сопротив­ления более 150 нс | 5
со временем восстановления обратного сопротив­ления более 30, но не более 150 нс | 6
со временем восстановления обратного сопро­тивления более 5, но не более 30 нс | 7
со временем восстановления обратного сопро­тивления не менее 1 и не более 5 нс | 8
со временем восстановления обратного сопро­тивления менее 1 нс | 9

## Slide 20
Полупроводниковые приборы | Обозначение
4. Выпрямительные столбы и блоки: столбы малой мощности (со средним значением прямого тока более 0,3 А) | 1
столбы средней мощности (со средним значени­ем прямого тока более 0,3, но не более 10 А) | 2
блоки малой мощности (со средним значением прямого тока более 0,3 А) | 3
блоки средней мощности (со средним значением прямого тока более 0,3, но не более 10 А) | 4
5. Диоды сверхвысокочастотные: смесительные | 1
детекторные | 2
параметрические | 4
регулирующие (переключательные, ограничи­тельные и модуляторные) | 5
умножительные | 6
генераторные | 7

## Slide 21
Полупроводниковые приборы | Обозначение
6. Варикапы: подстроенные | 1
умножительные (варакторные) | 2
7. Диоды туннельные и обращенные: усилительные | 1
генераторные | 2
переключательные | 3
обращенные | 4
8. Диоды излучающие: инфракрасного диапазона | 1
видимого диапазона (светодиоды) с яркостью не более 55 нт | 3
более 500 нт | 4
II. Тиристоры Диодные тиристоры: малой мощности (с допустимым значением пря­мого тока не более 0,3 А) | 1

## Slide 22
Полупроводниковые приборы | Обозначение
средней мощности (с допустимым значением прямого тока более 0,3 А, но не более 10 А) | 2
2. Триодные тиристоры: незапираемые: малой мощности (с допустимым значением пря­мого тока не более 0,3 А) | 1
средней мощности (с допустимым значением прямого тока более 0,3, но не более 10 А) | 2
запираемые: малой мощности (с допустимым значением пря­мого тока не более 0,3 А) | 3
средней мощности (с допустимым значением прямого тока не более 0,3 А) | 4
симметричные незапираемые: малой мощности (с допустимым значением пря­мого тока не более 0,3 А) | 5
средней мощности (с допустимым значением прямого тока более 0,3, но не более 10 А) | 6

## Slide 23
В СССР полупроводниковые диоды также имеют буквенно-цифровую мар­кировку. Первая буква в приборах широкого применения определяет тип исходного материала: Г — германий, К — кремний, А — соединения галлия. Вторая буква определяет подкласс прибора: Д — диоды выпрямительные, универсальные, импульсные; Ц — выпрямительные столбцы и блоки; А— диоды сверхвысокочастотные; В — варикапы; И — диоды туннельные и обращенные; Л — диоды излучающие; Б — приборы с объемным эффектом (приборы Ганна); С — стабилитроны и стабисторы. Третий элемент маркировки (цифра) соответствует назначению прибора (табл. 3.1). Четвертый и пятый элементы маркировки прибора определяют порядковый номер разработки технологического типа прибора и обозначаются от 1 до 99.
Третий элемент маркировки и стабисторов (цифра) определяет индекс мощности, а четвертый и пятый — номинальное напряжение стабилизации (табл. 3.2). При напряжении стабилизации менее 10 В четвертый элемент означает целое число, а пятый — десятые доли напряжения стабилизации. При напряжении стабилизации от 10 до 99 В четвертый и пятый элементы обозначают номинальное напряжение стабилизации, а от 100 до 199 В — разность номинального напряжения стабилизации в 100 В.

## Slide 24
Шестой элемент маркировки определяет последовательность разработки и обозначается буква­ми от А до Я, а для диодов определяет деление технологического типа на параметрические группы. Например. КД206В - кремниевый выпрямительный диод, предназначенный для устройств широкого применения, средней мощности с порядковым номером разработки.

## Slide 25
Стабилитроны и стабисторы | Обозначения | 
 | Третий элемент | Четвертый и пятый элементы
1. Мощностью не более 0,3 Вт с напряжением стабилизации: | 1 | От 1 до 99
менее 10 В, не менее 10 и не более 99 В | 2 | 10 99
не менее 100 и не более 199 В | 3 | 00 99
2. Мощностью более 0,3, но не более 5 Вт с напряжением стабилизации: | 4 | От 1 до 99
не менее 10 и не более 99 В | 5 | 10 99
не менее 100 н ие более 199 В | 6 | 00 99
3. Мощностью более 5, но не более 25 Вт с напряжением стабилизации: менее 10 В | 7 | От 1 до 99
не менее 10 н не более 99 В | 8 | 10 99
не менее 100 н не более 199 В | 9 | 00 99
Таблица 3.2

## Slide 26
Каковы принцип действия и свойства вакуумного диода?
В вакуумном диоде источником свободных электронов является катод, выполненный из металла (либо окислов металлов) и накаливаемый (косвенно или непосредственно) от внешнего источника напряжения накала (термоэмиссия), которым обычно является источник переменного тока. Свободно выходящие из катода электроны движутся в вакууме к другому электроду лампы, называемому анодом и подключенному к положительному полюсу источника анодного напряжения (рис. 3.14, а). Через диод от анода к катоду течет анодный ток. Вблизи катода возникает электронное облако, называемое пространственным зарядом, защищающее катод от бомбардировки ионами, возникающими в неидеальном вакууме лампы. Анодный ток зависит от потенциала на аноде относительно катода. При нулевом и даже небольшом отрицательном анодном напряжении (рис. 3.14, б) существует небольшой ток за счет собственной скорости электронов, которые попадают на анод несмотря на отсутствие ускоряющего поля. В интервале небольших положительных напряжений анодный ток возрастает при одновременном уменьшении пространственного заряда.

## Slide 27
Рис. 3.14. Схема включения (а) и характеристика (б) вакуумного диода: 1—начальный ток; 2 — область пространственного заряда; вольфрамовый катод; 4 — оксидный катод

## Slide 28
Рис. 3.14. Схема включения (а) и характеристика (б) вакуумного диода: 1—начальный ток; 2 — область пространственного заряда; вольфрамовый катод; 4 — оксидный катод

## Slide 29
При дальнейшем росте анодного напряжения наступает все более сильное выхватывание электронов из облака пространственного заряда вплоть до полном ликвидации этого заряда. Дальнейшее увеличение анодного тока при этом ограничивается эмиссионными свойствами катода, и наступает режим насыщения тока. Вольт-амперная характеристика диода имеет нелинейный характер.
Вакуумные диоды обладают некоторой паразитной междуэлектродной емкостью (обычно больше 3 пФ) и относительно высоким сопротивлением в проводящем направлении.
Вакуумные диоды рассчитаны на максимальные обратные напряжения от нескольких вольт до нескольких десятков тысяч вольт при токах в прямом направлении, доходящих до нескольких ампер.
В большинстве случаев вакуумные диоды были заменены полупроводниковыми диодами, особенно в схемах детекторов и выпрями­телей малой и средней мощности.

## Slide 30
Что такое газоразрядные диоды?
Это диоды, наполненные разреженным благородным газом или парами ртути, в которых носителями зарядов являются как электроны, так и положительные ионы. Существуют газоразрядные лампы с холодным катодом, называемые лампами тлеющего разряда, и газоразрядные лампы с накаливаемым катодом, называемые газотронами. В диодах с холодным катодом существенную роль играют свободные электроны и положительные ионы, находящиеся в газе, в частности, в результате воздействия световой энергии и внутренней тепловой энергии частиц газа. При достаточно высоком анодном потенциале ускоренные свободные электроны вызывают ионизацию газа, а положительные ионы бомбардируют катод и благодаря своей большой массе, а также высокой кинетической энергии вызывают вторичную эмиссию с поверхности катода.
Газотроны чаще всего применяют в качестве выпрямительных диодов для больших токов (до 100 А), а также в схемах регулировки напряжения, тогда как лампы тлеющего разряда применяют для стабилизации напряжения, для чего используется плоская часть вольт-амперной характеристики, соответствующая области ионизации газа (рис. 3.15).

## Slide 31
Рис. 3.15. Характеристика диода с тлеющим разрядом

## Slide 32
Кроме того, газотроны применяют в качестве неоновых ламп, цвет свечения которых зависит от наполняющего лампу газа, например неон дает красное свечение, гелий — желтое, нары ртути с неоном и аргоном — голубое. Существуют также лампы тлеющего разряда, имеющие 10 катодов в виде цифр от 0 до 9, используемые в цифровых индикаторах счетных устройств.
Где применяется диод?
Диод является элементом, очень часто используемым в электронных устройствах. В интегральных схемах применяют только диоды с р-п переходом. Диод в схемах играет роль вентиля. Параметры реального диода отличаются от параметров идеального. Наиболее нежелательные явления — обратный ток, существование некоторого сопротивления в прямом направлении, паразитная емкость, а также нелинейность отдельного участка вольт-амперной характеристики. При применениях диода в качестве переключателя в диапазоне высоких частот или в схемах с импульсами с крутыми фронтом и срезом решающее значение имеют динамические свойства. Диоды используют главным образом в схемах ограничения, вы­прямления, детектирования, а также в вентильных схемах в цифровой технике.

## Slide 33
В каждом из этих случаях берут диоды, удовлетворяющие определенным требованиям, если речь идет о динамических свойствах, внутреннем сопротивлении, емкости, токовой эффективности и электрической прочности.
Каковы динамические свойства полупроводникового диода?
Динамические свойства диода определяются при работе в режи­ме переключения, т. е. при переходе из состояния включения (прямое направление) в состояние выключения (обратное направление) либо наоборот. Идеальный диод практически не обладает инерционностью при переключении, тогда как реальный полупроводниковый диод характеризуется ограниченной скоростью переключения (рис. 3.16), являющейся следствием явлений, происходящих в запирающем слое. Эти явления исключают возможность очень быстрого изменения концентрации носителей.
Одной из причин такого состояния является наличие емкости перехода, называемой также переходной емкостью. Переход действует на принципе конденсатора, к которому следует подвести (либо удалить) заряд с целью формирования области барьера. Для этого всегда требуется некоторое время. Переходная емкость зависит от приложенного напряжения. Для быстродействующих плоскостных диодов она равна 0,5—2 пФ.

## Slide 34
Другой причиной ограниченной скорости переключения является накопление заряда в диоде, пропорциональное току в прямом направлении. Действие заряда определяется с помощью диффузионной емкости. Влияние заряда наглядно видно при переключении из состояния проводимости в состояние запирания. Лучшими динамическими свойствами обладают точечные диоды, но одновременно они имеют достаточно высокое сопротивление в прямом направлении, в результате чего на них возникает определенное падение напряжении в проводящем состоянии. Наилучшими свойствами обладают диоды с плоским переходом металл — полупроводник, у
которых благодаря малому накопленному заряду в переходе время переключения составляет менее 0,1 не при сопротивлении меньше 1 Ом.
Работу полупроводникового элемента в режиме переключения более детально рассмотрим на примере транзистора.

## Slide 35
Рис. 3.16. Переходные процессы в диоде при переключении из состояния проводимости в состояние запирания (а) и наоборот (б): 1 — открытое; 2 — закрытое состояние

## Slide 36
Рис. 3.16. Переходные процессы в диоде при переключении из состояния проводимости в состояние запирания (а) и наоборот (б): 1 — открытое; 2 — закрытое состояние

## Slide 37
Как используется диод для ограничения сигнала?
В простой схеме ограничителя последовательного типа (рис. 3.17) диод проводит, когда на аноде присутствует положительное относительно катода напряжение (проводящее направление), — в течение положительного (верхнего) полупериода входного напряжения и не проводит, когда напряжение на аноде отрицательно (обратное направление), — в течение отрицательного полупериода входного напряжения. Выходное напряжение на нагрузочном резисторе состоит только из верхних полупериодов синусоиды. Если направление включения диода изменить на обратное, то на выходе появляются только нижние полупериоды входного напряжения. Уровень ограничения определяет «нулевая линия». Возможно также ограничение и на другом уровне. Изменение уровня ограничения достигается путем добавления источника постоянного напряжения, смещающего диод в направлении проводимости либо в обратном направлении. В схеме на рис. 3.18 происходит частичное ограничение верхней половины синусоиды. Устройства, ограничивающие «верхние» половины синусоид, чаще всего называются односторонними ограничителями. Существуют также двусторонние ограничители.

## Slide 38
Рис. 3.17. Простой последовательный ограничитель снизу

## Slide 39
Рис. 3.17. Простой последовательный ограничитель снизу

## Slide 40
Рис. 3.17. Простой последовательный ограничитель снизу

## Slide 41
Рис. 3.18. Последовательный ограничитель сверху со смещением

## Slide 42
Рис. 3.18. Последовательный ограничитель сверху со смещением

## Slide 43
Рис. 3.18. Последовательный ограничитель сверху со смещением

## Slide 44
Рис. 3.18. Последовательный ограничитель сверху со смещением

## Slide 45
Как используется диод для выпрямления переменного напряжения?
Существует много схем выпрямителей на диодах. Диод может работать как выпрямитель, например в схеме, изображенной на рис. 3.17. Если выходное напряжение, состоящее из полупериодов входного переменного напряжения той же самой полярности, подать затем на сглаживающий фильтр, то на выходе фильтра получают сглаженное постоянное напряжение, т. е. напряжение, которое является средним значением колебания на выходе выпрямителя. Таким образом, диод участвует в процессе преобразования переменного напряжения в постоянное. Этот процесс называется выпрямлением.
Более подробно выпрямители рассматриваются в гл. 6.
Как используются диоды для детектирования сигналов?
К диоду, работающему в режиме детектирования (демодуляции), подводится сигнал высокой частоты, промодулированный по амплитуде, частота которого значительно ниже (рис. 3.19). Это может быть электрический сигнал, соответствующий звуковым сигналам.

## Slide 46
В этом случае задача диода заключается в ограничении одной половины модулированного сигнала, что позволяет затем с помощью фильтра выделить модулирующее напряжение, т. е. сигнал низкой частоты фильтр RC-типа не пропускает, а исключает высокочастотные составляющие и обеспечивает появление на выходе только составляющих модулирующего сигнала. В этом случае диод работает так же, как переключающая схема—вентиль. Вопросы детектирования более детально обсуждаются в гл. 11.
Что такое диодные вентили?
Это схемы с диодами, часто встречающиеся в цифровой технике, В них диоды используются как элементы, отпирающие либо запирающие путь для сигнала со входа на выход. Разработано много различных схем вентилей. Более подробно они будут рассмотрены в гл. 12.

## Slide 47
Рис. 3.19. Схема диодного детектора (а) и формы входного (б) и выходного напряжений без емкости (в) и с емкостью (г)

## Slide 48
Рис. 3.19. Схема диодного детектора (а) и формы входного (б) и выходного напряжений без емкости (в) и с емкостью (г)

## Slide 49
Рис. 3.19. Схема диодного детектора (а) и формы входного (б) и выходного напряжений без емкости (в) и с емкостью (г)

## Slide 50
Рис. 3.19. Схема диодного детектора (а) и формы входного (б) и выходного напряжений без емкости (в) и с емкостью (г)

## Slide 51
ГЛАВА 4
ТРАНЗИСТОРЫ И ТРИОДЫ. ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ.
Что такое транзистор?
Это полупроводниковый прибор с тремя электродами, который обладает свойством усиления электрического сигнала. По принципу работы транзисторы делятся на биполярные и униполярные или полевые, а по технологии на плоскостные (с р-п переходом) и точечные. Биполярные плоскостные транзисторы с точки зрения технологии также подразделяются на дрейфовые, диффузионные, пленарные, сплавные, меза и др. С точки зрения используемого полупроводникового материала транзисторы делятся на германиевые, кремниевые и арсенидо-галлиевые.
Транзистор является активным элементом, который в большинстве электронных схем полностью заменяет ранее используемые вакуумные приборы (электронные лампы). По сравнению с электронной лампой транзистор обладает следующими преимуществами: малые габариты, большой срок службы и большая надежность, высокая устойчивость к механическим ударам, низкое напряжение питания, отсутствие напряжения накала. Недостатки транзистора (по сравнению с лампами) — ограниченные мощность и рабочее напряжение, большая чувствительность к изменениям температуры и меньший диапазон рабочих температур, малая стойкость к корот­ким замыканиям и искрениям.

## Slide 52
Рис. 4.1. Структуры транзисторов а — n-р-n; б — p-n-p и их графические изображения

## Slide 53
Рис. 4.1. Структуры транзисторов а — n-р-n; б — p-n-p и их графические изображения

## Slide 54
Рис. 4.1. Структуры транзисторов а — n-р-n; б — p-n-p и их графические изображения

## Slide 55
Рис. 4.1. Структуры транзисторов а — n-р-n; б — p-n-p и их графические изображения

## Slide 56
Что такое биполярный плоскостной транзистор?
Это транзистор, образуемый при соединении двух переходов, т. е. состоящий из трех областей: р-п-р или п-р-п. В таком транзисторе существует два вида носителей: основные и неосновные, отсюда название — биполярный. Электроды транзистора имеют следующие названия: эмиттер (Э), база (Б), коллектор (К), причем эмиттер и коллектор имеют одинаковый тип проводимости, а база, разделяющая эмиттер и коллектор, — противоположный. Транзисторы типа п-р-п и р-п-р, а также их графическое обозначение представлены на рис. 4.1.
Как работает биполярный транзистор?
В типичных условиях работы транзистор подключен к источнику постоянного тока таким способом, что переход эмиттер—база (эмиттерный переход) смещен в проводящем направлении, а переход коллектор—база (коллекторный переход) в обратном направлении (рис. 4.2).

## Slide 57
Рис. 4.2. Прохождение носителей зарядов в биполярном транзисторе

## Slide 58
При таком смещении в случае р-п-р транзистора из области эмиттера в область базы переходят дырки, являющиеся основными носителями области эмиттера р-типа. Большинство дырок диффундирует через базу и достигает коллектора. Часть дырок исчезает в базе вследствие рекомбинации (повторного соединения) с основными носителями базы, т. е. электронами. В эмиттере также происходит рекомбинация дырок с электронами, проходящими из базы к эмиттеру. Электронный ток базы в общем значительно меньше дырочного тока эмиттера, поскольку база тонкая и легирована значительно меньше эмиттера. Ток коллектора создает дырки, приходящие от эмиттера, его значение (обычно несколько миллиампер) зависит непосредственно от напряжения смещения на переходе эмиттер—база (обычно около 0,2 В) и мало зависит от напряжения, смещающего в об­ратном направлении коллекторный переход (UKЭ около 10 В). От напряжения (UБЭ зависит как ток эмиттера, так и ток базы (обычно несколько десятков микроампер), поэтому можно утверждать, что большой ток коллектора зависит от малого тока базы, т, е. малые изменения тока базы вызывают большие изменения тока коллектора.

## Slide 59
Почему биполярный транзистор усиливает сигналы?
Рассмотрим это на примере, воспользовавшись упрощенной схемой усилителя на транзисторе (рис. 4.3, а). Переход база—эмиттер смещен в проводящем направлении, для этого между базой и эмиттером имеется напряжение смещения около 0,5—1,0 В. Переход коллектор — база смещен в обратном направлении, для этого между коллектором и базой существует напряжение смещения около 10— 20 В (обычно 12 В). Между базой и эмиттером находится источник управляющего сигнала, например синусоидального, напряжением около нескольких десятков милливольт.
Напряжение между базой и эмиттером изменяется в соответствии с изменениями мгновенного управляющего напряжения и в каждый момент равно сумме постоянного напряжения от источника смещения и мгновенного значения управляющего напряжения (рис. 4.3, б). Для одного полупериода управляющего напряжений получен рост напряжения, смещающего базу в проводящем направлении, и увеличение тока базы, для другого — наоборот. Увеличение проводимости в переходе база—эмиттер вызывает рост тока через транзистор (от эмиттера до коллектора). Ток коллектора составляет обычно несколько миллиампер и при изменениях тока базы в интервале нескольких десятков микроампер изменяется на несколько миллиампер.

## Slide 60
Рис. 4.3. Упрощенная схема транзисторного усилителя (а) и изменение мгновенного напряжения на его входе (б): 1 — наибольшая проводимость перехода (максимальные токи базы, эмиттера, коллектора): 2 — наименьшая проводимость перехода (минимальные токи базы, эмиттера, коллектора)

## Slide 61
Рис. 4.3. Упрощенная схема транзисторного усилителя (а) и изменение мгновенного напряжения на его входе (б): 1 — наибольшая проводимость перехода (максимальные токи базы, эмиттера, коллектора): 2 — наименьшая проводимость перехода (минимальные токи базы, эмиттера, коллектора)

## Slide 62
При сопротивлении нагрузки в цепи коллектора, равном нескольким килоомам, диапазон мгновенных изменений падения напряжения на этой нагрузке составит несколько вольт.
В этом случае коэффициент усиления по напряжению, определенный как отношение изменения напряжения на сопротивлении нагрузки (несколько вольт) к изменению напряжения в цепи базы (несколько десятков вольт), составит несколько десятков.
Коэффициент усиления по току, определяемый отношением изменений (приращений) токов, т. е. несколько миллиампер для тока коллектора и несколько десятков микроампер для тока базы, составит примерно 100. Следовательно, коэффициент усиления по мощности, равный произведению коэффициента усиления по току на коэффициент усиления по напряжению, будет равен нескольким тысячам.