## Slide 1: НЕЛИНЕЙНЫЕ КАСКАДЫ
Это самый насыщенный «Шаг» книги. Рассматриваются схемы, традиционно относящиеся к нелинейным: детек­торы, перемножители, ограничители, автогенераторы. Считается, что расчет подобных схем труден, и потому им обычно пренебрегают. Расчет нужен, и в то же время в нем нет ничего сложного! Детально показано, от чего зависит качество работы перемножителей, какими приемами обеспечить стабильность частоты генераторов, как правильно строить кварцевые автогенераторы. Разобраны забавные ошибки радиолюбителей. Продвинутый читатель узнает много неожиданного про обычный амплитудный детектор, познакомится со странными свойствами амплитудного ограничителя, с удивительным «детектором тока», с необычными схемами смесителей.

## Slide 2: 6.1. Амплитудное детектирование
Диодный детектор
Как это ни странно, встречаются самые различные взгляды на старейшую из полупроводниковых схем, известную со времен зарождения радио (рис. 6.1). Кто-то даже всерьез берется за сложные построения на вольтамперной кривой диода или транзистора.

## Slide 3: Рис.6.1. – Простейший диодный детектор совсем не так прост

## Slide 4
Радиолюбитель: А мне, наоборот, кажется, что в такой элементарной схеме вообще нет предмета для расчетов.
Ошибочно и то и другое. А опыт доказывает: пренебрежение расчетами проявляется в виде неудовлетворительной работы заимство­ванного из книжки «типового каскада».
Исходят из простых соотношений, справедливых, когда входной сигнал составляет не менее десятых долей вольта, а сопротивление нагрузки — килоомы. В этих условиях допустимо представление гер­маниевого диода как идеального вентиля; такая модель («линейного» детектирования) сразу же дает для постоянной составляющей выход­ного напряжения:
(6.1)
Где — амплитуда напряжения несущей на входе детектора. Амплитуда низкочастотного напряжения на выходе:
(6.2)
т — коэффициент модуляции амплитудно-модулированного (AM) сигнала.

## Slide 5
Хитрости смещенного диода
Практика радиолюбителей показывает, что работа детектора с небольшим начальным током, пропущенным через диод, вроде бы слегка улучшается.
Радиолюбитель: В книгах пишут, что происходит смещение в «точку максимальной чувствительности».
В действительности — все дело в слишком большом сопротивлении диодного вентиля при малых входных сигналах. Оно и уменьшает в обычной схеме эффект детектирования (по сравнению с упрощенной моделью). Особенно характерно это для кремниевых диодов: они при вообще практически закрыты.
Радиолюбитель: Я понял: пропускание начального тока (рис. 6.2) выводит вентиль на участок с меньшим сопротивлением.
Да, но... для появления эффекта детектирования на выходе требу­ется, чтобы источник сигнала обеспечил постоянную составляющую выпрямленного тока, не меньше, чем значение смещающего тока (например, 25 мкА в схеме на рис 6.2.).

## Slide 6
Рис. 6.2. Смещающий ток улучшает детектирование, но снижает входное сопротивление

## Slide 7
Радиолюбитель: Для чего?
А иначе диод всегда будет открытым! При напряжении сигнала, допустим 0,5В это соответствует входному сопротивлению:
Несложно: пренебрегая сопротивлением открытого диода, поделите входное напряжение на сумму импедансов источника сигнала и нагрузки детектора. Если полученная амплитуда тока несущей значительно превышает величину смещающего тока, детектор работать будет. Если нет, то диод останется, увы, постоянно открытым.
Итак, детекторы со смещающим током требуют низкоомных источни­ков сигнала! В то же время принудительное увеличение постоянной состав­ляющей тока способствует снижению искажений, о чем будет далее.
Параллельный детектор
Присоединим «нижний» вывод резистора нагрузки к ВЧ входу, как на рис. 6.3, а. Ни для постоянной составляющей тока, ни для модулирующего колебания, по сути дела, ничего не изменилось. Перевернув теперь схему (рис. 6.3, б), получим известный по книгам так называемый параллельный детектор.
Отличием этой конфигурации от ранее рассмотренной версии является также присутствие на ее выходе, помимо низкочастотного напряжения, еще и полного входного сигнала.

## Slide 8
Рис. 6.3. Переброс резистора нагрузки (а) превращает детектор в «параллельный» (б)

## Slide 9
Рис. 6.4. Фильтрующая ячейка препятствует прохождению ВЧ сигнала на выход

## Slide 10
Поэтому в практической схеме (рис. 6.4) предусмотрена дополнительная фильтрующая ячейка для снятия нежелательной ВЧ составляющей.
К параллельному детектору обращаются в тех случаях, когда схема диктует необходимость непременно емкостной связи с источником сигнала.
Детектор «с удвоением»
Эта схема (рис. 6.5) часто попадается в описаниях радиолюбительских приемников.

## Slide 11
Рис 6.5. Детектор « с удвоением» – удваивает далеко не всегда

## Slide 12
Радиолюбитель: Пишут, что она обеспечивает вдвое большее продетектированное напряжение, чем традиционный детектор.
И резон в этом, кажется, есть, не правда ли? На диоде VD1 мы имеем выпрямленное напряжение с наложенным на него входным сигналом; произведя повторное детектирование, получаем на выходе удвоенный эффект.
Радиолюбитель: Знаете, и сама конфигурация, в отличие от про­стого параллельного детектора, выглядит более «завершенной», что ли...
Механизм работы подобных схем хорошо изучен. Здесь С1 на отри­цательном пике заряжается до амплитуды входного сигнала, а на поло­жительном — открывается VD2 и заряд перераспределяется между последовательно соединенными С1 и С2. Через несколько периодов ВЧ сигнала будет достигнуто относительное «удвоение»: С2 оказывается заряженным примерно до двойной амплитуды. Так работают цепочечные высоковольтные выпрямители, нередко состоящие из многих звеньев.

## Slide 13
Радиолюбитель: Значит, удвоение действительно возможно?
Да, но только при ряде условий.
Условие 1. Выходное сопротивление источника сигнала должно быть низким — на два порядка меньше R.
Условие 2. Отношение частот — несущей и модулирующей — должно быть, по меньшей мере, 50-кратным, иначе неизбежны искажения.
Условие 3. Уровень входного сигнала должен быть не ниже одного вольта, иначе добавление второго диода не усилит, а наоборот, ослабит эффект.
А самым умным решением будет — вообще избегать применения таких экзотических (и абсолютно ненужных) схем.

## Slide 14
Эмиттерный детектор
Рис. 6.6. Эмиттерный детектор имеет высокое входное сопротивление

## Slide 15
Данная схема позволяет логично снять проблемы с искажениями в диодном детекторе (о которых будет чуть ниже). К тому же, это хороший вариант для детектора в составе интегральной схемы.
Впрочем, в схеме рис. 6.6 нетрудно опознать детектор со смещающим током, отличие состоит лишь в том, что входной ток здесь в раз уменьшен. Появляется возможность избавиться от недо­статка диодной схемы — низкого входного сопротивления.
«Линейный» и «квадратичный» детекторы
Рассмотренные нами выше схемы детектирования имеют одну общую особенность: напряжение на открытом нелинейном элементе представляет собой только разность между огибающей AM колебания и величиной выходного напряжения (тот же «сигнал ошибки», аналогично усилительным схемам с обратной связью). Поэтому детекторы такого вида обеспечивают малые искажения, причем форма характеристики нелинейного элемента совершенно не важна!
Радиолюбитель: Я читал, что любой детектор является линейным для «сильных» сигналов. Потому что для таких сигналов характеристика детектирующего элемента аппроксимируется кусочно­линейной, состоящей из двух прямых.
Это неверно. Ни при каких условиях экспоненциальная характеристика полупроводникового перехода не эквивалентна составленной из двух прямых.

## Slide 16
Возможны конфигурации, в которых происходит нелинейное преобразование сигнала в соответствии с формой характеристики прямой передачи транзистора, при этом отсутствует отрицательная обратная связь. Это их свойство используется для построения детекторов со специальным функциональным преобразованием, например, в изме­рителях эффективных или логарифмических значений. Для линейной демодуляции такие схемы непригодны: ни при каких самых «сильных» сигналах они не обеспечивают линейного детектирования.

## Slide 17
6.2. Анализ: мнимо простой диодный детектор
Искажения в детекторе
Обратите внимание: низкочастотный ток, проходящий через резистор нагрузки, протекает также и через нелинейный элемент — диод.
Радиолюбитель: Разве? Я о таком не задумывался...
А ведь это может явиться причиной искажений продетектированного сигнала.
В полном соответствии с фундаментальным правилом (4.6), как и для любой схемы, где есть элемент с односторонней проводимостью, нежелательное закрывание диода на пиках огибающей будет возникать, если не выполнено условие:
I>i, (6.3)
где I — постоянная составляющая тока через диод, a i — амплитуда низкочастотного тока.

## Slide 18
Рис. 6.7. Искажения возникают из-за различия нагрузок для постоянной и переменной составляющих

## Slide 19
В детекторе на диоде оба эти тока создаются только входным высокочастотным сигналом. Взгляните на рис. 6.7. Пусть на нагрузке детектора R1 имеется постоянная составляющая продетектированного напряжения UH и переменная mUH, тогда очевидно:
(6.4)
Если потенциометр R1 выведен до предела (движок — в крайнем нижнем по схеме положении), то:
(6.5)
Условие отсутствия искажений (6.3) выполняется автоматически: ведь всегда т < 1.
Если теперь движок потенциометра перемещен в положение, соответствующее максимуму усиления, то нагрузка детектора для напряжения низкой частоты будет состоять уже из параллельно соединенных R1 и R2, и:

## Slide 20
Получается, что при т > R2/(R1+R2) (в рассматриваемой схеме — при т > 0,5) нарушается условие неискаженного детектирования (6.3).
Чтобы уравнять нагрузки для постоянного и переменного напряжений, можно попытаться увеличить R2: так при R2 = 1МОм искажения будут отсутствовать даже при 80-процентной модуляции.
Другой способ пояснен на рис. 6.8: нетрудно подсчитать, что сопротивления нагрузки детектора для постоянного и переменного напряжений различаются здесь (когда регулятор установлен на максимум) всего на 16%, т. е. до т < 0,84 искажения отсутствуют. Правда, и выходной сигнал снижен вдвое, но с этим можно примириться.

## Slide 21
Рис. 6.8. Проиграли в усилении—зато устранили искажения

## Slide 22
Полоса модулирующих частот
Дополнительные искажения в детекторе могут возникать для наивысших частот модулирующего напряжения, когда заметная доля тока выделенного сигнала будет протекать через емкость нагрузки. Амплитуда общего тока составит, с учетом этой емкости:
(6.6)
Оказывается, при т ≈ 1 условие (6.3) опять нарушается: ток по (6.6) с ростом F превысит (6.4). В то же время слишком уменьшить СH нельзя (во всяком случае, она должна быть на порядок больше емкости диода).
Путаница с «входным сопротивлением»
Радиолюбитель: Почему путаница, ведь для последовательного детектора в любой книжке дается формула:
?
С входным сопротивлением нелинейных схем дело обстоит непросто. Понятно ли вам, что, скажем, при гармоническом напряжении входной ток детектора является резко несинусоидальным?

## Slide 23
Радиолюбитель: Вообще-то да...
В этих условиях, если уж вести речь о входном сопротивлении, следует прежде оговорить, какой смысл будет придаваться этому понятию.
Допустим, источник сигнала имеет внутреннее сопротивление RИ. Следует ожидать (а так оно и есть), что выпрямленное напряжение UH будет (даже при «идеальном» диоде) теперь заметно меньше амплитуды ЭДС сигнала , и тем меньше, чем больше RИ. Этот факт можно приписать влиянию «входного сопротивления» детектора RBX, снижающему напряжение пропорционально RBX /(RИ+ RBX).
Анализ приведет, правда, к трансцендентному уравнению.
Радиолюбитель: Неужели его придется решать?
Не стоит. И не решая, можно сделать четкий вывод: искомая величина входного сопротивления не является постоянной; с увеличением RM эффект детектирования снижается медленнее, чем можно было бы ожидать. Заметим, однако, что здесь RBX получается принципиально во много раз меньше, чем 0,5R (особенно при малых сопротивлениях источника сигнала).
Радиолюбитель: И как же его рассчитывать?
При низкоомном источнике расчет «входного сопротивления» вообще теряет смысл, так как в большинстве случаев оказывается верным простое соотношение, уточняющее (6.1):

## Slide 24
Другое дело, если детектор подключен к колебательному контуру. Здесь нас интересует снижение его добротности, связанное с отбором энергии. Потребуется по-иному определить входное сопротивление детектора:
где Р — мощность, отбираемая детектором из контура. Из условия баланса мощностей, учитывая, что:
и принимая UH – иВХ, получаем знакомое:
(6.7)
Эту величину следует учитывать при расчете затухания, вносимого детектором в резонансную систему, но и только!
Кстати, в схеме параллельного детектора резистор R дополнительно подгружает ВЧ вход. Соответственно снижается входное сопротивление для резонансных цепей:

## Slide 25
(6.8)
«Обратное сопротивление»
Радиолюбитель: Есть идея: если стремиться к наибольшему входному сопротивлению, можно вообще отказаться от резистора нагрузки (или взять его очень большой величины). Роль нагрузки станет играть обратное сопротивление диода ROBP а для детектора будет получено RBX = 0,5ROBP (рис. 6.9).
Вот типичный пример того, как неприемлемая модель повлекла ошибочный вывод. Такого параметра перехода, как «обратное сопротивление», не существует!

## Slide 26
Рис. 6.9. Высокое входное сопротивление? Только при сильном сигнале.

## Slide 27
Радиолюбитель: Как же так? Во всех книжках...
Впрочем, как и «прямого». Обратный ток I0 почти не зависят от напряжения.
Легко подсчитать (из условия баланса мощностей): входное сопротивление детектора не может быть больше . Так при использовании диода 1Д402А и амплитуде колебаний на входе, равной 1 В, RBX будет составлять, возможно, лишь 10 кОм... Итак, уточненная модель диода дала второе слагаемое к входной проводимости детектора.
Чувствительность детектора
Взглянем на схему эмиттерного детектора (рис. 6.10, а), как на эмиттерный повторитель с емкостной нагрузкой (рассмотренный ранее в «Шаге 4»).
Но, в отличие от повторителя, ток покоя в детекторе всегда должен быть выбран «неправильно», чтобы не позволять емкости разряжаться в промежутке между двумя положительными полуволнами колебаний несущей:
(6.9)

## Slide 28
Рис. 6.10. Чувствительность не зависит от тока (а); возрастает с уменьшением тока (б)

## Slide 29
Здесь iэ — амплитуда тока несущей частоты ƒ в эмиттере для модели транзистора, не учи­тывающей отсечку колебаний.
Анализ выявляет здесь два возможных варианта.
Вариант 1. Фильтрующий конденсатор СН имеет достаточно большую емкость, чтобы выполнялось: 2 nfCH « S, где S — крутизна прямой передачи транзистора в рабочей точке. Практически это достижимо, если несущая и модулирующая частоты различаются на порядки. Этот режим эмиттерного детектора наиболее выгоден в отношении чувствительности — она соответствует чувствительности диодного детектора.
В данном случае эмиттерный повторитель нагружен (для несущей частоты) на сопротивление, значительно меньшее его выходного сопротивления, равного 1/S. Следовательно, гипотетическую величину соответствующую линейному режиму работы, записать просто:
как в любом каскаде, где эмиттерный резистор заблокирован конден­сатором большой емкости.
Теперь получаем условие эффективного детектирования, противоположное условию работы без отсечки:
т.е.
(6.10)

## Slide 30
Отношение составляет для биполярных транзисторов, как известно, 25 мВ. Отсюда и получается оценка предельной чувствительности детектора к входному сигналу. При меньших амплитудах детектирование тоже возможно, но выходной эффект резко падает («квадратичное» детектирование).
Вариант 2. Емкость фильтрующего конденсатора сравнительно невелика: . В.этом случае условие эффективного детектиро­вания, противоположное условию работы без отсечки:
т.е
(6.11)
Чувствительность детектора теперь оказывается явно ниже. Повысить ее сможет снижение тока, уменьшающее крутизну: мы возвращаемся тогда к варианту 1. Именно это (а не необходимость «режима, близкого к отсечке по характеристике транзистора», как часто считают) вынуждает уменьшать эмиттерный ток детектора.
Дальнейший расчет схемы сводится к обеспечению отсутствия иска­жений модулирующей частоты на отрицательных полуволнах огибающей сигнала при известной амплитуде выходного напряжения ивых.
Такой расчет (для эмиттерного повторителя, нагруженного на емкость — см. «Шаг 4») мы проводить умеем, и, разумеется, его надо вести для наивысшей из частот модуляции FB.
На этой частоте амплитуда эмиттерного тока (а он, как и ранее, состоит из трех составляющих: через RЭ, через СН и через внешнюю нагрузку RН подключенную через разделительный конденсатор) получается равной:

## Slide 31
(6.12)
Условие отсутствия отсечки на нижней полуволне модулирующего напряжения, по-прежнему:
Здесь это условие легко выполнить.
Кстати, входное сопротивление схемы, равное ивх | h21Э | /2IЭ, напрямую зависит от тока транзистора.
Истоковый детектор
Данная схема (рис. 6.10, б) ценна практически бесконечным входным сопротивлением. Выполнение условия эффективного детектирования прямо зависит здесь от величины тока. Например, для детектора с транзистором 2П305А при токе 5 мА (когда S ≥ 6 мА / В) требуется амплитуда сигнала на входе, по крайней мере, 3—5 вольт. Однако при снижении тока до 50 мкА минимальное значение крутизны составит уже отношение IИ /S получается при этом равным 80 мВ. И опять с уменьшением тока всплывет прежняя проблема искажений, вызванных нагрузкой.

## Slide 32
6.3. Перемножение колебаний
Перемножители и смесители
Аналоговые перемножители находят применение как в технике функционального преобразования сигналов, так и при преобразовании их спектров. Модуляторы, демодуляторы, смесители, умножители частоты — все эти распространенные узлы фактически имеют в основе схемы перемножения.
Далеко не всегда требуется полноценное (так называемое «четырехквадрант - ное») перемножение двух входных сигналов. Скажем, для радиочастотного смесителя нередко бывает достаточно, чтобы на выходе хотя бы присутствовала составляющая, образованная перемножением сигналов (пусть и наряду с другими). Именно со схем такого рода, как более простых, мы и начнем.
Радиолюбитель: В смесителе — выделение нужных продуктов преобразования гарантировано избирательными системами (фильтром промежуточной частоты в радиоприемнике). Поэтому, как кажется, смесителем может послужить любой нелинейный элемент.
Схемы, действительно, получаются работоспособными, а до оптимизации руки доходят далеко не всегда.
Радиолюбитель: Просто страшат расчеты: вероятно, они очень сложны.
Наша задача показать, что это не так.

## Slide 33
Упрощая задачу, один из перемножаемых сигналов будем считать заведомо «слабым», тракт передачи для него — линейным. Таким образом, в аналоговых смесителях вспомогательные колебания большого уровня (колебания гетеродина) управляют передаточными характеристиками тракта для сигнала. Задача аналогична электрической регулировке усиления! Поэтому здесь вы и обнаружите многие знакомые по «Шагу 4» решения.
Крутизна преобразования
Принцип работы распространенных смесителей состоит в управлении крутизной усилительной схемы (непременно без ООС) колебанием гетеродина. Для случаев, когда допущение линейности для сигнала в известной мере соблюдается, вводится принятый в радиотехнике параметр — крутизна преобразования:
(6.13)
где ивх — амплитуда сигнала, iвых — амплитуда тока рабочей гармоники преобразованных колебаний (например, промежуточной частоты).
В общем случае можно ввести коэффициент преобразования:
(6.14)

## Slide 34
Амплитуда колебаний гетеродина
Очевидно, что «крутизна преобразования» подразумевает для дан­ной схемы известную амплитуду колебаний гетеродина.
Радиолюбитель: Наверно, есть смысл говорить об оптимальной ее величине?
Да, и такой оптимум действительно существует. Кажется логичным и подтверждается анализом: если амплитуда колебаний гетеродина такова, что на их пике усилительная структура доводится до запирания (Smin = 0), то будет получена крутизна преобразования, близкая к предельно достижимой.
Радиолюбитель: Это ясно интуитивно.
Закон управления
Поскольку желательно, чтобы функцию смесителя выполняла действительно перемножительная схема, постольку требуют, чтобы параметр прямой передачи менялся во времени по синусоидальному закону. А это значит, что связь между, скажем, гармонически изменяющимся напряжением гетеродина и крутизной управляемого усилителя должна быть линейной!
В этом случае через нагрузку, кроме токов промежуточной частоты, будут протекать лишь токи с частотами сигнала, гетеродина и второй гармоники последнего.
Радиолюбитель: А если это условие не соблюдается?

## Slide 35
Тогда получают смеситель, хотя и функционирующий в принципе, но содержащий в выходном токе продукты взаимодействия сигнала с многими гармониками гетеродина. А это осложняет вопросы частотной селекции, да, кроме того, и не дает возможности достичь потенциальной величины SП.
Радиолюбитель: Кстати, а какова эта величина?
Ее значение давным-давно вычислено:
(6.15)
где Smax — наивысшее значение крутизны на пике колебаний гетеродина.
Сложение колебаний
Представляет интерес случай, когда в каскаде применяют полевой прибор, между затвором и истоком которого действует сумма колебаний сигнала и гетеродина. Практически удобнее один сигнал подавать на затвор, другой на исток, как на рис. 6.11, а.
У полевого транзистора зависимость S(U3И) — линейная. Значит, при синусоидальном напряжении гетеродина требуемый закон управления как раз обеспечен. Впрочем, для прибора с управляющим переходом схема построена все же неверно. Отраженная на рис. 6.11, б доработка приведет к тому, что напряжение между затвором и истоком будет действовать (при отсутствии сигнала) так, как показывает рис. 6.12.

## Slide 36
Рис. 6.11. Колебания гетеродина управляют крутизной (а); RC цепь обеспечивает правильный режим смесителя (б)

## Slide 37
Рис. 6.12. Автоматическое смещение создается детектированием на переходе

## Slide 38
Заряд конденсатора приоткрывающимся переходом затвор-исток создает автоматическое смещение среднего уровня в направлении «минуса». В итоге, как это и требуется, отрицательный пик колебаний Ur (t) закрывает транзистор (Smin = 0), положительный — соответствует максимальной крутизне (Smax). Из графика понятно, что оптимальная амплитуда напряжения гетеродина:
считая, что положительное напряжение отпирания управляющего перехода составляет 0,5 В. Добавив германиевый диод (обозначено пунктиром на рис. 6.11, б), мы уменьшим заход в положительную область UЗИ до 0,1—0,2 В.
Если все выполнено правильно, тогда, разумеется, в соответствии с (6.15): SП = 0,25S, где S — крутизна транзистора при UЗИ= 0, гарантируемая паспортными данными и соответствующая здесь Smax.
Радиолюбитель: Но откуда взять для расчета напряжение отсечки U0TC? В справочниках оно если и дается, то с огромным разбросом...
Это так. В то же время при отклонении амплитуды колебаний гетеродина от оптимума в любую сторону крутизна преобразования снижается. Кроме того, захождение в область отсечки тока вызовет нежелательное преобразование на гармониках гетеродина.

## Slide 39
Радиолюбитель: И как быть?
Возможно, что разработчик предусмотрит индивидуальную регулировку величины иr
Пусть решено применить в смесителе транзистор структуры МОП. О смещении, конечно, заботиться теперь излишне. Задав паспортное значение тока покоя каскада, при котором гарантирована крутизна S, мы в оптимальном случае будем иметь: Smax = 2S, а отсюда рассчиты­ваем величину SП. Однако уровень амплитуды иr доводящий каскад до запирания, расчету и здесь не поддается.
Увы, аналогичный смеситель со сложением колебаний на биполярном транзисторе далеко не удовлетворяет строгим требованиям: зависимость здесь не линейная, а экспоненциальная.
Каскад с развязкой
Простые смесители обладают недостатком: взаимовлиянием между цепями сигнала, гетеродина и промежуточной частоты через между- электродные емкости. На рис. 6.13 проходные емкости исключены методами, известными по «Шагу 3».
Это — дифференциальный каскад, в котором гетеродин управляет током (а значит, и крутизной) транзисторной пары VT1, VT2. Входной сигнал на базе VT1 действует относительно базы VT2.
Оптимальная амплитуда гетеродина на базе VT3 относительно нижнего вывода RЭ, как и прежде, должна в крайней точке отрицательной полуволны доводить смесительные транзисторы до закрывания. То есть, должна составлять:

## Slide 40
Рассчитаем Smax — крутизну прямой передачи дифференциального каскада на положительном пике колебаний гетеродина. В эти моменты ток VT3 будет возрастать вдвое по сравнению с током покоя (IКЗ). Остается учесть, что ток каждого из транзисторов VT1, VT2 будет наполовину меньше, чем у VT3, и что при включении по дифференциальной схеме крутизна снижается вдвое, чтобы получить окончательно: Smax = 20Iкз.
Отметим, что требуемый закон изменения крутизны в структуре рис. 6.13 обеспечивается:

## Slide 41
Рис. 6.13. Трехтранзисторная схема изолирует сигналы трех частот

## Slide 42
Преобразователь напряжения в ток дает линейную связь между напряжением на базе VT3 и током дифференциального каскада, следова­тельно, и его крутизной. А значит, оценка величины SП по формуле (6.15) будет правильной.
Радиолюбитель: Мне кажется, в смеситель по рис. 6.13 можно вне­сти ряд усовершенствований. Скажем, применить полевые транзисторы на месте VT1, VT2, это даст высокое входное сопротивление для сигнала.
Вы не приняли во внимание, что у полевых приборов крутизна вовсе не пропорциональна току. При синусоидальном напряжении гетеродина она будет изменяться несинусоидально.
Радиолюбитель: Значит, не годится...
Почему же? Использование в качестве VT3 также полевого транзистора (обязательно без истокового резистора!) исправит недостаток (подумайте, почему) и даст возможность получить предельно достижимую крутизну преобразования.
Радиолюбитель: А кстати, не лучше бы на рис. 6.13 зашунтировать конденсатором резистор R& чтобы повысить чувствительность по входу гетеродина?
Это будет ошибкой того же свойства: в соответствии с характеристикой прямой передачи VT3 связь крутизны с напряжением на базе превратится из линейной в экспоненциальную.

## Slide 43
Радиолюбитель: Вообще-то, раз перед нами перемножитель, входы сигнала и гетеродина должны быть эквивалентны, их можно менять местами?
Нежелательно. При подаче колебаний гетеродина на вход диффе­ренциального каскада эти колебания будут управлять распределением тока VT3 между плечами. Можно убедиться, что линейность связи токораспределения с мгновенной величиной напряжения не соблюдается ни для биполярных, ни для полевых транзисторов; хорошего аналогового перемножения добиться нельзя. В качестве упражнения попытайтесь все же получить токораспределение, близкое к синусоидально изменяющемуся, используя идею «токового зеркала».
Тем не менее, смеситель на токораспределении имеет право на жизнь, и мы вернемся к нему позже.
Страховка от неточности
Оценивая оптимальное значение амплитуды колебаний гетеродина, мы, разумеется, допускаем известную погрешность, к которой добавится в схеме и ошибка установки заданной величины иГ. Не очень страшен заниженный уровень возбуждения перемножителя; опаснее перевозбуждение, при котором схема в течение конечной доли периода закрыта. Следствием будет высокий уровень нежелательных продуктов преобразования.
Лучше при выборе иГ намеренно ее занизить. Конечно, значение крутизны преобразования Sn уменьшится пропорционально снижению амплитуды гетеродина. Для такого решения есть и еще одно соображение.

## Slide 44
«Сильный» сигнал
Мы принимали амплитуду сигнала пренебрежимо малой, но это может быть совсем не так. Возможны нежелательные искажения полезного сигнала на минимумах тока каскада, приводящие, например, к паразитному детектированию. Выходит, что и с этой точки зрения опасно доводить схему колебанием гетеродина до запирания. Следует оставлять запас тока, чтобы выполнялось известное фундаентальное условие (4.6).
Балансный смеситель
Иногда вы, возможно, будете опасаться перегрузки выходного тракта просачивающимся колебанием гетеродина, для подавления которого селективные свойства контура на выходе преобразователя недостаточны. В различных радиосистемах применяются балансные модуляторы, для них также требуется отсутствие на выходе одного из перемножаемых сигналов.
Симметричное включение нагрузки в коллекторы обоих транзисторов дифференциальной пары позволяет добиться компенсации противоположно направленных токов, пульсирующих с частотой гетеродина. Эта идея приводит нас к «двухквадрантной» схеме.
Ключевые смесители
Это важный класс перемножительных схем, в которых колебание гетеродина закрывает или открывает канальный тракт, что эквивалентно умножению на «прямоугольное» колебание. Недостатки очевидны: наличие продуктов преобразования сигнала на гармониках частоты гетеродина.

## Slide 45
Эта идея приводит нас к «двухквадрантной» схеме.
Ключевые смесители
Это важный класс перемножительных схем, в которых колебание гетеродина закрывает или открывает канальный тракт, что эквивалентно умножению на «прямоугольное» колебание. Недостатки очевидны: наличие продуктов преобразования сигнала на гармониках частоты гетеродина. Не всегда это так уж опасно. Зато ключевые смесители имеют серьезные преимущества.
Преимущество 1. Амплитуда колебаний гетеродина не влияет на крутизну (коэффициент) преобразования, что обеспечивает отличную стабильность параметров сигнального тракта.
Преимущество 2. Значительно легче выделить постоянную составляющую при переносе спектра сигнала на «нулевую частоту». А это необходимо при построении фазовых детекторов систем автоподстройки, синхронных демодуляторов и тому подобных функциональных узлов. Удобно применять такие схемы и при построении модуляторов (например, балансно-модулированного и однополосного сигнала).
Преимущество 3. Такие смесители более приспособлены для работы с сигналами большого уровня: ведь здесь, в первом приближении, нелинейных элементов вообще нет.
Преимущество 4. В основном тракте практически нет управляющих сигналов (а значит, легче избавиться от просачивания колебания гетеродина).

## Slide 46
Чаще всего ключевые смесители выполняются как балансные, а это еще больше ослабляет влияние гетеродина.
Радиолюбитель: Вероятно, вы дадите сейчас описание широко известного кольцевого смесителя на диодах?
Опустим: его можно найти во многих книгах. Рассмотрим более интересные схемы. На рис. 6.14 а представлен, кажется, знакомый балансный каскад с развязкой?
Радиолюбитель: Не совсем: у вас входы сигнала и гетеродина поменялись местами.

## Slide 47
Рис. 6.14. В ключевом токовом смесителе VT1 и VT2 поочередно закрыты (а); фазовый демодулятор позволяет выделить компоненту постоянного тока (б)

## Slide 48
Верно. И еще одно: уровень колебаний гетеродина настолько велик, что дифференциальная пара работает в режиме токового ключа. Это значит, что весь ток VT3 Верно. И еще одно: уровень колебаний гетеродина настолько велик, что дифференциальная пара протекает попеременно то через левое, то через правое плечо пары. Для этого вполне достаточно, чтобы размах колебаний, действующих между базами, был не менее 0,5 В.
Нетрудно показать, что удвоенный ток ПЧ в такой балансной схеме равен:
(6.16)
Здесь iс— амплитуда тока частоты сигнала в эмиттерах токового ключа.
На рис. 6.14б изображен синхронный демодулятор с LC фильтром, выходными величинами являются постоянная составляющая тока и модулирующее колебание. Так же выглядит схема фазового демодулятора. Разбаланс дифференциальной пары по постоянному току, обусловленный входным сигналом, равен:
при условии, что колебания гетеродина и сигнала точно сфазированы.

## Slide 49
Демодулированное дифференциальное напряжение на выходе фильтра НЧ равно:
;
Рис. 6.15 отражает другие схемы — на базе аналоговых ключей напряжения, в качестве которых применены различные полевые тран­зисторы. Постоянная составляющая выходного напряжения также составляет 0,6 от входной амплитуды — при точном фазировании. Для управления ключами на их затворы подаются прямоугольные колебания в противофазе. Впрочем, они могут быть и синусоидальными, если их амплитуда велика: фактическое ограничение будет реализовано характеристиками транзисторов. Если же амплитуда управляющих колебаний недостаточна — схема превратится в подо­бие обычного аналогового перемножителя.

## Slide 50
Рис. 6.15. В ключевом смесителе полевые транзисторы переключаются противофазными управляющими импульсами

## Slide 51
6.4. Анализ. Амплитудное ограничение
Дифференциальный ограничитель
Без ограничителей амплитуды не обойтись при создании частотных демодуляторов, формирователей опорных колебаний. Построение трактов передачи с ограничителями позволяет получить специальную амплитудную характеристику полосового усилителя, например, логарифмическую.
Радиолюбитель: А по-моему, любая линейная схема будет «обрезать» передаваемый сигнал, если его размах превысит определенный предел.
Он называется апертурой ограничения (рис. 6.16, а). Вы правы, но только.

## Slide 52
Рис. 6. 16. Амплитудная характеристика реального ограничителя сглажена (а); апертура дифференциального ограничителя не зависит от величины тока (б)

## Slide 53
На самом деле к ограничителю предъявляют особые требования: симметричная амплитудная характеристика, быстродействие, соответствующее рабочему диапазону частот (то есть, например, следует избегать применения насыщающихся транзисторов).
Рассматривая ключевые смесители, мы уже отметили симметричный дифференциальный каскад как ограничитель амплитуды. Разберем подробнее эту классическую схему (рис. 6.16, б), которая для малых сигналов является линейной. Ее свойства как ограничителя основаны на том, что, поскольку общий ток пары I фиксирован, ток каждого из транзисторов не может превысить I.
Апертура ограничения
Как оценить ее величину? Понятно, что амплитудная характеристика реальной схемы является не кусочно-линейной, а плавной (рис. 6.16, а). Считая выходным сигналом разность токов коллекторов, входным — разность напряжений баз, ее можно получить в таком виде:
, где
Радиолюбитель: Ну и формула!

## Slide 54
Да, от такого «наукообразного» подхода мало пользы. Формула сложна, но не это главная беда. Хуже, что она не дает внятного критерия границ апертуры.
Радиолюбитель: Но я не вижу, как ее можно упростить.
И не надо. Помните наш секретный прием? Будем интересоваться точкой сопряжения двух моделей: линейной (для малых сигналов) и предельно нелинейной (весь ток через одно из плеч).
Для линейного случая:
Здесь учтено, что крутизна сбалансированной дифферен - циальной схемы — это половина крутизны транзистора, и при этом ток в каж­дый транзистор — половина общего тока.
Для идеального ограничения:

## Slide 55
Отсюда оценка апертуры между условными точками «излома» на рис. 6.16, а:
(6.17)
(для «нормальной» температуры). Красиво, не так ли?
Парадокс входного сопротивления
Входное сопротивление дифференциальной схемы для слабых сигналов равно, как известно:
(6.18)
Радиолюбитель: Но ограничитель работает ведь в режиме «перегрузки». Не снизит ли это входное сопротивление схемы? А она, возможно, подключена к колебательному контуру...
Что же, проведем проверку (не учитывая, для простоты, частотных зависимостей).
При перегрузке на входе дифференциального каскада — входной ток не может быть меньше нуля и больше, чем I /h2lЭ: когда амплитуда на входе значительно превышает половину апертуры, форма колебаний тока базы становится практически прямоугольной. Мощность, равная , потребляемая входом во время положительной полуволны, должна быть отнесена ко всему периоду (поделена на 2), а значит, условие баланса мощности примет вид:

## Slide 56
Отсюда:
(6.19)
Радиолюбитель: Неужели сопротивление растет сростом входной амплитуды?
Да! Легко подсчитать, что выражения (6.18) и (6.19) (для малого и большого сигнала) дадут одинаковый результат при ; это — оценка границы, разделяющей области применения моделей «малого сигнала» и «большого сигнала» по входному сопротивлению.
Радиолюбитель: Что опять-таки соответствует апертуре 100 мВ. То же самое число!
Теперь вы убедились, что оно не случайно.
Эти любопытные выводы пригодятся нам далее.

## Slide 57
6.5. LC-генераторы
Баланс амплитуд
Радиолюбитель: По-моему, вряд ли кто может пожаловаться, что созданный им автогенератор не заработал. Нужна ли здесь какая-то наука?
Безусловно, нужна. Слепое копирование схем это не лучший путь.
Известно, что генератор — это, в сущности, усилитель, охваченный положительной обратной связью и содержащий частотно-избирательную цепь (колебательный контур).
Вы, конечно, помните условия самовозбуждения такого усилителя?
Радиолюбитель: А то как же: баланс фаз (он как раз и достигается организацией положительной обратной связи) и баланс амплитуд. Второе подразумевает, кажется, что коэффициент передачи для схемы с разомкнутой обратной связью должен быть больше единицы.
Это является условием самовозбуждения; но баланс амплитуд — совсем другое.
Не всегда понимают, что важнейшие показатели — стабильность генерируемой частоты, амплитуда и форма колебаний — определяется режимом установившихся колебаний. Именно тут и достигается баланс амплитуд в подлинном смысле.
Радиолюбитель: То есть?

## Slide 58
Коэффициент передач по замкнутой петле уменьшается до единицы за счет действия факторов, ограничивающих размах колебаний.
Радиолюбитель: Но такие факторы, мы говорили, есть в любой схеме...
Да, однако, небезразлично, Каким образом они действуют.
Насыщение транзистора
Вам встречалась схема генератора, использующая биполярный транзистор, подобная изображенной на рис. 6.17, а. Подключите осциллограф к коллектору транзистора в собранном генераторе. И, если вам повезет (не произойдет срыва колебаний), вы будете наблюдать осциллограмму, как на рис. 6.17, б.

## Slide 59
Рис. 6.17. Генерируемая амплитуда ограничивается открыванием перехода (а), поэтому она фиксирована (б)

## Slide 60
Видно, что ограничение амплитуды связано с моментами насыщения транзистора: нарастание колебаний приводит к открыванию — на нижней полуволне при UK(t)<UБ(t) — коллекторного перехода. На нем и происходит быстрое расходование остатков энергии, запасенной в индуктивности L, затем — частичный разряд по этой цепи емкости С. А когда разряд приведет к закрыванию перехода — вновь запускается колебательный процесс.
Увы, неопределенная длительность процессов, происходящих при открытом коллекторном переходе, отрицательно влияет на стабильность частоты.
Улучшения формы колебаний (а это и значит — повышения стабильности частоты!) можно достичь ослаблением положительной обратной связи.
Радиолюбитель: В чем тут причина улучшения?
В этом случае амплитуда каждой следующей волны колебаний нарастет относительно предыдущей ненамного, а значит, не так жестоко будет обрезаться открывающимся переходом.
Радиолюбитель: Понятно.
Хотя, слишком уменьшая обратную связь, мы рискуем довести дело до срыва генерации.

## Slide 61
Схемы такого рода обладают очевидным достоинством: устойчи­вой и легко рассчитываемой амплитудой колебаний, равной примерно | Ек—ЕБ |. Когда предъявляются серьезные требования к стабильности частоты, предпочитают останавливаться на таких автогенераторах, в которых баланс амплитуд достигается с помощью автоматического смещения.
Автоматическое смещение
Транзистор совместно с конденсатором С2 (рис. 6.18, а) образуют знакомый эмиттерный детектор. Уровень пульсации на эмиттере остается примерно постоянным при нарастании амплитуды колебаний на контуре, а значит, в какой-то момент наступит баланс амплитуд (рис. 6.18, б).
К сожалению, в этой схеме нелегко подобрать наилучшую связь с транзистором, т. е. коэффициент включения n = С1/(С1+С2): при слишком сильной связи установившееся значение амплитуды на базе может превысить |ЕК - ЕБ |, и, значит, неизбежно открывание коллекторного перехода: вернулись к предыдущей схеме... Уменьшение же связи, возможно, приведет к срыву колебаний.
Аналогичными свойствами обладает автогенератор на полевом транзисторе с управляющим переходом. Два варианта приведены на рис. 6.19.
Детектирование колебаний переходом затвористок вызывает появление на Ср запирающего напряжения смещения. Это приводит к тому, что по мере нарастания амплитуды на контуре гармоника тока транзистора на этой частоте не увеличивается, а даже падает (из-за возрастания UИ). На определенном уровне наступает баланс амплитуд.

## Slide 62
Рис. 6.18. В генераторе с автоматическим смещением (а) постоянная составляющая напряжения эмиттера зависит от амплитуды (б)

## Slide 63
Рис. 6.19. Генератор с автосмещением на затворе выполняют с автотрансформаторной (а) или емкостной связью (б)

## Slide 64
К сожалению, ожидаемый эффект здесь тоже достигается лишь при весьма слабой обратной связи. А иначе амплитуда установившихся колебаний на контуре легко доходит до десятков вольт. При ии »Е ее стабилизация снова происходит путем ограничения, а допустимое напряжение на затворе оказывается превышенным.
Ограничение в петле
Намного предпочтительнее схемы, в которых, с ростом размаха колебаний, начинается ограничение в тракте передачи, не сопровождающееся влиянием на добротность контура. Суть дела в том, чтобы баланс амплитуд устанавливался раньше насыщения входа или выхода усилителя. Последующие схемы относятся как раз к этой категории.
Снова дифференциальный ограничитель
Эту знакомую схему прямо можно использовать как автогенератор. Мы знаем, что апертура дифференциального ограничителя «по входу» не зависит от тока. Но пределы выходного тока, безусловно, задаются режимом. На рис. 6.20 размах колебаний тока IК0 не может быть больше величины I, задаваемой генератором тока; этим и достигается ограничение напряжения на контуре. Если ток I не превышает десятков-сотен микроампер, так, чтобы соблюдалось:
(6.20)

## Slide 65
то транзистор VT2 не окажется в насыщении, что и требовалось.
Здесь удвоенная амплитуда генерируемых колебаний, приблизительно равная IRP, поддается подсчету (резонансное сопротивление контура Rp с некоторой точностью обычно известно).
Удобно и то, что амплитуда практически не зависит от уровня обратной связи; неполное подключение базы VT1 к контуру на рис. 6.20 может иметь смысл только с целью сохранения добротности в момент самовозбуждения.

## Slide 66
Рис. 6.20. Генератор с питанием контура ограниченным током: ограничена и амплитуда колебаний

## Slide 67
Легко выразить и условие самовозбуждения для такой схемы (транзисторы — биполярные):
где ток — в миллиамперах, а сопротивление в килоомах.
Проверьте вывод самостоятельно! Величина R'P должна учитывать затухание, вносимое сравнительно небольшим входным сопротивлением дифференциальной схемы. А в режиме установившихся колебаний, как мы знаем, входное сопротивление только возрастет!
Две цепи обратной связи
Высокую стабильность частоты обеспечивают генераторы с дифференциальной усилительной схемой, в которой избирательный контур включен в цепь не положительной, а отрицательной обратной связи, например, так, как на рис. 6.21. Положительная обратная связь сделана частотно-независимой; ее величина подбирается по минимальному уровню, обеспечивающему устойчивое возбуждение.
Радиолюбитель: Неужели такое работает?
Да. Больше того: при указанной настройке можно добиться высокой стабильности частоты колебаний, даже если добротность контурной катушки низка: мостовая схема дает эффект увеличения крутизны фазочастотной характеристики.

## Slide 68
Рис. 6.21. В мостовой схеме прямоугольное колебание снимается с коллектора транзистора

## Slide 69
Радиолюбитель: Но у вас не параллельный, а последовательный колебательный контур...
Потому что его сопротивление на резонансной частоте минимально. Здесь-то и будет наибольшее усиление, достаточное для возбуждения колебаний.
Баланс амплитуд достигается, конечно, ограничением в усилителе, но (за счет необычного включения) ограничение это не влияет на контур.
Условием возникновения генерации является здесь (если коэффициент передачи усилителя считать очень высоким) определенный разбаланс моста, образуемого четырьмя элементами:
Где k — коэффициент деления выходного напряжения, установленный потенциометром, R — сопротивление резистора, последовательного с LC-цепью, а r — сопротивление этой цепи при резонансе:

## Slide 70
Радиолюбитель: Почему же я нигде не встречаю подобных схем?
Наличие в сигнальных цепях резистивных элементов лимитирует область использования такого рода схем диапазоном частот до сотен килогерц. Другой недостаток: гармонический сигнал можно снять только с точки соединения L и С (в частности, на коллекторе имеется прямоугольное колебание).

## Slide 71
  6.6. Кварцевая стабилизация частоты
Кварцевый резонатор
Автогенераторы, стабилизированные кварцевым резонатором, находят широчайшее применение. Стабильность частоты связана с двумя факторами: высокой стабильностью эквивалентных электрических параметров резонатора (LKB и СКВ) и его высокой эквивалентной добротностью.
Пластина пьезокварца с подключенным к ней усилительным эле­ментом может быть возбуждена на частоте последовательного или параллельного резонанса ее эквивалентной схемы.
Параллельный резонанс
На этой частоте полное сопротивление резонатора (совместно с внешними реактивными элементами) очень велико; в цепь положительной обратной связи резонатор должен быть включен параллельно. Схемы генераторов получаются простыми (они повторяют привычные схемы с параллельными LC-контурами, см., например, рис. 6.22), легко получить синусоидальное колебание хорошей формы.
Недостаток: зависимость частоты ОТ вели чины внешних реактивностей, обычно — емкости, действующей параллельно резонатору.

## Slide 72
Рис 6.22. Возбуждение на параллельном резонансе кварц инрает роль индуктивности

## Slide 73
Кварцевая пластина играет при этом роль индуктивности, а возбуждение происходит несколько в стороне от частоты механического резонанса. Все это, конечно, не вполне отвечает задаче стабилизации частоты.
Последовательный резонанс
Здесь полное сопротивление резонатора минимально, кварц должен быть включен в цепь положительной обратной связи последовательно. При правильном построении — генератор обеспечит высокую стабильность частоты: она соответствует здесь собственной частоте механического резонанса.
Радиолюбитель: В чем состоит это ваше правильное построение?
Посмотрите на рис. 6.23, который изображает эквивалентную схему резонатора совместно с входной и выходной цепями усилителя, не поворачивающего фазу колебаний.
Сопротивления выхода и входа усилителя соединены последовательно с эквивалентным сопротивлением потерь кварца RКВ .

## Slide 74
Рис. 6.23. Возбуждение на последовательном резонансе: входное и выходное сопротивления снижают добротность кварца

## Slide 75
Радиолюбитель: Значит, они вносят добавочные потери? Уменьшают добротность?
Ну, конечно. Стабильность генерируемой частоты снижается, что нежелательно. Как с этим поступить?
Радиолюбитель: Догадываюсь: снижать входное и выходное сопротивление.
Правильно.
Низкоомный вход и выход
В схеме на рис. 6.24, а резонатор включается между эмиттерами. Конечно, вместо колебательного контура вы можете использовать и резистивную нагрузку, проверив режимы транзисторов. Но лучше все-таки сохраните контур.

## Slide 76
Рис. 6.24. Низкоомные вход и выход обеспечивают высокую стабильность частоты (а); применение «токового зеркала» (б)

## Slide 77
Во-первых, при этом схема сможет работать на значительно более высоких частотах.
Во-вторых, соответствующей настройкой контура вы можете добиться генерации на одной из высших механических гармоник кварцевой пластины.
В-третьих, расстройкой контура относительно номинальной частоты кварца можно вызвать перестройку генерируемой частоты в небольших пределах. Хотя, возможно, это будет нелегко.
Радиолюбитель: Почему нелегко?
Мы же специально позаботились о том, чтобы не вносить большого затухания в резонатор! Если все-таки необходима перестройка, добротность придется искусственно снижать.
Радиолюбитель: Как я понял, кварцевый генератор строится по принципу: низкоомный вход, низкоомный выход, и нет поворота фазы.
Вы поняли верно. На рис. 6.24, б как раз такой пример; преобразователь тока в напряжение дополнен «токовым зеркалом» на транзисторах VT1 и VT2; общий поворот фазы равен нулю.

## Slide 78
Универсальная дифференциальная схема
Генераторы с дифференциальным усилителем и последовательным контуром в цепи ООС, как на рис. 6.21, отлично работают при замене контура кварцевым резонатором (конечно, на не очень высоких частотах) — см. рис. 6.25. Помимо того, что при таком включении практически не снижается добротность кварца, здесь к тому же крайне мала рассеиваемая на нем мощность.

## Slide 79
Рис. 6.25. В мостовой отдельно. схеме несложно снизить мощность на кварце

## Slide 80
С последним вопросом стоит разобраться
Мощность, рассеиваемая кварцем.
Она всегда указывается в документации на резонатор.
Радиолюбитель: Неужели такой параметр существует?
Да, представьте. Обычно мощность не должна превышать десятков (сотен) микроватт, иначе не может быть реализована заданная стабильность частоты; не исключено даже разрушение кварцевой пластины.
Ясно, что при резонансе, когда кварц представляет собой сопротивление RKB мощность определяется током через резонатор:
(6.21)
где i — амплитуда тока первой гармоники генерируемой частоты, для которой, конечно, справедливо (см. рис. 6.23):

## Slide 81
Чем выше качество схемы (т. е. чем меньше ), тем больше, к сожалению, мощность, выделяемая на кварце при известной ЭДС на выходе усилителя и:
(6.22)
Подобного противоречия нет у дифференциальной структуры (рис. 6.25), где:
а уменьшение RK по (6.21), снижает и рассеиваемую мощность.

## Slide 82
  6.7. Вопросы из практики
Радиолюбитель: Сосед, начинающий радиолюбитель, усовершенствовал опубликованную схему детектора миниатюрного радиоприемника: так как до диода течет ток не низкой, а высокой частоты, можно обойтись здесь конденсатором меньшей емкости (рис. 6.26). Абсурд, вроде бы...
Да уж!
Радиолюбитель: Но исправленная схема заработала.

## Slide 83
Рис. 6.26. Экономия на конденсаторе большей емкости?

## Slide 84
Следовало пойти дальше, выбросив диод вообще. Громкость приема даже увеличилась бы.
Радиолюбитель: Почему?
Последовательное соединение диода и конденсатора — это нонсенс; стационарным состоянием такой цепочки является запирание диода зарядом, накопленным на емкости. Значит, такая цепь эквивалентна просто конденсатору (его роль играет барьерная емкость диода).
В действительности детектирование происходит, по-видимому, на нелинейной характеристике усилительного транзистора.
Радиолюбитель: Ищу для усилителя «неполярный» электролитический конденсатор. В книге рекомендовано включение по рис. 6.27. Как пишут, результирующая величина емкости равна не С/2, а С: каждый из конденсаторов действует лишь для одной полуволны тока, а для противоположной он как бы замкнут диодом. Это так?
Нет, это заблуждение. Вы согласитесь, что предложенный двухполюсник не может пропускать постоянный ток?

## Slide 85
Рис. 6.27. Чему равно «неполярная» емкость?

## Slide 86
Радиолюбитель: Да, это очевидно.

## Slide 87
Рис. 6.28. Где причина высокой стабильности?

## Slide 88
Значит, диоды должны быть всегда закрыты. Так и будет — из-за накопления в средней точке положительного потенциала, близкого к пику потенциалов на анодах диодов. Это поддерживает необходимую поляризацию конденсаторов, а общая емкость будет все же равна С/2, как для
последовательного соединения.
Радиолюбитель: Схему автогенератора (рис. 6.28) я отыскал в Интернете. Автор объясняет высокую стабильность частоты высокими входным и выходным сопротивлениями, не ухудшающими добротности контура. Для повышения этих сопротивлений специально введены резисторы в истоковую и эмиттерную цепи. Убедительно?
Объяснение плохое: ведь в режиме баланса амплитуд приборы вряд ли находятся в усилительном режиме. А значит, вполне могут шунтировать контур.
Радиолюбитель: Вы не верите, что схема стабильна?
Верю, но причина иная. Действует эффект ограничения в петле — за счет снижения напряжения сток-исток полевого транзистора при положительных пиках колебаний на контуре. Эти провалы UCИ превращают усилитель в ограничитель, снижая усиление.
Именно для того чтобы достигалось эффективное уменьшение UCИ и имеют смысл резисторы в истоке и эмиттере (а не для какой-либо иной цели).

## Slide 89
  6.8 Дополнение для любознательных
Обращение схем
Известно, что каждой линейной схеме можно поставить в соответствие обращенную. При этом сопротивления меняются на проводимости, емкости заменяются индуктивностями, параллельные соединения — последовательными, токи — напряжениями; и наоборот.
Интересно, что идеальный диод инвариантен к обращению. Это подсказывает путь создания необычного класса детектирующих схем, являющихся детекторами тока (в отличие от традиционных детекто­ров напряжения).
Детектор тока
Рассмотрим цепочку на рис. 6.29, а. При протекании высокочастотного тока в ней устанавливается режим, когда диод постоянно открыт. В образовавшемся замкнутом контуре появляется постоянный ток, по величине равный амплитуде входного тока: I = iBX, он и будет продетектированным током. Для снятия выходного тока — в детектирующую цепочку последовательно следует включить датчик тока с возможно меньшим сопротивлением.
При анализе детектора тока необходимо учитывать последовательные сопротивления, показанные на эквивалентной схеме рис. 6.29, b. Входное сопротивление детектора (из условия баланса мощности):

## Slide 90
где r — сумма всех последовательных сопротивлений: r =r1+r2 (рис. 6.29, б). Быть может, здесь придется учесть также входное сопротивление следующего каскада. Если принять во внимание только сопротивление полупроводникового вентиля, то легко получить:
где входной ВЧ ток берется в милли­амперах

## Slide 91
Рис. 6.29. Постоянный ток следует за амплитудой колебаний (а); сопротивления вредят низкоомности детектора (б); эмиттерный переход это вентиль и датчик тока (в)

## Slide 92
Радиолюбитель: Вы излагаете какие-то новости; почему же я нигде не встречал подобных схем?
Смотрите: чтобы получить по-настоящему низкое входное сопротивление, например, 50 Ом, потребуется значительная амплитуда входного тока — порядка 1 мА. То есть, эти схемы относительно малочувствительны.
Радиолюбитель: Тогда стоило ли на них отвлекаться?
Как хотите... Моя цель была: помочь расширить кругозор. Всегда необходимо подняться над любой проблемой — хотя бы на один уровень выше, чтобы найти действительно оптимальное решение.
Но завершим этот сюжет. Индуктивность L выбирается такой величины, чтобы в нее ответвлялась незначительная доля входного тока. При этом ток через индуктивность можно оценить так:
Здесь принято, что ВЧ напряжение на переходе всегда составляет примерно 25 мВ. С другой стороны, для модулирующих частот следует учитывать величину постоянной времени цепи, равную L/r.
Практическая схема детектора тока, включенного на выходе ВЧ усилителя, изображена на рис. 6.29, в.

## Slide 93
Управление по подложке
Радиолюбитель: Почему вы не упомянули смесители на двухзатворных МОП-транзисторах?
Просто не хотел отвлекаться на тривиальные вещи. Но интересно, что аналог двухзатворного смесителя можно построить и на обычном однозатворном МОП-транзисторе.
Радиолюбитель: Это как?
Использовать подложку.
Радиолюбитель: Вроде бы ее принято соединять с истоком...

## Slide 94
Рис. 6.30. Управление по подложке — аналог двухзатворного транзистора (а); совмещенный гетеродин (б)

## Slide 95
Однако вспомните, что подложка является по сути дела вторым управляющим электродом.
Напряжения, подаваемые на подложку (аналогично тому, как и подаваемые на затвор транзистора с управляющим переходом), должны лежать в области отрицательных значений для прибора с каналом n-типа. Потому-то мы встречаем здесь знакомую ДС-цепочку автосмещения. На рис. 6.30, а вы заметите еще одно: автосмещение исключает стабилизацию тока!
Если величина иr подобрана правильно, ей будет соответствовать: Smin=0; Smax = 0, где S — известное значение крутизны при UПИ = 0.
Радиолюбитель: Снова чудеса. Почему мне никогда не попадалось ничего подобного?
Дело в том, что заводы-изготовители не испытывают усилительные МОП приборы в режиме управления потенциалом подложки. На практике встречаются работоспособные экземпляры с большой утечкой подложка-исток. Так что схему приходится адресовать лишь радиолюбителям для экспериментов.
В указанном применении можно попытаться на смесительном транзисторе организовать заодно и гетеродин (рис. 6.30, б).
Радиолюбитель: Вот это да!

## Slide 96
Но придется смириться с ухудшением качества работы схемы: ведь транзистор, работающий в автогенераторе, в течение большей части периода вообще закрыт. И, конечно, преобразователь с совмещенным гетеродином боится сильных сигналов, когда не исключено захватывание частоты гетеродина.
Четырехквадрантный перемножитель
Иногда при построении перемножителя требуется полностью скомпенсировать все составляющие входных сигналов в цепи нагрузки. В таком случае применяют двойную балансную схему: добавляют второй дифференциальный каскад, возбуждаемый гетеродином противофазно, выходы его перекрестно подключают к концам выходной цепи.
Получившаяся при этом конфигурация — это и есть полноценный четырехквадрантный перемножитель (рис. 6.31). Он применяется в составе интегральных схем.
Смеситель с управляемым сопротивлением
Известная идея управляемого активного сопротивления может быть перенесена и в технику схем перемножения.
Радиолюбитель: В самом деле, возьмем аттенюатор с полевым транзистором (как на рис. 4.18), подадим на затвор колебание гетеродина — чем не смеситель?

## Slide 97
Рис. 6.31. В двойной балансной схеме компенсируются все входные составляющие

## Slide 98
Смеситель. Имеющий одно достоинство — простоту, и много недостатков: неудобство сопряжения с резонансными системами, немалое затухание, ограниченный частотный диапазон...
Радиолюбитель: Жаль.
Но можно встраивать управляемое сопротивление в усилительные конфигурации! Рис.6.32 демонстрирует одну из удачных схем такого рода.
Для ее расчета следует знать один секрет: сопротивление канала МОП-транзистора оценивается как RCИ ≈ 1/S (имеется в виду крутизна для усилительного режима при равном напряжении на затворе).

## Slide 99
Рис. 6.32. VT3 управляет коэффициентом передачи, но не токами

## Slide 100
Выходит, что мгновенная крутизна этой дифференциальной усилительной схемы, равная:
(6.23)
примерно равна S, то есть схема эквивалентна простому смесителю на полевом транзисторе.
Радиолюбитель: В чем же тогда смысл усложненной трехтранзисторной конфигурации?
Во-первых, здесь хорошо развязаны цепи трех частот. А, во-вторых, и это главное, здесь нет составляющих токов с частотой гетеродина.
Радиолюбитель: Почему?
Так ведь (при равных потенциалах эмиттеров) затвор VT3 никак не может влиять на токи в схеме.
В качестве упражнения дайте оценку величины амплитуды тока гетеродина через контур при небольшом разбалансе схемы, скажем, при UЭ1— UЭ2 =0,1 В. И еще: нет ли простого способа ликвидировать влияние разбаланса?
Радиолюбитель: Догадался! Но молчу...
Оцените также влияние просачивания напряжения иr через емкость затвор-канал.