## Slide 1
Микроэлектроника.
Тема: Влияние различных факторов на выходное
напряжение операционного усилителя.
Подготовил студент
специальности ВТиПО
группы 10-213-41
2-го курса з/о
Вернигора Сергей

## Slide 2
Обозначим напряжения на выводах операционного усилителя (рис. 1.138).

## Slide 3
Рис. 1.138

## Slide 4
Напряжение идиф между инвертирующим и не инвертирующим входами называют дифференциальным напряжением (дифференциальным сигналом). Ясно, что идиф = и+ ~
Операционные усилители конструируют таким образом, чтобы они как можно больше изменяли напряжение uвых при изменении дифференциального сигнала (т. е. раз­ности и+ — и__) и как можно меньше изменяли напряжение ивых при одинаковом изменении напряжений и+ и и_.

## Slide 5
Пусть идиф = 0. Сделаем обозначение: иСФ= и+ = и_. Напряжение исф называют синфазным напряжением (синфазным сигналом).
Используя этот термин, можно сказать, что операционные усилители конструируют таким образом, чтобы влияние синфазного сигнала на выходное

## Slide 6
1.6.2. Передаточная характеристика
Операционный усилитель хорошо характеризует его передаточная характеристика — зависимость вида
ивых =∫uдиф)>
где ∫— некоторая функция. Изобразим график этой зависимости (рис. 1.139) для операционного усилителя К140УД1Б (это один из первых отечественных операционных усилителей).

## Slide 7
Рис.1.139

## Slide 8
Эта конкретная характеристика не проходит через начало координат. У различных экземпляров операционных усилителей одного и того же типа эта характеристика может проходить как слева, так и справа от начала координат.
Заранее предсказать точное положение этой характеристики невозможно. Значение напряжения uдиф, при котором выполняется условие uвых = 0, называют напряжением смещения (напряжением смещения нуля) и обозначают через Um
Для операционного усилителя типа К140УД1 известно только то, что напряжение UCM лежит в диапазоне от -10 до +10 мВ. А это означает, что при нулевом напряжении uдиф напряжение uвых может лежать в пределах от минимально возможного (около —7 В) до максимально возможного (около +10 В).

## Slide 9
Для того чтобы при нулевом усиливаемом сигнале напряжение на выходе было равным нулю, т. е. для того чтобы передаточная характеристика проходила через начало координат, предусматривают меры по компенсации напряжения смещения (балансировка, коррекция нуля, настройка нуля).
В некоторых операционных усилителях (в том числе и типа К140УД1Б) не предусмотрены специальные выводы, воздействуя на которые можно было бы компенсировать напряжение смещения. В этом случае на входы операционного усилителя, кроме усиливаемого сигнала, нужно подавать напряжение, компенсирующее напряжение смещения.
В некоторых операционных усилителях для компенсации напряжения смещения предусмотрены специальные выводы. Изобразим типовую схему включения операционного усилителя типа К140УЦ8А, в котором предусмотрены такие выводы (рис. 1.140).

## Slide 10
Рис. 1.140

## Slide 11
Через NC обозначены специальные выводы для балансировки. Цифрами обозначены номера выводов.
Диапазон выходного напряжения, соответствующий почти вертикальному участку передаточной характеристики, называется областью усиления.

## Slide 12
Соответствующий этому диапазону режим работы называют режимом усиления (линейным, активным режимом). В линейном режиме ивых = К • uдиф,
где К — коэффициент усиления по напряжению (коэффициент усиления напряжения, коэффициент усиления дифференциального сигнала).

## Slide 13
Обычно величина К лежит в пределах 104...105. К примеру, для операционного усилителя типа К140УД1Б К = 1350...12 ООО, для операционного усилителя К140УД14А К не менее 50 ООО.

## Slide 14
Диапазоны выходного напряжения вне области усиления называются областями насыщения. Соответствующий этим областям режим называют режимом насыщения. Обычно считается, что в режиме насыщения выполняется условие
uвых =Uпит - 3 В (при uдиф > 0)
или
uвых = -Uпит + ЗВ (при идиф < 0), где + Uпит и —Unum — напряжения питания.

## Slide 15
В приближенных расчетах иногда считают, что в режиме насыщения uвых = +Unum или uвых = -Unum.

## Slide 16
Реальные электронные устройства на основе операци­онного усилителя практически всегда имеют коэффициент усиления значительно меньше К, так как в них используется отрицательная обратная связь.
Легко заметить, что чем больше коэффициент К при заданных напряжениях + Unum и — Unum, тем меньше тот диапазон значений напряжения uдиф, который соответствует режиму усиления. Так, если К— 50000 и + Unum = |U|num = 15 В, то величина uдиф не может превышать значения 15 / 50000 = 300 • 10-6 В = 300 мкВ. Если наперед известно, что операционный усилитель работает в режиме усиления, то при практических расчетах обычно принимают, что uдиф≈0.

## Slide 17
1.6.3. Влияние различных факторов на выходное напряжение операционного усилителя.
При практическом использовании операционного усилителя необходимо учитывать, что различные факторы могут существенно влиять на его выходное напряжение.
Влияние синфазного напряжения на выходное напряжение.
Обратимся к схеме (рис. 1.141), в которой имеется только синфазный сигнал uсф(идиф=0).

## Slide 18
Рис. 1.141

## Slide 19
Изобразим типичный график зависимости ивых от исф для операционного усилителя (рис. 1.142).

## Slide 20
Рис. 1.142

## Slide 21
Если модуль |исф| сравнительно мал, то синфазный сигнал слабо влияет на напряжение ивых
Иначе его влияние, как следует из графика, может быть очень существенным. Если синфазный сигнал оказывается чрезмерно большим по модулю, то операционный усилитель может выйти из строя.
Влияние синфазного сигнала при его малых по модулю значениях характеризуют коэффициентом усиления синфазного сигнала Ксф и коэффициентом ослабления синфазного сигнала Кос сф

## Slide 22
Коэффициент К всегда положителен. Коэффициенты Ксф и Кос. сф могут быть как положительными, так и отрицательными. Но в справочных данных обычно указывают модули этих коэффициентов.
Модуль коэффициента Ксф обычно близок к единице, поэтому модуль коэффициента Ксф обычно такого же порядка, что и коэффициент К.
Коэффициент Кос сф часто измеряют в децибелах, обозначая его в этом случае через Кос сф дБ
Кос сф дБ = 20 • log |Кос. сф|

## Slide 23
Например, для операционного усилителя типа К140УД1Б при напряжении питания ±12,6 В синфазный сигнал исф должен лежать в пределах —6...+6 В. Для этого усилителя коэффициент Кос сф дБ не меньше 60 дБ. Это оз­начает, что модуль Кос сф дБ не меньше 1000.
Влияние входных токов на выходное напряжение. Рассмотрим схему с операционным усилителем, во входной цепи которого включены два резистора (рис. 1.143).

## Slide 24
Рис. 1.143

## Slide 25
В этой схеме источники входных сигналов отсутствуют, однако входные токи /+ и /_ для реальных операционных усилителей не равны нулю.
Эти токи могут быть в зависимости от типа операционного усилителя и положительными, и отрицательными. Если во входном каскаде операционного усилителя используются биполярные транзисторы, то токи i+ i_ обычно лежат в пределах от десятков наноампер до единиц микроампер, а если используются полевые транзисторы, то они обычно лежат в пределах от долей пикоампер до десятков наноампер.

## Slide 26
К примеру, для операционного усилителя типа К140УД1Б токи i+, i_ при t = 85°С не превышают 11 мкА (во входном каскаде — биполярные транзисторы), а для усилителя К140УД8А типовое значение этих токов при t = 70°С рав­но 10 нА (во входном каскаде — полевые транзисторы с р-n-переходом).
Даже если выполняется равенство i+ = i_, но сопротивления R+ и R_ различны (R+ ≠ R_), разность падений напряжения на этих сопротивлениях будет воспринята усилителем как дифференциальный сигнал и вызовет появление напряжения на нагрузке.
Поэтому стремятся к тому, чтобы эквивалентные сопротивления цепей, подключенных к инвертирующему и неинвертирующему входам, были одинаковыми.
К сожалению, токи /+ и /_ не всегда одинаковы, и это является еще одной причиной нарушения режима работы операционного усилителя

## Slide 27
Влияние температуры, напряжения питания и времени (старения) на выходное напряжение. Влияние указанных факторов проявляется в том, что под их воздействием изменяется напряжение смещения UCM.
Для приближенной оценки этого влияния можно считать, что напряжение UCM может изменяться следующим образом:
- на единицы — десятки микровольт при изменении температуры на 1°С;
- на единицы — десятки микровольт при изменении напряжения питания на 1 В;
на доли — единицы микровольт при увеличении срока службы схемы
на 1 месяц.

## Slide 28
1.6.4. Амплитудно-частотная, фазочастотная характеристики операционного усилителя и его эквивалентная схема.
При увеличении частоты, уменьшается коэффициент К и возникает сдвиг по фазе ф между напряжениями uдиф и ивых (предполагается, что эти напряжения синусоидальные).
На практике широко используют графики амплитудно-частотной и фазочастотной характеристик для К. Каждую отдельную характеристику или пару этих характеристик называют диаграммой Боде.

## Slide 29
На практике модуль |К| часто измеряют в децибелах,
обозначая его при этом через |К| дБ.
По определению |К|дБ = 20-lg|К|
Изобразим схематически амплитудно-частотную и фазочастотную характеристики для операционного усилителя типа К140УД8 (рис. 1.144, а, б).

## Slide 30
рис. 1.144, a

## Slide 31
рис. 1.144, б

## Slide 32
По оси ординат будем откладывать как значения |К|, так и значения |К| дБ.
Обратим внимание на тот факт, что для оси абсцисс
каждого графика используется логарифмический масштаб. Очень важно отметить, что несмотря на то, что модуль |К| и сдвиг по фазе начинают уменьшаться уже при очень малых частотах (около 10 Гц), подобные операционные усилители могут вполне успешно работать на значительно более высоких частотах (в десятки и сотни килогерц).

## Slide 33
Дело в том, что в практических схемах, как уже отмечалось, обычно используется отрицательная обратная связь, а она, как будет показано ниже, значительно улучшает частотные свойства схем на основе операционных усилителей.
У некоторых операционных усилителей частотные характеристики таковы, что возможно самовозбуждение (при этом усилитель на основе операционного усилителя превращается в генератор). Для необходимого изменения частотных характеристик используют корректирующие устройства (конденсаторы или ЛС-цепочки). Выводы операционного усилителя, предназначенные для подключения корректирующих цепей, обозначают через FC (от англ. frequency correction).
Операционный усилитель К140УД8 не требует использования внешних корректирующих цепей.

## Slide 34
  Простейшая эквивалентная схема операционного усилителя изображена на рис. 1.145.
  Она может использоваться только на низких частотах (или на постоянном токе). Функция f(uдиф) отражает особенности передаточной характеристики операционного усилителя.
  Часто принимают, что Rex= ∞ (i_=i+=0), Rвых=0, К→∞.

## Slide 35
Рис. 1.145

## Slide 36
1.7. ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МИКРОСХЕМЫ
Интегральные микросхемы часто называют просто интегральными схемами.
По определению интегральная схема (ИС)-микроэлектронное изделие (т. е. изделие с высокой степенью миниатюризации), выполняющее определенную функцию преобразования и обработки сигнала и имеющее высокую плотность упаковки электрически соединенных элементов (или элементов и компонентов) и (или) кристаллов, которое с точки зрения требований к испытаниям, приемке, поставке и эксплуатации рассмат­ривается как единое целое.

## Slide 37
Элемент интегральной схемы — часть интегральной схемы, реализующая функцию какого-либо электрорадиоэлемента (резистора, диода, транзистора и т. д.), причем эта часть выполнена нераздельно от других частей и не может быть выделена как самостоятельное изделие с точки зрения требований к испытаниям, приемке, поставке и эксплуатации.

## Slide 38
Компонент интегральной схемы в отличие от элемента может быть выделен как самостоятельное изделие с указанной выше точки зрения.
По конструктивно-технологическим признакам интегральные схемы обычно разделяют на:
- полупроводниковые;
- гибридные;
- пленочные.
В полупроводниковой схеме все элементы и межэлементные соединения выполнены в объеме или на поверхности полупроводника. В таких схемах нет компонентов. Это наиболее распространенная разновидность интегральных схем.
Интегральную схему называют гибридной, если она содержит компоненты и (или) отдельные кристаллы полупроводника.