## Slide 1: Что такое симметричный диодный тиристор?
Это тиристор со структурой, соответствующей двунаправленному четырехслойному диоду. Из характеристики такого тиристора
(рис. 5.9) видно, что его свойства одинаковы при смещении в проводящем и запирающем направлениях.

## Slide 2
Рис. 5.8. Типичный вид вольтамперной характеристики диодного тиристора
1- ток выключения; 2 - включенное (от крытое) состояние; 3 -запертое
состояние (отсутствие проводимости) ; 4 -лавинный пробой;
5 -напряжение включения; 6 — выключенное (закрытое )состояние.

## Slide 3
Рис.5.9. Характеристика симметричного диодного
тиристора (а) и его условное графическое обозначение (б)

## Slide 4: Что такое триодный тиристор?
Это полупроводниковый прибор, представляющий собой четы трехслойную структуру, имеющую дополнительный третий вывод, называемый управляющим электродом, соединенный с внутренней областью р-типа (рис. 5.10). Управляющий электрод дает возможность включать тиристор при анодном напряжении, меньшем напряжения включения. Триодный тиристор называется также кремниевым управляемым выпрямителем или просто тиристором.

## Slide 5
Рис. 5.10. Структура триодного тиристора (а) и его условное
графическое обозначение

## Slide 6
Семейство статических характеристик триодного тиристора представлено на
рис. 5.11. Вид характеристик зависит от тока управляющего электрода. При положительном смещении анода к отсутствии сигнала управления (Іупр = 0) вид характеристик такой же, как и у диодного тиристора. При подаче на управляющий электрод положительного напряжения переход тиристора во включенное состояние происходит при значениях анодных напряжений, меньших напряжений включения, соответствующего нулевому управляющему току (Іупр=0). Чем больше ток управления Іупр, тем меньше соответствующее ему напряжение включения.

## Slide 7
Рис. 5.11. Статические характеристики положительных анодных
Напряжений триодного триостора в диапозоне

## Slide 8: Каковы параметры тиристоров?
Тиристоры могут работать в большом диапазоне напряжений, токов и температур, особенно прн дополнительном водяном или воздушном охлаждении. Современные тиристоры работают при напряжениях до нескольких тысяч вольт и токах со средним значением до нескольких сотен ампер. Дифференциальное сопротивление тиристоров во включенном состоянии очень мало но разно 0,01—0,1 Ом. В выключенном состоянии сопротивление тиристоров обычно больше 100 кОм. Время включения в зависимости от конструкции тиристора от 0,1 до нескольких микросекунд, а время выключения значительно больше (5—30 мкс).

## Slide 9: Что такое запираемый тиристор?
Это тиристор, структура и вольтамперная характеристика которого такие же, как у триодного тиристора, с той лишь разницей, что с помощью управляющего электрода можно его как включить, так и выключить. Графическое изображение такого тиристора, называемого иногда запираемым (англ. GTO — gate turn-off switch), представлено на
рис. 5.12. Следствием возможности выключения.

## Slide 10
Рис.5.12. Условное графическое обозначение запираемого
тиристора с управлением по аноду (а) и катоду (б)

## Slide 11: Что такое тетродный тиристор?
Это тиристор с двумя управляющими электродами: анодным и катодным. Структура тетрадного тиристора и его графическое изображение

## Slide 13
Рис. 5.13. Структура
тетродного тиристора (а)
и его условное графическое
обозначение (б)

## Slide 14
5.14. Вольтамперная характеристика симистора (а) и его
условное графическое обозначение (б);
1-отрицательный и 2 — положительный второй анод

## Slide 15: Что такое симистор?
Это симметричный тиристор с одним управляющим электродом, который может быть включен как при положительном, так и при отрицательном напряжении смещения анода с помощью положительного или отрицательного импульса, поданного на управляющий электрод. Вид характеристики симистора и его графическое изображение представлены на рис. 5.14.

## Slide 16: Для каких целей используются тиристоры?
Тиристоры широко применяются в управляемых выпрямителях, стабилизаторах напряжения (см. гл. 6) в качестве переключателей, выключателей и основных элементов в технике автоматического регулирования.

## Slide 17: Что такое фототиристор?
Это тиристор с одним управляющим электродом и окошком в корпусе, позволяющим освещать один из переходов в р-п-р-п структуре. Включение фототиристора зависит как от тока управляющего электрода, так и от падающего через окошко света. Фототиристора находят широкое применение в схемах регулирования и логических схемах.

## Slide 18: Что такое микроэлектроника?
Определение «микроэлектроника» охватывает область электроники, занимающуюся проектирование и изготовлением интегральных микросхем, позволяющих значительно уменьшить (в несколько сотен или даже тысяч раз) размеры электронных устройств.

## Slide 19: Что такое интегральные микросхемы?
Это схемы, содержащие в виде одного электронного микроузела ряд основных элементов (резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы), изготовленных в едином технологическом цикле и образующих соответствующую электронную схему выполняющую запланированную и определенную функцию, например усилителя, генератора, триггера, логической схемы, и имеет определенные технические параметры.

## Slide 20
Интегральная микросхема как микроузел предназначена для непосредственного монтажа в электронных устройствах и образует вместе с корпусом небольшую «таблетку» прямоугольной формы (рис. 5.15) с выводами для пайки. В зависимости от технологии и назначения интегральная микросхема эквивалентна электронной схеме, содержащей обычного от единиц до нескольких сотен и более отдельных (дискретных) пассивных и активных элементов.

## Slide 21
Рис. 5.15. Внешний вид интегральной микросхемы

## Slide 22: Что такое интегральные схемы малой и большой степени интеграции?
Интегральные микросхемы, содержащие до 100 пассивных и активных элементов1, принято называть схемами средней степени интеграции (англ. MSI), а схемы, содержащие свыше 100 элемен­тов, — большой степени интеграции.. Существуют также схемы с малой степенью интеграции, содержащие небольшое количество элементов. Например, типичная схема БИС содержит несколько сотен элементов, выполненных на пластинке размерами (без корпуса) 1,5 X 3 мм.

## Slide 23: Какие преимущества дает применение интегральных микросхем?
Применение интегральных микросхем вместо схем, состоящих из дискретных элементов, дает ряд преимуществ, из которых важнейшими являются: уменьшение габаритных размеров (миниатюризация) и массы устройства, увеличение надежности, снижение стоимости изготовления устройств и уменьшение потребления материалов. Введение интегральных микросхем позволило разработать устройства, изготовление которых при использовании дискретных элементов было бы вообще невозможным или неэкономичным.

## Slide 24: Какие типы интегральных микросхем встречаются в электронике?
Существуют четыре типа интегральных микросхем, отличающихся технологией изготовления и свойствами: полупроводниковые, тонкопленочные, толстопленочные, гибридные. Наиболее распространены полупроводниковые интегральные микросхемы.

## Slide 25: Что такое полупроводниковые интегральные микросхемы?
Это интегральные микросхемы, все пассивные и активные элементы которых изготовлены в одной пластинке полупроводника (монокристалле кремния). Большую часть пластинки по толщине составляет подложка, и только в тонком приповерхностном слое находятся элементы схемы и соединения между ними, созданные методом диффузионной планарной технологии. Такая технология позволяет создать в пластинке полупроводника (кремния) области с разным типом проводимости (р и п), а также соединения этих областей с металлическими контактами. Области с разным типом проводимости образуют переходы, выполняющие функции резисторов, конденсаторов, диодов, транзисторов.

## Slide 26
Атомы примесей вводятся в полупроводник через поверхность с помощью диффузии, например путем помещения полупроводника в смесь паров с атомами примеси при достаточно высокой температуре. Возможно проведение даже тройной диффузии, при которой получают трехслойную структуру, содержащую два перехода; наиболее глубокой является первая диффузия. Ограничение областей, в которых путем диффузии примесей получают изменение типа проводимости, осуществляется с помощью слоев двуокиси кремния, предохраняющих от диффузии участки, покрытые таким слоем. Слой двуокиси кремния на пластинке создается окислением поверхности пластинки при высокой температуре. Вскрытие определенных участков (так называемых окошек) в слое окисла для проведения диффузии осуществляется растворением окисла в плавиковой кислоте. В процессе удаления слоев окисла с определенных участков поверхности пользуются фотомасками, облучаемыми ультрафиолетовыми лучами.

## Slide 27: Как выполняются диоды и транзисторы в полупроводниковых интегральных микросхемах?
Изготовление диода осуществляется относительно просто. Используется процесс диффузии, создающий один
р-п переход. Структура диода в интегральной микросхеме характеризуется плоским (планарным) переходом, например таким,
как на рис. 5.16.

## Slide 28
Рис. 5.16. Структура полупродиода в интегральной микросхеме:
1 — контакт; 2 — металлизация; 3 — двуокись кремния

## Slide 29
Рис. 5.17. Схематическая водникового структура транзистора
3- третья диф­фузии 1 – первая, 2- вторая, в интегральной схеме:

## Slide 30: Как создаются резисторы в полупроводниковых интегральных микросхемах?
Сопротивление материала зависит от его удельного сопротивления (сопротивления, определенного на длине 1 см для поперечно-го сечения этого материала, равного 1 см2), длины, площади и температуры. У полупроводниковых интегральных микросхем резистор создается путем диффузии слоя типа р в полупроводнике типа п или наоборот (рис. 5.18).

## Slide 31
Рис. 5.18. Структура резистора в полупроводниковой интегральной микросхеме

## Slide 32: Как изготавливают конденсаторы в полупроводниковых интегральных микросхемах?
Емкостные элементы создаются путем использования емкости р-п перехода, смещенного в обратном направлении. Заряд в запирающем слое зависит от напряжения смещения. Кроме того, емкость перехода зависит от площади перехода и распределения в нем примесей. Легко получают емкости 100—1000 пФ/мм2. Из-за ограниченной площади перехода возможности получения больших емкостей перехода также ограничены. Недостатками таких конденсаторов являются большая температурная зависимость, а также ограничение амплитуды переменного напряжения, поскольку переход в любых условиях работы должен быть смещен отрицательным напряжением, если он должен представить собой емкость и работа должна происходить н линейном диапазоне.

## Slide 33: Как создаются индуктивности в полупроводниковых интегральных микросхемах?
Создание индуктивности в полупроводниковых интегральных микросхемах связано с некоторыми трудностями. В связи с этим при преобразовании классической схемы в схему, предназначенную для интеграции, следует применять элементы и исключать элементы L. Трудности создания индуктивности в полупроводниковых микросхемах оказывают непосредственное влияние на выбор и структуру схем, предназначенных для интегрального исполнения. Приходится заменять схемы, построенные из дискретных элементов и содержащие индуктивности, несколько более громоздкими схемами, однако без индуктивности.

## Slide 34: Что такое тонкопленочные интегральные микросхемы?
Это схемы, элементы которых совместно с межсоединениями создаются в виде тонких пленок1, (проводящих, резистивных, диэлектрических и полупроводниковых) разных материалов, осажденных на общей стеклянной или керамической подложке. Схемы подобного типа изготавливают напылением в вакууме через соответствующие маски.
Обычно в виде тонкопленочных схем изготавливаются пассивные схемы. В отличие от полупроводниковых конденсаторов с р-п переходом емкость тонкопленочных конденсаторов не зависит от напряжения и может иметь значительно большее значение (например, в виде многослойных конденсаторов).

## Slide 35: Что такое толстопленочные интегральные микросхемы?
Это схемы, отличающиеся от тонкопленочных прежде всего тем, что они изготовлены путем выжигания окислов1, расположенных на керамической подложке. Их применение ограничено, хотя встречаются чаще чем тонкопленочные схемы. Толстопленочные схемы охватывают лишь пассивные схемы.

## Slide 36: Что такое гибридные интегральные микросхемы?
Это схемы, изготовленные путем использования различных технологических методов, чаще всего такие, в которых резисторы, конденсаторы и их межсоединения выполнены с помощью тонкопленочной или толстопленочной технологии на керамической плате, а диоды и транзисторы представляют собой дискретные компоненты, вмонтированные в эту схему. Затем всю сборку заливают изолирующей смолой. В других вариантах пассивные тонкопленочные элементы напыляются на полупроводниковую пластинку, содержащую активные полупроводниковые элементы.

## Slide 37: Что такое термистор?
Это нелинейный полупроводниковый резистор, сопротивление которого зависит от температуры, причем рост температуры вызывает уменьшение сопротивления. Изменения температуры в термисторе могут возникать под влиянием изменений внешней температуры или при изменении тока, протекающего через термистор.

## Slide 38
Рис.5.19.Характеристики термистора (а) и его условное графическое обозначение (б)

## Slide 39: Что такое варистор?
Это нелинейный полупроводниковый резистор, сопротивление которого зависит от напряжения. Примерный вид характеристики варистора и его графическое изображение представлены на рис. 5.20. Варисторы применяются, в частности, для стабилизации напряжения.

## Slide 40
Рис. 5,20. Характеристика варистора (а) и его графическое изображение (б)

## Slide 41
Рис.5.21.Характеристика тиратрона (а) и его условное графическое
обозначение (б)

## Slide 42: Что такое тиратрон?
Это газонаполненная лампа, являющаяся аналогом тиристора в том смысле, что помимо анода и катода содержит также электрод, используемый для изменения состояния лампы (пропускание или запирание). Примерная характеристика тиратрона и его графическое изображение показаны на рис. 5.21. Тиратроны выпускаются для работы при напряжениях от 100 В до 20 кВ и токах от долей ампера до 1000 А. Тиратроны применяют в схемах выпрямителей.

## Slide 43: Какие многосеточные лампы применяются в электронике?
Существует несколько типов многосеточных ламп: лампа с двумя сетками - тетрод, с тремя - пентод, с четырьмя - гексод, с пятью - гептод и с шестью - гептод. Как известно, электронные лампы применяют все реже, особенно в маломощных схемах. Од­нако встречаются еще схемы с тетродами и пентодами, в основном в устройствах очень большой мощности.

## Slide 44: Как работает тетрод и какова его характеристика?
От триода тетрод отличается конструктивно добавлением второй сетки, называемой экранирующей и расположенной в лампе между управляющей сеткой и анодом. На экранирующую сетку подается положительное, но меньшее, чем на анод, напряжение. Присутствие этой сетки значительно уменьшает емкость между управляющей сеткой и анодом, что ведет к уменьшению проникновения сигнала между цепями анода и первой сетки. Введение второй сетки в значительной степени уменьшает влияние анодного напряжения на анодный ток. Благодаря этому в тетроде роль управляющего электрода играет только первая сетка и изменения анодного напряжения оказывают малое влияние на работу тетрода как усилителя.

## Slide 45
Рис. 5.22. Примерный вид характеристик тетрода (а)
и его графического обозначение (б)

## Slide 46: Как работает пентод и каковы его характеристики?
Пентод по сравнению с тетродом отличается в конструктивном отношении введением третьей сетки, называемой нулевой, защитной или антидинатронной и расположенной между второй сеткой и анодом. Защитная сетка соединена (снаружи или внутри лампы) с катодом лампы. Действие этой сетки заключается в создании нулевого потенциала между анодом и второй сеткой. Выбитые из анода вторичные электроны не попадают на вторую сетку, как это имеет место в тетроде (даже если ее потенциал значительно выше потенциала анода), и возвращаются к аноду и улавливаются им.

## Slide 47
Рис. 5.23. Анодные характеристики пентода (а)
и его условное графическое обозначение (б)

## Slide 48: Как работает электронно-лучевая трубка?
Электронно-лучевые трубки — это электровакуумные приборы, в которых образуется электронный пучок малого поперечного сечения, причем электронный пучок может отклоняться в желаемом направлении и, попадая на люминесцентный экран, вызывать его свечение (рис. 5.24). Электронно-лучевая трубка является электронно-оптическим преобразователем, превращающим электрический сигнал в соответствующее ему изображение в виде импульсного колебания, воспроизводимого на экране трубки. Электронный пучок образуется в электронном прожекторе (или электронной пушке), состоящем из катода и фокусирующих электродов.

## Slide 49
Рис. 5.24. Схематическое изображение электронно-лучевой трубки:
1 — катод; 2 — анод Г, 3 — анод II; 4 — горизонтальные откло­няющие пластины;
5 — электронный пучок; 6 — экран; 7 — вертикальные отклоняющие пластины;
8 — модулятор

## Slide 50: Где применяются электронно-лучевые трубки?
Электронно-лучевые трубки в зависимости от их свойств и па­раметров находят очень широкое применение в измерительных приборах, в частности осциллографах (осциллоскопах), в качестве трубок, воспроизводящих колебания токов и напряжений, в радио­локационной технике и телевидении, в качестве приемных трубок — кинескопов.

## Slide 51: Что такое кинескоп?
Это электронно-лучевая трубка, предназначенная для воспроизведения телевизионного изображения, подводимого к трубке в виде электрического сигнала. Электрический видеосигнал, представляющий изображение, подводится к катоду. Он определяет яркость свечения точки на экране в данный момент, а сигналы, подводимые к отклоняющим катушкам (вертикальным и горизонтальным), — положение этой точки в тот же момент времени. Время послесвечения кинескопа подбирается таким, чтобы свечение каждой точки длилось настолько долго, чтобы одновременно наблюдались все поочередно высвечиваемые точки изображения. Впечатление непрерывности структуры изображения и непрерывности свечения на экране является следствием не только соответственно длительного послесвечения, но прежде всего особенности человеческого зрения, его инерционности и ограниченной разрешающей способности.

## Slide 52: Что такое запоминающие трубки?
Это электронно-лучевые трубки, предназначенные для накопления (запоминания) информации и воспроизведения этой информации по истечении длительного времени (нескольких часов). С этой целью в трубке предусмотрен дополнительный накопительный электрод, на котором электронный пучок образует определенное поверхностное распределение зарядов, представляющее записываемую информацию. В качестве запоминающих трубок используют также электронно-лучевые осциллографические трубки с очень большим временем послесвечения.

## Slide 53: Что такое передающие трубки?
Это преобразователи, заменяющие оптическое изображение соответствующим ему электрическим сигналом. Передающие трубки работают на принципе использования явления фотоэмиссии или фотоэлектрической проводимости. Изображение с помощью объектива проектируется на пластину со светочувствительным материалом. Под влиянием света на пластине (мишени) возникает плоское распределение электрических зарядов, соответствующее распределению света и тени в проецируемом оптическом изображении.

## Slide 54
Электронный пучок, выходящий из электронной пушки передающей трубки в направлении мишенн, вызывает последовательное преобразование «зарядного изображения» мишеии («изображения», созданного различными электрическими зарядами) в ток, зависящий от этих зарядов, т. е. от света, падающего в данное место мишени. Последовательность преобразования отдельных зарядов в электрический ток задается телевизионной системой.
Существуют различные виды передающих трубок. Чаще всего применяют трубки, называемые видиконами или суперортиконами (или ортиконом изображения).

## Slide 55: Что такое декадные счетные лампы?
Декадные лампы (декатроны) — лампы тлеющего разряда (газосветные), предназначенные для счета импульсов в десятичном исчислении1. Типичная лампа такого типа имеет один анод и девять катодов, расположенных по окружности. Под влиянием подводимых к лампе импульсов возникают разряды, переходящие после каждого импульса на следующий катод. Светящееся пятно указывает цифру, соответствующую числу импульсов.

## Slide 56: Что такое клистроны и магнетроны?
Это лампы специальной конструкции, используемые в технике сверхвысоких частот для усиления или генерирования колебаний. Их применяют в телевизионных и радиолокационных передающих устройствах большой мощности.

## Slide 57: Что такое датчики на эффекте Холла?
Это полупроводниковый прибор, использующий эффект Холла, основанный на том, что в полупроводниковой пластинке, включенной в электрическую цепь и соответствующим образом расположенной в магнитном поле, возникает напряжение, зависящее от этого поля. Датчики на эффекте Холла применяют для измерения напряженности поля, тока и мощности, а также в качестве усилителей и генераторов.

## Slide 58: Что такое выпрямление электрических колебаний?
Это процесс, в результате которого переменное входное электрическое колебание преобразуются в выходное колебание только одного знака
(рис. 6.1). Процесс выпрямления используется в устройствах электропитания (блохах питания) и демодуляторах.

## Slide 59
Рис. 6.1. Выпрямление синусоидального колебания:
а, в — однополупериодное; 6 — двухполупериодное

## Slide 60: На каком принципе осуществляется выпрямление?
Выпрямление всегда осуществляется при использовании нелинейных элементов, обладающих свойством однонаправленного пропускания электрического тока. Благодаря таким свойствам на выходе выпрямляющего элемента получают ток одного знака.

## Slide 61: Какие электронные элементы используют для выпрямления?
Применяют полупроводниковые и вакуумные (кенотроны) диоды, газоразрядные диоды (газотроны), тиратроны, кремниевые и селеновые элементы, тиристоры и другие элементы с «единенными свойствами в зависимости от применения, значений выпрямленных, напряжений и токов, отбираемых нагрузкой. В маломощных электронных устройствах для выпрямления чаще всего применяют полупроводниковые диоды.

## Slide 62: Что называется выпрямителем?
Название «выпрямитель» используется прежде всего для схем, преобразующих переменный ток в постоянный. Выпрямителем называется также и сам элемент с однонаправленными свойствами, используемый в процессе выпрямления.

## Slide 63: Что называется однополупериодным выпрямителем?
Однополупериодным выпрямителем называется такой выпрямитель, на выходе которого после процесса выпрямления остаются колебания одного знака. Схема однополупериодного выпрямителя, возбуждаемого синусоидальным сигналом, представлена на рис. 6.2.
Диод включен таким образом, что проводит ток только при положительных полупериодах входного колебания, т. е. когда напряжение на его аноде больше потенциала катода. Среднее значение.

## Slide 67
Рис. 6.2. Схема однополупериодного выпрямителя, управляемого
синусоидальным напряжением от трансформатора (а) и внешнего источника (б)