## Slide 1: триггеры
Научный руководитель: доц. Лифенко В.М.
Смотреть презентацию

## Slide 2: JK-триггеры
Что такое JK-триггер и его условное обозначение на схемах
Реализация JK-триггера с помощью ЛЭ
Таблица переходов для JK-триггеров
Временная диаграмма
Универсальный JK-триггер (построение на логических элементах)
Построение других видов триггеров на основе JK-триггера
Приложение

## Slide 3: JK-триггер
Наиболее универсальным среди синхронных триггеров является JK-триггер. У триггера имеются информационные входы J и K и синхровход С. С помощью JK-триггера можно построить любой другой тип триггера. JK-триггер может быть использован как D, T и RS-триггер
Условное обозначение JK-триггера на схемах:
J ТТ Q
C
K
JK-триггер
Таблица переходов
Временная диаграмма
Построение на ЛЭ
Универсальный JK-триггер
Другие виды триггеров

## Slide 4: Таблица переходов
Как и RS-триггер, он сохраняет свое состояние при сигналах 0 на входах. Сигнал на входе J включает триггер: при J=1 устанавливается =1. Сигнал на входе К выключает триггер: при К=1 устанавливается =0. При входном сигнале J=K=1 начальное состояние триггера меняется на противоположное, что отличает его от RS-триггера где аналогичная комбинация сигналов запрещена.
C | J | K | Qt+1 | Примеч.
0 | * | * | Qt | Хранен.
1 | 0 | 0 | Qt | Устан. 1
1 | 1 | 0 | 1 | Устан. 1
1 | 0 | 1 | 0 | Устан. 0
1 | 1 | 1 | Qt | Инверсия
JK-триггер
Таблица переходов
Временная диаграмма
Построение на ЛЭ
Универсальный JK-триггер
Другие виды триггеров

## Slide 5: Временная диаграмма
Во время действия тактового импульса С=1 (интервал ), J=1 в момент среза импульса С триггер переходит в состояние Q=1. На интервале триггер не воспринимает информацию на входах. На интервале второго тактового импульса K=1, J=0, в момент триггер переключается: Q=0. В момент действия третьего импульса С на входе триггера нулевые сигналы J и K и он не меняет своего состояния.
JK-триггер
Таблица переходов
Временная диаграмма
Построение на ЛЭ
Универсальный JK-триггер
Другие виды триггеров

## Slide 6: Реализация JK-триггера с помощью ЛЭ
Ниже представлена реализация универсального JK-триггера на логических элементах. Как уже отмечалось, с помощью JK-триггера можно построить любой другой тип триггера.
JK-триггер
Таблица переходов
Временная диаграмма
Построение на ЛЭ
Универсальный JK-триггер
Другие виды триггеров

## Slide 7: Универсальный JK - триггер
JK-триггер
Таблица переходов
Временная диаграмма
Построение на ЛЭ
Универсальный JK-триггер
Другие виды триггеров
Универсальный JK – триггер, построенный на логических элементах.

## Slide 8: Другие виды триггеров на основе JK-триггера
Синхронный RS-триггер
JK-триггер
Таблица переходов
Временная диаграмма
Построение на ЛЭ
Универсальный JK-триггер
Другие виды триггеров
Асинхронный Т-триггер
Синхронный Т-триггер
Синхронный D-триггер
Промышленность выпускает готовые JK-триггеры в виде ИМС, которые дополнительно снабжены установочными входами R и S. Эти входы – асинхронные: при R=0, S=1 на триггере мгновенно устанавливается Qt+1=1, при R=1,S=0 состояние триггера Qt+1=0.