## Slide 1
Компьютерные сети

## Slide 2: План
Назначение компьютерных сетей
Классификация вычислительных сетей
Классификация по территориальному признаку
Классификация вычислительных сетей по топологии
Классификация вычислительных сетей по способу управления
Средства передачи

## Slide 3: Компьютерная (вычислительная, информационная) сеть .
Современное производство требует высоких скоростей обработки информации, удобных форм её хранения и передачи. Для этих целей создаются компьютерные сети.
Компьютерная сеть - это совокупность компьютеров и периферийных устройств ввода-вывода информации (принтеры, плоттеры, сканеры) - узлов сети, осуществляющих функции генерации, преобразования, хранения и потребления информации, объединенных средствами передачи данных.

## Slide 4: Классификация вычислительных сетей
По территориальному признаку,
По топологии (архитектуре сети),
По способу управления сетью,
По способу организации передачи данных,
По возможности одновременного предоставления различных услуг.

## Slide 5: Классификация по территориальному признаку
Локальные
Корпоративные
Региональные
Глобальные
Часто объединяют в одну категорию, тогда получается 3 вида сетей

## Slide 6: Иерархия компьютерных сетей
Глобальная
сеть
Региональная сеть 1
ЛВС
Региональная сеть 2
ЛВС
ЛВС
ЛВС
ЛВС
ЛВС
Корпоративная сеть

## Slide 7: Классификация вычислительных сетей по территориальному признаку.
Локальные (ЛВС) - охватывающие ограниченную территорию (обычно в пределах удаленности станций не более чем на несколько десятков или сотен метров друг от друга, реже на 1...2 км);
Локальные сети обозначают LAN (Local Area Network);

## Slide 8: Классификация вычислительных сетей по территориальному признаку.
Корпоративные сети (масштаба предприятия) - совокупность связанных между собой ЛВС, охватывающих территорию, на которой размещено одно предприятие или учреждение в одном или нескольких близко расположенных зданиях.

## Slide 9: Классификация вычислительных сетей по территориальному признаку.
Территориальные (региональные) сети - охватывают значительное географическое пространство.

## Slide 10: Классификация вычислительных сетей по территориальному признаку.
Глобальная сеть Internet (в ней реализована информационная служба World Wide Web (WWW) - «всемирная паутина»). Англоязычное название - WAN (Wide Area Network).
Это сеть сетей со своей технологией. В Internet существует понятие интрасетей (Intranet) - корпоративных сетей в рамках Internet.

## Slide 11: Система адресации в Internet
Для того чтобы информация передавалась между компьютерами независимо от используемых линий связи, типа ЭВМ и программного обеспечения, разработаны специальные протоколы передачи информации. Они работают по принципу разбивки данных на блоки определенного размера (пакеты), которые последовательно отсылаются адресату.
В Интернете используются два основных протокола:
Межсетевой протокол (Iпternet Protocol- IP) разделяет передаваемые данные на отдельные пакеты и снабжает заголовком с указанием адреса получателя.
Протокол управления передачей (Transmission Control Protocol - ТСР) отвечает за правильную доставку такого пакета, т.е. разбиение файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку файлов в процессе получения;
Поскольку оба эти протокола представляют собой единое целое, то говорят о протоколе ТСР/IР. Этот протокол является своеобразным языком, без которого невозможно взаимопонимание отдельных участников различных программ, компьютеров и сетей, входящих в глобальную сеть.

## Slide 12
доменный адрес, который понятен человеку;
IР-адрес, который понятен компьютеру.
Пример: адрес www.zakon.kz:
www - имя ресурса - World Wide Web;
zakon - название сайта:
kz – Казахстан.
В системе адресов Internet приняты домены, представленные географическими регионами. Они имеют имя, состоящее из 2-х букв: Франция – fr, Канада – ca, Россия – ru. Существуют и домены, разделённые по тематическим признакам, они имеют 3-буквенное сокращение: учебные заведения – edu, правительственные учреждения – gov, коммерческие – com.
Идентификация отдельных компьютеров и их пользователей осуществляется при помощи двух адресов:

## Slide 13: Классификация вычислительных сетей по топологии.
  Топология сетей – геометрическая схема соединений узлов сети.

## Slide 14: Типичные топологии для ЛВС
Данные, передаваемые любой станцией, одновременно становятся доступными для всех других станций, подключенных к этой же среде передачи данных (последнее свойство называют широковещательностью). Принимает сообщение только та станция , которой оно предназначено.
Шинная (bus) - локальная сеть, в которой связь между любыми двумя станциями устанавливается через один общий путь.

## Slide 15: Типичные топологии для ЛВС
Центральный узел ретранслирует, переключает и маршрутизирует информационные потоки. Такая топология упрощает взаимодействие узлов ЛВС и позволяет использовать более простые сетевые адаптеры. Но работоспособность ЛВС зависит от работоспособности центрального узла.
Звездообразная (star) - имеется центральный узел, от которого расходятся линии передачи данных к каждому из остальных узлов.

## Slide 16: Типичные топологии для ЛВС
Данные, проходя по кольцу, поочередно становятся доступными всем узлам сети, каждый промежуточный узел отбирает сообщение предназначенное для этого узла и ретранслирует остальные полученные сообщения следующему узлу.
Кольцевая (ring) - узлы связаны замкнутой линией передачи данных (к каждому узлу подходят только две линии).

## Slide 17: Классификация вычислительных сетей по способу управления .
По способу управления все сети делятся на сети с децентрализованным (одноранговая сеть) , централизованным (сеть клиент-сервер) управлением.
При управлении особо выделяют три основных типа компонентов сети:
серверы,
клиенты
средства связи.

## Slide 18: Классификация вычислительных сетей по способу управления .
Управление локальной сетью осуществляется на сервере либо специально для этого используемом клиенте, который называют консолью.
Серверы предоставляют ресурсы, необходимые многим пользователям (Базы Данных, файлы, память).
Клиенты используют эти ресурсы и предоставляют удобные интерфейсы пользователя.

## Slide 19: Классификация вычислительных сетей по способу управления .
Одноранговые сети - в них все узлы равноправны; поскольку в общем случае под клиентом понимается объект (устройство или программа), запрашивающий некоторые услуги, а под сервером - объект, предоставляющий эти услуги, то каждый узел в одноранговых сетях может выполнять функции и клиента, и сервера.

## Slide 20: Классификация вычислительных сетей по способу управления .
Клиент/сервер - в них выделяется один или несколько узлов (их название - серверы), выполняющих в сети управляющие или специальные обслуживающие функции, а остальные узлы (клиенты) являются терминальными, в них работают пользователи.

## Slide 21: Средства передачи
Чтобы обеспечить передачу информации из ЭВМ в коммуникационную среду, необходимо согласовать сигналы внутреннего интерфейса ЭВМ с параметрами сигналов, передаваемых по каналам связи. Технические устройства, выполняющие функции сопряжения ЭВМ с каналами связи, называются адаптерами или сетевыми адаптерами.
Физическая передающая среда представлена в ЛВС тремя типами кабелей:
витая пара
коаксиальный кабель
оптоволоконный кабель

## Slide 22: Витая пара
    витая пара состоит из двух изолированных проводов, свитых между собой;
    скручивание проводов уменьшает влияние внешних электромагнитных полей на передаваемые сигналы; самый дешёвый тип кабеля, скорость передачи информации 0,25–1 Мбит/сек;

## Slide 23: Коаксиальный кабель
    коаксиальный кабель отличается более высокой механической прочностью, помехозащищённостью и обеспечивает скорость передачи информации 10–50 Мбит/сек;
Изоляция
Защитное покрытие
Внутренний проводник

## Slide 24: Оптоволоконный кабель
  оптоволоконный кабель идеальная передающая среда, он не подвержен действию электромагнитных полей, скорость передачи информации более 50 Мбит/cек.
Защитное покрытие
Стеклянное покрытие
Оптическое волокно