## Slide 1: Презентация на тему: Метод эквивалентного генератора. Преобразование источников. Принцип взаимности
Дисциплина: Теория электрических цепей

## Slide 2
Д. Метод эквивалентного генератора.
Преобразование источников. Принцип взаимности
1.57. Для схемы рис. 1.59, а методом эквивалентного генератора напряжения найти ток в ветви с сопротивлением r1 если E1 = 18 в, Е2 = 21 в, r10 = 1 ом, r1= 2 ом, r20 = 2 ом, r2 = 7 aw, r3 = 6 ом

## Slide 7
Решение. Обозначим положительное направление искомого тока I1 на исходной схеме (см. рис. 1.59,, а). Рассмотрим часть схемы, подключенную к исследуемой первой ветви (обведенную штриховой линией), в качестве эквивалентного генератора напря­жения с э. д. с. Еr и сопротивлением rr. Нарисуем эквивалентную электрическую схему с эквивалентным генератором напряжения (рис. 1.59, б).
На схеме произвольно выбрано положительное направление э. д. с.' эквивалентного генератора Еr к точке р. Это позволяет записать для режима холостого хода эквивалентного генератора с отключенной первой ветвью (рис. 1.59, в)

## Slide 8
Напряжение холостого хода определяет э. д. с. генератора:
Развернутая схема эквивалентного генератора в режиме холос­того хода показана, на рис. 1.59, г. Во внутренних ветвях генерато­ра ток

## Slide 9
Возвращаясь к схеме рис. 1.59, б, находим искомый ток по за­кону Ома: .
Найдем сопротивление rr эквивалентного генератора.
Для подсчета сопротивления генератора преобразуем его схему (см. рис. 1.59, г), заменив источник напряжения E2 короткозамкну­тым участком (рис. 1.59, д). Входное сопротивление последней схе­мы является сопротивлением эквивалентного генератора

## Slide 10
1.58. Методами эквивалентного генератора напряжения и эквива­лентного генератора тока найти ток в ветви r5, если Е1= Е2 = 20 в, r1 =r2 =40 ом,r3 = 10 ом,
r4 = 160 ом, r5 = 20 ом (рис. 1.60, а).
Решение. Расчет методом ЭГН. Отключим ветвь с r5 (рис. 1.60, 6) и найдем параметры ЭГН с э. д. с. Еr, т. е. напряже­ние Uab x x холостого хода между точками а и b и rr — сопротивление схемы рис. 1.60, в между точками а и & в режиме холостого хода при закороченных э. д. с. Е1 и Е2.

## Slide 15
Искомый ток согласно формуле (1.24)
Схема эквивалентного ге­нератора напряжения приведена на рис. 1.60 г. Э. д. с. эквивалентного генератора и его сопротивление равны:

## Slide 16
Для определения тока Iк. 3 = J вычисляем I1 и I2 и по первому закону Кирхгофа находим
При расчете методом ЭГТ ветвь r5 закорачиваем (рис. 1.60, д). Ток Iк.з проходящий по закороченной ветви ab, является током эквивалентного генератора тока (Iк. 3 = J) Найдем его. Это можно сделать, рассчитав двухузловую схему рис. 1.60, д методом узловых потенциалов. Приняв потенциал точек а и b равным нулю (&a=&b = 0), найдем

## Slide 17
Из схемы эквивалентного генератора тока (рис. 1.60, е) по фор­муле (1.26) находим искомый ток:
Сопротивление эквивалентного генератора тока rr равно сопро­тивлению эквивалентного генератора напряжения; однако его можно найти по (1.25):

## Slide 18
На развернутой схеме генератора в режиме холостого хода (рис. 1.61, в) обозначим токи в ветвях
I0х.х, I1 х.х,I3х.х
Получили тот же результат, что и по методу ЭГН.
1.59. Методом ЭГН найти ток I5 (рис. 1.61, а), проходящий через сопротивление r5, если Е = 120 в, r1 = 60 ом, r2 = 15 ом, r3 = 90 ом, r4 = 60ом, r5 = 12 ом. Тем же методом определить ток в сопротив­лении r4.
Решение. Обозначим на схеме рис. 1.61, а произвольное по­ложительное направление искомого тока I5. Часть схемы (внешнюю к исследуемой ветви r5) рассмотрим в виде некоторого генератора напряжения Еr ,rr . Стрелку э. д. с. Еr произвольно направим к точке с (рис. 1.61,6). Таким образом, э. д. с. генератора определит­ся напряжением холостого хода:

## Slide 28
Таким образом, э. д. с. эквивалентного генератора напряжения
По закону Ома:

## Slide 29
2. Путем вычисления отношения э. д. с. эквивалентного генера­тора к току короткого замыкания. Для этого надо в схеме рис. 1.61, в замкнуть точки cud накоротко, вычислить ток Iк.3, протекающий через короткозамкнутый участок (рис. 1.61, д), и най­ти сопротивление короткого замыкания по формуле (1.25). Источ­ник напряжения Е в короткозамкнутой схеме рис. 1.61, д нагру­жаем на эквивалентное сопротивление
Найдем сопротивление ЭГН двумя способами:
1. Путем непосредственного расчета по схеме. Для этого в схе­ме рис. 1.61, в источник напряжения заменим короткозамкнутым участком. После этого схему рис. 1.61, в нарисуем в виде рис. 1.61, г.
Сопротивление генератора гг равно сопротивлению цепи между точками cud:

## Slide 30
Токи в ветвях:
Ток в источниках:

## Slide 31
Значения сопротивления генератора, полученные этими способа­ми, одинаковы.
Возвращаясь к схеме рис. 1.61, б, находим искомый ток /6 по закону Ома:
Сопротивление генератора:

## Slide 32
Для определения этого напряжения рассчитываем вначале токи I3 и I0' в развернутой схеме генератора в режиме холостого хода (рис. 1.61, ж):
Таким образом, ток в сопротивлении r5 течет от точки d к точ­ке с и равен 0,4 а.
Расчет тока в сопротивлении I4 методом эквивалентного генера­тора напряжения проводится аналогично. Заменяем часть схемы, подключенную к точкам d и b ветви с сопротивлением I4, эквива­лентным генератором Er', rr' (рис. 1.61, с). Э. д. с. генератора совпа­дает с напряжением в режиме холостого хода:

## Slide 34
По данным задачи 1.58 для схемы рис. 1.60 методом ЭГН иди ЭГТ найти ток в ветви с сопротивлением г3.
Считая зажимы aub входными клеммами схем (рис. 1.62, а—д), определить параметры Ет и гг соответствующих эквивалентных ге­нераторов (рис. 1.62, е).
Наконец находим искомый ток I4 по схеме эквивалентного гене­ратора (см. рис. 1.61, е):

## Slide 35
Рис. 1.62

## Slide 41
1) U1 = 20 в; 11 = 2 a; U2 = 30 в\ I2 = 3 а;
2) U1 = 20 в; I1 = 12 а; U2 = 30 в; I2 == 14 а;
3) U1 = 20 I1== З а; U2 = 30 в; I2 == 5 а.
1.63. Определить ток I3 в ветви с сопро­тивлением r3 = 12 ом (рис. 1.64, а). Э. д. с. генераторов напряжения Ег = 120 в, 100 в, их внутренние сопротивления r1 = 6 ом, r2 = 4 oм.
1.62. Для экспериментального исследования двухполюсника со­брана схема рис. 1.63. Требуется найти э. д. с. и сопротивление генераторов, эквивалентных исследовавшимся двухполюсникам, по данным двух опытов (для каждого двухпо­люсника):

## Slide 42
Рис. 1.64
Решение. Задачу решаем двумя способами: 1) методом ЭГТ и 2) методом преобразования.

## Slide 48
На развернутой схеме генератора (рис. 1,64, г)
а внутреннее сопротивление генератора тока равно сопротивлению пассивной цепи между зажимами т к п при разомкнутой ветви г3 (рис. 1.64, д);
1. Часть схемы, подключенную к зажимам тип ветви с со­противлением r3 (на рис. 1.64, а обведена штриховой линией), мож­но рассматривать в виде эквивалентного генератора тока J, rr (на рис. 1.64, б обведен штриховой линией). Ток генератора J опреде­ляется по опыту короткого замыкания (рис. 1.64, в).

## Slide 49
По схеме эквивалентного генератора тока, представленной на рис. 1.64, б, находим искомый ток:
2. При решении методом преобразования заменяем генераторы напряжения схемы рис. 1.64, а эквивалентными генераторами тока (рис. 1.64, е). Токи генераторов:

## Slide 50
Преобразуем полученную схему, заменив параллельные сопротив­ления r1 и r2 , эквивалентным сопротивлением
и параллельные источники тока J1 и J2 -одним эквивалентным ис­точником тока J; получим схему рис. 1.64,6, причем
Ток J последней схемы разветвляется по сопротивлениям rr и r8

## Slide 51
Рис. 1.65

## Slide 57
1.64. Два генератора тока соединены в цепь рис. 1.65, а. Ток первого генератора J1 = 3Ma1 его внутренняя проводимость g1 = 0,05 сим, второго генератора = 2 ма, g2 = 0,01 сим. Сопро­тивления r3 = 5 ом, r4 = 30 ом. Определить ток, проходящий через сопротивление г4.
Решение 1. Преобразуем генераторы тока в эквивалентные генераторы напряжения (рис. 1.65,б). Э. д. с. и внутренние сопро­тивления генераторов напряжения находим по формулам (1.4);

## Slide 58
Далее любым способом находим искомый ток. Выберем метод узловых потенциалов.
Обозначим находим:

## Slide 59
2. Решим задачу методом эквивалентного генератора тока. Для этого заменим всю цепь, за исключением ветви с г4, эквивалентным генератором тока (рис. 1.65, в). Для определения его параметров Jэ и gэ сначала исключим ветвь с r4, а точки а и b закоротим (рис. 1.65, г). Найдем ток короткого замыкания, равный Jэ. Для этого предварительно определим токи I3 и I2 (рис. 1.65, д):
Следовательно, ток эквивалентного генератора тока

## Slide 60
Определим внутреннюю проводимость эквивалентного, генератора тока, gэ между точками а и Ь. Для этого исключим генераторы то­ка и оставим лишь их внутренние проводимости (рис. 1.65, е):
В искомой ветви (см. рис. 1.65, в) ток

## Slide 61
1.65. Вычислить ток в ветви с r5 задачи 1.40 (см. рис. 1.45), пользуясь преобразованием схем с источниками тока в эквивалент­ные схемы с источниками напряжения, и наоборот.
Решение 1. Для ясности перерисуем схему рис. 1.45 в виде рис. 1.66, а. Эквивалентность исходной и новой схем очевидна: к соответствующим узлам обеих схем подходят одинаковые токи. В частности, результирующий ток, подводимый к узлу а, равен ну­лю. Преобразуем генераторы тока J последней схемы в генераторы с э. д. с. E1 и Е3 (рис. 1.66, б):
Складывая последние элементы ветвей, приводим рис. 1.66, б к виду рис. 1.66, в, для которого:

## Slide 67
Рис. 1.66
Преобразуем схему рис. 1.66, в в схему с источниками тока (рис. 1.66, г):

## Slide 70
Сложив параллельные элементы, преобразуем схему рис. 1.66, г к виду схемы рис. 1.66, д:
В ветвь г5 ответвляется часть тока Iэ, равная

## Slide 71
В ветвь г5 ответвляется часть тока Iэ, равная
2.Метод ЭГТ. Определим ток Jэ эквивалентного генератора то­ка, который равен току Iк.3 при замыкании накоротко сопротивле­ния r5 (рис. 1.66, е). Ток Iк.з можно вычислить различными спосо­бами, например методом контурных токов:

## Slide 72
Подставляя числовые значения и решая эти уравнения, найдем:
Затем рассчитаем внутреннюю проводимость генератора тока. Она равна проводимости пассивной цепи между зажимами а и Ь при разомкнутой ветви с г5 (рис. 1.66, ж)\ ветвь, содержащая гене­ратор тока, показана разомкнутой, так как внутреннее сопротивле­ние идеального генератора тока бесконечно велико:
На рис. 1.66, д приведена схема эквивалентного генератора тока относительно зажимов а и b. Из нее находим искомый ток:

## Slide 73
3. Преобразуем треугольник сопротивлений г3/4гб в эквивалент­ную звезду (рис. 1.66,з). Ее сопротивления [см. формулы (1.21)] равны:
Полученная схема содержит всего два узла 0 и с. Приняв по­тенциал узловой точки 0 равным нулю (ср0 = 0), вычислим потенциал точки с [см. формулу (1.14)]:

## Slide 74
Обращаем внимание на то, что в знаменателе последнего выра­жения отсутствует слагаемое, учитывающее сопротивление rd, это связано с тем, что сопротивление источника тока бесконечно вели­ко и прибавление к нему конечного сопротивления rd не изменило бы бесконечно большое сопротивление ветви источника тока.
По закону Ома найдем токи:
и напряжение между точками а и Ь:

## Slide 75
Наконец находим искомый ток
1.66 Для цепи рис. 1.49 по данным задачи 1.46 наити ток в r4, пользуясь преобразованиями генераторов тока в генераторы напря­жения, и наоборот.
1.67 Цепь рис. 1.67, содержащая два генератора тока (J1 = 30 ма, g1=1•10-3 сим,
J2 = 20 ма, g2 = 1,5 • 10-3 сим) и генера­тор напряжения (Е3 — 45 в, r3 = 100 ом), включена на нагрузочное сопротивление rH— 20 ом. Определить ток Iн.

## Slide 76
Рис. 1.67

## Slide 77
Рис. 1.68

## Slide 78
1.68 Три генератора напряжений, э. д. с. которых Е1 = 48 в, Е2=45 в, Е3 = 45 в, а внутренние сопротивления r1 = 1,2 ом, r2 = = 1 ом,r3=1,5ом, работают параллельно на общую нагрузку, сопротивление которой r = 4,2 ом (рис. 1.68). Произвести замену заданных генераторов напряжений одним эквивалентным, определив его э. д. с. и внутреннее сопротивление. Чему равны токи, проте­кающие через каждый генератор и нагрузку?
Решение. Значения э. д. с. и внутреннего сопротивления эк­вивалентного генератора напряжения могут быть определены по формулам (1.27):

## Slide 79
Ток в нагрузке
Напряжение на нагрузке

## Slide 80
Таково же напряжение на каждой из параллельных ветвей. Ток в каждой из ветвей найдем по формуле (1.29):
Проверка показывает, что ток в нагрузке I равен сумме токов I1, I2 и I3
1.69.. Воспользовавшись принципом взаимности, найти показания амперметров
А4 и As (рис. 1.69). Даны: E = 30 в, r1 = 6 ком, r2 = = 4 ком, r3 — 8 ком, r4 = r5 = 2 ком.

## Slide 81
Рис. 1.69
В схеме рис. 1.70 простейшим способом вычислить токи. Даны: Е1 = 100 в, Е2 = 80 в, Е3 = 40 в, r1 = r2= 10 ом, r3 = 20 ом, r4 = 15 ом.
  По данным задачи 1.50 (см. рис. 1.53) методом эквива­лентного генератора определить-ток в сопротивлении r4.
Е. Условие выделения максимальной мощности в нагрузке
1.72 В схеме рис. 1.71, а известны: Е = 100 в, гг = 10 ом, г2 = 40 ом, г3 = 12 ом. При каком значении нагрузочного сопротив­ления г„ в нем выделится максимальная мощность и чему она рав­на?

## Slide 82
Рис. 1.70

## Slide 83
Рис. 1.71
Определить отношение мощности, расходуемой в г, к доставляе­мой источником. Вычислить коэффициент передачи, т. е. отношение напряжения на rн к э. д. с. Е.
Решение. 1. Рассчитаем ток проходящий через сопротив­ление rн и расходуемую в нем мощность Рн:

## Slide 87
(1)
(2)

## Slide 88
Подставляя найденное значение г„ в (2), получим искомую вели­чину максимальной мощности:
Вычислим мощность Р, доставляемую источником э. д. с.:
Для расчета максимальной мощности, выделяемой в нагрузке, возьмем производную от Рн по rн и приравняем ее нулю. В резуль­тате получим

## Slide 89
Искомое отношение мощностей
Напряжение на нагрузочном сопротивлении
Вычислим мощность Р, доставляемую источником э. д. с.:

## Slide 90
2. Часть схемы левее зажимов ab заменим эквивалентным гене­ратором напряжения с э. д. с. Еr и сопротивлением rr (рис. 1.71,6). Найдем Еr и rr. Для вычисления Еr отключим ветвь rн (рис. 1.71, в) и определим напряжение Uаbх.х между точками а и b в режиме холостого хода, которая численно равна Еr :
Коэффициент передачи

## Slide 91
Сопротивление rr равно сопротивлению цепи между зажимами а и b при закороченном источнике э. д. с. Е (рис. 1.71, г):
Как известно, в схеме, эквивалентной заданной (см. рис. 1.71,6), максимальная мощность выделится, если сопротивление нагрузки rн будет равно внутреннему сопротивлению генератора, т. е. при rн = rr = 20 ом. Следовательно, получено то же значение, которое было найдено. Максимальная мощность
1.73 К зажимам 1-Г цепи рис. 1.14, а и Ь подведено напряжение U1 = 72 в. При какой величине сопротивления r2, подключенном к зажимам 2-2', в нем выделится максимальная мощность и чему она равна? Определить отношение мощностей, расходуемой в сопротивлении r2 к доставляемой источником. Вычислить коэффициент передачи, т. е. отношение напряжения на r2 к подведенному.
Ж. Входные и взаимные проводимости ветвей

## Slide 92
1.74 Определить входные и взаимные проводимости ветвей схемы рис. 1.72, а, необходимые для вычисления токов, если r1= 15 ом, r2 = 12 ом, r3 = 10 ом, r4 = 40 ом, r5 = 20 ом, E1 = 25 б, E2 = 20 в, E3 = 50 в. Используя найденные значения проводимостей, вычислить все токи.
Вычислить входное (относительно зажимов ab) и взаимные (передаточные) сопротивления между первой и остальными ветвями.
Решение. Для определения входной проводимости g1 и взаимных проводимостей gn1(n = 1, 2, ... , 5) между первой и остальными ветвями исключим все заданные э.д.с. и положим, что в ветвь с r1 включена э.д.с., равная 1 в (рис. 1.72, б) и направленная, как э.д.с. Е1, при этом вычислим токи, вызванные ею в каждой из ветвей. Фактически расчет проще проводить методом пропорциональных величин, задавшись током в крайней первой ветви. В результате расчета получим, что I1=0,04 a,I2 = 0,02 а, I3 = =0,616 а, I4 = 0,004 а, I5 = 0,02 а. Их числовые значения равны соответствующим проводимостям, поэтому g1=I1= 0,04 сим, g21 = I2 = 0,02 сим, g31 = I3 = 0,016 сим, g41 = I4 = 0,004 сим g51 = I5= 0,02 сим.
Затем вычисляем входную проводимость g22 и взаимные проводимости между второй и остальными ветвями. Для этого аналогично предыдущему исключим все э.д.с., а в ветвь с r2 вводим э.д.с., равную 1 в (рис. 1.72, в) и имеющую направление э.д.с. E2, и вычислим токи, созданные ею в каждой из ветвей. В результате получим: I’’2 = 0,035, a; I’’1=0,02 а; I’’3 = 0,028 а; I’’4 = 0,007 а, I’’5 = 0,015 a, а соответствующие входная и взаимные g22 (n = 1, 3, 4, 5) проводимости будут:
g22 = 0,035 сим, g12 = 0,02 сим, g32 = 0,028 сим, g42 = 0,007 сим, g52 = 0,015 сим.

## Slide 93
Рис. 1.72

## Slide 97
Рис. 1.72

## Slide 98
Аналогично, введя в третью ветвь э.д.с., равную \в и направ­ленную, как и э.д.с. Е3 (рис. 1.17, г), получим; I"4 = 0,0424 I"1 = 0,016 а; I"2 = 0,028 а; I"4 =0,0144 а;
I5=0,012 а и соответст­вующие входную и взаимные gn3(n=1, 2, 4, 5) проводимости:
g33 = 0,0424 сим, g13 = 0,016 сим, g23 = 0,028 сим, g43 = 0,0144 сим, g53 = 0,012 сим.