## Slide 1
1.СРОП№3 «Корректирующие коды. Код Хемминга»
Цель занятия: Изучение практических приложений основных результатов теории помехоустойчивого кодирования дискретных сообщений в каналах связи с ошибками. Построение кодера/декодера Хемминга. Кодирование с помощью кода Хемминга (7.4)
Список источников задач
1)[5] – стр. 79 – 86
2)[25] – стр. 101 – 115

## Slide 2
2.Классификация корректирующих кодов. Линейные блоковые коды. Методы декодирования корректирующих кодов. Порождающая и проверочная матрица.
Классификация кодов.
Помехоустойчивые коды делятся на блочные и непрерывные коды. К блочным кодам относятся коды, в которых каждому сообщению отводится блок из n символов (разрядов) или блоки с разным числом символов. В связи с этим блочные коды делятся на равномерные и неравномерные коды. Широкое практическое применение нашли равномерные коды. К неравномерным кодам относится, например, код Морзе. Непрерывные коды, к которым относятся рекуррентные (свёрточные), представляют собой непрерывные последовательности единичных элементов, не разделенные на блоки. В таких кодах избыточные разряды помещаются в определенном порядке между информационными.

## Slide 3
3.Равномерные блочные коды делятся на разделимые и неразделимые коды. Разделимые коды в свою очередь делятся на систематические (линейные) и несистематические (нелинейные) коды. Код называется линейным, если любая разрешенная КК может быть получена в результате линейной операции под набором не нулевых линейно-независимыми КК. В систематических кодах проверочные элементы формируются линейным преобразованием информационных.
Нелинейные коды указанным выше свойством не обладают и применяются значительно реже.

## Slide 4
4.Примером несистематического кода является код с контрольным суммированием.
Различают два метода формирования проверочной группы: поэлементной и в целом; последний характерен для широко распространенных полиномиальных кодов (и их разновидности – циклических). Среди систематических кодов большое применение нашли коды Хэмминга. Эти коды, обеспечивающие d0=3, позволяют исправить одну ошибку. Помехоустойчивые коды могут иметь основание (значность) и больше 2. Однако в связи со сложностью построения кодирующих и декодирующих устройств они на практике применяются значительно реже двоичных.

## Slide 5
5.Линейные коды. Двоичный блочный код является линейным, если сумма по модулю 2 двух кодовых слов является также кодовым словом. Линейные коды также называют групповыми.
Понятие группы. Множество элементов с определенной на нем групповой операцией называется группой, если выполняется следующие условия:
1. Замкнутость gi g j= gk G в результате операции с двумя элементами группы получается третий, так же принадлежащий этой группе.
2. Ассоциативность (сочетательность) (gi gj) gk = gi (gj gk)
3. Наличие нейтрального элемента g j e = gj
4. Наличие обратного элемента gi (gi)-1= e
Если выполняется условие gi gj = gj gi, то группа называется коммутативной.

## Slide 6
6.Множество кодовых комбинаций n-элементного кода является замкнутой группой с заданной групповой операцией сложение по модулю 2. Поэтому, используя свойство замкнутости относительно операции 2, множество всех элементов можно задать не перечислением всех элементов, а производящей матрицей. Все остальные элементы, кроме 0, могут быть получены путем сложения по модулю 2 строк производящей матрицы в различных сочетаниях.
В общем случае строки производящей матрицы могут быть любыми линейно независимыми, но проще и удобнее брать в качестве производящей матрицы – единичную.

## Slide 7
7.
Рисунок 5.1. Классификация помехоустойчивых кодов