## Slide 1
Тема:Элементы систем цифровой связи
СРС №1. Информация. Характеристики дискретных сообщений. Цифровые сигналы данных и их основные параметры. Структурная схема ПДС.
1.Информация, сообщения +
Информация - это сведения, являющиеся объектом передачи, распределения, преобразования, хранения или непосредственного использования. Сообщение является формой представления информации.
Характеристики источника дискретных сообщений Сообщение поступает от источника дискретных сообщений, который характеризуется алфавитом передаваемых сообщений А = {а1, а2, .... аk}.
Алфавит – есть совокупность всех возможных (различных) сообщений (знаков) данного источника. Объем алфавита – число различных символов алфавита К.

## Slide 2
2.Каждое сообщение алфавита появляется с некоторой вероятностью. Вероятность выдачи символа (сообщения) ai – p(ai).
Количество информации в сообщении (символе) определяется вероятностью его появления (1.1). Чем меньше вероятность появления того или иного сообщения, тем большее количество информации мы извлекаем при его получении.
Энтропия. Среднее количество информации Н(А), которое приходится на одно сообщение, поступающее от источника без памяти, получим, применяя операцию усреднения по всему объему алфавита

## Slide 3
3.Один бит - это количество информации, которое переносит один символ источника дискретных сообщений в том случае, когда алфавит источника состоит из двух равновероятных символов.
Среднее количество информации, выдаваемое источником в единицу времени, называют производительностью источника
где tcp - среднее время, отводимое на передачу одного символа (сообщения).Основные характеристики канала ПДС. Скорость передачи информации по каналу R определяется количеством бит, передаваемых в секунду. Максимально возможное значение скорости передачи информации по каналу называется пропускной способностью канала и обозначается С.
,[бит/с]
(1.3)

## Slide 4
4.Пропускная способность непрерывного канала с белым гауссовским шумом определяется известной формулой Шеннона
Сигнал – форма сообщения для передачи по каналу связи.
Виды сигналов. Различают четыре вида сигналов: непрерывный непрерывного времени, непрерывный дискретного времени, дискретный непрерывного времени и дискретный дискретного времени. Непрерывные сигналы непрерывного времени называют сокращенно непрерывными (аналоговыми) сигналами. Они могут изменяться в произвольные моменты, принимая любые значения из непрерывного множества возможных значений.
(1.4)

## Slide 5
5.Непрерывные сигналы дискретного времени могут принимать произвольные значения, но изменяться только в определенные, наперед заданные (дискретные) моменты.
Дискретные сигналы непрерывного времени отличаются тем, что они могут изменяться в произвольные моменты, но их величины принимают только разрешенные (дискретные) значения.
Дискретные сигналы дискретного времени (сокращенно дискретные) в дискретные моменты времени могут принимать только разрешенные (дискретные) значения.
Основные определения, относящиеся к ЦСД. Сигналы, формируемые на выходе преобразователя дискретного сообщения, называют цифровыми сигналами данных (ЦСД).

## Slide 6
6.Представляющий (информационный) параметр сигнала данных - параметр сигнала данных, изменение которого отображает изменение сообщения.
Элемент ЦСД - часть цифрового сигнала данных, отличающаяся от остальных частей значением одного из своих представляющих параметров.
Значащая позиция - фиксируемое значение состояния представляющего параметра сигнала. Значащим моментом (ЗМ) - момент, в который происходит смена значащей позиции сигнала.
Значащим интервалом времени - интервал времени между двумя соседними значащими моментами сигнала.

## Slide 7
7.Единичный интервал - минимальный интервал времени, которому равны значащие интервалы времени сигнала.
Единичный элемент (е.э.) - элемент сигнала, имеющий длительность, равную единичному интервалу времени. Различают изохронные и анизохронные сигналы данных. Изохронные сигналы это сигналы, для которых любой значащий интервал времени равен единичному интервалу или их целому числу. Анизохронными называются сигналы, элементы которых могут иметь любую длительность, но не менее чем τmin. Кроме того, анизохронные сигналы могут отстоять друг от друга на произвольном расстоянии.