## Slide 1
Тема:Каналы связи и их характеристики
СРОП№1. Определения понятий непрерывного, дискретного канала (ДК) и расширенного дискретного канала (РДК) и их основные характеристики. Помехи в каналах связи.
1.Непрерывный канал связи (НКС)
На входе и выходе НКС – непрерывный сигнал, непрерывного времени. Непрерывный канал связи – это канал ТЧ, стандартный широкополосный канал (60-108 кГц), физическая линия (кабель, волокно, воздушная линия и т. п.).
Одной из основных характеристик непрерывного канала является его пропускная способность
Структура системы передачи дискретных сообщений Структурная схема системы ПДС изображена на рисунке 1.1 Источник и получатель сообщений вместе с преобразователем сообщения в сигнал в состав системы ПДС не входят.
Одной из основных характеристик непрерывного канала является его пропускная способность
(2.1)

## Slide 2
2
Рисунок 1.1. Структурная схема системы передачи дискретных сообщений

## Slide 3
3.Кодер источника. Сообщение, поступающее от источника сообщений, в ряде случаев содержит избыточность. Задачу устранения избыточности на передаче в СПДС выполняет кодер источника.
Кодер канала. С целью повышения верности передачи используется избыточное кодирование, позволяющее на приеме обнаруживать или даже исправлять ошибки. Часто кодер и декодер канала называют устройствами защиты от ошибок (УЗО).
Устройство преобразования сигнала. С целью согласования кодера канала и декодера канала с непрерывным каналом связи используются на передаче и приеме устройства преобразования сигналов (УПС).

## Slide 4
4.Непрерывный канал. Это канал связи предназначенный для передачи непрерывных (аналоговых) сигналов. Дискретный канал.
Совместно с каналом связи УПС образуют дискретный канал, то есть канал, предназначенный для передачи только дискретных сигналов (цифровых сигналов данных).
Расширенный канал. Дискретный канал в совокупности с кодером и декодером канала (УЗО) называется расширенным дискретным каналом (РДК). В системе ПДС иногда выделяют дискретный канал непрерывного времени. На выходе полунепрерывного канала сигнал является дискретной функцией непрерывного времени.

## Slide 5
5.Модель НКС.
Канал может быть представлен цепью с соответствующей импульсной характеристикой и источниками помех. В канале всегда присутствуют аддитивные гаусовские помехи. Кроме гаусовских в канале действуют помехи:
гармонические (сосредоточенные по частоте),
импульсные (сосредоточенные по времени),
мультипликативные,
перерывы связи (17,4 дБ).

## Slide 6
6.К искажениям формы сигнала, также приводят:
сдвиг частотных составляющих по частоте,
фазовые скачки,
фазовое дрожание.
Дискретный канал Дискретный канал включает НКС + УПС приема и передачи. Алфавит ДК состоит из двух сообщений “1” и “0”. Основными характеристиками ДК являются: скорость передачи информации R [бит/с], скорость модуляции B [Бод]. Верность передачи информации характеризуется коэффициентом ошибок по единичным элементам.

## Slide 7
7.Расширенный дискретный канал Расширенный дискретный канал включает ДК+ Кодер + Декодер канала. Алфавит канала состоит из 2n сообщений, где n – число элементов в кодовой комбинаций. РДК характеризуется: коэффициентом ошибок по кодовым комбинациям, эффективной скоростью передачи информации Основная задача РДК - повышение верности передачи. Методы повышения верности: Меры эксплуатационного и профилактического характера
повышения стабильности работы генераторного оборудования
резервирование электропитания
выявление и замена отказавшего оборудования
повышение квалификации обслуживающего персонала

## Slide 8
8.Мероприятия по увеличению помехоустойчивости передачи единичных элементов
Увеличение отношения сигнал – помеха (увеличение амплитуды, длительности)
применение более помехоустойчивых методов модуляции
совершенствование методов обработки
выбор оптимальных сигналов
Введение избыточности в передаваемую последовательность т.е. помехоустойчивое кодирование