## Slide 1
СРС №2. ДК каналы без памяти, с памятью. Краевые искажения и дробления. Методы регистрации сигналов.
1.Модели дискретных каналов связи
Дискретный канал всегда содержит внутри непрерывный канал. Преобразование непрерывного канала в дискретный производит модем. Поэтому в принципе можно получить математическую модель дискретного канала из модели непрерывного канала при заданном модеме. Образно говоря, модем, осуществляющий переход от непрерывного канала в поток ошибок.

## Slide 2
2.Наиболее важные и достаточно простые модели дискретных каналов следующие.
Постоянный симметричный канал без памяти определяется как дискретный канал, в котором каждый переданный кодовый символ может быть принят ошибочно с фиксированной вероятностью р и правильно с вероятностью 1-р, причём в случае ошибки вместо переданного символа может быть с равной вероятностью принят любой другой символ. Термин “без памяти” означает, что вероятность ошибочного приёма символа не зависит от предистории, т.е. от того, какие символы передавались до него и как они были приняты.

## Slide 3
3.Вероятности переходов в двоичном симметричном канале схематически можно представить в виде графа (рис.3.1).
Рисунок 3.1. Переходные вероятности в двоичном симметричном канале

## Slide 4
4.Постоянный симметричный канал без памяти со стиранием отличается от предыдущего канала тем, что алфавит на выходе канала содержит дополнительный (m+1)-й символ, который часто обозначают знаком “?”. Этот символ появляется тогда, когда демодулятор не может надёжно опознать переданный символ. Вероятность такого отказа от решения или стирания символа pc в данной модели постоянна и не зависит от передаваемого символа.

## Slide 5
5.За счёт введения стирания удаётся значительно снизить вероятность ошибки, иногда её даже считают равной нулю. На рис.3.2 показаны вероятности переходов в такой модели.
Рисунок 3.2. Переходные вероятности в двоичном симметричном канале со стиранием
Несимметричный канал без памяти характеризуется тем, что ошибки в нём возникают независимо друг от друга, однако вероятности ошибок зависят от того, какой символ передаётся. Так, в двоичном несимметричном канале вероятность приёма символа 1 при передаче символа 0 не равна вероятности приёма 0 при передаче 1.

## Slide 6
6.Простейшей моделью двоичного канала с памятью является марковская модель, определяемая матрицей переходных вероятностей:
(3.1)
где р1—условная вероятность принять (i+1)-й символ ошибочно, если предыдущий принят правильно; (1-р1)-условная вероятность принять (i+1)-й символ правильно, если предыдущий символ принят правильно; р2- условная вероятность принять (i+1)-й символ ошибочно, если предыдущий принят ошибочно; (1-р2)-условная вероятность принять (i+1)-й символ правильно, если предыдущий символ принят ошибочно.

## Slide 7
7.Безусловная (средняя) вероятность ошибки p в таком канале должна удовлетворять уравнению: р=Р2р+З1(1-р) Откуда
Другой подход к построению математических моделей каналов связан с методом переменных состояния. Важной особенностью этого метода является возможность непосредственного моделирования систем, описываемых уравнениями состояния с помощью аналогового или цифрового вычислительного устройства. Уравнения состояния обычно составляют в виде системы дифференциальных уравнений первого порядка, которую приводят к форме векторного (матричного) дифференциального уравнения первого порядка. Этот метод даёт универсальный подход для моделирования каналов передачи информации систем связи для самых различных сообщений, способов кодирования и модуляции, линий связи с детерминированными и случайными параметрами и аддитивными шумами.
(3.2)

## Slide 8
8.Краевые искажения и дробления.
Под действием различных дестабилизирующих факторов: не идеальность характеристик НКС; действие помех, элементы сигнала могут искажаться по длительности, т. е. появляются краевые искажения и дробления.
Индивидуальные КИ – смещения ЗМ относительно идеального значащего момента Относительные КИ – это индивидуальные, отнесенное к длительности единичного элемента.
Преобладания – элементы одного знака удлиняются, а другого укорачиваются. Дробления – это искажения, при которых один элемент преобразуется в несколько более коротких (дробится).

## Slide 9
9.Методы регистрации сигналов. Процесс определения и запоминания значащей позиции сигнала данных – называется регистрацией.
Метод стробирования – значащая позиция принимаемого элемента определяются на основании анализа знака импульса в середине единичного интервала. Если индивидуальное КИ не превышает 0,5τ, то элемент регистрируются правильно.
Исправляющая способность – это величина, на которую допускаются смещения ЗМ, не вызывающее неправильный прием элемента. Интегральный метод регистрации - решение о виде принятого элемента выносится на основании анализа напряжения на всем единичном интервале.
В идеальном случае (если единичный. элемент не искажен), то Uвых = 1; решением о «1» принимается при Uвых >= 0,5; решением о «0» принимается при Uвых < 0,5.