## Slide 1: Классификация и система обозначений

## Slide 2
Выпускаемые с 1980 г. тиристоры имеют классифика­цию и систему обозначений, установленные ГОСТ 20859.1-89

## Slide 3
В эксплуатации находятся тиристоры, система обозначений кото­рых регламентировалась стандартами (ГОСТ 10862-72, ГОСТ 14069-72 и др.), в настоящее время отмененными. В основу обозначений тиристоров положен буквенно-цифровой код, состоящий из четырех элементов (ГОСТ 10862-72)

## Slide 4: Первый элемент (буква или цифра)
обозначает исходный материал: Г, или 1, - германий; К, или 2, - кремний; А, или 3, - арсенид галлия.

## Slide 5: Второй элемент (буква)
вид прибора: Н - диодный тиристор (динистор); У - триодный тиристор.

## Slide 6: Третий элемент
Цифра (от 1 до 9), обозначающая порядковый номер модификации (разработки);

## Slide 7: Четвертый элемент
Цифра (от 1 до 9), обозначающая классификационный размер корпуса прибора;

## Slide 8: Пятый элемент
Цифра (от 0 до 5), обозначающая кон­структивное исполнение;

## Slide 9: Шестой элемент
Число, равное значению максималь­но допустимого среднего тока в открытом состоянии для тиристоров, лавинных тиристоров, оптотиристоров, комбинированно выключаемых тиристоров, максимально допустимого импульсного тока для импульсных тиристоров, максимально допустимого действующего тока для симисторов и импульсного запираемого тока для запираемых тиристоров. Для тиристоров-диодов шестой элемент состоит из дроби, в числителе которой - значение максимально допустимого среднего тока в открытом состоянии, а в знаменателе - значение максимально допустимого среднего тока в обратном проводящем состоянии;

## Slide 10: Седьмой элемент
Буква X для приборов с обратной полярностью (основание корпуса - катод);

## Slide 11: Восьмой элемент
Число, обозначающее класс по по­вторяющемуся импульсному напряжению в закры­том состоянии (сотни вольт);

## Slide 12: Девятый элемент
Группа цифр, обозначающая соче­тание классификационных параметров: для низкочастотных приборов (аббревиатура «зс» означает запертое состояние, а аббревиатура «кр» критическое значение); и для высо­кочастотных приборов и для быстродействующих приборов; для симметричных ти­ристоров (симисторов) и тиристоров-диодов вместо (du3C/dt)кp классификационным параметром являет­ся .

## Slide 13: ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ
Общая характеристика оптоэлектронных приборов
Оптоэлектронными называют приборы, которые чувствительны к электромагнитному излучению в видимой, инфракрасной и ультрафиолетовой областях, а также при­боры, производящие или использующие такое излучение.

## Slide 14: Излучающий диод (светодиод)
Излучающий диод, работающий в видимом диапазоне волн, часто называют светоизлучающим, или светодиодом.
Рассмотрим устройство, характеристики, параметры и систему обозначений излучающих диодов.
Устройство. Схематическое изображение структуры излучающего диода представлено на рис. 1.120, а; его условное графическое обозначение - на рис. 1.120, б.
Излучение возникает при протекании прямого тока диода в результате рекомбинации электронов и дырок в области р-n-перехода и в областях, примыкающих к указанной области. При рекомбинации излучаются фотоны.

## Slide 15
Характеристики и параметры. Для излучающих диодов, работающих в видимом диапазоне (длина волны от 0,38 до 0,78 мкм, частота около, но меньше 1015 Гц), ши­роко используются следующие характеристики:

## Slide 16
рис. 1.120

## Slide 17
Для излучающих диодов, работающих не в видимом диапазоне, используют характеристики, отражающие за­висимость мощности излучения Р от тока диода i.
Изобразим яркостную характеристику для светоизлучающего диода типа AЛ102А (рис. 1.121). Цвет свечения это­го диода – красный.

## Slide 18
рис. 1.121

## Slide 19
Изобразим график зависимости силы света от тока для светоизлучающего диода типа AЛ316A (рис. 1.122) (цвет свечения - красный).
Изобразим зону возможных положений (рис. 1.123) графика зависимости мощности излучения от тока для излучающего диода типа AЛ119A, работающего в инфра­красном диапазоне (длина волны 0,93...0,96 мкм).

## Slide 20
рис. 1.122

## Slide 21
рис. 1.123

## Slide 22: Приведем для диода типа AJ119А его некоторые пара­метры:
время нарастания импульса излучения - не более 1000 нс;
время спада импульса излучения - не более 1500 нс;
постоянное прямое напряжение при i более 3 В;
постоянный максимально допустимый прямой ток при t < +85°С - 200 мА;
температура окружающей среды -60...+85°С.

## Slide 23: Система обозначений.
Давно существующая система обозначений предполагает использование двух или трех букв и трех цифр, например AЛ316 или AЛC331 и приве­дена в [3]. Первая буква указывает на материал, вторая (или вторая и третья) - на конструктивное исполнение: Л - единичный светодиод, ЛС - ряд или матрица светодиодов. Последующие цифры (а иногда буквы) обознача­ют номер разработки. Нельзя не признать такую систему несовершенной.

## Slide 24: В настоящее время источники излучения обозначают­ся как частный случай индикаторов. Современные обозна­чения индикаторов содержат семь элементов.
Первый элемент - буква И, обозначающая принадлеж­ность прибора к знакосинтезирующим индикаторам (ЗСИ).

## Slide 25: Второй элемент
Буква, обозначающая вид индикато­ра: Н - вакуумные накаливаемые; Л - вакуумные элект­ролюминесцентные; Ж - жидкокристаллические; П - полупроводниковые; Э - электролюминесцентные.

## Slide 26: Третий элемент
Буква, характеризующая отобража­емую информацию: Д - единичная; Ц - цифровая; В - буквенно-цифровая; Т - шкальная; М - мнемоническая; Г - графическая.

## Slide 27: Четвертый элемент
Число, указывающее на поряд­ковый номер разработки: номер с 1-го по 69-й - индика­торы без встроенного управления; с 70-го по 99-й - со встроенным управлением.

## Slide 28: Пятый элемент
Буква, обозначающая принадлеж­ность индикатора к одной из классификационных групп приборов, изготовленных по общему технологическому процессу. Используются буквы русского алфавита от А до Я (не употребляются 3, О, Ы, Ь, Ъ, Ш, Щ).

## Slide 29: Шестой элемент
Дробь или произведение, характери­зующее информационное поле индикатора (кроме единич­ных индикаторов). Для одноразрядных и многоразрядных сегментных индикаторов - дробь, числитель которой число сегментов, знаменатель - число разрядов. Для од­норазрядных и многоразрядных матричных индикато­ров - дробь, числитель которой - число разрядов, зна­менатель - произведение числа элементов в строке на число элементов в столбце. Для матричных индикаторов без фиксированных знакомест - произведение числа элементов в строке на число элементов в столбце. Для
мнемонических и шкальных индикаторов шестой элемент указывает число элементов индикатора.

## Slide 30: Седьмой элемент
Буква, обозначающая цвет свечения. Для одноцветных индикаторов: К - красный, Л - зеле­ный, С - синий, Ж - желтый, Р - оранжевый, Г - го­лубой (для одиночных и полупроводниковых индикаторов всех видов). Для многоцветных индикаторов всех видов буква М.

## Slide 31: Фоторезистор
Фоторезистором называют полупроводниковый рези­стор, сопротивление которого чувствительно к электро­магнитному излучению в оптическом диапазоне спектра. Дадим схематическое изображение структуры фоторези­стора (рис. 1.124, а) и его условное графическое обозна­чение (рис. 1.124, б).

## Slide 32
рис. 1.124

## Slide 33
Фоторезисторы часто характеризуются зависимостью тока i от освещенности Е при заданном напряжении на резисторе. Это так называемая люкс-амперная характери­стика.
Изобразим такую характеристику для фоторезистора типа ФСК-Г7, который работает в видимой части спект­ра (рис. 1.125).

## Slide 34
рис. 1.125

## Slide 35: Часто используют следующие параметры фоторезисторов:
номинальное темновое (при отсутствии светового потока) сопротивление (для ФСК-Г7 это сопротив­ление равно 5 МОм);
интегральную чувствительность (чувствительность называют интегральной, так как ее определяют при освещении фоторезистора светом сложного спект­рального состава). Интегральная чувствительность (токовая чувствитель­ность к световому потоку) S определяется выражением
где - так называемый фототок (это разность между то­ком при освещении и током при отсутствии освещения;
- световой поток
Для фоторезистора ФСК-Г7 S- 0,7 А/лм.

## Slide 36: Фотодиод
Рассмотрим устройства, основные физические процессы, характеристики и параметры фотодиода.

## Slide 37: Устройство и основные физические процессы. Изобразим упрощенную структуру фотодиода (рис. 1.126, а) и его ус­ловное графическое обозначение (рис. 1.126, б).

## Slide 38
рис. 1.126

## Slide 39
Физические процессы, протекающие в фотодиодах, носят обратный характер по отношению к процессам, протекающим в светодиодах. Основным физическим яв­лением в фотодиоде является генерация пар электрон- дырка в области перехода и в прилегающих к нему областях под действием излучения.
Генерация пар электрон-дырка приводит к увеличению обратного тока диода при наличии обратного напряжения и к появлению напряжения uак между анодом и катодом при разомкнутой цепи. Причем в соответствии со сделан­ным замечанием о разделении электронов и дырок (дырки переходят к аноду, а электроны - к катоду).