## Slide 1: КГУ им. А. Байтурсынова
Тема презентации: Резисторы, Конденсаторы, Трансформаторы, Полупроводниковые приборы.

## Slide 2: Резисторы

## Slide 6: Резисторы
В схемах автоматики применяется значительное количество резисторов как постоянных по величине, так и переменных (рис. 1). В зависимости от материала токопроводящей части они могут быть проволочными и непроволочными. Проволочные сопротивления используются тогда, когда необходимо применение резисторов с большой мощностью рассеивания или нужна высокая точность, температурная стойкость. Температурный коэффициент сопротивления (ТКС) для проволочных резисторов мал и им пренебрегают. Вместе с тем проволочные резисторы имеют высокий уровень собственных шумов, так как по своей конструкции все они являются небольшими катушками индуктивности, внутри которых находится противо Э.Д.С помех.

## Slide 7: Резисторы
В настоящее время используют постоянные проволочные резисторы
ПЭ, ПЭВ, ПЭВР, ПТ и др., большинство из которых выдерживает
изменение температуры от - 60 до +150°С и влажности до 98% (при
температуре 20±5°C),и переменные проволочные резисторы марки ПП
различных модификаций. Непроволочные резисторы имеют значительно
больший ТКС (где ТКС = AR/RAt) —порядка 10 -3 1/град, но почти
совершенно не имеют собственных шумов (1—5 мкВ), что особенно
важно в высокочастотных схемах. Наиболее распространенными типами
непроволочных постоянных резисторов являются ВС, МЛТ, УЛИ, КЛМ и
др. В настоящее время наиболее широко используются резисторы МЛТ.
Типы переменных непроволочных резисторов — СП, СПО.

## Slide 8: Резисторы
Широко применяются также малогабаритные непроволочные постоянные
резисторы типа МЛТ—0,25, МТ—0,125 и МТ—0,25, а также резисторы
типа УЛМ, КИМ и тепловлагостойкие объемные ТВО. В малогабаритной
аппаратуре используются и проволочные резисторы: постоянные марок
ПТМН, ПТМК, ПТММ и переменные СПО - 0,5 СП5 - 1 и др.
Ряды номинальных величии постоянных резисторов приведены в табл.
1,2.

## Slide 9: Конденсаторы

## Slide 10: Конденсаторы
В схемах используются конденсаторы постоянной и переменной емкости
(рис. 2) и подстроечные конденсаторы.В зависимости от вида диэлектрика
конденсаторы делятся на: воздушные, бумажные, слюдяные,
керамические, электролитические и др. К числу основных технических
Характеристик конденсаторов относятся: номинальная величина и класс
точности (табл3.), рабочее напряжение и температурная стабильность,
определяемая величиной температурного коэффициента емкости (ТКЕ).
Наиболее часто используются постоянные конденсаторы следующих
типов: бумажные — КБГ, МБГ; слюдяные — КСО, КСГ; керамические —
КТ, КД; электролитические — КЭ.

## Slide 11: Конденсаторы
В последнее время появилось много различных типов малогабаритных
конденсаторов, к числу которых относятся конденсаторы типов КЛС, КД,
КПС, СГМ, БМ, ПМ, ФТ, электролитические ЭТ, ЭМ, ЭТО и др.

## Slide 13: Трансформаторы

## Slide 15: Трансформаторы
Трансформаторы (рис. 3), используемые в электронике, можно
разделить на три типа: низкочастотные, работающие в области до 20 кГц,
высокочастотные и импульсные.
Низкочастотные используются как силовые, входные, выходные и
межкаскадные. Высокочастотные и импульсные используются в
высокочастотных и импульсных схемах как трансформаторы связи.
Возможны также и другие применения трансформаторов. Силовые
трансформаторы могут быть низковольтными для питания накальных
цепей (тип ТН), высоковольтными — для питания анодов (тип ТА) и
комбинированными (тип ТНА).

## Slide 16: Трансформаторы
По конструкции сердечников трансформаторы делятся на три вида: с
плоским, с тороидальным и с разрезным сердечником из ленточной стали.
Плоские сердечники собираются из пластин Ш-, П-, Г-образной
формы. Катушки для трансформаторов с плоским сердечником
наматываются на каркас, изготовленный и t прессшпана, гетинакса,
текстолита и т. д. Укладка провода в катушку производится рядами или
внавал.

## Slide 17: Трансформаторы
При рядовой намотке между рядами укладываются изолирующие
прокладки из ленточных изолирующих материалов.
Тороидальные трансформаторы наматываются на предварительно
изолированные тороидальные сердечники (табл. 5) из ленточной стали
Э310.

## Slide 20: Трансформаторы
В настоящее время при серийном изготовлении трансформаторов
широко используют разрезные ленточные сердечники (трансформаторы
типов ТН, ТНА, ТА).

## Slide 21: Полупроводниковые приборы

## Slide 22: Полупроводниковые приборы
Диоды. Химически чистый кристалл вещества находится в электрическом
равновесии. Если же в него ввести ничтожное количество посторонней
примеси, положение резко меняется. Так, если в четырехвалентный
германий ввести добавку пятивалентной сурьмы, то сурьма отдает свой
электрон с внешней оболочки, становясь положительным ионом, а в
кристалле создается избыток электронов. Такая система имеет
электронную или n-проводимость. Вещество, придающее системе
проводимость, называют донором.

## Slide 23: Полупроводниковые приборы
Если к тому же нейтральному германию добавить трехвалентный индий,
то он стремится забрать себе четвертый электрон от окружающих атомов
германия, создавая у них недостаток электронов или «дырки». Сам же
индий становится отрицательным ионом. Такие системы называются
системами с p-проводимостью, а вещества, создающие p-проводимости –
акцепторами.

## Slide 24: Полупроводниковые приборы
Если присоединить вещество с р-проводимостью к веществу с n-
проводимостью, то под действием электростатических сил электроны
вещества с n-проводимостью будут отталкиваться от отрицательных
ионов вещества с р-проводимостью, а дырки вещества с р-
проводимостью — от положительных ионов вещества с n-проводимостью.
Таким образом, на границе двух веществ образуется потенциальный
барьер по отношению к «дыркам» со стороны вещества с n-
проводимостью и по отношению к «дыркам» со стороны вещества с p
проводимостью (рис. 4).

## Slide 26: Полупроводниковые приборы
Сам же пограничный слой электрически нейтрален, т. е. его
суммарный заряд равен нулю. Если же к веществу с n-проводимостью
подключить отрицательный полюс источника питания, а к веществу c p-
проводимостью подключить положительный полюс, то электроны под
действием отталкивающих сил отрицательного полюса будут
перемещаться в сторону положительного полюса, преодолевая
сравнительно небольшой потенциальный барьер.

## Slide 27: Полупроводниковые приборы
Недостаток электронов в n-части восполняется источником питания.
Таким образом, в этой системе протекает ток и такая полярность
называется прямой, а ток — прямым током. Если изменить полярность
источника питания, то система оказывается под обратным напряжением.
При этом электроны участка с n-проводимостью перемещаются к
положительному полюсу, а «дырки» — к отрицательному. Таким образом,
через пограничный слой основные носители зарядов не проходят.

## Slide 28: Полупроводниковые приборы
Некоторый обратный ток возникает за счет того, что «дырки», имеющиеся
в n-области, и электроны, имеющиеся в р-области и не являющиеся там
основными носителями зарядов, проходят навстречу друг другу через
запирающий слой. Но если обратное напряжение превысит определенное
значение (так называемое максимальное обратное напряжение), то
происходит пробой пограничного слоя и обратный ток резко возрастает.
Следовательно, если не превышать U обр. max, то такая
полупроводниковая система выполняет выпрямительные функции и
называется полупроводниковым диодом.

## Slide 29: Полупроводниковые приборы
Свойства диодов определяются их вольтамперными характеристиками
(рис. 5), т. е. зависимостью пропускаемого тока от приложенного
напряжения. Участок OA соответствует включению диода в прямом
направлении, участок ОВ — в обратном. Вольтамперная характеристика
диода зависит от температуры окружающей среды. С увеличением
температуры увеличиваются прямой и обратный токи и уменьшается
максимальное обратное напряжение (рис. 6).

## Slide 32: Полупроводниковые приборы
Так, с увеличением температуры на 1° падение напряжения на диоде в
прямом направлении уменьшается примерно на 2 мВ. При увеличении
температуры на каж­дые 10° обратный ток увеличивается в 2 раза для
германиевых и в 2,5 раза для кремниевых диодов. Свойства диода в
каждой данной точке характеристики определяются динамическим
сопротивлением Rд = dU/dl. Динамическое сопротивление в прямом
направлении сильно меняется с изменением тока. Приближенно можно
считать, что при температуре 20 °С Rд = 26/Iпр, где Iпр в мА, а Rд в Ом.

## Slide 33: Полупроводниковые приборы
Полупроводниковые диоды различаются по применению и конструкции.
Выпрямительные диоды предназначены для использования в
выпрямительных схемах низкой частоты (50— 2000 Гц). По конструкции —
это плоскостные диоды. Различаются выпрямительные диоды по
максимальному напряжению и току (табл. 6).

## Slide 35: Полупроводниковые приборы
В настоящее время имеются кремниевые диоды с обратным напряжением
до 2000 В, германиевые диоды, допускающие плотность тока до
1000 А/см2 и мощностью в несколько киловатт. С увеличением частоты
коэффициент полезного действия выпрямительных диодов ухудшается.
Поэтому при детектировании высокочастотных сигналов используются
точечные диоды (табл. 7). Высокочастотные диоды могут также
использоваться для модуляции и других нелинейных преобразований
электрических сигналов.

## Slide 37: Полупроводниковые приборы
В импульсных схемах в качестве ключевых элементов приме­няются импульсные
диоды, имеющие длительность переходных процессов порядка долей
микросекунд. Импульсные диоды характеризуются следующими величинами:
1) Временем установления прямого сопротивления, т. е.промежутком времени
между началом импульса прямого тока и тем моментом, когда падение
напряжения на диоде уменьшается до значения 1,2 Uном.
2) Максимальным импульсным сопротивлением Rимп.max=Uимп.пр.max/Iимп.пр.max;
3) Временем восстановления обратного сопротивления, т. е. промежутком
времени между подачей запирающего импульса и тем моментом, когда обратный
ток через диод достигнет заданного уровня.

## Slide 38: Полупроводниковые приборы
При прохождении по диоду прямого тока в его базе накапливается заряд,
который при подаче обратного напряжения дает бросок обратного тока.
Время рассасывания этого тока и определяет тВОсст.
Импульсные диоды имеют небольшую собственную емкость.
Для стабилизации напряжения используются кремниевые стабилитроны
(табл. 8), т. е. кремниевые диоды, работающие на обратных ветвях вольт
амперной характеристики. В схемах стабилитроны обозначаются, как это
указано на рис. 7.

## Slide 41: Полупроводниковые приборы
В усилителях, генераторах и переключающих схемах используются
туннельные диоды (рис. 8). На вольтамперной характеристике
туннельных диодов имеется участок с отрицательным динамическим
сопротивлением (рис. 9).
Таким образом, если превысить ток Iп, то диод скачком переходит из
положения 1 в положение 2. При последующем уменьшении тока до Iв
диод переходит скачком в состояние 3. Быстродействие переключающих
схем с туннельными диодами определяется тпер, т. е. временем
переключения от напряжения Uп до напряжения Uв.

## Slide 44: Полупроводниковые приборы
В ключевых схемах, особенно в схемах регулируемого привода,
используются переключающие диоды-тиристоры (рис. 10, табл. 9).

## Slide 47: Полупроводниковые приборы
Вольтамперная характеристика их представлена на рис 11.

## Slide 49: Полупроводниковые приборы
Участок OA соответствует выключенному состоянию диода. Параметры
покоя определяются током утечки Iут и прямым напряжением U/пр.max
При увеличении напряжения до Uвкл Rд становится равным нулю, а
рабочая точка неустойчивой. Ток резко увеличивается. Для поддержания
диода во включен­ном состоянии необходимо, чтобы по диоду проходил
ток больший чем Iвыкл. Для неуправляемых диодов-динисторов Uвкл
постоянно, в управляемых тиристорах оно зависит от величины импульса,
передаваемого на специальный электрод.

## Slide 50: Полупроводниковые приборы
Запирание диода происходит при перемене полярности выпрямляемого
напряжения. Наибольшая частота переключений определяется временем
включения Твкл, т. е. временем между подачей импульса вклю-
чения и тем моментом, когда напряжение на диоде уменьшится до
заданного уровня, и временем выключения Твыкл, т. е. промежутком
между моментом подачи запирающего напряжения и моментом, когда ток
достигнет величины Iут.пр.

## Slide 51: Полупроводниковые приборы
Кроме вышеперечисленных диодов имеется еще один вид — так
называемые варикапы (рис. 12). Это диоды, емкость p-n-перехода
которых можно изменять в зависимости от приложенного напряжения.
Основной параметр варикапа — номинальная емкость Сном при
номинальном напряжении, а также максимальная и минимальная емкость
при максимальном и минимальном напряжениях смещения.

## Slide 53: Полупроводниковые приборы
Качество варикапа определяется добротностью, т. е. отношением Хс к
полному сопротивлению на заданной частоте. Емкость варикапа зависит
от температуры и определяется температурным коэффициентом емкости.

## Slide 54: Транзисторы

## Slide 55: Транзисторы
Если в монокристалле с n-проводимостыо создать область
p-проводимостью или в монокристалле с p-проводимостыо создать
область с n-проводимостью так, что на границах этих областей с
монокристаллом создадутся p-n-переходы (рис. 13), то такие системы
получат свойства триода и будут называться n-p-n или p-n-p
транзисторами (рис. 14).

## Slide 58: Транзисторы
Рассмотрим работу p-n-p-транзистора. Подключим внешний источник
напряжения к крайним областям и назовем ту область.
к которой подсоединен плюс, эмиттером, а другую — коллектором
(рис.15). Среднюю же область назовем базой. Таким образом, к эмиттеру
приложено положительное напряжение, а к коллектору — отрицательное.

## Slide 60: Транзисторы
При такой схеме по системе ток не пойдет, так как, хотя переход
эмиттер— база находится под прямым напряжением, переход
база — коллектор - под обратным. Включим между базой и эмиттером
дополнительный источник питания так, чтобы на базе было
отрицательное напряжение. В этом случае по переходу эмиттер — база
пойдет ток, пропорциональный приложенному напряжению Uб.

## Slide 61: Транзисторы
«Дырки» из эмиттера начнут переходить в базу. Но база
выполняется очень тонкой, так что площадь p-n-перехода
много больше площади поверхности, с которой отводятся
«дырки». Повышенная концентрация «дырок» у отводящего электрода
создает объемный отталкивающий заряд и большинство «дырок»
начинает переходить через n-p-переход в коллектор под действием
отрицательного напряжения Uk, образуя коллекторный ток Iк. Меняя
величину и напряжения Uб, мы будем менять Iк. В n-p-n-транзисторах
наблюдается подобная картина, только полярность Uk и Uб обратная.

## Slide 62: Транзисторы
Различают три схемы включения транзисторов (рис. 16). При включении
транзистора по схеме с общим эмиттером входное напряжение подается
между базой и эмиттером, а выходное снимается между коллектором и
эмиттером. При этом сдвиг фаз между Uвых и Uвх равен 180°. Входное и
выходное сопротивления при этом отличаются не очень сильно, что
допускает согласование нескольких ступеней.

## Slide 64: Транзисторы
При включении по схеме с общей базой входной сигнал подается между
эмиттером и базой, а выходной — между коллектором и базой, и сдвиг
фаз между ними равен нулю. Особенность такой схемы — небольшое
входное (около 10 Ом) и большое выходное (несколько сотен килоом)
сопротивления.
При включении по схеме с общим коллектором входной сигнал подается
между базой и коллектором, а выходной снимается между эмиттером и
коллектором. Эта схема обладает высоким входным и низким выходным
сопротивлениями.

## Slide 65: Транзисторы
В схемах с общей базой после цифр
ставится буква б, в схемах с общим
эмиттером — э. Перевод h-параметров в
параметры Т-образных схем
осуществляется по следующим
формулам:

## Slide 67: Транзисторы
Величины h-параметров измеряются, как правило, на низкой частоте
(50—1000 Гц). На высокой частоте α и β становятся комплексными
числами, что означает появление фазового сдвига.
Для практических расчетов используют в основном две характеристики
транзистора: входную, т. е. зависимость входного тока от напряжения
входа при постоянном значении выходного напряжения, и выходную, т. е.
зависимость выходного тока от выходного напряжения при постоянном
значении входного тока. При этом чаще всего используют характеристики
для схем с общим эмиттером (рис. 18).

## Slide 69: Транзисторы
При повышении температуры входная характеристика сдвигается в
сторону больших токов, так как сопротивление p-n-перехода
уменьшается. При уменьшении температуры она сдвигается в сторону
меньших токов (рис. 19).
При расчете транзисторных схем необходимо учитывать неуправляемые
токи транзистора, к которым относятся обратный, ток коллекторного
перехода Iк. о при отключенном эмиттере, обратный ток эмиттерного
перехода Iэ. о при отключенном коллекторе и начальный ток коллектора
Iк. н при замкнутой на эмиттер базе.

## Slide 71: Транзисторы
Если транзистор работает в режиме, при котором токи и напряжения
между выводами его меняются в широких пределах,
то используется ряд других параметров. Например, статический
коэффициент усиления по току βст = (Iк — Iк.о)/(Iб — Iк.о), статическая
крутизна прямой передачи Sст — отношение постоянного тока
коллектора к постоянному напряжению на входе транзистора, и ряд
других.

## Slide 72: Транзисторы
По конструкции различают плоскостные и точечные транзисторы. Последние
используют в высокочастотных схемах. Для силовых цепей применяются
плоскостные транзисторы. Транзисторы, изготовленные способом диффузии,
называются дрейфовыми. Основными материалами для изготовления
транзисторов, так же как и диодов, являются германий и кремний.
Особым видом полупроводниковых приборов является полупроводниковый
тетрод (рис. 20). В тетродах к базе подводится дополнительный потенциал с
противоположной стороны от основного. Этот потенциал прижимает поток
основных носителей
зарядов к базовому выводу, что уменьшает сопротивление области базы, так как
ее основная часть располагается вблизи источника Uб. Благодаря уменьшению
сопротивления базы уменьшается роль емкости p-n-перехода, что позволяет
увеличить допустимую частоту усиливаемого сигнала. В тетродах
дополнительный электрод, имеющий собственную проводимость, обозначается
буквой i.

## Slide 74: Термисторы

## Slide 75: Термисторы
Одним из видов полупроводниковых приборов являются термисторы
(табл. 10), т. е. резисторы, омическое сопротивление которых зависит от
температуры. По сравнению с проволочными терморезисторами
термисторы обладают в 8 - 10 раз большим температурным
коэффициентом и малой электрической проводимостью. Высокое
собственное начальное сопротивление позволяет не учитывать
сопротивление соединительных проводов в измерительных схемах.

## Slide 77: Термисторы
Тогда В и Roo определяются по формулам :

## Slide 78: Термисторы
При расчетах необходимо учитывать, что протекание тока через
термистор вызывает его нагревание, что вносит известные искажения.
Поэтому допустимый ток через термистор при данном напряжении
находят из вольтамперной характеристики. Вольтамперная
характеристика строится на основании равенства UI = B0, где 0 = Тт —
Т0, Т0 — температура окружающей среды, Тт — температура термистора
(она из-за собственного нагрева будет несколько выше, чем Т0), b —
коэффициент рассеяния тепла рабочего тела термистора. Задавая
различные значения U при определенных Т0, Тт, находим
соответствующий им ток термистора.

## Slide 79
Конец !!!