## Slide 2
ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МИКРОСХЕМЫ
СТЕПЕНЬ ИНТЕГРАЦИИ
КЛАССИФИКАЦИЯ ИМС
ОСОБЕННОСТИ ИС НА ПРИМЕРЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ

## Slide 3
Интегральная микросхема – микроэлектронное изделие, содержащее не менее пяти активных элементов (транзисторов, диодов) и пассивных элементов (резисторов, конденсаторов, дросселей), которые изготовляются в едином технологическом процессе, электрически соединены между собой, заключены в общий корпус и представляют неразделимое целое.
НАЧАЛО

## Slide 4: НАЗАД

## Slide 5
С точки зрения интеграции основными параметрами интегральных микросхем является плотность и степень интеграции. Плотность упаковки характеризует количество элементов в единице объема ИМС, степень интеграции – количество элементов, входящих в состав ИМС. По степени интеграции все ИМС принято подразделять на ИМС : первой степени интеграции – до 10 элементов, второй степени – от 10 до 100 элементов, и третьей степени – от 100 до 1000 элементов и т.д.
НАЧАЛО

## Slide 6
По назначению все ИМС подразделяются на 2 класса : линейно-импульсные и логические.
К линейно-импульсным микросхемам относят микросхемы, которые обеспечивают примерно пропорциональную зависимость между входными и выходными сигналами.
Логические интегральные микросхемы, как правило, представляют собой устройства с несколькими входами и выходами. В них как входные, так и выходные напряжения могут принимать лишь определенные значения. Основными параметрами этих микросхем являются входное и выходное напряжения и быстродействие.
НАЧАЛО

## Slide 7
По конструктивно-технологическим признакам ИС делят на: п о л у п р о в о д н и к о в ы е и г и б р и д н ы е ИМС
П о л у п р о в о д н и к о в ы е, в которых все элементы ( диоды, резисторы, транзисторы, конденсаторы и соединения между ними ) выполняются в объеме и на поверхности кристалла полупроводника в процессе единого технологического цикла. Изготовление осуществля­ется в несколько этапов с помощью фотолитографии, диффузии, ионного легирования и др..
НАЧАЛО

## Slide 8
Г и б р и д н ы е ИМС выполняются в виде пленок , наносимых на поверхность из диэлектрика (керамика или стекло) и навесных бескорпусных активных элементов (транзисторов, дросселей), прикрепленных к основанию. Так, для создания резистора напыляется полоска нихрома или кермета, для создания конденсатора наносится слой проводника, затем диэлектрика, затем снова проводника, транзистор создан трехслойной n-p-n структурой.
Гибридные ИМС делятся на:
- тонкопленочные;
- толстопленочные.
НАЧАЛО

## Slide 9
По характеру выполняемых операций ИМС делятся на ц и ф р о в ы е и а н а л о г о в ы е
Ц и ф р о в ы е ИМС предназначены для преобразования и обработки дискретных сигналов (сигналов в виде последовательности импульсов), у них выходное напряжение зависит от наличия или отсутствия напряжения на различных входах. Используются в вычислительной технике, автоматике, измерительной технике.
А н а л о г о в ы е ИМС применяются в качестве усилителей, генераторов, стабилизаторов тока и напряжения и других устройств, которые работают с сигналами в виде непрерывных функций.
НАЧАЛО

## Slide 10
Особенности ИМС на примере полупроводниковой :
1. ИС самостоятельно выполняет законченную, часто весьма сложную функцию. ИС может рассматриваться не только как элемент с определенными параметрами, но и как устройство с определенной электрической схемой.
2. Снимаются принципиальные ограничения по усложнению функций аппаратуры, которые были свойственны традиционному построению радиоэлектронных устройств на дискретных элементах.
3. На одном и том же кристалле можно реализовать узел различный сложности.
НАЧАЛО

## Slide 11
4. Элементы ИМС отличаются от аналогичных дискретных элементов:
Большой разброс параметров относительно расчетных (из-за малых размеров, невозможностью подгонки и подстройки).
Ограничение номинальных значений – сопротивлений и емкостей (из-за малой площади). Индуктивность вовсе не реализуется.
Однотипные элементы одной ИМС характеризуется высокой идентичностью параметров и характеристик.
Наличие ряда паразитных параметров (токи утечки в подложку, появление емкостных и индуктивных связей между близкорасположенными элементами, соединениями и подложкой).
НАЧАЛО

## Slide 12
5. В ИМС при создании функционального узла предпочтение отдается активным элементам перед пассивными. При построении аналогичных узлов на дискретных элементах, наоборот, стремятся уменьшить количество дорогих активных элементов (транзисторов и т.п.).
6. В ИМС реализуются некоторые типы элементов, которые не имеют дискретных аналогов (многоэмиттерные транзисторы, элементы с инжекционным питанием, структуры с распределенными параметрами и др.).
НАЧАЛО

## Slide 13
Определение
Интегральная микросхема –это микроэлектронное изделие, выполняющее определенные функции преобразования, имеющее высокую плотность упаковки электрически соединенных между собой элементов и компонентов .

## Slide 14
Классификация интегральных микросхем:
По степени сложности
По характеру выполняемых операций и виду сигналов
По конструктивно-технологическому признаку
По функциональному назначению
По наличию или отсутствию корпуса

## Slide 15
По степени сложности:
малые(простые) - К  1
средние- К  2
большие- К  3
сверхбольшие- К  3
(характеризуется степенью интеграции К= lg N, где N- число элементов и компонентов, входящих в ИМС )

## Slide 16
По характеру выполняемых операций и виду сигналов:
Цифровые
(Работают в импульсном режиме и могут находиться в одном из двух резко различных состояний:- 0 и 1- и соответствующие им сигналы )
Аналоговые
(Работают в таких режимах, когда изменения токов и напряжений в заданном диапазоне происходят непрерывно )

## Slide 17
По конструктивно-технологическому признаку :
Монолитные
Пленочные
Гибридные
Совмещенные

## Slide 18
Монолитные
В монолитных ИМС все элементы выполнены на основе одного кристалла полупроводникового материала - активной подложки.

## Slide 19
Пленочные
Все элементы представляют собой пленки, нанесенные на диэлектрическое основание (пассивную подложку).
Различают тонкопленочные и толстопленочные ИМС.

## Slide 20
Гибридные
Пассивные элементы (резисторы, конденсаторы и т.п.) выполнены в виде пленок, нанесенных на диэлектрическую подложку, а активные элементы (диоды, транзисторы и др.) являются навесными.

## Slide 21
Совмещенные
Изготавливаются на основе технологии полупроводниковых и пленочных микросхем, т.е. транзисторы и диоды выполняются так же , как и в полупроводниковых ИМС, а пассивные элементы и межсоединения наносят в виде пленок на ту же подложку. Подложка для обеспечения электрической изоляции перед этим окисляется.

## Slide 22
По функциональному назначению:
Генераторы
Детекторы
Коммутаторы и ключи
Логические элементы
Модуляторы
Схемы задержки
Триггеры
Усилители и др.

## Slide 23
Условные обозначения
(Схема условного обозначения)
Первый элемент – цифра, указывающая конструктивно-технологическое исполнение.
Второй элемент – две цифры, обозначающие порядковый номер серии микросхем.
Третий элемент – две буквы, указывающие функциональное назначение.
Четвертый элемент – порядковый номер разработки микросхем по функциональному признаку в данной серии.
( Буквы К, КМ и КР в начале условного обозначения характеризуют условия их приемки на заводе-изготовителе ).

## Slide 24
Схема условного обозначения

## Slide 26
Технология изготовления
Наращивание полупроводникового материала
на кремниевой подложке
Металлизация
Резка на кристаллы
Сборка
Контроль качества

## Slide 27
Наращивание полупроводникового материала
на кремниевой подложке

## Slide 28
Металлизация
Процесс получения на поверхности кристалла определенной конфигурации проводящих дорожек и контактных площадок. Первые служат для связи различных областей (элементов) кристалла в единую электрическую схему. Контактные же площадки применяются для соединения кристалла с выводами корпуса и контроля электрических параметров перед окончательной сборкой микросхемы.

## Slide 29
Резка на кристаллы
Подложку разрезают на отдельные кристаллы по очень узкой границе между ними. Для резки подложек используют алмазные диски с внешней режущей кромкой или алмазный резец. Алмазным резцом наносят углубления (царапины), после чего, зажав подложку между двумя резиновыми валками, ее ломают (разломы возникают как раз в области предварительно нанесенных углублений).

## Slide 30
Сборка
Кристаллы надежно закрепляются в корпусе, чаще всего с помощью теплопроводящего клея или эвтектического сплава. Выводы корпуса с контактными площадками на поверхности кристалла соединяются с помощью очень тоненьких из эластичных проводников. Соединения выполняются при помощи ультразвуковой сварки или пайки.

## Slide 31
Методы технологического контроля,
используемые в производстве ИМС:
Пооперационный контроль
Визуальный контроль
Тестовые ИМС

## Slide 32
Пооперационный контроль
Сюда входят измерения толщин пленок, глубин p-n - переходов, поверхностной концентрации и др., производимые на специальных контрольных образцах, помещаемых вместе с обрабатываемыми пластинами на данную операцию .

## Slide 33
Визуальный контроль
Он включает осмотр схем под оптическим микроскопом и использование различных средств визуализации – наблюдение термографии и др.

## Slide 34
Тестовые ИМС
Для контроля электрических характеристик структур и качества проведения технологических операций используют специально изготовляемые или размещаемые на рабочей подложке структуры, называемые тестовыми микросхемами.

## Slide 35
Виды контрольных испытаний интегральных микросхем :
Параметрический контроль
Функциональный контроль
Диагностический контроль

## Slide 36
Параметрический контроль
Используется для микросхем с малой интеграцией и включает в себя измерения основных параметров на постоянном токе .

## Slide 37
Функциональный контроль
Включает в себя проведение статистических и динамических измерений на базе контрольной тестовой таблицы .

## Slide 38
Диагностический контроль
Наиболее эффективен при проведении испытаний гибридных интегральных микросхем, в которых в принципе возможна замена неисправных элементов, расположенных на общей подложке.

## Slide 39
Проверка механической прочности соединений :
Металлографический анализ
Рентгеновская дефектоскопия
Контроль деталей после холодной штамповки
Контроль на герметичность
Проверка оснований корпусов на герметичность
Масс-спектрометрический метод
Вакуум–жидкостный метод
Компрессионно-термический метод
Влажностный метод

## Slide 40
ЛИТЕРАТУРА
Горбачев Г.Н., Чаплыгин Е.Е. «Промышленная электроника»
Забродин Ю.С. «Промышленная электроника»
Эрл Д.Гейтс «Введение в электронику»

## Slide 41
Информационные источники:
http://integrals.narod.ru
http://www.integral.by
http://www.elek.oglib.ru
http://www.itis.spb.ru/link_ics.htm
http://download.nehudlit.ru/nehudlit/self0665/yakubovskii.rar
http://www.knigka.info/2007/02/21/print:page,1,integralnye_mikroskhemy.html
http://radiomaster.ru
http://gelezo.com/telephones/220000/220300/integralnie_mikroshemi_i_rabota_s_nimi.html
http://gelezo.com/ttl_kmop/650000/651000/logicheskie_integralnie_mikroshemi.html
http://kftt.karelia.ru/sources/ivash/ims
http://www.vt1.ru/mc/108.html
http://www.l-p-c.ru/topol.php
http://www.asic.ru/cha5503.html
http://www.primexpo.ru/power/section03.shtml
http://mw.mvdv.ru/expo/17723/prod_4306_r.htm