## Slide 1
Схемы обработки с трехполюсником в цепи обратной связи
Расширению области возможных видов функционального пре­образования с помощью ОУ способствует переход на использова­ние в схемах рис. 11.5 в цепи OOCвместо двухполюсника R1трехполюсника (рис. 11.6). Осуществим анализ свойств этих схем на основе изложенных в §11.4 принципов и вытекающих из них соотношений (11.7) и (11.8).
Рис.11.6

## Slide 2
Рис.11.7
В схеме рис. 11.6, а трехполюсник работает в режиме коротко­го замыкания его выходного зажима а на точку нулевого потен­циала, так как благодаря действию в схеме глубокой OOCзначе­ние потенциала uaэтого зажима независимо от выходного тока трехполюсника практически равно нулю. Передаточные свойства трехполюсника при таком режиме его работы целесообразно оха­рактеризовать передаточным (взаимным) сопротивлением Zaб, имеющим место в режиме короткого замыкания зажима а на точку нулевого потенциала (при Wa = 0). Значение этого сопротив­ления определяется соотношением Zaб = uБjiкз, где iкз— выходной ток трехполюсника в режиме короткого замыкания при воздейст­вии на его вход сигнального напряжения ив. В соответствии с принципами приближенного анализа можно составить следующую цепочку вытекающих друг из друга и (11.7) и (11.8) соотношений:
uа=0; uб=-uвых; i1=uвх/R1; i1=uвх/Z1;
i1=if=-iкз; iкз = uб/Zкз ; uвх / Z1вых = uвх / Zкз ; (11.9)
Kf = uвых/ uвх= Zкз/Z1.
Частным случаем трехполюсника является его выполнение по Т-образной схеме (рис. 11.7). При этом Zкз= (Z2Z3 + Z2Z4 + Z3Z4)/Z3, а значение коэффициента передачи в схеме рис. 11.6, а согласно (11.9) определяется соотношением
Kf= Zкз/Z1 =(Z2Z3+ Z2Z4+ Z3Z4) Z3Z1. (11.10)

## Slide 3
Обычно трехполюсное соединение в схеме рис. 11.6, а используется в варианте, при котором
Z1=Z2 = Z4 = R, а Z3 = R3. В этом случае при достаточно высокоомных сопротивлениях Rсхема 11.6, а может выступать в роли масштабного усилителя, который в отличие от схемы рис. 11.5, а может одновременно обладать как повышенным входным сопротивлением Rвх = R, так и большим усилением
K1 = 2 + R/R3 (11.11)
Для схемы неинвертирующего включения ОУ с трехполюсником в цепи ОС (рис. 11.6,6) аналогичным способом могут бытьполучены соотношения, аналогичные соотношениям (11.10а) и (11.106), а именно
Kf=1 + (Z2Z3 + Z4Z1 + Z2Z4 + Z4Z3)/Z1Z3; (11.12)
  Kf= 3 + 2R/R3.
Для комбинированной схемы включения (рис. 11.6, в), как следует из (11.10)— (11.12),
uвых= [1 + (Z2Z3 + Z4Z1 + Z2Z4 + Z4Z3)/Z1Z3]uвх+-[(Z2Z3+Z2Z4+Z3Z4)/Z3Z1]uвх-;
uвых= 2 (2 + R/RЗ)uвх+-(2 + R/R3)uвх-. (11.13)

## Slide 4
Выходное сопротивление схемных построений на ОУ с глубокой отрицательной обратной связью
Достоинством схем обработки, организованных в виде типовых схемных построений на ОУ с глубокой ООС, является малое значение их выходного сопротивления Rвыхfдаже в условиях использования ОУ с относительно большим собственным выходным сопротивлением Rвых ОУ. Указанная низкоомность по выходу обусловлена тем, что в этих схемах структура цепи ОС на выходе ОУ, организована по типу параллельного соединения (рис. 5.2). При такой структуре цепи обратной связи Tвых(0)=0, что при Tвых(∞)≠0приводит согласно (5.2г) к снижению выходного сопротивления схемы в 1+Tвых(∞), где Tвых(0),Tвых(∞)—значение петлевой передачи в условиях накоротко замкнутых выходных зажимов и при отсоединенной от этих зажимов внешней цепи (цепи нагрузки). Таким образом,
Rвыхf=Rвых/[1+Tвых(∞)], (11.14)
гдеRвых=Rвых ОУǁZn.
В условиях, когда в схеме рис. 11.8 можно пренебречь влиянием на прохождение сигнала по цепи обратной связи собственных входных сопротивлений Rвхд и Rвхcввиду их высокоомностипо сравнению с сопротивлениями Rc, R1и Rf,значение петлевой передачи можно вычислить по формуле
Tвых(∞)=КбаКагКгв=
= [(Rс+R1)/(Rc+R1 +Rf)] [Кд] [Zn/(Zn+Rвых ОУ)], (11.15)
где Zn = Rc + Rl + Rf.
После подстановки (11.15) в (11.14) получаем
Rвыхf=1+RвыхОУ[1+Rf(Rс+ R1)]/K1.
Рис.11.8

## Slide 5
Выражение, стоящее в квадратных скобках, обычно существенно не отличается от коэффициента усиления K1схемы, который меньше номинального значения коэффициента усиления ОУ в Fраз, где F— глубина ОС, т. е.
Rвыхf =RвыхОУ/F.
Таким образом, в условиях глубокой ОС (F>1) выходное сопротивление схемы па ОУ существенно меньше номинального выходного сопротивления самого ОУ.
Дифференциальные усилители на ОУ
Операционные усилители по своему схемному построению являются дифференциальными. Ho их непосредственное использование в качестве ДУ обычно оказывается невозможным как из-за неприемлемо большого их усиления, так и существенной нестабильности и неопределенности этого усиления. В связи с этим построение дифференциальных усилителей с использованием ОУ осуществляется по типу устройств с глубокими OOCпри комбинированном включении ОУ в схему обработки (рис. 11.5,в).
Простейшая схема ДУ этого типа приведена на рис. 11.9. В этой схеме требуемое для ДУ равенство полных коэффициентов передачи относительно неинвертирующего Kf+и инвертирующего Kf- входов достигается с помощью дополнительного делителя R2, R3, включенного в цепь неинвертирующего входа усилителя. Выполнению условия Kf+ +Kf-и соответственноравенству нулю коэффициента Kс, согласно (11.13) отвечают соотношения между значениями сопротивлений, удовлетворяющие уравнению (1+ Rf/R1)a + R2/(R2+R3) = (R1/R1)a-.В обычно выполняемых на практике условиях µc»1(а+=а-) последнему соотношению эквивалентно равенство Rf/R1=R3/R2.В этих условиях Kc≈ 0, а Кд= Rf/R1.

## Slide 6
Рис.11.9
Рис.11.10
Рис.11.11

## Slide 7
Недостатком рассматриваемом схемы ДУ является относительно невысокое значение ее входных сопротивлений, особенно в случаях, когда от схемы ДУ требуется получить высокое значение усиления Кд. В этой схеме согласно данным §11.4 Rвx- = RI, а Rвx = R2 + R3.
Существенно лучшими свойствами в отношении входного сопротивления обладает схема рис. 11.10, организованная па основе схемной конфигурации рис. 11.6, в. В этой схемной конфигурации, в условиях Rl + R2 = R1где Rl— верхнее плечо делителя, включенного в цепь неинвертирующего входа схемы рис. 11.10, aR2— нижнее плечо делителя Rвx-=Rвx+= R.При этом резисторы Rмогут быть относительно высокоомными даже при больших значениях коэффициента Kд. Выполнению условия K+=K-и соответственно равенству пулю коэффициента Kдсогласно (11.6в) отвечают соотношения, между значениями сопротивлений Rlи R2, удовлетворяющие уравнению
2(2 + R/R3)R2/(Rl + R2) = (2 + R/R3).
Очевидно, что последнее соотношение выполняется при R2/(Rl+R2) = 1/2, при этом в схеме рис. 11.10Kc = 0,а Kд = 2 + R/R3.
Еще большими значениями входных сопротивлений обладает схема рис. 11.11, организованная на двух ОУ.
В ней входные сопротивления Rвx-и Rвx+имеют предельно достижимые значения, равные 2Rвxc.При выполнении условия Rf/RI= R2/R3схема обладает нулевым коэффициентом передачи Kc=0и дифференциальным коэффициентом усиления Kд = Rf/Rl.

## Slide 8
Схемы для преобразования сигнальных токов в сигнальные напряжения на базе ОУ
К основным параметрам, определяющим качество схемы преобразования ток-напряжение, относится сопротивление Z0этого преобразования, а также значения входного Rвxи выходного Rвыx сопротивлений схемы, с помощью которой осуществляется это преобразование. Считается, что эффективность работы схемы преобразования тем выше, чем большим сопротивлением Z0она обладает и чем меньше у нее входное сопротивление.
Критерием того, что входное сопротивление мало, является степень выполнения неравенства Rвx<Rс. При Rвx<<Rсвесь ток источника практически без потерь с коэффициентом передачи по току, равным единице (Ki=1), поступает в схему преобразования, в результате чего напряжение на ее выходе независимо от сопротивления Rси определяется соотношением
uвыx=icZ0 (11.16)
При значениях Rвxсоизмеримых с сопротивлением Rcи его превышающих, происходит ответвление тока ic в это сопротивление.
Преобразованием, близким к идеальному, обладает схема рис. 11.12. Еeвходное сопротивление благодаря проявлению эффекта Миллера и высоким усилительным свойствам ОУ даже при относительно больших значениях сопротивления Z0может быть пренебрежимо малым. В соответствии с (5.12) и (6.17) значение этого сопротивления, а также коэффициента передачи Kiтока на входе схемы определяются соотношениями
Rвx = 1/gвx = Z0/ (1 + Кд);
Кi = gвх/(gвх+1/Rс)≈1-Z0/(Rс/Kд). (11.17)
Рис.11.12

## Slide 9
Согласно (11.17) при значениях Z0, соизмеримых и больших величины произведения RсKдрезультат преобразования тока в напряжение в схеме рис. 11.12 зависит от сопротивления Rc.В этом случае в отличие от (11.15) выходное напряжение определяется соотношением uвыx=icZ0Ki.
Аналогичные явления наблюдаются при малых значениях сопротивления Rc, когда оно оказывается меньшим и соизмеримым с величиной сопротивления Zc/Kд.
Схема рис. 11.12благодаря своей низкоомности по входу способна воспринимать (собирать) токи ряда источников независимо от их выходных сопротивлений, т. е. выступать в качестве идеального сумматора токов. В этой схеме в условиях действия глубокой ОС, когда i'вх =0 и u'вх =0, if=i1+i2+…+in, а uвыx=ifRf.
uвыx=(i1+i2+…+in) Rf. (11.18)
Сумматоры напряжений на базе ОУ
На рис. 11.13 приведена схема устройства для взвешенного и взаимозависимого суммирования сигналов от ряда источников напряжения. Она получается из схемы рис. 11.12 при преобразовании в ней источников тока в источники напряжения. При этом
uвыx=(Rf/R1)uвx1+(Rf/R2)uвx2+(Rf/Rn)uвxn , (11-19)
Рис.11.13
Рис.11.14

## Slide 10
где ak = Rf/Rk— весовой множитель, с которым входит суммарный сигнал uвыxнапряжение uвxk от k-го источника; n — число суммируемых сигналов.
Ценным свойством рассмотренных схем является то, что в них подключение к точке а практически любого количества дополнительных источников тока или других цепей с ненулевым выходным сопротивлением не приводит к изменениям характера передачи напряжения от остальных источников. Свойство взаимонезависимого суммирования токов от ряда источников широко используется при построении устройств аналого-цифрового преобразования и ряда других.
Следует отметить, что свойством взаимонезависимого суммирования не обладает так называемый вычитающий сумматор (рис. 11.14), организованный на основе комбинированного включения (рис. 11.5, б). В нем точка а не является нулевой суммирующей точкой, так как ее потенциал в условиях действия глубокой OOCфактически повторяет потенциал uвх+ В результате этого значения токов i1-in зависят не только от соответствующих входных напряжений u1-uвхn, но и от напряжения uвх+. В этойсхеме нарушению принципа взаимонезависимого суммирования способствует также то, что передаточные свойства сигнального напряжения uвх+ зависят от общего выходного сопротивления Rвых- источников сигналов uвх-, подключенных к точке а, а именно
uвых=(1+RfRвых-)uвх--.
где 1/Rвых-=1/R1 + 1/R2+ ... +1/Rn.По указанным причинам схема рис. 11.5, в находит ограниченное практическое применение.
Простейшие частотно-селектирующие цепи на базе ОУ
Часто функциональное построение схем обработки аналоговых сигналов требует создания устройств с частотно-зависимым характером коэффициента усиления, наблюдаемым в определенной частотной области, начиная с некоторой частоты, называемой частотой среза (fср). На этой частоте коэффициент усиления меньше своего номинального К0 значения в раз (спад нормированной АЧХ составляет 3 дБ). На рис. 11.15 приведены логарифмические АЧХ простейших устройств этого типа. Устройства с АЧХ такого вида называются фильтрующими цепями или звеньями первого порядка. В этих цепях й области их фильтрующего воздействия коэффициент усиления пропорционален частоте. При этом в фильтре нижних частот (ФНЧ) на частотах f>>fcpпроисходит пропорциональное частоте его уменьшение, а в фильтре верхних частот (ФВЧ) на частотах f<<fcp — пропорциональное частоте его возрастание, т. е. графики АЧХ в этих частотных областях имеют наклон 20 дБ на декаду частотных изменений.

## Slide 11
Частотные свойства звеньев первого порядка определяются следующими соотношениями:
для ФНЧ
(jf)= K0 / (1+ jf/fср);
(11.20а)
K(f)=K0/;
для ФВЧ
(jf) = K0 / (1+ fср/jf);
(11.20б)
K(f) = K0/.
Ход графиков АЧХ (11.20) с приемлемой для практики точностью может быть аппроксимирован с помощью ломаной линии,
Рис.11.15

## Slide 12
которая состоит из двух пересекающихся прямых. Наибольшее расхождение таким образом аппроксимированных функций (11.20) относительно их истинных значений приходится на частоту /Ср и составляет 3 дБ, в то время как на частотах, отличных от нее в два раза, эта ошибка не превышает +0,1дБ (рис. 11.15).
В ряде случаев устройство с АЧХ (11.20а) называют интегрирующим, а с АЧХ (11.20) —дифференцирующим. Названия такого типа обусловлены тем, что в области существенных частотных изменений коэффициента усиления (при f>>fср для ФВЧ и f<<fср для ФНЧ) частотные свойства указанных устройств совпадают со свойствами идеального соответственно интегрирующего и дифференцирующего устройств, частотные характеристики которых определяются соотношениями:
для идеального интегрирующего устройства
K(jf) =K0(fcp/jf);
  (11.21а)
K(f) =K0(fcp/f).
для идеального дифференцирующего устройства
K(jf) =K0(jf/fcp);
    (11.21б)
K(jf) =K0(f/fcp).
Часто устройства с АЧХ рис. 11.15, а называют инерционным звеном, а с АЧХ рис.11.15,б — ускоряющим, так как первое из них создает фазовые сдвиги запаздывающего характера(групповое время запаздывания в нем положительно), а второе — опережающего (групповое время запаздывания — отрицательно).
На рис. 11.16 приведены схемные построения на ОУ, обладающие рассмотренными частотными свойствами фильтрующих цепей первого порядка, при этом схема рис. 11.16, а является инерционным звеном, частотную характеристику которого задает (11.20а), а схема рис. 11.16,б— ускоряющим с частотной характеристикой, определяемой соотношением (11.206). При этом согласно проведенным с помощью (5.2а) вычислениям для случая, когда RвыхОУ =0, а RвхОУ =∞, значения входящих в (11.20) параметров K0 и fср определяются формулами
Рис.11.16

## Slide 13
K0 = KдRf/(Rl+RlKд + Rf)—для схем рис. 11.16, а, б;
fср = [1 +Rf/Rl (1+ Kд)]/2πCRf— для схемы рис. 11.16, а;
fcp=(l+Kд)/2πC(Rl+R1Kд + Rj)—для схемы рис. 11.16,6
В условиях действия глубокой ОС
K0 = Rf/Rl—для схем рис. 11.16, а, б;
fср=l/2πCRf— для схемы рис. 11.16, а;
fср=1/2πСR1—для схемы рис. 11.16,6.
Нелинейные устройства на базе ОУ с нелинейной цепью обратной связи
Работа устройств нелинейного преобразования аналоговых сигналов основана на использовании в схеме рис. 11.6, а нелинейных двухполюсников и цепей. Наиболее полно представление о свойстве нелинейного элемента (НЭ) дают его ВАХ. При этом различают прямую ВАХ, в которой в качестве аргумента выступает напряжение Uн,а в качестве функции — ток Iн, порождаемый этим напряжением, и обратную ВАХ, представляющую зависимость напряжения от тока. Таким образом, прямой BAXявляется функция Iн = f1(Uн), а обратной Uн = f2(Uн). Так, в случае, когда в качестве НЭ используется диод,
Iн= f1(Uн) = I0[ехр(UнUt)–1]; (11.22 а)
Uн = f2(Iн)= Utln(Iн/ I0+ 1). (11.22 б)
где f1(Uн),f2(Iн)— прямая и обратная BAXнелинейного элемента соответственно; I0 — ток насыщения обратносмещенного p-nперехода. В условиях, когда exp(Uн/Ut)>>1и Iн>>I0.
Iн=f1(Uн)≈I0 ехр(Uн/Ut); (11.23 а)
Uн = f2(Iн)≈Utln(Iн/ I0). (11.23 6)
Анализ передаточных свойств ОУ с нелинейными элементами в цепи ОС показывает, что при построении устройства по схеме рис. 11.17, а, когда НЭ находится на входе устройства, а линейный

## Slide 14
резистор — в цепи ОС, зависимость UвыхотUвxсовпадает по своему характеру с прямой BAX нелинейного элемента, т. е. имеет вид Uвых=af1(Uвx).В схеме рис. 11.17,6 передаточные свойства определяются обратной BAX нелинейного элемента, т. е. имеют вид Uвых=af2(Uвx).,где а,b — постоянные множители. В соответствии с изложенным устройства типа рис. 11.17, а будем называть устройствами прямого функционального преобразования, а устройства типа рис. 11.17,6 — обратного.
На рис. 11.18 приведены схемы прямого (рис. 11.18, а) и обратного (рис. 11.18,6) функционального преобразования для случая, когда в качестве НЭ используется открытый диод.
В схеме рис. 11.18, а согласно (11.7) и (11.8) Iн = If; Uh = Uвх; URf = Uвыx = IfRf.В результате этого и с учетом соотношения (11.23а)
Uвыx = aехр(Uвх/Uт), (11.24)
где а — постоянное число. Из (11.24) следует, что выходной сигнал пропорционален антилогарифму величины Uвх/Uт,поэтому схему рис. 11.18, а называют схемой антилогарифмирования или схемой потенциирования.
Рис.11.17
Рис.11.18

## Slide 15
В схеме рис. 11.18,6 согласно (11.7) и (11.8)
Iн = If; Uн=Uвыx; Ur=Uвх. (11.25а)
Учитывая это и соотношение (11.23б),
Uвыx=Uтln(Uвх/RI0) = UTlnx, (11.25б)
где x=Uвх/RI0=Iн/I0— нормированное значение входного напряжения. Соотношение (11.25 б) показывает, что схема рис. 11.18,6 может выполнять операцию логарифмирования сигналов, поэтому ее часто называют схемой логарифмирования.
Диапазон приемлемого по точности логарифмирования ограничен тем, что как при малых, так и больших значениях токов диод теряет нелинейные свойства, в результате чего его BAXстановится отличной от логарифмической. Рассмотрим погрешности логарифмирования, возникающие в области как малых, так и больших значений входных напряжений. Точность логарифмирования при данном напряжении Uвыхpна выходе рассматриваемой (реальной) схемы по сравнению с выходным напряжением Uвых иидеально логарифмирующей схемы будем оценивать относительной погрешностью
δ =(Uвыхp- Uвых и) /Uвых и. При этом погрешность δбудем рассматривать как функцию нормированного значения х входного напряжения Uвх,где X=Uвх/RI0. Использование нормированных значений напряжений вместо фактических обеспечивает достаточную общность полученных при рассмотрении результатов, расширяет сферу их возможного применения.
При малых уровнях напряжения Uвx,когда его нормированное значение х становится малым или соизмеримым с единицей и условие Iн>>I0 не выполняется, передаточная характеристика схемы рис. 11.18,бстановится в соответствии с (11.226) и (11.25а) отличной от идеально логарифмирующей (11.23б), а именно
Uвыхp= Utln(Uвx /RI0 +1) = Utln(х +1), (11.26)
т. е. логарифмированию согласно (11.26) подвергается не самовходное нормированное напряжение х, а на единицу большее его значение. Относительная погрешность δ1(х) такого преобразования по сравнению с преобразованием в схеме с идеальной логарифмирующей передаточной функцией (11.23б) при малых значениях х определяется соотношением
δ1(х) = [ln(x+ 1) -lnx]/lnх≈1/lnx. (11.27)

## Slide 16
В области больших сигналов потери нелинейных свойств диодной цепи ОС связана с ненулевой величиной линейного по BAXсопротивления базовой области г с. Это сопротивление включено последовательно с нелинейным p-n переходом. Ток If, протекая через сопротивление rб, создает в цепи ОС дополнительное падение напряжения Urб=Ijrб=Uвхrб/R.В результате этого и учитывая (11.236) при больших значениях х в схеме рис. 11.18,бвыходное напряжение Uвыхр=UтInx+Uвхrб/R≠UTInx=Uвыхи. В результате погрешность δ2(х) в области значений сигналов >>1
δ2(х) =[ UTInх+ Uвхrб/R-UTInx]/UTIn x=(rбI0/UT)/(x/lnx). (11.28)
Оценка возможного диапазона Dлогарифмирования сигналов, в пределах которого ошибка логарифмирования не превышает заданных значений δ1(х) иδ2(х), определяется соотношением
D=хmax/хmin,где хmax, хmin— значения x, удовлетворяющие равнениям(11.28) и (11.27) при заданных δ1(х)и δ2(х).
Точность осуществляемых с помощью схем рис. 11.18 нелинейных преобразовании во многом зависит от уровня статической погрешности в ОУ, а также от уровня преобразуемых сигналов. Использование в схемах логарифмирования ОУ с малыми уровнями напряжения Uошвх и входного тока, проведение мероприятий по компенсации влияния источников статической погрешности позволяют создавать схемы, обеспечивающие выполнение операции логарифмирования входных сигналов при их относительных изменениях в пределах 5...8 декад.
Рис.11.19
Рис.11.20

## Slide 17
На рис. 11.19 приведена схема логарифмирующего устройства., в которой в роли нелинейного элемента с ВАХ, требуемой для выполнения логарифмирования, выступает транзистор. При включении транзистора, указанном па схеме, он фактически работает в диодном включении, так как разность потенциалов между его базой и коллектором в условиях действия в схеме глубокой OOСфактически равна нулю. Требуемый же нелинейный (логарифмический) характер обратной BAXзадает прямосмещённый переход база-эмиттер. Использование в качестве НЭ в схемах логарифмирования транзисторов вместо диодов обеспечивает расширение диапазона логарифмирования Dна один-два порядка. Следует отметить, что схемы рис. 11.18 и 11.19 предназначены для преобразования сигналов Uвхтолько положительной полярности. При нелинейных преобразованиях отрицательных входных напряжений необходимо поменять на обратную полярность включения диодов в этих схемах, а в случаях, когда требуемому логарифмическому преобразованию должны подвергаться как отрицательные, так и положительные входные сигналы, в качестве НЭ в схемах рис. 11.18 и 11.19 в цепи ОС следует включать не один, а два встречновключенных нелинейных элемента.
Устройства нелинейного и параметрического преобразования сигналов могут быть получены в схемах па ОУ за счет использования в них перемножителей. В этих схемах Uвых = aUвх1Uвх2,где а - коэффициент пропорциональности. При объединении входов перемножителя получается устройство, в котором Uвых=aU2вхт. е. схема перемножения выступает в роли схемы возведения в квадрат. Включение последнего устройства в цепь ОС устройства рис. 11.18,бобеспечивает создание нелинейного преобразователя (рис. 11.20), в котором напряжение на выходе пропорционально корню квадратному из значения входного сигнала, т. е. Uвых, где β — нормирующий параметр, имеющий размерность напряжения.