## Slide 1: Аппаратура специального назначения

## Slide 2: Измерительные приборы общетехнического назначения для биохимических исследований
фотоэлектрические колориметры;
фотометры;
фотоэлектрические абсорбциметры;
спектрофотометры;
поляриметры;
полярографы;
рефрактометры;
атомно-абсорбционные спектрометры;
пламенные фотометры;
рН метры;
осмометры и др.

## Slide 3
Приборы, основанные :
1. На светопоглощении веществ - абсорциометры (колори-метры, фотоэлектроколориметры, фотометры, спектрофотометры);
2. По интенсивности светового потока, рассеиваемого взвешенными частицами – нефелометры;
3. По поглощению светового потока дисперсными частицами раствора – турбидиметры;
4. По способу преломления света – рефрактометры;
5. По способности вращать плоскость поляризации света – поляриметрические анализаторы;
6. По интенсивности свечения веществ – флюориметры;
7. По измерению предельного диффузного тока и величины потенциала полуволны – поляриографы;
8. По способу абсорбции - хроматографы

## Slide 4
                Абсорбция - поглощение газов в объёме жидкости или реже твёрдого тела.

## Slide 5
                Колориметр - (от нем. kolorimeter, лат. color — цвет + греч. metreo — измерение) — оптический прибор для сравнения цвета.
                Колориметрия (от лат. color — цвет и греч. μετρώ — измеряю) — физический метод химического анализа, основанный на определении концентрации вещества по интенсивности окраски растворов (более точно — по поглощению света растворами).

## Slide 6: Колориметр КФК-2МП фотоэлектрический

## Slide 7: ФОТОМЕТР, прибор, используемый для измерения силы света светового источника путем сравнения со световым источником известной силы. Фотометрия пламенная - оптический метод количественного элементного анализа по атомным спектрам поглощения или испускания. Для перевода анализируемого вещества в атомный пар используют температуру пламени.

## Slide 8: Иммуноферментный планшетный фотометр

## Slide 9
Спектрофотометр (от спектр, фото и измерение) — прибор для исследования свойств различных веществ на основе анализа спектрального состава отражённого или прошедшего через вещество излучения в оптическом диапазоне по отражению (поглощению) различных длин волн электромагнитного излучения.
Так же используется для измерения спектральных характеристик излучателей и объектов, взаимодействовавших с излучением, а также для спектрального анализа и фотометрирования.

## Slide 10: Спектрофотометр

## Slide 11
Атомно-абсорбционные спектрометры — приборы, предназначенные для проведения количественного элементного анализа (до 70 элементов) по атомным спектрам поглощения, в первую очередь для определения содержания металлов в растворах их солей: в природных и сточных водах, в растворах-минерализатах консистентных продуктов, технологических и прочих растворах.

## Slide 12: Атомно-абсорбционный спектрометр пламени

## Slide 13
НЕФЕЛОМЕТР (от греч. nephele - облако и ...метр) - оптический прибор для измерения степени мутности жидкостей и газов по интенсивности рассеяния ими света. Действие нефелометра основано на сопоставлении интенсивности света, рассеянного средой, с интенсивностью рассеяния эталона (мутноестекло и др.). Нефелометры бывают визуальные и фотоэлектрические. Используются при исследовании дисперсных систем.

## Slide 14: Нефелометр

## Slide 15
Турбидимитрия - принцип метода основан на измерении интенсивности света определённой длины волны, прошедшего через кювету содержащую коллоидный раствор, чаще всего через суспензию, образованную частицами определяемого вещества.
Метод очень похож на метод нефелометрии, однако в отличие от него, аналитическим сигналом служит интенсивность не рассеянного света, а прошедшего.

## Slide 16: Лабораторный турбидимитр

## Slide 17
Рефрактометр — прибор, измеряющий показатель преломления света в среде.
Рефрактометрия (от лат. refringo—преломляю), метод измерения преломления светового луча, идущего из одной среды в другую.

## Slide 18: Рефрактометр

## Slide 19
Поляриметр - прибор для измерения угла вращения плоскости поляризации монохроматического света в веществах, обладающих естественной или наведённой магнитным полем оптической активностью.
Поляриметрия — метод физических исследований, основаный на измерении степени поляризации света и угла поворота плоскости поляризации света при прохождении его через оптически активные вещества. Угол поворота в растворах зависит от их концентрации; поэтому поляриметрия широко применяется для измерения концентрации оптически активных веществ.

## Slide 20: Поляриметр круговой для жидких сред

## Slide 21
Флуориметр - спектральный прибор для измерения интенсивности флуоресценции. Применяется в люминесцентном анализе.
Флуориметрия (люминесцентный анализ) — определение концентрации вещества по интенсивности флуоресценции, возникающей при облучении вещества ультрафиолетовыми лучами. При соответствующих условиях этим путём можно обнаружить наличие ничтожных количеств вещества. Люминесцентный анализ делится на макроанализ (при наблюдении невооруженным глазом) и микроанализ, когда наблюдение производится при помощи микроскопа.

## Slide 22: Анализатор ФЛЮОРАТ-02-3М

## Slide 23
Полярография — метод качественного и количественного химического анализа, основанный на получении кривых зависимости величины тока от напряжения в цепи состоящей из исследуемого раствора и погруженных в него электродов, один из которых сильно поляризующийся, а другой практически неполяризующийся.

## Slide 24: Полярографы лабораторные

## Slide 25
ХРОМАТОГРАФИЯ
Хроматографический метод – физико-химический метод разделения компонентов сложных смесей газов, паров, жидкостей или растворенных веществ, основанный на использовании сорбционных процессов в динамических условиях.

## Slide 26: Жидкостный хроматограф

## Slide 27
pH-метр (произносится «пэ аш метр», англ. pH-meter) — прибор для измерения водородного показателя (показателя pH), характеризующего активность ионов водорода в растворах, воде, пищевой продукции и сырье, объектах окружающей среды и производственных системах непрерывного контроля технологических процессов, в том числе в агрессивных средах.

## Slide 28: рН-метр pH-211

## Slide 29
Осмометр (осмо- + греч. metreo измерять) прибор для измерения осмотического давления или концентрации осмотически активных веществ; применяется при биофизических и биохимических исследованиях.

## Slide 30: OSMOMAT 030