## Slide 1: Круталевич Алла Александровна кандидат биологических наук, доцент

## Slide 2
Структура ветеринарной лаборатории

## Slide 3: Цель занятия:
Ознакомиться со структурой ветеринарной лаборатории

## Slide 4
По типовому проекту для областной ветеринарной лаборатории предусматриваются следующие строения:
лабораторный корпус
радиологическая лаборатория
виварий
склад для дезсредств
печь для сжигания трупов и патологоанатомических материалов

## Slide 5: ♦ Требования к лаборатории - Светлая и просторная - Высота потолков – 3 метра - Ширина коридоров 2,3 – 3 м - Размеры окон 2,2 - 2,4 м - Площадь окон - 15-20 от общей площади комнаты - Двери - ширина - 1 м., высота - 2,25 м - Полы покрыты метлахской плиткой - Стены красят масляной краской

## Slide 12: Приемная комната служит для приема поступающего на исследования материала. Площадь составляет 9-15 м2.

## Slide 13: Бактериологический кабинет Предназначен для проведения бактериологических исследований. Площадь составляет – 23-33 м2 В кабинете оборудован стеклянный бокс, площадью 7-8 м2. Кабинет оснащен бактерицидными лампами. Стол покрывают стеклом, на столе располагают все необходимые реактивы.

## Slide 14: Комната для вскрытия животных Площадь – 1 7-25 м2. Должна быть светлой, хорошо вентилируемой, иметь непроницаемые полы, покрытые бетоном или плиткой. Стены выкрашены масляной краской или выложены плиткой. Водопровод с горячей и с холодной водой. Канализация.

## Slide 15: Кабинет Асколи: Предназначен для исследования патологического материала на сибирскую язву. Площадь – 14 м2. Должен иметь лабораторный стол, на котором помещен штативы с пробирками, пипетки, биологические препараты и другие инструменты, необходимые для реакции преципитации.

## Slide 16: Серологический кабинет Площадь 20 м 2. Служит для постановки серологических реакций.

## Slide 17: Бактериологическая кухня Площадь - 13-16 м2. Служит для приготовления питательных сред.

## Slide 18: Автоклавная Площадь – 13 - 15м2 Устанавливают автоклавы для стерилизации питательных сред, посуды, обеспложивания патологического материала.

## Slide 19: Моечная комната Площадь не менее 5м2. Для мойки посуды, инструментов и их сушки.

## Slide 20: Площадь - 17,7 м2 . Служит для клинико-диагностических исследований крови, желудочного сока, мочи, кала и др.
Клинико-диагностический кабинет

## Slide 21: Гистологический кабинет Площадь - 16,7 м2. Служит для гистологических исследований патологического материала

## Slide 22: Химико-токсикологический кабинет Площадь - 30,4м2. Служит для исследования фуража, продуктов животного происхождения, воды, почвы на содержания ядовитых веществ.

## Slide 23: Пищевая лаборатория Площадь - 18,5 м2. Служит для санитарно-гигиенических исследований мяса, молока, рыбы и яиц.

## Slide 24: Гельминто-протозоологический кабинет
Площадь – 15,4 м2
Для проведения гельминтологических, арахно-энтомологических и протозоологических исследований

## Slide 26: Благодарю за внимание