## Slide 1: Технология производства хлеба

## Slide 2: Основные технологические стадии хлебопекарного производства:
Замес теста и других полуфабрикатов.
Брожение полуфабрикатов.
Деление теста на куски определенной массы.
Формирование и расстойка тестовых заготовок.
Выпечка
Охлаждение
Хранение хлебных изделий.

## Slide 3: Эскизная схема технологии производства хлеба

## Slide 4: Замес и образование теста
При замесе теста из муки, воды, дрожжей, соли и других составных частей получают однородную массу с определенной структурой и физическими свойствами.

## Slide 5: Разрыхление и брожение теста
Тесто под действием диоксида углерода начинает бродить, что позволяет получить хлеб с хорошо разрыхленным пористым мякишем.
Цель брожения опары и теста — приведение теста в состояние, при котором оно по газообразующей способности и структурно-механическим свойствам будет наилучшим образом подготовлено для разделки и выпечки.

## Slide 6: Разрыхлители:
Биологические вызывают брожение.
-Хлебопекарные дрожжи. Грибки, выделяющие углекислый газ в тесто при брожении.
-Молочнокислые бактерии — содержатся в хлебной закваске и молочнокислых продуктах.
Химические. Карбонат натрия — сода, гидрокарбонат аммония и т.д.

## Slide 7: Приготовление пшеничного теста
В настоящее время существует два основных способа приготовления пшеничного теста. Это опарный (двухфазный) и безопарный (однофазный) способ.

## Slide 8: По ГОСТу различают:
традиционную опару;
большую густую опару;
малую густую опару ;
жидкую опару.

## Slide 9: Приготовление теста на опарах
Наиболее распространен опарный способ приготовления теста, в котором первой фазой приготовления теста является опара. Опара — полуфабрикат, полученный из муки, воды и дрожжей путем замеса и брожения. Готовая опара полностью расходуется на приготовление теста. Для приготовления опары берут часть общей массы муки (30—70 %), большую часть воды и все количество дрожжей. После 3—5 ч брожения на опаре замешивают тесто, которое бродит 30—120 мин.

## Slide 10: Схема приготовления теста на опаре и на спелом притворе

## Slide 11: Приготовление пшеничного теста безопарным способом
Однофазный способ состоит в том, что тесто замешивается в один прием из всего количества сырья и воды, положенных по рецептуре, без добавления каких-либо выброженных полуфабрикатов (опары, закваски). Тесто готовится с большим расходом дрожжей (1,5—2,5% к общей массе муки). Увеличение дозы дрожжей необходимо для разрыхления теста за сравнительно короткий срок (2—3 ч).

## Slide 12: Разделка готового теста
При производстве пшеничного хлеба и булочных изделий разделка теста включает следующие операции:
-деление теста на куски,
-округление,
-предварительная расстойка,
-формование
-окончательная расстойка тестовых заготовок. Деление теста на куски производится в тестоделительных машинах. Масса куска теста устанавливается, исходя из заданной массы штуки хлеба или булочных изделий с учетом потерь в массе куска теста при его выпечке (упек) и штуки хлеба при остывании и хранении (усушка). После тестоделительной машины тесто поступает в округлительные машины, где им придается круглая форма. После этого тестовая заготовка должна в течении 3-8 минут отлежаться для восстановления клейковинного карркаса, после это поступает на формовочную машину, где ей придается определенная
форма (батоны, сайки, булки и т.д.)

## Slide 14: Выпечка хлеба
Выпечка – заключительная стадия приготовления хлебных изделий, окончательно формирующая качество хлеба. Все изменения и процессы, превращающие тесто в готовый хлеб, происходят в результате прогревания тестовой заготовки. Хлебные изделия выпекают в пекарной камере хлебопекарных печей при температуре паровоздушной среды 200—280 °С. Для выпечки 1 кг хлеба требуется около 293—544 кДж. Эта теплота расходуется в основном на испарение.

## Slide 15: Определение готовности хлеба
На производстве готовность изделий пока определяют органолептически по следующим признакам:
-цвету корки (окраска должна быть светло-коричневой);
-состоянию мякиша (мякиш готового хлеба должен быть относительно сухим и эластичным). Определяя состояние мякиша, горячий хлеб разламывают (избегая сминания) и слегка налавливают пальцами на мякиш в центральной части. Состояние мякиша — основной признак готовности хлеба; относительной массе (масса пропеченного изделия меньше, чем масса неготового изделия, вследствие разницы в упеке). Готовность хлеба также можно определить по температуре в центре мякиша в момент выхода хлеба из печи при помощи термометра. Обычно температура центра мякиша, характеризующая готовность ржаного формового хлеба, должна быть около 96 °С, пшеничного—около 97 °С.

## Slide 16: Требования к качеству хлеба
Внешний вид хлеба и булочных изделий. Форма должна быть правильной, без боковых выплывов, не мятой;
Вкус и запах должны быть свойственными данному виду хлеба
Влажность предусмотрена стандартом с учетом вида, способа выпечки и рецептуры хлеба: для ржаного простого и заварного - не более 51 %, для пшеничного хлеба из обойной муки - не более 48 %.

## Slide 17: Требования к качеству хлеба
Кислотность хлеба обусловлена способом приготовления теста и сортом муки. Ржаные изделия, приготовленные на закваске, имеют большую кислотность (до 12°), чем пшеничные, которые готовят на дрожжах, и кислотность их не превышает 4°.
Пористость пшеничного хлеба выше (52-72%), чем ржаного (45-57 %), а формового больше, чем подового

## Slide 18: Хранение и транспортирование хлеба
Выпеченный хлеб при хранении остывает и теряет в массе за счет усушки и черствения. Укладка готовой продукции после выхода ее из печи и хранение изделий до отпуска их в торговую сеть являются последней стадией процесса производства хлеба и осуществляются в хлебохранилищах предприятий. В хлебохранилище осуществляются учет выработанной продукции, ее сортировка и органолептическая оценка по балльной системе. Перед отпуском продукции в торговую сеть каждая партия изделий подвергается обязательному просмотру бракером или лицом, уполномоченным администрацией. Правила укладки, хранения и транспортирования хлебных изделий определяются ГОСТ 8227—56.

## Slide 19: Принципиальная схема технологии производства хлеба