## Slide 1: Аппаратура для дистилляции и деминерализации воды.

## Slide 2: Дистиллированная вода. Для чего она нужна?
Дистиллированная вода – вода очищенная от растворенных в ней примесей путем дистилляции (перегонки.)
Дистилляция (лат. distillatio - стекание каплями) - перегонка, испарение жидкости с последующим охлаждением и конденсацией паров. Предполагается, что дистилляция была изобретена арабами до X века, у Авиценны она упоминается, как метод получения эфирных масел.
Применение – используется в лабораториях для промывки лабораторного оборудования, для разбавления химических растворов, при проведении химических опытов.

## Slide 3: Содержание.
Дистилляция
Аппараты для дистилляции
Дистилляторы
Бидистилляторы
Деминерализация воды
Выпарные аппараты

## Slide 4
Дистилляция
Простая
дистилляция
Фракционная дистилляция
Частичное испарение кипящей жидкой смеси путём непрерывного отвода и конденсации образовавшихся паров в холодильнике. Полученный конденсат называется дистиллятом, а неиспарившаяся жидкость - кубовым остатком. Проводится при таких давлениях, когда длина своб. пробега молекул во много раз меньше, чем расстояние между пов-стями испарения жидкости и конденсации пара.
разделение многокомпонентных жидких смесей на отличающиеся по составу части - фракции. Основана на различии в составах многокомпонентной жидкости и образующегося из неё пара. Осуществляется путём частичного испарения легколетучих компонентов исходной смеси и последующей их конденсации.

## Slide 5: Аппараты для дистилляции:
Дистилляторы
Бидистилляторы

## Slide 6
Дистилляторы - это лабораторное оборудование, для получения очищенной, дистиллированной воды по средствам конденсации ее паров. Данное устройство считается самым эффективным и универсальным способом очистки воды. Дистилляторы бывают разных видов.

## Slide 7
Дистилляторы
настольные
Промышленные (лабораторные)
Настольные дистилляторы (аквадистилляторы) работают по принципу электрического чайника: налил воду и нажал кнопку. После окончания работы дистиллятор выключается. Недостатком настольных дистилляторов является малая производительность - не более литра в час.
Лабораторные дистилляторы (аквадистилляторы) подключаются к водопроводу и могут обеспечивать производительность до 140 литров в час. В промышленных дистилляторах водопроводная вода поступает в испаритель и нагревается до кипения. Образующийся пар попадает на стенки конденсатора, охлаждаемого снаружи водопроводной водой, и, конденсируясь, вытекает в виде дистиллированной воды.
Электрический дистиллятор
является незаменимым аппаратом для химических лабораторий и медицинских учреждений. Кроме этого, он применяется для различных технических нужд. производит очищенную воду без запаха, вкуса и цвета, с хорошей прозрачностью и уровнем рН около 5,0 - 6,8. После дистилляции электрическим аквадистиллятором, полученная вода не содержит тяжелых металлов, нитратов, нитритов, хлоридов, сульфатов и диоксида углерода.

## Slide 8
модель | Описание | изображение
ДЭ-4 | Дистиллятор ДЭ-4 электрический предназначен для производства дистиллированной (очищенной) воды, отвечающей требованиям Госфармакопеи РФ ФС42-2619-89, Сан.Пин 2.1.4.559-96 путем тепловой перегонки воды. Дистиллятор ДЭ-4 применяется в медицинских учреждениях, аптеках, лабораторияхи для технических нужд. | 
ДЭ-25 | Дистиллятор ДЭ-25 электрический предназначен для производства дистиллированной воды, отвечающей требованиям действующей Госфармакопеи РФ ФС 42-2619-89, путем тепловой перегонки воды, отвечающей требованиям Сан.ПиН2.1.4.559-96. Дистиллятор ДЭ-25 используется в медицинских учреждениях, а также для очистки питьевой воды от радионуклидов в чрезвычайных ситуациях и использования дистиллята в питьевых целях после его минерализации (п.8.13) в других учреждениях. | 
АДЭ-5 | производительностью 5 л/ч предназначен для получения дистиллированной воды медицинского, бытового и технического назначения. Дистиллятор изготавляется из пищевой нержавеющей стали оснащен датчиками контроля уровня воды, разборным конденсатором и другими устройствами, повышающими качество дистиллята2Х18Н10Т. | 

## Slide 9
АДЭ-15 | производительностью 15 л/ч предназначен для получения дистиллированной воды медицинского, бытового и технического назначения. Дистиллятор изготавляется из пищевой нержавеющей стали 12Х18Н10Т. Аквадистиллятор оснащен датчиками контроля уровня воды, разборным конденсатором и другими устройствами, повышающими качество дистиллята. | 
ДЭ-40 | Производительностью 40 л/ч предназначен для получения дистиллированной воды медицинского, бытового и технического назначения. Дистилятор изготавляется из пищевой нержавеющей стали 12Х18Н10Т. Аквадистилятор оснащен датчиками контроля уровня воды, разборным конденсатором и другими устройствами, повышающими качество дистиллята. | 
Мембранный дистиллятор ДМ/Б | предназначен для получения дистиллированной воды, (удельная электропроводность при 20°С не более 5,0x10-4 См/м) Серийно выпускаются дистилляторы производительностью 5, 10 и 25 л/ч при t=20°С. Очищенная вода используется в аптеках, медицинских учреждениях, на предприятиях химической, фармацевтической, электронной и др. отраслей промышленности. | 

## Slide 10
Среди настольных дистилляторов наиболее популярен стеклянный дистиллятор (аквадистиллятор) с колбой объёмом 4 литра. Производительность - приблизительно 1 литр дистиллированной воды в час.
Среди промышленных дистилляторов наиболее популярны аквадистиллятор ДЭ-4, ДЭ-10 и ДЭ-25, с производительностью, соответственно, 4, 10 и 25 литров в час. Самый популярный аквадистиллятор - ДЭ-4. Дистилляторы ДЭ предназначены для производства очищенной воды.

## Slide 11
Маркировка | Ном. произв-ть (л/час) | Электропитание | Мощность (кВт) | Расход воды на охлаждение (л/час) | Габаритные размеры (мм) | Масса (кг)
Дистиллятор ДЭ-4 | 4 | 220В / 50Гц | 3 | 100 | 360х220х660 | 14
Дистиллятор ДЭ-10 | 10 | 380В / 50Гц | 9 | 200 | 460х380х630 | 35
Дистиллятор ДЭ-25 | 25 | 380В / 50Гц | 17 | 350 | 460х380х685 | 45
Дистиллятор ДЭ-40 | 40 | 380В / 50Гц | 24 | 320 | 560х420х1100 | 45,5
Дистиллятор ДЭ-50 | 50 | 380В / 50Гц | 33 | 400 | 440х580х1060 | 51
Дистиллятор ДЭ-70 | 70 | 380В / 50Гц | 46 | 520 | 580х710х1010 | 63
Дистиллятор ДЭ-100 | 100 | 380В / 50Гц | 59 | 750 | 630х810х1270 | 83
Дистиллятор ДЭ-140 | 140 | 380В / 50Гц | 75 | 1000 | 630х810х1420 | 90
Бидистиллятор БС стеклянный | 3,2 | 127/220, 220/380 В, 50 Гц | 5,5 | 25 | - | 29
Аквадистиллятор АДЭа-4 | 4 | 220В / 50Гц | 3 | - | 252х320х550 | 14
Аквадистиллятор АДЭа-10 | 10 | 220В / 50Гц | 9 | - | 620х275х665 | 20
Аквадистиллятор АДЭа-25 | 25 | 380В / 50Гц | 20 | - | 730х385х910 | 48
Дистиллятор АДЭ-0,9 | 0,9 | 220В / 50Гц | 0,87 | 0 | 210х250х540 | 4,5
Дистиллятор АДЭ-5 | 5 | 220В / 50Гц | 3,6 + 10% | 38 + 10% | 310х450х550 | 15,9
Дистиллятор АДЭ-15 | 15 | 380В / 50Гц | 10,5 + 10% | 120 + 10% | 400х610х900 | 18,5
Дистиллятор АДЭ-25 | 25 | 380В / 50Гц | 17,7 + 10% | 240 + 10% | 400х610х1100 | 32,4
Дистиллятор АДЭ-40 | 40 | 380В / 50Гц | 27 + 10% | 270 + 10% | 520х730х1170 | 56
Дистиллятор АДЭ-50 | 50 | 380В / 50Гц | 36 +10% | 330 + 10% | 520х730х1170 | 58
Дистиллятор АЭ-10 | 10 | 220В / 50Гц | 8 | - | 890х585х300 | 17,5
Дистиллятор АЭ-25 | 25 | 380В / 50Гц | 20 | - | 1200х700х400 | 3

## Slide 12
Любая лаборатория должна иметь специальное оборудование, в частности системами водоподготовки. Для получения высокоочищенной воды используются бидистилятор. Этот аппарат очищает воду от различных примесей, поэтому его традиционно используют при дистилляции в лабораторных условиях. Бидистилляторы это высококачественное оборудование, которое обеспечивает лабораторию дистиллированной водой.

## Slide 13: Бидистиляторы.
модель | описание | изображение
L-6B | имеет производительность 6,5 л/ч и выполнен из боросиликатного стекла с защитным корпусом, имеющим удобный доступ к нагревательному элементу и стеклянным деталям для технического и сервисного обслуживания.Автоматический бидистиллятор «L-6В» работает в непрерывном режиме.Четыре кварцевых элемента, тройная система безопасной работы. Защита от перегрева, отключение нагревательного элемента в случае низкого уровня воды или недостаточного охлаждения. Автоматическая остановка подачи воды в случае отключения электропитания. При восстановлении необходимого давления воды аппарат включается автоматически. Автоматическое отключение при наполнении резервуара. | 
UD-2016 | Состоит из двух контуров дистилляции, каждый из которых представляет собой нагреватель в кварцевой трубке и набор стеклянных приспособлений. Для контроля процесса нагрева на конденсаторе первого контура установлен температурный датчикУровень воды в резервуаре для дистилляции постоянно поддерживается на необходимой отметке за счет проточной воды для охлаждения. При повышении уровня воды предусмотрен слив излишка. | 

## Slide 14
БС | Предназначен для получения дважды дистиллированной воды повышенного качества. Может использоваться также в качестве дистиллятора производительностью около 6, 5 л/ч. Работает по принципу двойной перегонки воды. Перегонка происходит за счет нагрева и испарения воды с помощью электрических нагревателей, помещенных в кварцевые трубки, и конденсации водяного пара конденсаторами-холодильниками. Применяется в лабораториях промышленных предприятий и научно-исследовательских учреждений. | 
UD-2050 из нержавеющей стали | Предназначен для получения дважды дистиллированной воды повышенного качества. Применяются в медицинских учреждениях, аптеках, лабораториях и для технических нужд. | 
Тридистиллер UD-3015 | Предназначен для получения воды тройной дистилляции в лабораторных условиях.Для контроля процесса нагрева на конденсаторе первого контура установлен температурный датчик. Также контролируется уровень воды во второй колбе-дистилляторе. При превышении температуры воды в охлаждающей трубке первого конденсатора более 60°С, питание прибора отключается. После охлаждения конденсатора до рабочей температуры (приблизительно через 3-5 минут) нагреватели запускаются автоматически.Уровень воды в резервуаре для дистилляции постоянно поддерживается на необходимой отметке за счет проточной воды для охлаждения. При повышении уровня воды предусмотрен слив излишка. Расход охлаждающей воды не более 100 л/ч. | 

## Slide 15: Деминерализация воды.
ДЕМИНЕРАЛИЗА́ЦИЯ -[от лат. de- и франц. minéral] Очистка какого-л. вещества от содержащихся в нём минеральных солей.

## Slide 16
Для деминирализации воды, также используют выпарные аппараты.
В настоящее время метод обессоливания выпариванием нашел широкое применение в практике водоподготовки, реже в технологиях очистки промышленных сточных вод. Опреснение высококонцентрированных рассолов, в том числе концентрата после установок обратно - осмотического обессоливания, экономически выгодно проводить методом выпаривания. После выпарки твердые отходы направляются на утилизацию или захоронение, а конденсат вторичного пара (дистиллят) подается на повторное использование в производство. В своих проектах ЗАО "БМТ" использует различные технические решения выпаривания от простых экономичных выпаривателей до выпарных аппаратов нового поколения, которые обеспечивает высокую эффективность процесса при минимальных энергозатратах.

## Slide 17: Типы выпарных аппаратов применемых ЗАО "БМТ" в технологических схемах водоподготовки и очистки сточных вод:
название | описание
Выпарные аппараты с паровыми рубашками | в которых происходит неупорядоченная циркуляция выпариваемого раствора вследствие разности плотностей более нагретых и менее нагретых частиц. Такие аппараты применяются в небольших производствах при выпаривании сильно агрессивных и вязких, выделяющих твердые осадки, растворов.
Выпарные аппараты с внутренней или выносной циркуляционной трубой | где циркуляция раствора происходит вследствие разности плотностей раствора в циркуляционной трубе и паро-жидкостной смеси в кипятильных трубах. В результате обеспечивается естественная циркуляция, улучшающая теплопередачу и препятствующая образованию накипи на поверхности теплообмена. Естественная циркуляция раствора усиливается, если раствор на опускном участке циркуляционного контура охлаждается, что достигается в выпарных аппаратах с выносными циркуляционными трубами.

## Slide 18
Роторно-пленочные испарители (РПИ) собственного производства | В них жидкость движется по поверхности корпуса в виде пленки под действием двух сил: нормальной, обусловленной действием силы тяжести, и касательной, обусловленной динамическим воздействием ротора на жидкость. В результате жидкость движется сверху вниз по спирали. Вертикальная и горизонтальная составляющая скорости определяются силами вязкостного трения и тяжести. Поскольку вязкость изменяется по высоте аппарата вследствие изменения состава раствора и температуры, соответственно, изменяется вертикальная составляющая скорости. Непосредственный контакт лопастей ротора с пленкой при малой ее толщине приводит к тому, что турбулизация пленки, вызываемая кипением, играет незначительную роль, поскольку пузырьки пара разрушаются лопастями ротора. Высокотурбулентные потоки в пленке, интенсифицирующие в ней тепло-массообменные процессы и обеспечивающие эффективную сепарацию (разделение) жидкой и паровых фаз, создают лопасти ротора при его вращении. Коэффициент концентрирования в РПИ достигает 20, при этом выпаривается до 80-85% содержащейся в солевом растворе влаги, т.е. раствор выпаривается до концентрации солей выше их предела растворимости (до 40-45%), что позволяет получать суспензию солей, кристаллизующуюся при охлаждении.
Выпарные аппараты нового поколения с механической рекомпрессией вторичного водяного пара (МРП) | работа которых основана на на испарении воды при температуре 60-85°С под разрежением (Р=0,2-0,6 атм.), т.к. процессы испарения в вакууме протекают при значительно более низких температурах, чем при атмосферном давлении, что требует меньших энергетических затрат. Механический компрессор сжимает вторичный водяной пар, выходящий из испарителя, до атмосферного давления, при этом температура пара повышается до 100°С. Таким образом, выпарной аппарат с МРП позволяет достичь низкого расхода энергии благодаря использованию термического эффекта, который достигается при сжатии вторичного пара выпариваемой жидкости. Энергия, используемая в процессе выпаривания, подводится к загрязненной воде в процессе конденсации сжатого вторичного пара. Когда нагретая загрязненная вода попадает в испаритель, происходит ее мгновенное вскипание за счет перепада давлений, что приводит к ее испарению и образованию вторичного пара. Процесс приводится в действие компрессором и работает без внешних тепловых источников.

## Slide 19
Основные достоинстваа использования выпарных установок для обессоливания сточных вод:
возврат в производство до 90 % очищенной воды;
очистку воды до солесодержания 20-80 мг/л;
получение отходов в виде сухих солей;
отсутствие дополнительных реагентов для проведения процессов, не образуются дополнительные объемы загрязненных сточных вод;
проведение обессоливания воды с различной минерализацией;
простота эксплуатации и организации контроля;
небольшая площадь размещения оборудования.

## Slide 20
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!