## Slide 1: Аппаратура для взвешивания

## Slide 2: Аппаратура для взвешивания относится к общей лабораторной технике, которая позволяет более точно определить массу исследуемого объекта. К ней относятся: гири, весы - аналитические - технические - электронные - специальные - равноплечевые

## Slide 3
В зависимости от точности измерения массы различают весы для грубого взвешивания (до 1 грамма), для точного взвешивания ( точностью до 10 мг), для сверхточного взвешивания – аналитические.
Весы

## Slide 4
Аналитические химические (точность до 0,1-1,0 мг) – весы типа – АДВ с предельной нагрузкой 200 г, или аналитические полуавтоматические типа – ВАО-200
Аналитические полу микрохимические (точность до 0,01-0,05 мг)
Аналитические ультрахимические (точность до 0,001-0,05 мг)
Электронные, например, типа – ЭМ-1
Аналитические весы

## Slide 5
Пробирные (точность до 0,004мг), используемые как контрольный прибор в Палате мер и весов
Торзионные (точность до 1,0-0,05 мг)
Одночашечные аналитические весы, предназначенные для быстрого полуавтоматического взвешивания
Специальные весы

## Slide 6
Торзионные или крутильные весы применяются для быстрого и точного взвешивания малых масс.
Чувствительный элемент в торзионных весах – упругая нить или спиральная пружина.

## Slide 7: тв-к весы технические с жидкокристаллическим дисплеем
Технические весы серии «TB K» с жидкокристаллическим дисплеем (ЖКИ) предназначены для взвешивания сырья, фасовки готовой продукции или товаров на складах, в магазинах, торговых площадках.

## Slide 8: Особенности TB-K – влагозащищённая клавиатура; – жидкокристаллический дисплей с автоматической подсветкой; – автономное питание обеспечивает работу весов в автономном режиме до 80 часов без подзарядки; – светодиодная индикация степени заряда встроенного аккумулятора; – функция тарирования (обнуление массы тары); – съёмная платформа из нержавеющей стали.

## Slide 9: TB-K весы технические светодиодные
Технические весы серии «TB K» с светодиодным дисплеем предназначены для взвешивания сырья, фасовки готовой продукции или товаров на складах, в магазинах, торговых площадках.

## Slide 10: Особенности TB-K – влагозащищённая клавиатура; – компактный дизайн; – яркий светодиодный дисплей; – автономное питание обеспечивает работу весов в автономном режиме до 80 часов без подзарядки; – светодиодная индикация степени заряда встроенного аккумулятора; – функция тарирования (обнуление массы тары); – съёмная платформа из нержавеющей стали.

## Slide 11: Характеристика весов
Все типы весов характеризуются:
Предельной нагрузкой, т.е. наибольшей статистической нагрузкой;
Ценой деления – одно деление шкалы соответствует определенной массе;
Пределом допустимой погрешности взвешивания – между результатами одного взвешивания и действительной массой взвешиваемого тела.
Допустимой вариацией показаний – наибольшая допустимая разность показаний весов при неоднократном взвешивании одного и того же тела.

## Slide 12: Правила пользования при работе с весами
С весами нужно обращаться очень осторожно;
Весы всегда должны быть чистыми;
Для взвешивания всегда надо пользоваться какой-либо тарой;
Около весов для грубого взвешивания и технохимических весов надо иметь банку с дробью для тарирования;
Взвешивания дурно пахнущих и ядовитых веществ на весах для грубого взвешивания и технохимических весах нужно проводить только в вытяжном шкафу;

## Slide 13
На аналитических весах нельзя взвешивать в открытых сосудах йод, растворы аммиака, концентрированные кислоты – азотную, соляную, уксусную;
С разновесом надо обращаться осторожно;
Разновес после взвешивания надо тут же убрать. Каждой гире в футляре разновеса отведено свое место.
Аналитические весы должны периодически проверяться специалистом.

## Slide 14
Многие компании производят различные виды весов.
Так компания A&D производит не только бытовую измерительную технику, но и аналитические и лабораторные весы, технические и компактные весы, платформенные весы, торговые и счетные весы, фасовочные весы, анализаторы влажности и анализаторы вязкости.

## Slide 15: Компания Kern производит широкий спектр весов для различных сфер применения. Аналитические весы, лабораторные весы, прецизионные весы, ювелирные весы, карманные весы, промышленные весы, крановые весы, платформенные весы (настольные и напольные), весы для измерения содержания влаги в образцах производства компании Kern используются в промышленности, лабораториях и образовательных учреждениях.

## Slide 16
Компания Sartorius производит лабораторное оборудование для взвешивания и измерения влажности образца - аналитические весы, лабораторные весы, промышленные весы, весы-влагомеры на базе аналитических весов, а также оборудование для фильтрации образцов – лабораторные фильтрационные установки и фильтры, промышленные фильтрационные системы.

## Slide 17
Гири, предназначенные для точных взвешиваний от 500г до 1г, изготавливают из медных сплавов или нержавеющей стали в виде усеченного конуса.
Гири от 500мг до 1мг изготавливают из алюминия, никеля, платины, в виде прямоугольных пластинок с загнутыми уголками.
ГИри

## Slide 18: Аппаратура для взвешивания важна не только в лаборатории, но и в повседневной жизни играет большую роль, для определения количества необходимого объекта.

## Slide 19: Спасибо за внимание!!!