## Slide 1: Аппаратура для обнаружения, идентификации и измерения

## Slide 2: История микроскопии
Сегодня трудно представить себе научную деятельность человека без микроскопа. Микроскоп широко применяется в большинстве лабораторий медицины и биологии, геологии и материаловедения. Полученные с помощью микроскопа результаты необходимы при постановке точного диагноза, при контроле над ходом лечения. С использованием микроскопа происходит разработка и внедрение новых препаратов, делаются научные открытия.

## Slide 3: Микроскоп - от греческого mikros - малый и skopeo – смотрю…
оптический прибор для получения увеличенного изображения мелких объектов и их деталей, не видимых невооруженным глазом.

## Slide 4: Первый микроскоп был создан лишь в 1595 году Захариусом Йансеном
Изобретение заключалось в том, что Захариус Йансен смонтировал две выпуклые линзы внутри одной трубки, тем самым, заложив основы для создания сложных микроскопов. Фокусировка на исследуемом объекте достигалось за счет выдвижного тубуса. Увеличение микроскопа составляло от 3 до 10 крат. И это был настоящий прорыв в области микроскопии! Каждый свой следующий микроскоп он значительно совершенствовал.

## Slide 5: В середине 17 столетия Ньютон открыл сложный состав белого света и разложил его призмой. Рёмер доказал, что свет распространяется с конечной скоростью, и измерил ее. Ньютон высказал знаменитую гипотезу - неверную, как вам известно,- о том, что свет есть поток летящих частиц такой необычайной мелкости и частоты, что они проникают через прозрачные тела, как стекло через хрусталик глаза, и, поражая ретину ударами, производят физиологическое ощущение света.

## Slide 6: В 1824 г. громадный успех микроскопа дала простая практическая идея Саллига, воспроизведенная французской фирмой Шевалье.
Объектив, раньше состоявший из одной линзы, расчленен на части, его начали изготовлять из многих ахроматических линз. Так умножено число параметров, дана возможность исправления ошибок системы, и стало впервые возможным говорить о настоящих больших увеличениях - в 500 и даже 1000 раз. Граница предельного видения передвинулась от двух к одному микрону. Далеко позади оставлен микроскоп Левенгука. В 70-х годах 19 века победоносное шествие микроскопии двинулось вперед. Сказавшим был Аббе

## Slide 7: Большой вклад в разработку проблем теоретической и прикладной оптики, усовершенствование оптических систем микроскопа и микроскопической техники внесли М.В. Ломоносов, И.П. Кулибин, Л.И. Мандельштам, Д.С. Рождественский, А.А. Лебедев, С.И. Вавилов, В.П. Линник, Д.Д. Максутов и др.

## Slide 8: Разрешающая способность микроскопов
Разрешающая способность микроскопа — это способность микроскопа выдавать чёткое раздельное изображение двух близко расположенных точек объекта. Степень проникновения в микромир, возможности его изучения зависят от разрешающей способности прибора. Эта характеристика определяется прежде всего длиной волны используемого в микроскопии излучения (видимое, ультрафиолетовое, рентгеновское излучение). Фундаментальное ограничение заключается в невозможности получить при помощи электромагнитного излучения изображение объекта, меньшего по размерам, чем длина волны этого излучения.«Проникнуть глубже» в микромир возможно при применении излучений с меньшими длинами волн.

## Slide 9
Виды микроскопов:
Оптические микроскопы
Электронные микроскопы
Сканирующий зондовый микроскоп
Рентгеновские микроскопы
Дифференциальный
интерференционно-контрастный микроскоп

## Slide 10: Оптические микроскопы
Конфокальный микроскоп
Ближнепольный оптический микроскоп
Двухфотонный лазерный микроскоп
Сканирующий зондовый микроскоп
Электронные микроскопы:
Просвечивающий электронный микроскоп
Растровый электронный микроскоп
Сканирующий атомно-силовой микроскоп
Сканирующий туннельный микроскоп

## Slide 11
ТИПИЧНЫЙ МИКРОСКОП с одним окуляром и двумя сменными объективами на револьверной головке. Увеличение в пределах от 100 до 1000. 1 - штативная подставка; 2 - шарнир для наклона; 3 - тубусодержатель; 4 - ручка микрометренной регулировки; 5 - ручка грубой регулировки; 6 - окуляр; 7 - держатель окуляра; 8 - тубус; 9 - револьверная головка; 10 - объективы; 11 - предметный столик; 12 - конденсор; 13 - нижний держатель; 14 - зеркало.

## Slide 12: Осветители
-приборы, предназначенные (в сочетании с конденсором) для освещения микропрепаратов

## Slide 13: Виды осветителей
Осветитель галогенный 150
Осветитель светодиодный

## Slide 14: Виды осветителей
Осветитель металлогалоидный
Осветитель ксеноновый с дополнительным галогенным резервным каналом

## Slide 15: Колориметр
химический, оптический прибор для измерения концентрации веществ в растворах

## Slide 16
Спектрофотометр (от спектр и фотометр) — прибор для исследования спектрального состава по длинам волн электромагнитных излучений в оптическом диапазоне, нахождения спектральных характеристик излучателей и объектов, взаимодействовавших с излучением, а также для спектрального анализа и фотометрирования.

## Slide 18
Нефелометр (от др.-греч. νεφέλη — «облако» и μετρέω — «измеряю») — оптический прибор, предназначенный для измерения степени мутности жидкостей и газов по интенсивности рассеяния ими света.
Действие нефелометра основано на сопоставлении интенсивности двух световых потоков: одного от рассеивающей взвеси, другого от эталона (например, мутное стекло). Нефелометры делятся визуальные и фотоэлектрические. Применяются при исследовании дисперсных систем.

## Slide 20
Рефракто́метр — прибор, измеряющий показатель преломления света в среде.

## Slide 22
Термо́метр (греч. θέρμη — тепло; μετρέω — измеряю) — прибор для измерения температуры воздуха, почвы, воды и так далее. Существует несколько видов термометров:
жидкостные
механические
электрические
оптические
газовые
инфракрасные