## Slide 1: Красители и бактериологические краски

## Slide 2: Красители
Красители – вещества, которые при соединении с различными материалами или биологическими субстратами придают последним окраску.
В ветеринарии широкое применение получили в гистологии и цитологии.
Номенклатура строится на основании цвета и некоторых других свойств красителя, а также методов их применения.

## Slide 3: Классификация красителей
Единой классификации нет.
Наиболее широко применяется техническая и химическая классификации. Первая применяется в текстильной промышленности.
Наиболее общая химическая классификация делят все красители на 3 группы – кислые, основные, нейтральные.

## Slide 4: Бактериологические краски
Окраска микроорганизмов – способ выявления микроорганизмов, используемый при микробиологической диагностике инфекционных болезней и для изучения морфологии микроорганизмов с помощью микроскопии в видном свете.
Окраска относится к интохимическим реакциям, происходящим между компонентами микроба и красителя.

## Slide 5: Красители делят на 2 основные группы:
Основные
Содержат красящий катион и бесцветный анион.
Наиболее активны.
Кислые
Состоят из красящего аниона и бесцветного катиона.
Используют при негативной окраске.

## Slide 6: Нейтральные красители
Смесь кислых и основный красителей.
Анион и катион обладают красящими свойствами.

## Slide 8: Наиболее употребительные основные краски:
Фуксин основной, сафранин, нетральрот (красные краски)
Метилвиолет, генцианвиолет, кристаллвиолет (фиолетовые)
Метиленовая синь, азур-2 (синие краски)
Малахитовая зелень, бриллиантовая зелень (зеленые краски)
Везувин, хризоидин (коричневые краски)

## Slide 9: Кислые краски
Эритрин, конго (красные краски)
Негроин (черная краска)

## Slide 10
Растворы красок могут быть как спиртовые, так и водные.
Спиртовые растворы более устойчивые. Порошок краски заливают спиртом (96%) в соотношении 1:10.
Водные растворы окрашивают медленно и нестойко. Для усиления действия краски к ней добавляют протравливающие вещества (спирт, формалин, щелочи, карболовая кислота).

## Slide 11: Приготовление красящих растворов
Исходным материалом почти для всех необходимых рабочих красок является насыщенные спиртовые растворы.
Насыщенные спиртовые растворы готовятся: 10 г сухой краски высыпают во флакон с притертой пробкой, наливают 100 мл 96% спирта ректификата и дают настояться в течении нескольких дней, каждый день взбалтывая.

## Slide 12: Растворы
Карболовый фуксин Циля.
Смешивают 10 мл насыщенного спиртового раствора фуксина со 100 мл 5%-го раствора карболовой кислоты.
Карболовый фуксин Порейффера.
Готовят из фуксина Циля, смешивая 1 мл последнего с 9 мл дистиллированной воды.

## Slide 13: РАстворы
Метиленовая синь щелочная
К 30 мл 10%-ого насыщенного спиртового раствора добавляют 1 мл 1%-ого раствора КОН и 100 мл дистиллированной воды. Сутки выдерживают, фильтруют.
Карболовый генцианвиолет
1 г кристаллического генцианвиолета растворяют в 10 мл 96%-ого спирта. К насыщенному раствору добавляют 100 мл 2%-ого водного раствора карболовой кислоты.

## Slide 14
Раствор Люголя
Этот раствор употребляется при окраске по Граму. 2г йодистого калия растворяют в 25 мл дистиллированной воды. Затем к раствору добавляют 1 г кристаллического йода, доводят до 300 мл дистиллированной водой. Фильтруют.