## Slide 1: Лабораторная техника

## Slide 2: Лабораторная техника разделяется на:
Аппаратура для дистилляции и деминерализации
Аппараты для нагревания
Аппаратура для взвешивания
Аппаратура для центрифугирования
Аппаратура для обнаружения и измерения
Аппаратура для встряхивания и перемешивания

## Slide 3: Аппаратура для встряхивания и перемешивания

## Slide 4: Мешалка — оборудование или часть оборудования для смешивания, перемешивания, диспергирования, циркуляции веществ, а также для поддержания однородности. Как правило устанавливаются в ёмкость, однако бывают и портативные (переносные).

## Slide 5: Ёмкостные мешалки делятся на:
Вертикальные
Боковые
Мешалки-эмульсификаторы
Вакуумные мешалки

## Slide 6: Вертикальные мешалки
Вертикальные мешалки устанавливаются в ёмкость сверху. В целях предотвращения вовлечения перемешиваемого продукта в круговое движение, вертикальные мешалки монтируются либо эксцентрично к оси ёмкости, либо по центру с установкой отражательных перегородок. Принцип работы зависит от типа используемого пропеллера.

## Slide 7: Боковые мешалки
Боковые мешалки устанавливаются в ёмкости сбоку в наклонном положении. Вращение ротора создает поток, направляющий продукт ко дну ёмкости, а затем к поверхности по стенке, противоположной мешалке. Искривлённое днище ёмкости способствует данному эффекту. Боковая мешалка монтируется децентрализованно, что стимулирует круговой поток. Таким образом достигается полная гомогенизация перемешиваемого продукта.

## Slide 8: Вакуумная мешалка
Вакуумная мешалка представляет собой герметичный сосуд с установленной центрально сверху или сбоку снизу мешалкой. Основной особенностью данных мешалок является высокое качество перемешивания.

## Slide 9: Мешалка-эмульсификатор
Предназначена для изготовления кремов и паст, конструкция представляет собой герметичный сосуд с центрально сверху установленными двумя мешалками, причем вращаются они вокруг одной оси, но с различными скоростями. Внешняя мешалка низкоскоростная 10-60 об/мин для создание центробежного потока. Внутренняя мешалка высокоскоростная для гомогенизации среды. Наиболее современные на данный момент решения представляют собой комбинации вышеперечисленных решений.

## Slide 10: Встряхиватели
Лабораторный встряхиватель предназначен - для встряхивания титровальных планшетов. Удобен для использования в медицинской и лабораторной сфере.

## Slide 11: Аппаратура для дистилляциия и деминерализации

## Slide 12: Дистилляторы
Дистилляция – это процесс выпаривания и конденсации, используемый для получения воды высокой степени чистоты.
Дистилляторы делятся на настольные и промышленные.
Настольные дистилляторы работают по принципу электрического чайника: налил воду и нажал кнопку. После окончания работы дистиллятор выключается. Недостатком настольных дистилляторов является малая производительность – не более литра в час.
Промышленные дистилляторы подключаются к водопроводу и могут обеспечивать производительность до 140 литров в час.
В промышленных дистилляторах водопроводная вода поступает в испаритель и нагревается до кипения. Образующийся пар попадает на стенки конденсатора, охлаждаемого снаружи водопроводной водой, и, конденсируясь, вытекает в виде дистиллированной воды.

## Slide 13: Деминерализаторы
Деминерализатор предназначен для автоматической подачи свежей, деминерализованной воды в автоклавы. Выборочный измеритель электропроводимости постоянно выдает информацию о качестве воды. Деминерализатор работает по принципу ионного обмена, этот процесс заключается в извлечении из водопроводной воды, находяшихся там ионов кальция, калия, магния и заменой их ионами водорода - результатом является чистая вода.
Деминерализатор также предоставляет чистую деминерализованную воду для очистки и промывки инструментов перед началом стерилизации. Для этого используется пистолет-распылитель, с регулируемой мощностью струи.

## Slide 14: Аппаратура для нагревания

## Slide 15: Лабораторная электропечь
это термическое оборудование, предназначенное для нагрева образцов до температур в диапазоне от 100 до 1500 градусов по Цельсию. В зависимости от температуры нагрева различают низкотемпературные электропечи до 500 градусов и высокотемпературные до 1500 градусов. Низкотемпературные лабораторные электропечи еще называют сушильными шкафами.Операции включают сушку лабораторного оборудования и хранение его готовым к использованию; стерилизацию; эксперименты с постоянной температурой; сушка реактивов и осушителей; отжиг и затвердевание материалов; компонентный и материальный тестинг; и многие другие. Самые важные особенности лабораторных печей - температурный диапазон, температурная однородность, размер, эргономика, потребление энергии, и цена. Диапазон температуры, самое важное свойство печи, приближается к самой высокой надежной рабочей температуре выше окружающей среды. Обычные диапазоны 250ºC, 300ºC, 400ºC, и т.д., до 1000ºC. Размер печи - главное фактор для лабораторий, которые нуждаются в пространстве и заинтересованы в уменьшении потребления энергии

## Slide 16: Термостаты
Термостат лабораторный позволяет создать среду с определенными параметрами, необходимыми для того или иного исследования. Прибор предназначен для поддержания заданной температуры и равномерного распределения ее по всей площади камеры устройства. Приборы бывают разных типов, но их объединяет одно общее свойство: способность поддерживать те условия, которые необходимы в каждом конкретном случае.

## Slide 17: Колбонагреватели
Колбонагреватели предназначены для нагрева различных растворов, смесей, проб и образцов в колбах. Колбонагреватели со встроенной магнитной мешалкой оснащены регулятором температуры. Нагревательный элемент расположен таким образом, что повторяет форму колбы. Это позволяет экономить подводимую к колбе энергию. Колбонагреватели обладают качественной теплоизоляцией, что помогает избежать ожогов во время работы. Главные достоинства — высокая точность установки и поддержания температуры, надежность, а также длительный срок службы.

## Slide 18: Аппаратура для взвешивания
Лабораторные весы - весы, обладающие наиболее высокой точностью и предназначенные для статического измерения массы в лабораториях любых предприятий и организаций, банках, ломбардах, ювелирных магазинах или мастерских и пр. Лабораторные весы изготавливаются с использованием последних достижений науки и техники. По точности лабораторные весы можно разделить на аналитические весы (с дискретностью не более 0,1 мг) и прецизионные весы (с дискретностью от 1 г до 1 мг). Некоторые модели лабораторных весов оснащены большим количеством дополнительных функций, таких как гидростатическое взвешивание (определение плотности жидкостей и твердых тел), динамическое взвешивание (взвешивание животных или нестатичных предметов) и т.д. Лабораторные весы можно также классифицировать по типу калибровки, а именно на лабораторные весы с калибровкой внешней гирей, внутренней гирей и с автоматической калибровкой.