## Slide 1: Посуды специального назначения”

## Slide 2
Лабораторная посуда из стекла - это специальные и специализированные ёмкости различной формы, объема, и изготовляемые из разнообразных материалов, устойчивых в агрессивных средах.

## Slide 3
Лабораторная посуда
Специального назначения:
для проведения аналитических исследований, хранения химических веществ и реактивов, для подготовки и проведения различных химических и биологических анализов, органического и неорганического синтеза.

## Slide 4
Химическая лабораторная посуда изготавливают из различных природных и искусственных материалов: стекла, фарфора, корунда, шамота, кварца, металла, пластмасс и др. Наиболее распространен в лабораториях посуда общего назначения, который изготавливают из стекла. Благодаря термической устойчивости стекло является подходящим материалом для изготовления химической посуды. В тех случаях, когда его химической или термической стойкости недостаточно, применяют посуда из других материалов.

## Slide 5
Мерная посуда предназначена для измерения объема жидкости. К мерной посуды относят бюретки, мерные колбы, пипетки, измерительные цилиндры, мензурки и градуированные пробирки. Так же очень большое распространение получила лабораторная посуда из пластика, так как пластик очень удобен и практичен, но при этом объем производства такой посуды значительно ниже, чем стеклянной.

## Slide 6
Лабораторная посуда из фарфора имеет большую термостойкость (до 1300 ОС) и механическую прочность, чем стеклянная. Тонкостенная фарфоровая посуда выдерживает резкие перепады температур, в ней можно проводить припекание веществ на газовой горелке, в муфельной печи, выпаривание на песчаной бане. Промышленность выпускает фарфоровые стаканы, выпарительные чашки, кружки, ступки, тигели.

## Slide 7
Биологическая чашка Петри способна выдерживать воздействие многих химических и термических режимов стерилизации. Она изготавливается из специального стекла марки НС (нейтральное) согласно ГОСТу 25336-82.

## Slide 9
Колба Клайзена — предназначена для перегонки под обычным давлением или вакуумной перегонки. Представляет собой круглодонную колбу, от горла которой отходит второе горло, имеющее отводную трубку.

## Slide 10
Аллонж.
Конструктивный элемент химических приборов. Применяется в основном при перегонке для соединения холодильника с приёмником и при других работах.
В конический притёртый шлиф — муфту аллонжа входит внутренний притёртый шлиф — керн холодильника. Узкий конец аллонжа опускают в приёмник.
Аллонж применяется при работах по дистилляции, перегонке и других процессах в органическом синтезе.

## Slide 11: Дефлегматор-предназначен для более эффективного разделения смесей

## Slide 12
Склянки с тубусом (бутыли Вульфа) предназначены для отбора и хранения раствора и газа. Может использоваться как предохранительный сосуд перед водоструйным насосом. Бутыль Вульфа под резиновую трубку или пробку с краном, бутыли с двумя тубусами, которые соединяются воронкой и конусами и проч. Объем определяется в зависимости от модели лабораторной посудины. Выпускаются различного объема от 1000 мл до 20000 мл.

## Slide 13
Склянки Тищенко.
Служат для промывания и высуши» вания газов. Для этого в склянку наливают не более чем на промывную или высушивающую жидкость.

## Slide 14
Эксикатор разработан для создания разряженной атмосферы.
Представляет собой стеклянную емкость с краном и крышкой.
Эксикатор предназначен для медленного высушивания под вакуумом и хранения гигроскопических веществ.
В комплект входит керамическая вставка.
Обычно диаметр эксикатора варьируется от 180 до 240 мм.

## Slide 15
Холодильники служат для конденсации паров кипящий жидкости в аппаратах для перегонки. Холодильники предназначенные для собирания конденсата называют прямыми или нисходящими, а холодильники из которых конденсат возвращается в процесс – обратными.

## Slide 16
Холодильник шариковый (холодильник Аллена) предназначен для синтеза с использованием мешалки, а также удобен для введения в колбу различных веществ, производится из стекла марки ТС (термостойкое). Используется исключительно как обратный. Поскольку этот холодильник имеет шаровидные расширения, ток паров становится в нем турбулентным; охлаждающее действие такого холодильника значительно выше, чем у холодильника Либиха.

## Slide 17: Аппарат Киппа — универсальный прибор для получения газов (ППГ) действием растворов кислот и щелочей на твёрдые вещества.

## Slide 18
Предметное стекло - стеклянная пластинка, на которой размещают исследуемый объект при микроскопии.

## Slide 19
Спасибо за внимания!!!