## Slide 2: Определения
Электрический ток – это упорядоченное движение электрических зарядов. Для возникновения электрического тока необходимы носители зарядов и постоянное существование электрического поля (разности потенциалов)
Постоянный ток – это ток, одинаковый в любом поперечном сечении неразветвлённой цепи (ток, не меняющийся со временем)
Переменный ток – это ток, меняющийся во времени.
Квазистационарный ток – это переменный ток, медленно меняющийся во времени

## Slide 3: Магнитное поле
Магнитное поле – это вид материи, посредством которого осуществляется взаимодействие токов. Свойства магнитного поля:
магнитное поле действует на движущиеся заряды
движущиеся заряды создают магнитное поле
Источником магнитного поля являются движущиеся электрические заряды, т.е. токи

## Slide 4: Опыт Эрстеда
Опыт Эрстеда был произведён в 1920г. Эрстед поместил над магнитной стрелкой прямолинейный провод, параллельный стрелке. Стрелка могла свободно вращаться вокруг вертикальной оси. При пропускании по проводу электрического тока стрелка отклонялась в сторону и устанавливалась перпендикулярно к проводу. При изменении направления тока стрелка поворачивалась на 180°. То же самое происходило, когда провод переносился вниз и располагался под стрелкой. На этом опыте была впервые установлена связь между электрическими и магнитными явлениями.

## Slide 5
Возьмём два длинных прямых провода, по которым течёт электрический ток. Вокруг каждого из проводников возникает магнитное поле. Магнитное поле первого проводника действует с некоторой силой на второй проводник, и наоборот, магнитное поле второго проводника действует с некоторой силой на первый проводник. Если на­правления токов в обоих проводах одинаковы, то возникающие силы стре­мятся уменьшить расстояние между проводами; если же токи направлены противоположно, то эти силы стремятся увеличить рас­стояние: параллельные токи притягиваются, антипараллель­ные — отталкиваются.

## Slide 6
Индукция магнитного поля – это векторная величина, равная отношению максимального механического момента контура с током к его магнитному моменту
Магнитный момент – это величина, равная произведению силы тока в проводнике на площадь, ограниченную данным проводником
Принцип суперпозиции магнитных полей: Магнитные поля отдельных движущихся зарядов векторно складываются, причём каждый заряд возбуждает поле, совершенно не зависящее от наличия других зарядов

## Slide 7: Магнитное поле проводников
Прямой проводник
В центре кругового тока

## Slide 8: Закон электромагнитной индукции
Открыт в 1831 году Майклом Фарадеем
Это явление заключается в возникновении электрического тока (ЭДС индукции) в замкнутом проводящем контуре, который либо движется в постоянном магнитном поле, либо покоится в переменном магнитном поле

## Slide 9
Электромагнитные колебания могут возникать в цепи, содержащей индуктивность и ёмкость. Такая цепь называется колебательным контуром
Уравнение электромагнитных колебаний в колебательном контуре имеет вид
Решение уравнения

## Slide 10
Заряд на обкладках конденсатора изменяется по гармоническому закону.
Период колебаний определяется формулой Томсона
Колебания в идеальном колебательном контуре являются свободными, т.е. происходят без потери энергии

## Slide 11: Задачи
Найти магнитную индукцию в центре тонкого кольца, по которому течёт ток силой 10 А. Радиус кольца равен 5 см.
По проводнику в виде тонкого кольца радиусом 10 см течёт ток. Чему равна сила тока, если магнитная индукция поля в точке А равна 1 мкТл? Угол бета равен 10 градусов.
Чему равна частота колебаний в колебательном контуре, если ёмкость конденсатора 1 мкФ, а индуктивность катушки 10 Гн?

## Slide 12: Рисунок к задаче №2