## Slide 1
Орындаған: Утегенова У.А.
Тексерген: Калакова Г.К.
Транзисторлар
Мақсаты:
Биполярлы және өрістік транзистордың жіктелінуін қарастыру және олардың схемаларын зерттеу.

## Slide 2
Жоспар:
Биполярлы транзисторлар.
  Биполярлы транзисторлардың құрылымы мен әрекет ұстанымы.
  Олардың әрекеттену ұстанымдары және жұмыс істеу режимдері.
  Қосу сұлбалары, негізгі сипаттамалары мен параметрлері.
  Биполярлы транзистордың динамикалық сипаттамалары.
Өрістік транзисторлар

## Slide 3: Биполярлы транзисторлар
Биполярлық транзистор немесе транзистор – электр тербелістерін күшейту мен генерация жасауға арналған және үш облыстан тұратын, кремний немесе германий пластинасы болып табылатын екі р-n-ауысуы бар, ал ортадағы аймақ қарама -қарсы түрдегі өткізгішті аспапты айтады.

## Slide 4
Өндіресте жиі кездесетін биполяр транзисторы кезектесе орналасқан үш р – және n –аймақтарынан тұрады. Осы аймақтардың өз ара орналасуына байланысты олар n-р-n немесе р-n-р болып екіге бөлініп, схемаларда өздерінің шартты белгілерімен белгіленеді (1 сурет) жартылай өткізгіш бөліктерінің әр қайсысынан ток жүретін электрондар шығарылады, ал олар Эмиттер (Э) коллектор (К) База (Б) деп аталады.
1сурет

## Slide 5: Эмиттер
Эмиттер – «шығарушы» деген ұғымды білдіреді, ол заряд бөлшектерімен қамтамасыз ететін электрод болып табылады; collector – коллектор – «жинаушы» ретінде эмиттерден шыққан заряд бөлшектерін жинайды. База заряд бөлшектерінің эмиттерден коллекторға қарай қозғалысын реттейді. Ол транзистордың реттеушы басқарушы электроды деп аталады.

## Slide 6
Транзистордың кіріс және шығыс сипаттамалары

## Slide 7: Транзисторлардың электрондық шамдармен салыстырғанда мынадай артықшылықтар бар:
қыздыру тізбегі жоқ
катодты қыздыру үшін қуат тұтылмайды
ауқымы мен массасы кішкентай
қоректену кернеуі төмен
механикалық беріктілігі жоғары
жұмыс атқаратын мерзімі ұзақ
механикалық беріктілігі жоғары
жұмыс істеп кетуге әр қашанда дайын
пайдалы жұмыс коэффициенті аса жоғары

## Slide 8: Биполярлы транзисторды қосу
n-р-n үлгілік және р-n-p үлгілік транзисторларды тізбекке үш түрлі схема бойынша қосу мүмкіншілігі бар: ортақ базамен (ОБ) ортақ эмиттерлі (ОЭ) және ортақ коллектормен (ОК). Транзистордың қай электронды кірістік және шығыстық тізбектеріне ортақ екендігін схеманың аты көрсетіп тұр. Транзисторларды қосу схемалары өзінің қасиеттерімен өзгешеленеді, бірақ та тербелістерді күшейту принципі бәрінде бірдей

## Slide 9
Биполярлы транзисторды қосу схемалары
а) ә) б) в)

## Slide 10
Биполярлы транзисторды дайындау технологиясы әр түрлі болуы мүмкін-балқыту, диффузия, эпитаксия, — бұл маңызды түрде аспаптың сипатамасын анықтайды. Өткізу жолдары әр түрлі n-р-n-транзисторлары мен р-n-р-транзисторын анықтайды.

## Slide 11
а) - жазық n-p-n транзисторының жеңілдетілген құрылығысы
б) - шартты белгісі
в) - ауыстыру сызба нұсқасы
г), д), е) - p-n-p-транзисторының аналогты ұстанымы

## Slide 12: Биполярлы транзистордың динамикалық сипаттамалары.
Транзистор кілтінің сөндіру мен қосу үрдістері 8 суретінде көрсетілген. Транзисторды қосу кезінде (8а сурет) оның базасына токтың тіктөртбұрышты импульсі беріледі. Коллектордың тогы тұрақты орнатылған мәнді базаға токты жібергеннен кейін бірден алмайды. аздаған кідіру уақытынан кейін коллекторда ток пайда болады.

## Slide 13: Трназистор кілтінің жұмысы кезіндер импульстің өзгеруі

## Slide 14: Өрістік транзисторлар
«p-n» ауысу арқылы басқарылушы өрістік транзисторлар, құрлымы, жұмыс принципі, сипаттамалары және параметрлері. Ерекшеленген жаппалы өрісті транзисторлар.
Транзистор – үш электродты, электр сигналдарын күшейту мен түрлендіруге арналған жартылай өткізгіштік аспап.
Өрісті транзистор электр өрісімен (токсыз) басқарылады. Кіріс кедергісі өте жоғары болғандықтан сигнал көзінен ток пен қуат жұмсамайды.

## Slide 15: Өрісті транзистордың екі түрі бар:
р-n - ауысулы өрісті транзистор
Индукцияланған
оқшауланған (изоляцияланған) тиекті өрісті транзистор
қондырылған каналды

## Slide 16
Өрісті транзисторлардың схемалық шартты белгілері:
а) р-n - ауысулы n-каналды; ә) р-n - ауысулы р-каналды; б) оқшауланған тиекті индукцияланған р-каналды; в) оқшауланған тиекті индукцияланған
n-каналды.
Өрісті транзисторлардың схемалық шартты белгілері:

## Slide 17
  - -p - - - - - - - - -
  n
n
p
Р+
Р+
  - -p - - - - - - - - -
  n
n
p
Р+
Р+
Б - Т Қ Б Т Қ
т т
Б Қ Б Қ
Индукцияланған және қондырылған каналды МДЖ транзисторының құрылымдары
Осы суретте МДЖ транзисторының екінші түрі – қондырылған каналды өрістік транзистор көрсетілген

## Slide 18: Бақылау сұрақтары
Транзистор деген не және оның қасиеттері
Транзистордың жұмыс істеу принциптарын түсіндірініз
Өрістік транзисторға анықтама берініз.
Жалпы қайнары бар құралдың негізгі қосылу сызбасын сипаттаныз.
Өрістік транзисторлардың негізгі қасиеттерін айтыныз.
Өрістік транзисторларда қандай артықшылықтар бар.
Өрістік транзисторлардың жұмыс істеу принциптарын айтыныз.