## Slide 1: Күшті жартылай өткізгіш аспаптары
Мақсаты: Қуатты төрт қабатты аспаптардың түрлерін еңгізу, динистор мен тринисторлардың құрылымы мен таңысу.

## Slide 2: Жоспары:
1 Күшті жартылай өткізгіш аспаптарыдың түрлері
Тиристорлар
Симисторлар
2 Динисторлар
3 Фототиристорлар мен фотосимисторлар
4 Оқшаулы құлыптанған биполярлық транзисторлар

## Slide 3
Күшті жартылай өткізгіш аспаптарына әртүрлі қуатты қондырғыларда қолданылатын басқару аспаптары жатады. Шығынды төмендету үшін бұл аспаптар көбінесе негізгі режимде жұмыс істейді. Күш аспаптарына қойылатын негізгі талаптарға жататындар:
Коммутация барысындағы төменгі шығындар
бір қалыптан екінші қалыпқа ауыстырудың үлкен жылдамдығы
үлкен коммутирленген тоқ және жоғары жұмыс кернеуі

## Slide 4
Күш электроникасының арнайы мақсаттар үшін қуатты төрт қабатты аспаптар
тириcторлар
симисторлар

## Slide 5
Күш электроникасы үздіксіз дамиды және күш аспаптары үздіксіз жетілдірілуде.
1000 А дейінгі тоқтарға аспаптаржәне 6 кВ жоғары жұмыс кернеуі құрастырылған және шығарылған.
Күш аспаптарының тез әсер еткізгіштігі мынандай,олар 1 МГц дейінгі жиілікте жұмыс істей алады. Күш кілттерін басқару қуаты мейлінше төмендеген.
Қуатты қос полярлық және униполярлық транзисторлар құрастырылдыжәне шығарылуда.
Күш электроникасының соңғы жетістіктеріне транзисторлардың жаңа типтерін құрастыру жатады: статикалық индукциямен және аулақталған бекітпесі бар қос полярлық транзисторлар. (БТИЗ).
Транзисторлардың жаңа типтері 2000В дейінгі кернеу барысында тоқтардың 500А жоғары коммутация жасай алады

## Slide 6
Динисторлар. Динистор деп диодты түрдегі қос электронды үш p-n-айнымалысы бар аспап аталады. Р шеткі облысы анод деп аталады, ал екінші N- шеткі облысы –катод деп аталады.

## Slide 7: Динистордың ажырату схемасы

## Slide 8: Тиристор.
Төрт қабатты құрылымды қосудың екінші тәсілі тиристорда іске асырылады. Тиристорда Т1 немесе Т2 эквивалентті транзисторларының біреуінің базалық шығысы бар. Егер де бір базаға басқару тогы қосылса, сәйкесінше транзистордың өткізу коэффициенті артып, тиристор іске қосылады.

## Slide 9
Динистор да, тиристорлар да анод кернеуінің лездік өзгеруі арқылы өздігінен қосылады. Бұл құбылыс «dU/dt эффектісі» деген атауға ие болды.
Бұл тиристор немесе динистор аноды кернеуінің лездік өзгеруі сыйымдылық зарядының өтуімен байланысты:
.

## Slide 10
Тиристорды басқару тогымен іске қосқан жағдайда
ток импульсы басқару электродына енгенде тиристордың қосылуына белгілі бір уақыт қажет етіледі. Тиристорды іске қосудағы 11 ток мәні мен кернеу қисықтары

## Slide 11
Динисторлар мен тиристорардың негізгі параметрелері
Белгіленген тура ток көрсеткішіне қатысты ашық тұрған қалпындағы кернеу;
Мүмкін болатын тура ток
Қосылу уақыты ажырату уақыты
Мүмкін болатын кері кернеу

## Slide 12: Симистор
Айнымалы ток тізбегін коммутирлеу үшін пайданалынатын симметриялы тиристор. Ол реверсивті түзеткіштерді жасауға және айнымалы токты реттеуде қолданылады

## Slide 13
Фототиристорлар мен фотосимисторлар — басқару электроды инфрақызыл жарық диоды мен басқару сұлбасы орнатылған бейне қабылдағышпен алмастырылған фотоэлектронды басқарылатын тиристорлар мен симисторлар.

## Slide 14
Оқшаулы құлыптанған биполярлық транзисторлар (ОҚБТ) оқшаулы құлпы бар кіру (униполярлық) полярлық транзистордың шығу биполярлық n-p-n-транзисторымен сәйкестігі ретінде орындалған.
СИТАК фотосимисторының құрылымы және оның сұлбалық бейнесі

## Slide 15
СИТАК фотосимисторын микропроцессорге қосу

## Slide 16
Қазіргі уақытта СИТ транзстордың екі түрі бар. Транзистордың бірінші түрі басқарылатын p-n-ауысымы бар қарапайым ашық құрал - жай СИТ деп аталады. Бұл құралда нөлдік кернеу барысында затворда сток-исток цепі өткізу күйінде болады. Транзистордың өткізбеу күйіне ауысуы затвор мен истоктың арасындағы бітеу теріс кернеуінің Uзи көмегі арқылы жүзеге асады.
Транзистер түрлері | Құрылғы | Кернеу,в | Ағын тоғы,А | Ақау кернеуі, В | Жайылу уақыты, мкс
КП926 | СИТ | 400 | 16 | -15 | <5
КП955 | БСИТ | 450 | 25 | 0 | <1,5
КП810 | БСИТ | 1300 | 7 | 0 | <3
СИТ және БСИТ транзисторлардың салыстырмалы сипаттамалары