## Slide 1: Диод. Диодтың түрлері

## Slide 2: Диод
Жартылайөткiзгiштi диодтар (ЖӨ) – бiр түзеткiш электрлiк ауысуы және екi шықпасы бар жартылайөткiзгiштi аспап. Түзеткiш элетрлiк ауысу ретiнде жартылайөткiзгiш кристалының р- және n- аймақтарын бөлiп тұратын электронды-кемтiктiк (p-n) ауысуы қолданылады.
Кристалдың р- және n- аймақтарына металдық шықпалар дәнекерленедi де, жүйе толығымен металлокерамикалық, шыны (шыны) немесе пластмассалық корпусқа бекiтiлiп жабылады.
Үшбұрышты бөлік – АНОД деп ,ал сызықша – КАТОД деп аталады. Анод - плюс, катод – минус

## Slide 3: Диод
Диодты ауыспалы тоқты тұрақты тоққа айналдыруда қолданады(диодтық көпір көмегімен). Диод көпірі тізбектей қосылған 4 диодтан тұрады
Диод көпірлері радиоаппаратураны қуаттау үшін, қуат блоктарында және зарядтау құрылғыларда қолданылады.
Дайын диод көпірлері сатылады, олар төмендегідей болады:
Диод деген сөз (гректің дио — екі және –од – шеткі деген сөзінен алынған)— екі электродты, электр тогының бағытына байланысты әр-түрлі өтімділігі бар электронды аспап (прибор).

## Slide 4: Диод
Жалпы вольт — амперлік сипаттама дегеніміз диодқа ма, жоқ әлде басқа бір аспапқа ма, бәрібір, берілетін кернеу өзгергенде, соған байланысты токтың калай өзгеретінін көрсететін график.
Диодқа тура кернеу бергенде ток бірден көтеріледі. Яғни, диод ашылады. Ал кері кернеу бергенде ток өте аз мөлшерде болады, яғни диод жабық

## Slide 5: Диод

## Slide 6: Диодтың түрлері
Жұмыс iстеу ұстанымы бойынша:
Шоттки диоды;
Сәуле шашатын;
Жарық диоды;
Фотодиод;
Тунельдік.

## Slide 7: фотодиод
Фотодиод – оптикалық сәуле шығару кезінде біржақты фотоөткізгіштік қасиеті пайда болатын жартылай өткізгішті диод.
Схемада көрсетілуі

## Slide 8: фотодиод
Фотодиод деп кері тогы p-n-ауысуының жарықталынуына байланысты болатын диодтарды айтамыз. Фотодиодтардың құрылысы кәдімгі жазық жартылай өткізгішті диодтар құрылысымен бірдей, өзгешелігі тек p-n ауысуының бір жағынан жарық түсетіндей етіп шыны терезе қалдырылады да, қалған бөлігінің барлығы жарық түспейтіндей етіліп жабылып тасталады. Егер фотодиодқа жарық түспесе, тізбек арқылы аз ғана кері (қараңғылық) ток жүреді.
Фотодиод электрондық – кемтікті ауысуы бар (р–n- ауысуы) 2 металдық шығыспен қамтылған пластмассалық немесе металдық корпусқа монтаждалған жартылай өткізгішті кристалл түрінде болады. Фотодиодты жасайтын металдарға Ge, Si, Ga, As, Hg, Cd, Te және т.б. жатады.
Фотодиод автоматика жүйелері мен басқа техника қондырғыларында, индикаторлық құрылғыларда, электр қозғаушы күші ретінде жарық ақпаратын электрлікке түрлендіру үшін қолданылады

## Slide 9: Фотодиод
Фотодиодтың құрылымдық схемасы
1-жартылайөткізгіштің кристалы
2-контактілер
3-шықпалар
Ф-электромагниттік сәулеленудің ағыны
Е-тұрақты тоқ көзі
R-салмақ
Фотодиод екі режімде жұмыс істей алады:
сыртқы кернеу қосылмаған фотогальваникалық (вентильдік)
және оған кері кернеу қосылған фотодиодтық күйде.

## Slide 10: Фотодиод
Фотодиодтың ерекшеліктері:
Құрылым және жасау технологиясының қарапайымдылығы
Базалық кедергінің аздығы
шағын инерттілік
Жоғары фотосезімталдық пен тез әсер еткіштіктің үйлесімі
Параметрлері:
Сезімталдылық
Шығыстағы кернеудің кірістегі тоққа тәуелділігі
Фототоқтың фотодиодқа жіберілетін сәуле толқынының ұзындығына тәуелділігі
Жарық жоқ жерде фотодиодта кедергі бар

## Slide 11: Фотодиод
ФД-10-100 активная площадь-10х10 мм²
ФД1604 (активная площадь ячейки 1,2х4мм2 — 16шт)

## Slide 12: Сәуле шығаратын диод
Сәулешашушы диод– p-n өткелдерінен энергия кванттарын шығаратын диод.
Сәуле шығаратын диод — электронды-кемтіктік өткел немесе металл-шалаөткізгіш түйіспесі арқылы электр тогі жүргенде спектрдің Иқ көрінетін немесе УФ диапозонында оптикалық жарық шығаратын шалаөткізгіш диод.
Сәуле шығарудың жиілік диапазонына сәйкес инфрақызыл Сәуле шығаратын диод және жарықтанатын сәулелік диодтар немесе сәуле диодтары деп ажыратылады.
Сәуле шығаратын диодтың әрекеті инжекциялық электролюминесценция құбылысына негізделген: сәуле шығару . Сәуле шығаратын диодты жасау үшін көбіне GaAs, GaP, SiC және қатты ертінділер пайдаланылады.
Сәуле шығаратын диод байланыс, есептеу, өлшеу және т.б. тұрмыстық техникада кеңінен қолданылады.

## Slide 13: Жарық диоды
Жарық диоды – электр тогын өткізген кезде белгілі бір түсті сәулені шығаратын жартылай өткізгішті аспап.
Шығарылатын сәуленің спектрлік сипаттамалары жартылай өткізгішке қолданылған химиялық құрамға байланысты болып келеді. Жарық диоды дәстүрлі жарық көздеріне мүлдем ұқсамайды. Оның ішінде газ бен қыздыру жібі болмайды. Оның сынғыш шыны сауыты және жылжып кету қаупіне ие бөлшектері жоқ.

## Slide 14: Жарық диоды
Жарық диодтың шартты белгісі Жарық диодты қосу схемасы

## Slide 15: Жарық диоды
Жарық диоды арқылы электр тоғын өткізгенде жарық шығарады.
Жарық диодтары телефондағы дисплей мен пернетақтаны жарықтандыру үшін, фонарьлардағы жарық көзі ретінде қолданылады.
Жарық диодтарының сәулк таратуының түсі әртүрлі
Схемада белгіленуі

## Slide 16: Жарық диодының құрылысы
конструкция элементтері:
1 - линза;
2 - коварлық баллон;
3 – р–n ауысымы бар жартылай өткізгіштіпластина
4 — негізі
5 — шықпалар.

## Slide 17: Жарық диоды
Негізгі параметрлері:
максималды тұрақты тоқ Iт.max
максималды тұрақты тоқ Iт.max кезіндегі тұрақты кернеу Uпр
максималды тұрақты тоқ Iт.max кезінде сәулелену жарықтығы В
максималды тұрақты тоқ Iт.max кезіндегі сәулеленудің толық қуаты Pтол

## Slide 18: Жарық диоды
Жарық диодының негізгі сипаттамалары – спектральды және бағыттау сипаттамалары
Спектральды сипаттама белгілі бір температурада сәулеленудiң салыстырмалы жарықтығының шығарып жатқан толқынның ұзындығына тәуелділігін анықтайды
бағыттау сипаттамасы жарық арқылы сәулеленуiнiң салыстырмалы қарқындылығының сәулеленудiң бағытталғандығы тәуелдiлiгінің қатынасын анықтайды

## Slide 19: Жарық диоды
бағыттау сипаттамасы
Спектральды сипаттамасы

## Slide 20: Жарық диоды
      Сандық сегментті индикатор

## Slide 21: Жарық диоды
а) индикация элементі.
б) Жарық диодтты лампа.
в) Жарық диодтты фонарь.
г) Бағдаршам
д) автомобиль фарасы.

## Slide 22: Инфрақызыл диод
Жарық диоды– көрінетін спектр аймағында сәуле шашады, ал инфрақызыл диод – көрінбейтін спектр аймағында сәуле шашатын диод.
Заряд тасымалдағыштардың рекомбинациялануы энергия кванттарының бөлiнiп шығуына әкелiп соғады.
Жарық диодтары жарық индикаторлары ретiнде қолданылады. Инфрақызыл диод оптоэлектрондық құрылғыларда сәуле шашушы ретiнде қолданылады. Жарық диоды арнайыланып құрастырылған диод, мұнда жарық сәулелерiнiң ауысу аймағынан корпустың мөлдiр терезелерi арқылы өтуiне жағдай жасалынған.

## Slide 23: Инфрақызыл диод
Инфрақызыл диодтар инфрақызыл диапазондағы сәуле шығарады.
ИҚ диодтар оптикалық бақылау-өлшеуіш құралдарда, оптрондық коммутациалық құрылғыларда, дистанциондық басқару құрылғыларында және сымсыз байланыс желілерінде қолданылады.
ИҚ диодтар жарық диодтары сияқты белгіленеді

## Slide 24: Инфрақызыл диод
ИҚ диодтар көру диапазонынан тыс жарық шашады. Мысалы, ұялы телефонның камерасы арқылы көруге болады. ИҚ диодтар бейнебақылау камераларында, әсіресе, далада тұрған камераларда түңгі уақыт кезінде бақылау үшін тиімді.

## Slide 25: Шоттки диоды
Шоттки диоды – тікелей қосу кезінде кемімелі кернеуі бар жартылайөткізгішті диод
Бұл диод неміс физигі Вальтер Шоттки атымен аталған.
Шоттки диоды – металл - жартылайөткзгіш контактісі негізінде жасалған (қарапайым диодта р-n ауысым)
Өндірістегі рұқсат етілген кері кернеу - 1200В

## Slide 26: Шоттки диоды
Максималды кері кернеуді асып кеткенде диод түгелдей істен шығады
Шоттки диоды кристалда температура жоғарылаған сайын көтерілген кері тоқтармен сипатталады
Шоттки диодтары қарапайым диодтармен салыстырғанда тез әсереткіш болып келеді
Схемада белгіленуі

## Slide 27: Туннельдiк диод
Туннельдiк диод кернеу бойынша оң iшкi керi байланысы бар жартылай өткізгіштік диод. Оның ВАС-сында терiс диффузиялық кедергi бөлiмi бар. Бұл запорлы қабат өте жiңiшке болғанда (10Нм немесе одан да кiшi) валенттi қабаттан өткiзу қабатына қарай зарядтардың тунельдi түрде өтуiмен түсiндiрiледi.
схемада көрсетілуі

## Slide 28: Туннельдiк диод
Туннельдік диодтардың параметрлері:
Тоқтың шыңы - вольт-амперлік сипаттамадағы тұрақты тоқтың максималды мәні
Тоқтың ойысы - вольт-амперлік сипаттамадағы тұрақты тоқтың минималды мәні
Тоқтардың қатынасы
Шыңның кернеуі - тоқтың шыңына сәйкес келетін тұрақты кернеу мәні
Шыңның кернеуі - тоқтың ойысына сәйкес келетін тұрақты кернеу мәні