## Slide 1
Сепарирование молока

## Slide 2: Слово «сепарация» произошло от латинского «separatio», что в переводе означает: отделение. Применительно к сепаратору это означает разделение жидкостей с разной плотностью, эмульсий и т.д. на их составляющие. В отношении молока в этом случае отделяются более легкие частицы, а именно, жир. В более широких масштабах, на производстве получают такие продукты питания, как масло, сливки. Процесс разделение цельного молока на сливки и обезжиренное молоко впервые изобрел швед Лаваль. Для этого он изобрел специальную центрифугу, которую он назвал сепаратором.

## Slide 3: История
Суть процесса сепарирования молока при помощи центрифуга состоит в том, что жировые шарики имеют меньшую плотность, чем вода, в которой они эмульсированы, поэтому они стремятся всплыть на поверхность. Когда молоко в барабане сепаратора попадает в поле центробежных сил, жировые шарики выделяются в отдельную фракцию значительно быстрее.
В 1875 г. в Германии был создан сепаратор, барабан которого не имел тарелок. В 1877 г. шведский' ученый Карл Густав Патрик де Лаваль изобретает более совершенный сепаратор. Через два года им же предложен сепаратор непрерывного действия.
Применение сепаратора имело большое значение для развития молочного животноводства. Выделение жира с помощью сепаратора происходит в 4-5тыс. раз быстрее, чем при отстаивании. С 1882 г. сепараторы начинают завозить в Россию из ряда европейских стран, главным образом из Швейцарии.
Notes: история

## Slide 4
Датой начала зарождения отечественного сепараторостроения считается 1923 г. С этого времени в Перми под руководством технического директора бывшего завода «Уралсепаратор» инженера А.В. Гутовского организуется выпуск отечественных сепараторов на базе шведского молочного сепаратора марки «Виола-3» g ручным приводом производительностью 60 кг/ч. С 1925 г. этот завод приступил к серийному выпуску молочных сепараторов «Звезда». Большой вклад в совершенствование отечественных сепараторов внесли В.П. Горячкин, Г.И. Бремер, Г.А. Кук, Н.Я. Лукьянов, Н.Н. Липатов и др.
Становление и развитие сепараторостроения проходили в два периода. В довоенный период (1925--1941 гг.) молочные и другие сепараторы изготавливались на пяти заводах.
Во время войны (1941--1945 гг.) сепараторы практически не выпускались. Во второй послевоенный период производство сепараторов было быстро восстановлено.

## Slide 5
Сепараторы предназначены для разделения цельного молока на две фракции - сливки и обезжиренное молоко(обрат).
Notes: определение

## Slide 6: Сепараторы, выпускаемые для молочной промышленности по своему назначению делятся на:
Сепараторы-сливкоотделители (разделяют мол на сливки и обезжирен мол);
Сепараторы-нормализаторы (получение в потоке молока определенной жирности);
Сепараторы-классификаторы, которые используют для очистки молока и дробления жиров шариков;
Сепараторы-бактериоотделители.
Notes: классификация

## Slide 7: Классификация сепараторов
По производственному назначению:
а) сепарирование молока и получение сливок (концентраторы):
Плава - 2; ОСБ; ОСЦП - 1; ОС2Т - 3; ОСЦП - 3; ОС2НС;
для высокожирных сливок - ОВРП - 0,15; ОС2-Д-500Н;
б) очистка молока (жидких продуктов) от посторонних примесей (кларифика- торы): ОМ -1 А; ОМБ - 4С; ВПО; ОМ - 2ЕС;
в) нормализация молока по жирности: ОСЦП -1; ОСЦП - 3;
г) гомогенизация молока и молочных продуктов (кларификсаторы);
д) выделение микрофлоры (бактофуги);
е) сепарирование, очистка и нормализация (универсальные): Плава -100; ОСЦП -1; ОСЦП - 3;

## Slide 8
По конструктивным особенностям:
а) открытые;
б) полузакрытые;
в) закрытые (герметические).
По способу удаления из барабана посторонних примесей и осадка:
а) с ручной выгрузкой: ОСБ; ОС2 - ТЗ;
б) с периодической выгрузкой осадка (шлама): ОСЦП-3; ОСЦП-5; ОСЗ-п и непрерывной выгрузкой тяжелой фракции (творожной массы)

## Slide 9: Устройство сепаратора
Notes: устройство

## Slide 12: Устройство барабана

## Slide 13: На степень обезжиривания молока влияют:
Температура;
загрязненность и кислотность молока;
количество и равномерность поступления его в барабан;
а также сбалансированность и количество тарелок в барабане.

## Slide 14: Схема работы сепаратора-сливкоотделителя
1 - исходное молоко; 2 - легкая фракция (сливки); 3 - тяжелая фракция (обезжиренное молоко)