## Slide 1
Былғары жартылай фабрикатын өңдеу тәсілдері

## Slide 2
Консервіленген шикізатты мех бұйымы ретінде жарату үшін, жоғары шикізат фабрикаларында илеу қажет. Илеу бірқатар химиялық және механикалық операциялардан тұрады, соның нәтижесінде қатқыл, дөрекі тері шүберектей жұмсарып, созымды келеді, шірімейтін болып, әрі едәуір жеңілдейді.

## Slide 3
Теріні илеу процестері
Дайындық
Негізгі
Әрлеу

## Slide 4
Өндірістік сорттау
Шет пұшпақтарын кесу
Таңбалау
Сөгу
Жібіту
Шелдеу және қырқу
Майсыздандыру
Дайындық процестері

## Slide 5
Негізгі процестер
Жұмсарту
Ашыту
Илеу
Майсыздандыру
Кептіру

## Slide 6
Жұмсарту (пикелевание)
Теріні күкірт қышқылы ерітіндісімен өңдеу. Бұл процесс 26-30 ͦС температурада 10-20 сағаттай жүргізіледі. Ұзақтығы терінің қалыңдығымен тығыздығына байланысты. Өңделген тері болбырланып, тері ткані жұмсарып, созылмалы болады, сыртқы ортағатөзімді келеді. Жұмсарту әдетте теріні ерітінді құйылған кеспекке немесе барабанға салу, ал бағалы терілерді пикель ерітіндісін жағу арқылы жүзеге асады.

## Slide 7
Ашыту
Бұл теріні нан квасымен илеу.
Ашытар алдында теріні шелдейді
, квасқа ас тұзын қосады.
Ас тұзы қосылғандықтан
органикалық қышқылдар теріні
консервілеп оны жұмсартады, созымды
етеді; оның әсері пикельдің минералдық
қышқылдық әсеріне ұқсас; газ тері тканін
балбыратады. Әдетте ашытуды малмалау арқылы жүзеге асырады,кейде оны жағады; мұндайда квасты 2- 2,5 есе күштірек жасайды да, теріге квасты бірнеше рет жағады.
Ашыту процесі 32-33 ͦС температурада 4- 6 тәулікке созылады. Мұндайда тері ткані балбырап жұмсарады, әрі созымды болады.

## Slide 8
Илеу (дубление)
Теріні пикельдеу мен ашыту ылғалға және жоғары температураға төзімсіз келеді. Бұл кемшіліктерді жою үшін теріні илейді.
Илеу дерманың құрылымын өзгертпейді,алдыңғы өңдеудегі қалпын бекіте түседі. Мех өндірісінде илік зат ретінде үш валентті хромды кейде алюминийді кеңінен пайдаланады.
Хроммен илеу әсіресе тері ткані жұқа терілерге қолданған тиімді, мұның өзі олардың терісін қалыңдатып, нығыздай түседі немесе жүні сирек терілерге тиімді, себебі мұндай илеуден кейін жүн қоюлана түседі.

## Slide 9
Майлау
Майлау тері тканінің жұмсаруына , созымды әрі берік болуына ықпал етіп, оның ылғалдылыққа төзімділігін арттырады. Мұндай процесте май тері тканінің талшығын жабады да соның нәтижесінде кептірген кезде олардың желімделуіне, ал тері ткані құрылымының нығыздалуына мүмкіндік бермейді.
Майлау май эмульсиясы арқылы жүзеге асырылады, оның құрамында май, су, эмульгатор, аммиак болады. Теріні майлау үшін әдетте балық, ит, қой майлары пайдаланылады. Майлауды көбінесе қолмен, щеткамен , немесе шүберекпен атқарады. Арзан терілерді майға малып алады. Майланған терілерді бір жерге үйіп қояды.

## Slide 10
Кептіру
Теріні майлағаннан ебіраз жатқаннан кейін кептіруге жібереді. Кептірген кезде артық ылғалы кетеді, иленуі жақсара түседі, май эмульсиясы толық қапталады, әрі май тері тканіне тереңдеп біркелкі таралады. Хромдап иленген теріні 35-60с ͦС температурада, ал егер тері пикельдеуден кейін иленбейтін болса онда 45 ͦС температурадан асырмай кептіреді. Терінікептірген кезде ауаның салыстырмалы ылғалдығы 30- 60 % -тен аспауы, ал кептірілген тері ылғалдылығы 10- 14 % аралығында болуы тиіс.

## Slide 11
Әрлеу тәсілдері
Әрлеу тәсілдері
Аудандастыру
Соққылау
Созғылау
Уқалау
Тарау
Қырқу
Шелдеу
Үтіктеу

## Slide 12
Бірінші аудандастыру – торлы барабанда 1 сағаттай жүргізіледі. Торлы барабанның бітеу барабаннан айырмашылығы оның бет жағында металл торы бар , сол арқылы ағаш үгіндісі тозаң жұланған жүн талшықтары шығады. Барабан құндақпен қапталып, есігі мықтап жабылады. Құндақ арқылы щаң ағаш үгіндісі, жұлынған жүн талшықтары сорып алынады.

## Slide 13
Бірінші домбықтау
Домбықтау машиналарында жүзеге асырылады. Домбықтау кезінде тері ткані созылып, балбырайды, уқаланады, талшықтары ажыратылады, ткань беті тазартылады. Соның әсерінен тері ткані созымды, жұмсақ, беті таза әрі тегіс болады.

## Slide 14
Екінші домбықтау
Бірінші домбықтау секілді бітеу барабанда жүргізіледі , бірақ ылғалдылығы 10-12% - тен астам ағаш ұнтақтары қоданылады. Екінші домбықтауда жүн талшығы соңғы рет тазартылып, ажарланады, сиретіледі, тері ткані кептіріледі. Екінші домбықтау 4-6 сағатқа созылады.

## Slide 15
Екінші аудандастыру бірінші әрекеттің жалғасы. Ұсақ және бітеу дей сойылған, терілерді, сондай- ақ ақаулы терілерді қапсырмамен жүргізеді. Домбықтау нашар жүргізілген жағдайда тері жұсармайды, толық кептірілмейді.

## Slide 16
Соққылау
Бұл операция шаңды және ағаш ұнтағын жүн талшығынан тазарту үшін қолданылады. Соққылау арқылы тері тазарып , жүн үлпілдеп тұрады. Соққылауды былғары белдікпен соққылайтын машинада жүргізеді.

## Slide 17
Тарау
Тарудығы мақсат жүн талшығының ұйықаннын жазу, онда қалған қыл- қыбырдан тазарту. Сонымен қоса тараған кезде ағаш ұнтағы мен шаң тозаңы кетеді.
Тарауды кардолента тартылған білік көмегімен таару машинасында жүргізіледі. Егер терідегі жүн талшығы тым ұйысқан болса, сондай- ақ аса бағалы терілерді тарағанда немесе терінің бір бөлігін ғана тарау қажет болса теріні қолмен тарайды.

## Slide 18
Қырқу
Қой, қоян жіне басқа да
терілерді өңдегенде қырқады.
Қырқуды онға дейін спираль талшығы бар қырқым машинасымен жүргізеді. Әрбір теріні кемінде рет қырқады.
Өтектеу
Егер бұйра талшықтарды түзеулеу, жазу, әрі тегістеп жылтырату қажет болса өтектейтін машинада өтектейді.

## Slide 19
Мех және тон өңдірісінде бояудың мақсаты- бағалы терінің мысалы,бұлғынның,құндыздың,күзеннің,қаракөл елтірісінің және т.б табиғи түсін жақсарта түсу немесе төменгі бағалы терілерді қымбат бағалы терілерге (қоян терісін бұлғын терісіне,ондатраны қара күзен терісіне) ұқсатып түрлендіру.
Бояу

## Slide 20
Бояғыштар деп әртүрлі материалдарға әркелкі түр бере алатын түрлі түсті органикалық қосылыстарды айтады.
Әрбір бояғыштың құрамында екі тобы болуы қажет.Бір топ түс беретін хромофор.Бұл топқа (-N=N-) азотоп,(NO2-) нитротоп (-N=O) нитроазотоп т.б жатады.
Екінші топ ауксохромдар,бояғышпен боялған материал арасында байланыс түзейді.Бұл топқа (-OH), нитроксилтоп, (NH2) амино топ т.б жатады.

## Slide 21
Бояғыштар
Табиғи
Синтетикалық

## Slide 22
Табиғи бояғыш заттар дегеніміз табиғи организмдерден алынатын түсті органикалық қосылыстар.Табиғи бояғыш заттардың құрамы өте күрделі.Бұрын аса маңызды болғанымен жасанды бояғыштар алынғаннан кейін аз қолданылып отыр.Табиғи бояғыш заттарды қолданғанда олар қанық,берік рең береді.Бірақта бояу ұзақ уақыт жүреді.Құрамының күрделігіне байланысты бақылау да қиындықтар туғызатын кемшіліктері де бар.
Синтетикалық,жасанды жолмен алынатын бояғыштар қазіргі халық шаруашылығында кеңінен қолданыс тапты.Оның себебі арзан,көп түрлі,бояу тәсілдері жеңіл және бояу ұзақтығы қысқа.Олардың кейбіреуі өсімдіктерден алынатын еді.Қазіргі кезде химия кәсіпорындарында жасалынады.Мысалы, ализарин марен өсімдігінен алынатын болса,қазір өнеркәсіп көптеп шығарады.

## Slide 23
Синтетикалық бояғыштар
Химиялық
Техникалық

## Slide 24
Негіздік бояғыштар,атына сай құрамында негіздік топтар (аминтоп) болуымен сипатталады. Олар өсімдік және жануарлардан алынатын талшықтарда соңғыларын алдын ала дайындықсыз бояйды,ал өсімдік талшықтарын бояу үшін протравтайды. Негізгі кемшілігі бояу сәуле әсеріне төзімсіз.Сондықтан да кем қолданылады.
Қышқылдық бояғыштар,сәуле мен ылғал әсеріне төзімді болғандықтан жануарлардан алынатын синтетикалық полиамидты талшықтарды бояуда кеңінен қолданылады.Бояғыш құрамында қышқылдық топ –SO 3H молекуласы болады.Мех терілерін қышқылдық немесе бейтарап ортада бояйды.
Тура бояғыштар құрылымы жағынан қышқылдық бояғыштарға ұқсас,бірақта әдетте бөлшектері ірілеу,сондықтан да тері ткані мен жүн құрылымына енуі қиындау.Мақта мата талшықтың дайындықсыз бояй береді.
Протравты бояғыштарын материалдарда ауыр металл тұздармен
( K 2Cr 2O 7, CuSO 4, FeSO 4 және т.б )өңдегеннен соң ғана қолдануға болады. Өңдеген металл тұздарының түрлеріне,қасиеттеріне сәйкес түс алынады.

## Slide 25
Тотықтырғыш бояғыштармен бояу
Мехты бояуда тотықтырғыш бояғыштар кең қолданылады.Тотықтырғыш бояғыштарда түс беретін хромофор топтары болмайды,әдетте олар түссіз немесе өте әлсіз боялған,бензол немесе нафталин туындылары болып келетін жай органикалық заттар.
Талшықты бояу алдында ауыр металл тұздарымен өңдейді,соған байланысты белгілі түс алынады.Олар молекулалық массасы аз және суда жақсы еритін болғандықан талшыққа жылдам сіңеді де,тотықтандырғыштың әсерінен молекулалық массасы үлкен суда ерімейтін болуға айналады.
Барлық дерлік тотықтырғыш бояғыштар белгілі ортақ қасиеттерімен сипатталады:
2. Жүн талшығын протравтаудан (көбіне хроммен) соң бояйды.Әртүрлі протравтауды қолдана отырып алынатын түсті өзгертуге болады.
3. Кей жағдайларда боялған жүн,ауаның әсерінен реңін көбінесе,қызғылтым түске өзгертеді.
4. Ерітіндінің қышқылдық көрсеткішіне байланысты рең мен түс өзгереді.Мысалы, сары бояу сілтілік ортада қызғылт-қоңыр түске бояйды.Сондықтан да ортаның қышқылдық көрсеткішін мұқият бақылау қажет.

## Slide 26
Қара анилинмен бояу
Мех өңдіруде қара анилинмен бояуды таза қара түс алу мақсатында тотықтырғыш бояғыштармен қосып жүргізеді.Бұл тәсіл қоян,мысық,ондатра және теңіз мысығының терісін қара түске бояғанда қолданылады.Қара анилинмен бояғанда сәуле әсеріне берік қанық түс алынады. Қара анилинмен бояуда көптеген жылдар ішінде өзгеріссіз келе жатқан анилиннің гидрохлоридің,тотықтырғыш және катализатор қолдану керек.
Анилиннің өзі жеңіл буланған улы зат жұмыс істеу өте қиын болғандықтан анилиннің гидрохлориді қолданылады.Оны тотықтыру үшін бертолет тұзы КССО3 қолданылады.Бертолет тұзы ыдырағанда өте көп мөлшерде жылу бөлініп тері тканінің белоктарын пісіріп қою қаупі болғандықтан,оның тиімді мөлшерін ғана алу қажет.

## Slide 27
Кубты бояғыштармен бояу
Бұл топтағы бояғыштар боялатын оъбектіге жарықтың,әртүрлі реагенттердің әсеріне шыдамды терең қанық түс береді.
Кубты бояғыштар талшықты заттарды бояу үшін қолданылды.Мех өндірісінде кубты бояғышты түкті жабынды,кейде жүн тканін бояу үшін қолданады.Оларды еріту үшін негізгі ортада тотықсыздандырғыштар қолданылады (көбінесе натрий дитиониты Na 2S2O4 ).
Сонда бояғыш суда еритін лейко қосылыстар формасына көшеді.Бояу кезінде талшыққа сіңген лейко қосылыстар ауадағы оттегінің немесе басқа тотықтырғыштардың әсерінен қайтадан бастапқы қалпына келеді.Бұл процестер бұрынғы кезде куб тәріздес ыдыстарда жүргізілгендіктен бояғыштарға «кубты» деген ат берілген.
Химиялық құрылымы жағынан кубты бояғыштарды индигоидтар және полициклді деп бөледі.